BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO

OKOLIŠA I TURIZMA

BOSNIA AND HERZEGOVINA

FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

FEDERAL MINISTRY OF

ENVIRONMENT AND TOURISM

Broj:  UPI 05/2-02-19-5-48/21 SN

Sarajevo, 24. 03. 2021. godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući po zahtjevu investitora JP Autoceste FBiH, za okolinsku dozvolu za projekat „Autocesta u koridoru Vc“ dionica: LOT 1 – Svilaj – Doboj jug (Karuše), a na osnovu čl. 68. i 71. Zakona o zaštiti okoliša (¨Službene novine Federacije BiH¨, br. 33/03, br. 38/09) i člana 200. Zakona o upravnom postupku (¨Službene novine Federacije BiH¨, br. 2/98 i 48/99),  d o n o s i:

## R J E Š E NJ E

1. Izdaje se okolinska dozvola Federalnoj direkciji za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta iz Sarajeva, za projekat „Autocesta u koridoru Vc“ dionica: LOT 1 –Svilaj (uključujući dio mosta koji pripada BiH) – Doboj jug (Karuše).

2. Okolinska dozvola se izdaje Federalnoj direkciji za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta iz Sarajeva, ukupna dužina trase u okviru sektora Svilaj – Doboj jug (Karuše). u ukupnoj dužini 63 km, koja je  podijeljena na šest dionica:

- Svilaj  (uključujući dio mosta koji pripada BiH) – Odžak..........dužine oko 11 km

- Odžak – Vukosavlje...................................................................dužine oko 6 km

- Vukosavlje – Podnovlje...........................................................dužine oko 16 km

- Podnovlje – Johovac...............................................................dužine oko 13 km

- Johovac – Rudanka ................................................................ dužine oko 6 km

- Rudanka – Doboj jug (Karuše)................................................dužine oko 10 km

3. Okolinska dozvola se izdaje investitoru - Federalnoj direkciji za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta iz Sarajeva, uz sljedeće mjere sprečavanja i smanjenja štetnih utjecaja na vode tokom izgradnje i korištenja, tako što je potrebno:

- vršiti permanentnu kontrolu u smislu eliminiranja mogućih uticaja na vode u okviru saglasnosti koje izdaju nadležna ministarstva vodoprivrede;

- poštivati propise kojima se regulira pitanje zaštite voda i provoditi monitoring kvaliteta voda;

- odabrati  način miniranja da se ne poremete podzemni tokovi voda;

- zaštititi površine osjetljive na eroziju sredstvima stabilizacije i biljkama koje sprječavaju  eroziju;

- redovno održavati sistema odvodnje;

- ne dozvoliti skladištenje goriva i maziva duž trase ceste.

3.1. Mjere ubalažavanja uticaja na stanovništvo

U toku gradnje, specifično za svaku dionicu zasebno, na način kao je propisano u Zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole:

- na ispušnim cijevima svih strojeva i vozila osigurati maksimalnu ispravnost i funkcionalnost sistema sagorijevanja pogonskog goriva; ugraditi filtere za odvajanje čađi;

- pri miniranju za iskope odabrati tip eksploziva koji ima najmanje štetne uticaje na okoliš; primjeniti tehniku milisekundnog aktiviranja minskih punjenja sa usmjerenim djelovanjem eksplozije kako bi se smanjio efekat superpozicije dinamičkih udara (vibracije, seizmike), buke i emisije prašine.

- zbog fizičke ugroženosti pri izvođenju radova iseliti stanovništvo u svrhu njihovog zbrinjavanja na adekvatne zamjenske lokacije;

- izgraditi i održavati poprečne prelaze za lokalno stanovništvo u toku gradnje;

- elaboratom o eksproprijaciji i kroz investicione programe osigurati sredstva za pravično obeštećenje, odnosno za osiguranje zamjenskih lokacija za vršenje poljoprivredne djelatnosti stanovništva.

U toku eksploatacije autoputa uticaju na stanovništvo:

- provoditi mjere zaštite od buke;

- provoditi mjera zaštite zagađenja vode, zraka i tla;

- provoditi mjere uređenja i sanacije negativnih uticaja na pejzaž.

3.2. Mjere sprečavanja ispuštanja zagađujućih materija u zrak

U toku gradnje:

- na ispušnim cijevima svih strojeva i vozila sa dizel-motorima ugraditi filtere za odvajanje čađi;

- osigurati maksimalnu ispravnost i funkcionalnost sistema sagorijevanja pogonskih goriva i koristiti gorivo sa garantiranim standardom kvaliteta;

- obarati prašinu koja je neminovna pri gradnji kvašenjem-prskanjem kolovoznih i operativnih površina;

- zvučni zidovi ujedno, pored buke, umanjuju i difuziju emitovanih zagađujućih materija u zrak;

- projektovati vertikalne ventilacione cijevi u tunelima;

- projektovati lokalno smanjenje brzine u područjima sa visokom pozadinskom koncentracijom;

- izabrati eksploziv za miniranje koji ima najmanji štetni uticaj na okoliš.

3.3. Mjere sprečavanja produkcije otpada tokom izgradnje i korištenja:

- sav materijal od iskopa koji neće biti odmah upotrijebljen u graditeljskim aktivnostima deponovati na za to predviđenim lokacijama zaštićenim od pojave erozije;

- kruti otpad od starog asfalta reciklirati i ponovo upotrijebiti za gradnju autoputa;

- kod pretakanja goriva i maziva na građevinskim slojevima koristiti zaštitne folije;

- provoditi učestalo i kontrolirano zbrinjavanje komunalnog i opasnog otpada na propisan način, odnosno zabraniti bilo kakvo privremeno ili trajno odlaganje otpadnog materijala na okolno tlo, te osigurati nepropusne kontejnere za otpad;

- predvidjeti kanalski sistem, te odjeljivač ulja i masti,

- zaštititi površine osjetljive na eroziju sredstvima stabilizacije i biljkama koje sprječavaju eroziju;

- otpadne masti i ulja iz odjeljivača masti i ulja zbrinuti na zakonski način.

- ostale mjere u cilju sprječavanja produkcije otpada provoditi u skladu sa Planom upravljanja otpadom, član 19. i 20. Zakona o upravljanju otpadom (Službene novine broj: 33/03, 72/09 i 92/17).

3.4. Mjere za smanjenje štetnih uticaja na vizuelne vrijednosti prostora tokom izgradnje i korištenja:

- odstraniti plodnu zemlju i deponirati je na za to određenom mjestu;

- površine gradilišta i ostale zone privremenog utjecaja sanirati, odnosno ovisno o budućem korištenju prostora (poljoprivredne površine, prirodna vegetacija) dovesti u prvobitno stanje;

Gore navedene mjere zaštite ugraditi u  projekat pejzažnog uređenja.

3.5. Mjere sprječavanja i smanjenje štetnih uticaja na tlo tokom pripreme i gradnje autoputa:

3.5.1. Mjere tokom pripreme i gradnje autoputa:

- podići vegetacijske pojaseve da bi se spriječila kontaminacija visoko vrijednog poljoprivrednog zemljišta;

- podići vjetrobranske pojaseve (biološki pojasevi podignuti od nisko i visokih stabala) uz autoput,  cijelom trasom puta, a radi efikasne zaštiti od erozije tla;

- nasip uz autoput  hortikulturno obraditi u cilju osiguranja organska masa koji je dobar recipijent polutanata naročito teških metala, ali se isti ne  treba koristitu u lancu ishrane životinja i ljudi;

- na dijelu trase koji prolazi poljoprivredno zemlište predvidjeti sistem odvodnje koji će oborinske vode odvesti izvan zone poljoprivrednog zemljišta;

- u zoni poljoprivrednih zemljišta ne graditi zaustavne objekte (stanice) ili ugostiteljski objekti;

- u fazi gradnje trase autoputa ili u slučaju kada se zbog regulacije vodotoka onemogućava pristup parcelama, potrebno je poduzeti odgovarajuće zahvate kojima se mora omogućiti pristup svim parcelama kako ne bi došlo do ometanja služnosti posjeda; u ove zhavate se ubraja izgradnja pristupnih puteva, izgradnja mostova i izgradnja prohodnica;

- remedijacija degradiranog zemljišta: u toku gradnje autoputa sanirati zemljište na kom su se pojavili procesi erozije, vodoležnosti, gdje su podignuti objekti za potrebe gradilišta (naselja, parkirališta, magacinski i skladišni prostor), deponije za odlaganje skinutog plodnog sloja tla i otvorena pozajmišta materijala za nasipanje;

- sve manipulacije sa naftom i njenim derivatima u procesu građenja, opskrbe mašina, neophodno je obavljati uz maksimalne mjere zaštite kako ne bi došlo do prosipanja; sva ambalaža za ulje i druge derivate nafte, mora se sakupljati i odnositi na kontrolirane deponije izvođača radova sa kojih se kontrolirano odnosi preko ovlaštenog komunalnog preduzeća;

- obavezno parkirati mašine samo na mjestima namijenjenim za parkiranja mašina, poduzeti posebne mjere zaštite od zagađenja tla uljem, naftom i naftnim derivatima; ukoliko dođe do zagađenja tla curenjem ulja ili na neki drugi način, taj sloj zemlje je ukloniti i odnijeti na deponiju;

- zabranjeno je prati mašine i vozila u zoni radova;

- prilikom izvođenja zemljanih radova humusni sloj deponirati, zaštititi od onečišćenja, te kasnije koristiti  za uređenje nasipa i zelenog pojasa pored ceste;

- sve površine oštećene građevinskim radovima nakon završetka radova dovesti u prvobitno stanje ili hortikulturno urediti;

- za sva pozajmišta materijala moraju se uraditi posebni projekti rekultivacije kako bi se spriječilo degradiranje većih površina tla;

- mjere zaštite tokom korištenja svodi se na redovno održavanje sistema odvodnje, vjetrozaštitnih pojaseva i zaštitne ograde.

3.5.2. Mjere prevencije zagađenja poljoprivrednog tla:

- zabraniti upotrebu goriva koje sadrži olovo;

- obavezno koristiti katalizatore u vozilima;

- regulisati brzinu kretanja na kritičnim tačkama i u zonama intenzivne poljoprivredne proizvodnje (Agrozona I);

- zabraniti uzgoj poljoprivrednih kultura u pojasu koridora autoputa koje u jestivom dijelu akumuliraju štetne i opasne tvari (salata, špinat, luk, blitva i sl.);

- proizvodnju uzgoja kultura vršiti u kontrolisanim uslovima u neposrednoj blizini puta (staklenička i plastenička proizvodnja cvijeća i ukrasnog bilja), proizvoditi industrijsko bilje na otvorenom i ratarskih kultura (žitarica i krompira), a na većim udaljenostima voće i povrće.

3.5.3. Mjere ublažavanja zagađenja poljoprivrednog tla:

- obezbjediti prohodnosti i pristupnosti poljoprivrednim parcelama;

- provoditi remedijaciju degradiranog zemljišta;

- dekontaminirati (tehnički, hemijski i fito-melioracijski) kontaminirano zemljište;

- podići vegetacijske pojaseve.

3.6. Mjere za smanjenje negativnih uticaja na nivo buke

Tokom pripreme izgradnje i korištenja zahvata:

- saditi gustu vegetaciju sa puno lišća u pojasu između puta i naselja;

- ukoliko autoput prolazi uz naseljena mjesta (50 metara od prozora kuća i manje) uraditi zaštitne zidove od buke (staklo, beton i brzorastuće drveće, zavisno od mogućnosti gradnje)

- u izuzetni slučajevima kada je neophodno, radove izvoditi u večernjim satima ili noću.

3.7. Mjere zaštite kulturno-historijskog naslijeđa

Na predmetnom prostoru egzistira pet arheoloških zaštićenih zona pri čemu trasa prolazi kroz dvije i to: od km 38,5 do km 43 na prostoru Kožuha i od km 61 do km 62 na prostoru Alibegovca. Kako ovi lokaliteti zahtjevaju poseban tretman potrebno je izvršiti sondažu i zaštitna istraživanja prema posebnim programima arheoloških iskopavanja. U smislu navedenih činjenica zaštita mogućih lokaliteta sprovodila bi se u tri faze.

Prva faza – predstavlja sondažna arheološka istraživanja na evidentiranim lokalitetima pri čemu bi se odredila tačna kulturna pripadnost samih lokaliteta, stratigrafija arheoloških slojeva, hronološka determinacija, očuvanje kulturnih slojeva i ostatak arhitekture ako postoje na njima. Ova faza se mora obaviti prije početka radova na trasi.

Druga faza – na osnovu rezultata arheoloških istraživanja tokom prve faze planirala bi se zaštitna arheološka iskopavanja na određenim djelovima lokaliteta koji će biti ugroženi izgradnjom. Ukoliko se prilikom istraživanja u prvoj fazi utvrdi da na lokalitetima nije sačuvan kulturni sloj ili da ih trasa predmetne saobraćajnice zaobilazi, istraživanja koja se predviđaju drugom fazom, neće se izvoditi.

Treća faza – predstavlja nadzor stručne službe, odnosno kontrolu prilikom izvođenja zemljanih radova na trasi, uz obavezno obavljenje zaštitnih arheoloških iskopavanja ukoliko se prilikom ovih radova naiđe na arheološke lokalitete koji su do sada bili nepoznati.

Obzirom na mogućnosti novih nalazišta na ostalom prostoru, neophodno je prisustvo arheološko – konzervatorskog nadzora tokom izgradnje radova duž cijele dionice predmetnog puta.

3.8. Mjere zadovoljavanja sigurnosnih i tehničkih elemenata na infrastrukturu

- Izmjestiti vodove, odnosno tehničkim mjerama odvojiti (zaštititi) izolirati vodove.

- U toku gradnje osigurati saobraćajnu signalizaciju i po potrebi osigurati patrole saobraćajne policije.

- Na mjestima križanja dalekovoda sa autocestom zadovoljiti sigurnosne i tehničke elemente kroz glavni projekat i prethodne radove.

- Na trasama gasovoda  tehnički riješiti kolizione tačke na autocesti; trase svih gasovoda potrebno je uskladiti sa usvojenom trasom autoceste.

3.9. Mjere smanjenja uticaja na floru i faunu s posebnim akcentom na lovnu divljač

- Ograditi cijelu dionicu autoputa, zaštitnog ogradom u cilju zaštite krupne divljači i napraviti propuste za prelaz autoputa sitnih životinja.

- Da bi se izbjegao nepotreban gubitak biotopa, gradilište se mora ograničiti na minimalnu moguću potrebnu površinu, pogotovo na sekcijama od visokog značaja za biljke i životinje.  Odlaganje materijala mora se vršiti smo u okviru gradilišta. Površine koje su od visokog ekološkog značaja, moraju se zaštititi ograđivanjem u toku građevinske faze. Građevinske mašine ne bi trebalo da se kreću van gradilišta zbog mogućnosti zbijanja tla. Uklonjene strukture biotipa na gradilištu treba nadoknaditi nakon završetka građenja.

- Obratiti pažnju u blizini tokova u cilju izbjegavanja prekida ili ometanja površinskih ili podzemnih voda. Ovim se postiže očuvanje postojeće močvarne i vodene vegetacije i ornitoloških staništa.

- Uklanjanje drveća i žbunja vršiti u toku zime da bi se izbjeglo vrijeme ležanja najajima koje je od 1 marta do 30 septembra. Po završetku radova obnoviti uklonjene biotope.

- U fazi izgradnje puta voditi računa da se ne naruše pejzažne vrijednosti, pogotovu u zonama jezera.  Smanjiti na minimum degradaciju prostora nakon radova prilikom iskopa i nasipa.

3.10. Posebne mjere zaštite

Izrada plana hitne intervencije u slučaju akcidenta koji treba da sadrži najmanje sljedeće elemente:

- ukoliko dođe do havarije vozila koje nose opasni teret u praškastom ili granularnom stanju, zaustaviti promet i uputiti zahtjev specijalziranoj službi koja treba da obavi operaciju uklanjanja opasnog tereta i asanaciju kolovoza; rasuti praškasti ili granulirani materijal se mora ukloniti sa kolovoza isključivi mehaničkim putem (vraćanjem u novu prikladnu ambalažu, čišćenjem, usisavanjem, itd.), bez ispiranja vodom;

- ukoliko dođe do havarije vozila sa tečnim opasnim materijama, odmah zaustaviti promet i alarmira nadležna služba i angažuju specijalizirane ekipe za sanaciju havarije; posuti materijal ukloniti sa kolovoza posebnim sorbentima; ukoliko je tečnost dospjela van profila i zagadila tlo sanaciju vršiti njegovim uklanjanjem; sve materije prikupljene na ovaj način tretirati posebnim postupcima regeneracije ili deponirati na, za takve materije predviđenim odlagalištima.

4. Granične vrijednosti emisija za zagađujuće materije

4.1. Granične vrijednosti štetnih materija u otpadnim vodama

## Granične vrijednosti štetnih materija u tehnološkim otpadnim vodama koje se ispuštaju u sistem javne kanalizacije ili drugi prijemnik - površinske vode, sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih tvari za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sustav javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik (»Službene novine Federacije BiH«, broj 26/20 i 96/20).

| PARAMETAR | MJERNA JEDINICA | POVRŠINSKE VODE | JAVNA KANALIZACIJA |
| --- | --- | --- | --- |
| OPĆI PARAMETRI |  |  |  |
| Temperatura | oC | 30 | 40 |
| pH |  | 6,0-9,0 | 5,5-9,5 |
| Taložive materije | (ml/l) | 0,5 | 10,0 |
| Ukupne suspendirane materije | (mg/l) | 35 | <300 |
| REŽIM KISIKA |
| BPK5 | (mgO2/l) | 25 | 250 |
| KPK-Cr | (mgO2/l) | 125 | 700 |
| ANORGANSKI PARAMETRI |
| Aluminij, Al | (mg/l) | 2,0 | 4,0 |
| Arsen, As | (mg/l) | 0,1 | 0,2 |
| Bakar, Cu | (mg/l) | 0,3 | 1,0 |
| Barij, Ba | (mg/l) | 2,5 | 5,0 |
| Bor, B | (mg/l) | 1,0 | 4,0 |
| Cink, Zn | (mg/l) | 1,0 | 2,0 |
| Kobalt, Co | (mg/l) | 0,5 | 1,0 |
| Kalaj, Sn | (mg/l) | 0,5 | 2,0 |
| Hrom ukupni, Cr | (mg/l) | 0,1 | 1,0 |
| Hrom šesterovalentni, Cr6+ | (mg/l) | 0,05 | 0,10 |
| Mangan, Mn | (mg/l) | 1,0 | 3,0 |
| Nikal, Ni | (mg/L) | 0,5 | 1,0 |
| Olovo, Pb | (mg/l) | 0,2 | 0,5 |
| Selen, Se | (mg/l) | 0,05 | 0,10 |
| Srebro, Ag | (mg/l) | 0,10 | 0,20 |
| Željezo, Fe | (mg/l) | 2,0 | 4,0 |
| Živa, Hg | (mg/l) | 0,005 | 0,010 |
| Kadmij, Cd | (mg/l) | 0,01 | 0,10 |
| Fluoridi | (mg/l) | 2,0 | 12,0 |
| Cijanidi | (mg/l) | 0,01 | 0,05 |
| Sulfidi | (mg/l) | 0,1 | 1,0 |
| Sulfati | (mg/l) | 200 | 300 |
| Sulfiti | (mg/l) | 1,0 | 10,0 |
| Hloridi | (mg/l) | 200 | 250 |
| Aktivni hlor | (mg/l) | 0,05 | 1,00 |
| NUTRIJENTI |
| Ukupni azot, N | (mg/l) | 10 | 100 |
| Amonijum ion-NH4+ | (mg/l) | 10 | 40 |
| Nitriti-NO2 | (mg/l) | 0,5 | 10,0 |
| Nitrati-NO3 | (mg/l) | 10 | 50 |
| Ukupni fosfor, P | (mg/l) | 1,0 | 5,0 |
| ORGANSKE MATERIJE |
| Ukupni organski ugljik (TOC) | (mg/l) | 15 | 30 |
| Ukupni aromatski ugljikovodici (PAH) | (mg/l) | 0,02 | 0,20 |
| Lakohlapivi aromatski ugljikovodici (BTEX) | (mg/l) | 0,1 | 1,0 |
| Ukupni halogeni ugljikovodici | (mg/l) | 0,1 | 1,0 |
| Ukupni polihlorirani bifenili (PCBs) | (mg/l) | 0,01 | 0,02 |
| Ukupni organofosforni i karbamatni pesticidi | (mg/l) | 0,05 | 0,10 |
| Ukupni organohlorni pesticidi | (mg/l) | 0,025 | 0,050 |
| Mineralna ulja | (mg/l) | 5,0 | 20,0 |
| Ukupna ulja i masti | (mg/l) | 20 | 100 |
| Ukupne površinske aktivne tvari (deterdženti i dr.) | (mg/l) | 1,0 | 20,0 |
| Ukupni fenoli | (mg/l) | 0,1 | 1,0 |
| RADIOAKTIVNOST |
| Ukupna beta radioaktivnost | (mBq/l) | 500 | 2000 |
| TOKSIČNOST |
| Toksikološki bioogled Daphnia magna Straus, 48hEC50 ( % otpadne vode u razblaženju) | % otpadne vode u razblaženju | >50% | - |

4.2. Granične vrijednosti buke

Dozvoljeni nivoi buke :

| Zona | Karakteristika korištenja područja | Standard vanjske buke u dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | U vrijeme dana | U vrijeme noći | Vršno vrijeme |
| I | Bolnice | 45 | 40 | 60 |
| II | Turistička i rekreativna područja | 50 | 40 | 65 |
| III | Isključivo stambena i obrazovna područja | 55 | 45 | 70 |
| IV | Miješana stambena i privredna područja, u blizini saobraćaja | 60 | 50 | 75 |
| V | Uglavnom privredni, administrativni, poslovni i trgovački centri | 65 | 60 | 80 |
| VI | Industrijska područja, skladišta, saobraćajna područja bez stanovnika | 70 | 70 | 85 |

5. Mjere planirane za monitoring

5.1. Monitoring kvalitete voda

Mjere u toku projektovanja i izgradnje: Prilikom projektovanja treba voditi računa o izgradnji dovoljno sistema prihvata za oborinske vode i njihovu regulaciju. Pored toga, treba voditi računa o postojećoj kanalizacionoj mreži koja se nalazi u blizini trase. Potrebno  je voditi računa da ne dođe do zatrpavanja vodotoka, a tamo gdje je neophodno povremeno regulisati potoke izgradnjom adekvatnih zatvorenih kanala.

Prilikom osiguranja materijala kao što je šljunak i pijesak, čime se stvara indirektan utjecaj na vodotoke koji se ne nalaze u području trase, iskopavanje treba vršiti sa područja gdje je to već praksa i naravno na dijelovima gdje za to postoje odgovarajuće dozvole, te na zakonom regulisan način, kako se između ostalog, ne bi poremetili vodeni ekosistemi.

Sav čvrsti otpad stvoren u fazi izgradnje će biti recikliran, upotrijebljen za druge građevinske radove ili adekvatno odložen na gradsku deponiju ili alternativne površine odobrene od strane nadležne općinske službe, zavisno od dionice puta na kojoj se radovi izvode. Uvjetovano tehničkim zahtjevima, očekuje se da će novim Idejnim projektom na području cijelog dijela trase za posipanje biti predviđen kameni agregat na širem području lokacije izvođenja radova. Iskopani materijal će se dijelom iskoristiti kod formiranja pješačkih staza ili za nivelisanje zelenih površina, a sa nadležnom općinskom službom (po potrebi i kantonalnim organima, zavisno od dionice na kojoj se izvode radovi) se treba razmotriti mjesto mogućeg odlaganja ostatka materijala, uz maksimalne mjere opreza za sprječavanje poremećaja hidrološkog režima).

U toku faze izgradnje, maksimalno će za kretanje mehanizacije biti korištena postojeća mreža putova, a treba predvidjeti i mjesta za parking.

Na svim mjestima križanja planiranog autoputa i vodotoka, kao i nap područjima gdje je trasa smještena uz obale vodotoka, mogući su značajni negativni uticaji tokom građenja i korištenja puta.

Negativni uticaji tokom gradnje i korištenja su najznačajniji na sljedećim lokalnim izvorištima:

- Odžak,

- Bare – Osječani,

- Ularice,

- Makljenovac i

- Alajbegovci.

Mjere u toku eksploatacije: Pored instalacije uljnih separatora dužinom cijele trase, radi sprječavanja nekontrolisanog horizontalnog transporta eventualnih znatnih količina štetnih tečnosti prosutih kod pojave saobraćajnih nezgoda, sistem odvodnjavanja će biti priključen na dodatne dvokomorne prihvatne retencione bazene kapaciteta dovoljnog da prihvate eventualne sadržaje istovremeno prosute iz nekoliko standardnih cisterni u uvjetima jakih padavina, sa mogućnošću odvajanja uljastih materija u slučaju prekoračenja kapaciteta uljnih separatora. Predloženi (preliminarno razmatrani) kapacitet takvih retencionih nepropusnih bazena ili laguna je 100 m3 , a njihov neophodni broj i razmak bi bio naknadno utvrđen (prijedlog: na svakih 500 m). Iz ovih bazena ili laguna bi prikupljena otpadna voda i mulj, kako u normalnim, tako i u vanrednim uvjetima, nakon prirodnog procesa dozrijevanja i taloženja, zavisno od karakteristika, bili ili ispušteni u komunalnu kanalizacionu mrežu ili dodatno tretirani sredstvima za neutralizaciju ili apsorbciju (u slučaju havarija i prosipanja agresivnih materija). Cijeli sistem odvodnjavanja će se morati redovno održavati, uz sedmičnu provjeru stanja i čišćenje kanala, kao i vođenje evidencije o utvrđenom stanju i provedenim mjerama održavanja, a u slučaju vremenskih nepogoda i češće.

Očekivani vrijednosti zagađujućih materija u vodama sa kolovoza:

| Materija | Jed | Dionica Karuše-Medakovo-Blažuj-Tarčin |
| --- | --- | --- |
| Suspendovane materije | mg/l | 100-150 |
| Hloridi | mg/l | 50-80 |
| Sulfati | mg/l | 0.04-0.07 |
| Ukupni fosfor | mg/l | 0.4-0.8 |
| Pogonsko gorivo | mg/l | 0,005-0.008 |
| Mineralna ulja | mg/l | 0.004-0.007 |
| Kadmium | mg/l | 0.002-0.005 |
| Hrom | mg/l | 0.004-0.008 |
| Bakar | mg/l | 0.03-0.007 |
| Gvožđe | mg/l | 0.1-0.3 |
| Olovo | mg/l | 0.07-0.1 |
| Cink | mg/l | 0.1-0.2 |

Ispitivanje otpadnih voda vrši se na sljedeći način:

- minimalni broj godišnjih uzorkovanja zavi od priticaja (količine) otpadnih voda i iznosi:

| Protok otpadnih voda (m3/dan) | Broj ispitivanja u toku godine |
| --- | --- |
| 0 - 50 | 4 |
| 50 – 100 | 6 |
| 100 – 500 | 8 |
| > 500 | 12 |

- uzorkovanje je po mogućnosti automatsko, proporcionalno protoku, a uzorci su kompozitni 8, 16 ili 24 – satni (što zavisi od vremena trajanja tehnološkog procesa), ukoliko to nije moguće treba uzimati trenutne 15-minutne uzorke i praviti kompozitne uzorke, uz evidentiranje protoke,

- u svim uzorcima ispituju se obavezno: temperatura, pH, alkalitet, električna provodljivost, isparni ostatak, gubitak žarenjem, ukupne suspendovane materije, HPK-Cr, BPK5, NH4-N, NO2-N, NO3-N, ukupni N, ukupni P, test toksičnosti, te svi specifični pokazatelji za dati subjekt, čije se tehnološke otpadne vode ispituju.

5.2. Monitoring nivoa buke

Za skupine kuća u naseljima duž trase cestee potrebno je izvršiti jednokratna kontrolna mjerenja buke nakon izgradnja i puštanja u promet kompletne predmetne dionice puta. Daljnja mjerenja provoditi svakih 5 godina. Za mjerenja je potrebno izabrati karakteristični objekt i mjerenje izvršiti na strani objekta koja je najviše izložena buci s nove prometnice, i to u vrijeme najvećeg očekivanog prometa. U slučaju da mjerenja pokažu kako su nivoi buke iznad dopuštenih dnevnih i noćnih nivoa, koje iznose 60 dB (A) u toku dana, odnosno 50 dB (A) u toku noći, potrebno je naknadno odrediti mjere zaštite od buke, kako bi se buka svela na prihvatljiv nivo. Učinak mjera zaštite od buke treba provjeriti ponovljenim mjerenjima nakon njihove implementacije.

  - Monitoring kvaliteta zemljišta (tla)

Potrebno je organizirati praćenje trenda prisustva polutanata u zemljištu u blizini trase autoputa kako bi se na vrijeme uočili pokazatelji eventulanog utjecaja vezanog uz cestu u svim fazama aktivnosti. Konačnu organizaciju monitoringa i definiranje mreže mjernih mjesta treba definirati prema uputama i suradnji sa specijaliziranim institucijama za praćenje kvalitete tla.

Također, jednom godišnje potrebno je provoditi kontrolu stanja teških metala u nadzemnim dijelovima poljodjelskih kultura, na istim udaljenostima od bankine obilazne ceste.

Kompletan monitoring uzorkovanja tla:

| Nulto stanje | 32 uzorka tla |
| --- | --- |
| U fazi gradnje | 27 uzoraka tla godišnje |
| U fazi eksploatacije | 20 uzoraka tla godišnje |

U toku faze gradnje doći će do problema degradacije i kontaminacije zemljišta organskim polutantama i teškim metalima. Praćenje degradacije, u fazi gradnje autoputa potrebno je uvesti monitoring, odnosno praćenje stanja kroz:

- pojavu erozije usljed uklanjanja vegetacije i zasijecanja zemljišta;

- pojava vodoležnosti zbog nakupljanja slivnih i cjednih voda;

- izgradnja objekata za potrebe gradilišta (naselja, parkirališta, magacinski i skladišni prostor i sl.)

- podizanje deponija za odlaganje skinutog plodnog sloja zemljišta:

- korištenje pozajmišta materijala za nasipanje i sl.

Praćenje kontaminacije zbog korištenja građevinskih mašina i sredstava za transport građevinskih materijala te ugradnje istih, doći će do kontaminacije zemljišta usljed prosipanja ulja, maziva i goriva, a što se odražava kroz zagađenje organskih polutanata (lahke i teške frakcije ugljovodonika).

U fazi eksploatacije puta, biće više izražen proces kontaminacije tla. Ovaj proces će biti izražen u blizini saobraćajnice, na distancama od 0-200 m lijevo i desno od puta. Metali kao što su olovo, cink, kadmij i hrom ostaju u zemljištu duži niz godina. Polutanti ulaze u lance ishrane biljaka i životinja, a erozijom dospijevaju u druge ekosisteme, te je potrebno godišnje analizirati 20 uzoraka tla.

Investitor je dužan u slučaju potrebe odalaganje inertnog otpada nastalog iskopom pribaviti posebne dozvole/odobrenja za odlaganje materijala od iskopa na predmetnim lokacijama od nadležnih organa.

6. Izvještavanje

Operator je dužan izvještavati:

- Federalno ministarstvo okoliša i turizma o prikupljenim podacima kako je propisano odredbama Poglavlja IV Pravilnika o registrima postrojenja i zagađivanjima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/07). Izvještaji trebaju biti poslani najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja i

- Fond za zaštitu okoliša kako je propisano odredbama Uredbe o informacionom sistemu upravljanja otpadom (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 97/18) koji vodi Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH. Unosi podataka u informacioni sistem-bazu podataka se vrši putem linka za  pristup Informacionom sistemu upravljanja otpadom www.otpadfbih.ba.

Operator je dužan bez odlaganja prijaviti Federalnoj upravi za inspekcijske poslove I Federalnom ministartsvu okoliša I turizma svaku vanrednu situaciju koja značajno utiče na okoliš.

7. Period važenja dozvole

Ova okolinska dozvola važi  pet godina od dana uručenja rješenja stranci.

## O b r a z l o ž e nj e

Operator/investitor JP Autoceste FBiH je dana 26.02.2021. godine dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma zahtjev za ponovno izdavanje okolišne dozvole za dionicu LOT 1 Svilaj – Doboj jug (Karuše). Prethodna okolišna dozvola izdata je 06.06.2016. godine pod brojem UPI-05/2-23-11-75/16 SN.

Zahtjev je pripremljen u skladu sa čl. 18. (54 a) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” broj: 38/09) i postavljen je na web stranici www.fmoit.gov.ba na podlinku okolišne dozvole, javne rasprave https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi/javni-uvid-u-zahtjev-za-izdavanje-okolisne-dozvole-na-koridoru-vc-dionica-lot-1-svilaj-doboj-jug-karuse.

Operator je pribavio Rješenje o vodnoj dozvoli broj: UP-I/25-3-40-180-5/20 od 09.06.2020. godine koje je izdala Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo.

Dana 18.03.2021. godine Federalno ministarstvo okoliša i turizma zatražilo je od federalne uprave za inspekcijske poslove zapisnike o inspekcijskim nalazima.

Obavijest o pokretanju postupka i traženje mišljenja od zainteresirane javnosti traženo je od nadležnog ministarstvo Ze-DO Kantona I Općine Doboj jug, uz napomenu da Općina Doboj jug o javnom uvidu  obavijesti mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnoj trasi i NVO koje se bave pitanjima zaštite okoliša

Dana 24.03. 2021. godine nacrt okolišne dozvole postavlja se na web stranicu Ministarstva fmoit.gov.ba.

Postupajući po naprijed navedenom usložnjenom upravnom postupku, a polazeći od odredbi o osnovnim obvezama opeatora propisanim u članu 67. Zakona o zaštiti okoliša, te uzimajući u obzir sadržaj Studije utjecaja na okoliš, dopune i prijedloga zainteresiranih strana, Federalno ministarstvo je ocjenilo da će se propisanim mjerama i uvjetima postići odgovarajući, zakonom propisani stupanj zaštite okoliša,  te je sukladno člana 71. Zakona o zaštiti okoliša odlučeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Ovo rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

U skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi (¨Službene novine Federacije BiH¨, br. 6/98), tarifni broj 55. stav 3. tačka 4. podnosilac zahtjeva je uplatio 80,00 KM na budžetski račun kod Unicredit zagrebačke banke.

M I N I S T R I C A

dr. Edita Đapo

Dostaviti:

- JP Autoceste FBiH

- Općina Doboj jug

- Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK

- Federalna uprava za inspekcijske poslove

- Sektor za okolinske dozvole

- arhivi

# Footnotes

Broj i razmak slivnika, kao i kapacitet prihvatnog cijevnog sistema će biti utvrđen proračunom na osnovu podataka o prosječnoj količini padavina i veličini slivnih površina, kao i u skladu sa konfiguracijom terena, odnosno nagibom saobraćajnice na pojedinim dijelovima trase.

Pražnjenje taložnika ot opasnog otpada (teški metali , ulja) će se raditi jednom mjesečno i isporučivati firmi koja se bavi zbrinjavajanjem opasnog otpada