### Bosna i Hercegovina

### Federacija Bosne i Hercegovine

### FEDERALNO MINISTARSTVO

### OKOLIŠA I TURIZMA

### Bosnia and Herzegovina

### Federation of Bosnia and Herzegovina

### FEDERAL MINISTRY OF

### ENVIRONMENT AND TOURISM

Broj: UPI 05/202-19-5-33/21 SN

Sarajevo, 02.8.2021. godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući zahtjev tvornice pumpi i prečistača Pobjeda d.d. Tešanj za izdavanje obnovljene okolinske dozvole temeljem čl. 71. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03 i 38/09) i čl. 200. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 02/98 i 48/99), donosi:

## R J E Š E N J E

Izdaje se okolinska dozvola za postojeće pogone i postrojenja tvornice pumpi i prečistača Pobjeda d.d. Tešanj, ul. Bukva bb, Tešanj.

1. Pogon i postrojenje za koje se izdaje dozvola:

Lokacija kompleksa tvornice pumpi i prečistača Pobjeda d.d. Tešanj smještena je u industrijskoj zoni „Bukva“, na udaljenosti 1,5 km sjevero-istočno od grada Tešnja. Preduzeće je smješteno na ukupnoj površini zemljišta 38.063 m2.

Tabela 1. Površina na kojoj je smješten kompleks tvornice Pobjeda d.d. Tešanj

| Površine prema namjeni | Površina (m2) | Struktura (%) |
| --- | --- | --- |
| Zemljište pod objektima | 13.876 | 36,46 |
| Unutrašnje sobraćajnice i zelene površine | 23.030 | 60,05 |
| Zajednička interna saobraćajnica za Pobjeda i Mann-Hummel BA (pristupa na lokalni put Tešanj-Tešanjka) | 1.157 | 3,04 |
| UKUPNO | 38.063 | 100 |

Tabela 2. Površine objekata sa namjenom korištenja

| NAZIV OBJEKTA | k.č. broj | m2 | NAMJENA KORIŠTENJA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | grunt | katastar |  |  |
| Hala | 402/7 | 560/9 | 3.488 | Proizvodna hala (velika) |
| Hala 1 | 402/8 | 560/10 | 833 | Proizvodna hala (mala) |
| Magacin 1 | 406/1 | 560/12 | 998 | U toku promjena namjene u proizvodnu halu |
| Magacin 2 | 406/2 | 560/13 | 1107 | Skladište repromatrijala |
| Portirnica | 402/10 | 560/15 | 97 | Portirnica preduzeća |
| Stolarija | 400 | 560/4 | 219 | Arhivarnica preduzeća |
| Kompresorska stanica | 406/3 | 560/14 | 115 | Prostorija za smještaj kompresora |
| Termička obrada | 402/9 | 560/11 | 408 | Termička obrada |
| Tvornica mašina i alata | 411/2 | 558/2 | 2597 | Objekat se ne koristi od prije rata. Po namjeni proizvodna hala |
| Tvornica mašina i alata Anex 2 | 424/2 | 558/4 | 1775 | Objekat se ne koristi. Gradnja započeta prije rata i nije dovršena |
| Toplotna podstanica | 402/11 | 560/16 | 509 | Podstanica za priključak na gradsko grijanje |
| Restoran društvene ishrane | 413/7 | 132/2 | 921 | Restoran za potrebe radnika preduzeća. Dio se privremeno koristi kao skladište gotove robe |
| Upravna zgrada | 402/6 | 560/8 | 388 | Administrativna zgrada |
| Stara Sloga | 415/6 | 132/1 | 298 | Koristi se kao skladište kartonske ambalaže |
| Transport | 413/6 i 141/3 | 560/2 i 560/3 | 32 | Administrativne prostorije. Objekat u sklopu portirnice |
| Trafostanica | 402/12 | 560/17 | 26 | MBTS 10/4,4 KVA |
| Akumulatorska stanica | na 402/1 | na 560/1 | 65 | Stanica za punjenje akumulatora |
| Plinska stanica |  |  |  | TNP |
| lakirnica |  |  |  | Lakirnica sa lakovima na vodenoj bazi |
|  |  | UKUPNO : | 13.876 |  |

2. Opis djelatnosti

Osnovni proizvodni program preduzeća su pumpe za ulje i vodu teretnih vozila i setovi rezervnih dijelova pumpi, a kao dopunski proizvodni program čine: pumpe za ulje i vodu putničkih vozila, hidraulične pumpe (pumpe visokog pritiska), elemente kočionih sistema, dijelove pumpi, dijelove traktora i drugih transportnih uređaja, klizne prstenaste zaptivače, zupčanike, komplet prečistače ulja, kao i usluge mašinske i termičke obrade, transporta i špedicije.

Tvornica pumpi i prečistača „Pobjeda“ d.d. Tešanj trenutno proizvodi oko 90 tipova pumpi za ulje i isto toliko pumpi za vodu iz  programa : Mercedes-Benz, IVECO, Deutz, MAN, Perkins, SCANIA, UTB, FAMOS i IMR-Beograd.

Ključni poslovi koje se obavljaju obuhvataju: obradu metala (tokarenje, glodanje, brušenje), termičku i površinsku obrada metala (elektrohemijski).

Za obradu metala koriste se: tokarski strojevi, CNC mašine, mašinski centri, glodalice za izradu zupčanika, brusilice i razne druge mašine i mašinski centri nabavljeni u zapadnoj Evropi kao i u zemljama bivšoj SFRJ. Većina radnika ima dugo iskustvo u rukovanju ovim mašinama. Proizvodnja se striktno pridržava uputa kontrole kvaliteta sa statističkim uzimanjem uzoraka na osnovu fabričkih procedura ili prema zahtjevima kupaca.

Proizvodnja se odvija prema zahtjevima ISO 9001:2008. i zahtjevima ISO 14001:2004, dok je u toku osvajanje sistema kvaliteta automobilske industrije ISO/TS 16949:2002.

Osnovna djelatnost tvornice pumpi i prečistača „Pobjeda“ d.d. Tešanj je proizvodnja pumpi za ulje i vodu, te rezervni djelovi elemenata za prenos snage kao zasnovan na mehaničkoj obradi metala odvajanjem strugotine. Prateći proces  je termohemijska obrada metala.

Nakon mehaničke obrade djelovi se montiraju u sklopove i podsklopove, te kao gotovi proizvodi. Za montažu dijelova koriste se linije montaže, a postoji:

- Montaža pumpi za vodu

- Montaža pumpi za ulje

Kao zadnja faza jeste ispitivanje gotovih proizvoda na stolovima za ispitivanje, pri čemu postoji odjeljenje :

- Ispitivanje pumpi za vodu

- Ispitivanje pumpi za ulje

Nakon završenog procesa proizvodnje, montaže i ispitivanja gotovi proizvodi se predaju u magacin gotove robe gdje se vrši pakovanje i isporuka po kupcima.

2.2. Godišnji kapacitet

Godišnji kapacitet proizvodnje pumpi iznosi 200.000 komada/godišnje (16.000 komada/mjesečno).

- Osnovne i pomoćne sirovine

Tabela 3. Lista opasnih materija/sirovina u tvornici pumpi i prečistača „Pobjeda“ d.d. Tešanj:

| Red. br. | Naziv | Godišnja potrošnja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Boje 001 Megati 502 UNIVERZAL F9M – SHW temeljna MB7350 – GPM | 400 kg |
| 2. | Mast za podmazivanje ležajeva LIS 2 | 585 litara |
| 3. | Sredstva za konzerviranje INA antoksin 32, Ina antoksin M3 | 1.230 litara |
| 4. | Ulja emulzije: teolin HVR i sintasol SHD | 17.390 litara |
| 5. | Ulje za hlađenje – rezanol – kutenol SN 20 | 2.069 litara |
| 6. | Ulje za kaljenj: olmakal rapid 90 E i aditiv adsilkal | 1.845 litara |
| 7. | Transformatorsko ulje | 2 litra (godišnja dopuna) |
| 8. | Motorno ulje | 1.000 litara |
| 9. | Plinovi za termičku obradu (propan butan i amonijak) | propan butan 25.000 kg amonijak 4.200 kg |
| 10. | Plin za zavarivanje: acetilen | 100 kg |
| 11. | Aktivator za fosfatiranje | 150 kg |
| 12. | Sredstvo za odmašćivanje: trihloretilen i metalgin RP | 1.500 kg |
| 13. | Odmašćivač za post fosfatiranje | 130 M |
| 14. | Industrijski deterdžent | 500 litara |
| 15. | Dušična kiselina max. 4% | 0,5 litara |
| 16. | Sona kiselina max 4% | 0,5 litara |
| 17. | Antifriz Super 100 | 150 litara |
| 18. | Elektronski otpad: neonske sijalice | 200 kom |
| 19. | Elektronski otpad: ketridži | 100 kom |
| 20. | Toneri | 30 km |

Tabela 4: Lista neopasnih materija/sirovina u tvornici pumpi i prečistača „Pobjeda“ d.d. Tešanj:

| Red. br. | Naziv | Godišnja potrošnja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Čelik šipka+otkovak | 301.210 kg |
| 2. | Sivi liv | 880.530 kg |
| 3. | Legur obojenih metala | 5.936 kg |
| 4. | Tesnit bez azbesta | 12.000 kg |
| 5. | Guma (semering + O-ring) | 196.907 kom |
| 6. | Plastika polietilen | 1.904 kg |
| 7. | Antikoroziv papir | 2.000 KG |
| 8. | Sinter čelik | 16.287 kg |
| 9. | Karton | 30.000 kg |
| 10. | Drvo – jelova daska | 45 m3 |
| 11. | Silikon | 25 kg |
| 12. | Hermetic locttite, FAM hermetik 5 MD | 5 kg |
| 13. | Alumina za poliranje | 750 mililitara |
| 14. | Bakelitni prah | 2 kg |
| 15. | Dijelovi sa ili bez površinske zaštite | 747.093 kom |
| 16. | Amonijačna baza | 0,5 litara |
| 17. | Kancelarijski papir | 800 kg |
| 18. | Fenol smola čvrsto stanje | 10.000 kom |
| 19. | Ležajevi i klizne čaure | 144.481 kom |
| 20. | Zaptivači | 114.893 kom |
| 21. | Folija | 1.000 kg |

4. Izvori vodosnabdijevanja i energije

4.1. Izvor vodosnadbijevanja, ukupna potrošnja vode i potrošnja po jedinici proizvoda

Vodosnadbijevanje tvornice pumpi i prečistača Pobjeda d.d. Tešanj vrši se iz gradskog vodovoda. Prosječna potrošnja vode iznosi cca 500 m³/mjesečno, sa tendencijom daljeg smanjenja. Prosječna potrošnja vode po jedinici proizvoda iznosi 0,73 litra.

4.2. Izvori energije, ukupna potrošnja i potrošnja po jedinici proizvoda

Električnom energijom tvornica se snabdijeva iz javnog elektroenergetskog sistema preko vlastitog transformatroa 10/0.4 KV, pri čemu se mjerenje potrošnej električne energije vrši na visokonaponskoj strani. Prosječna potrošnja iznosi oko 200.000 KW/mjesečno. Prosječna potrošnja energije po jedinici proizvoda iznosi 7,37 KW.

U sklopu transformatorske stanice nalazi se i uređaj za kompenzaciju potrošnje reaktivne elektrrične energije, tako da je cos Φ = 0.99, odnosno u proizvodnom procesu se ne troši reaktivna električna energija.

Toplotnu energiju dobijase iz gradske Toplane koristi za zagrijavanje proizvodnih hala, kancelarijskog prostora i skladišta.

Snadbijevanje komprimiranim zrakom vrši se iz vlastite kompresorske stanice, u kojoj je ugrađen uređaj za kompenzaciju reaktivne energije.

5. Emisije / uticaji koje će pogon i postrojenje imati u okoliš su slijedeće:

5.1.Emisije u zrak

U tvornici pumpi i prečistača Pobjeda d.d. Tešanj, s obzirom na vrstu proizvodnje, nema štetnih uticaja u zrak.

5.2. Emisije u vodu

Pri procesu proizvodnje u tvornici pumpi i prečistača Pobjeda d.d. Tešanj nastaju slijedeće vrste otpadnih voda: sanitarne i fekalne otpadne vode i otpadne vode od atmosferskih padavina,

Sve nastale količine otpadnih voda se preko interne kanalizacije (zajednička kanalizacija sa MANN-HUMMEL BA) ispušta u rijeku Tešanjku. Otpadna voda tvornice pumpi i prečistača Pobjeda d.d. Tešanj može sadržavati povremeno i prerađeno ulje nastalo u procesu internog transporta (neznatne količine od kapanja motornog ulja iz motornih vozila na parkingu i internoj saobračajnici ).

Otpadne vode nastaju kao posljedica redovnih aktivnosti u procesu proizvodnje (čišćenje,sanitacija, vanjsko pranje, sredstva za pranje). Tvornica pumpi i prečistača Pobjeda d.d. Tešanj vrši mjesečna mjerenja upotrijebljene i iskorištene vode i tako utvrđene količine unose u mjesečni izvještaj o iskorištenoj vodi koji se dostavlja rukovodstvu preduzeća, a godišnje Federalnom zavodu za statistiku. Tvornica pumpi i prečistača Pobjeda d.d. Tešanj vrši ispitivanje uzoraka otpadne vode i utvrđivanje EBS. Urađen Elaborat o ispitivanju otpadnih voda i ispitivanju EBS dostavlja svake dvije godine JP „Vodno područje slivova rijeke Save" (Prema članu 20 i 22. Pravilnika o vrstama, načinu i obimu mjerenja i ispitivanja iskorištene vode, ispuštene otpadne vode i izvađenog materijala iz vodotoka).

5.3. Produkcija otpada

U tvornici pumpi i prečistača Pobjeda d.d. Tešanj sav kruti otpad je zbrinut putem kontejnera, tako da je negativni utjecan na tlo sveden na minimum.

Način zbrinjavanja otpada je opisan u Planu upravljanja otpada.

5.4. Emisija buke

U krugu tvornice pumpi i prečistača Pobjeda d.d. Tešanj za potrebe proizvodnje nalazi se kompresorska stanica, koja je evidentirana kao okolinski aspekt i predviđena su mjerenja buke. Obzirom da se tvornica pumpi i prečistača Pobjeda d.d. Tešanj nalazi u naseljenom mjestu Bukva, na određenim mjestima izvršeno je i vanjsko mjerenje buke, kao i izvršeno anketiranje mještana u cilju komfora življenja mještana.

6. Okolinska dozvola se daje uz  slijedeće posebne  uvjete i poduzete mjere

Tvornica pumpi i prečistača Pobjeda d.d. Tešanj kao po svom karakteru ubraja se u vrstu industrije koja ima veći utjecaj na okoliš (IPPC, Aneks I, stav 4.5.). Stoga je neophodno prilikom proizvodnih aktivnosti poduzimati sve mjere zaštite okoliša kako bi se mogući uticaj sveo na minimum.

6.1. Mjere za sprečavanje i minimiziranje emisija u zrak

Mjere za sprječavanje prekomjernog zagađivanja zraka:

- servisiranje mehanizacije i opreme u cilju  smanjenje emisije izduvnih gasova.

6.2. Uvjeti i mjere za spriječavanje i minimiziranje negativnog utjecaja na vode

- Potrebno je poduzeti mjere za smanjenje potrošnje vode i količine otpadnih voda datih u BAT-u (Common Waste Water and Waste Gas Tretmant and Managment).

## Potpuno uklanjanje nedostatka na sistemu za adekvatno pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda sukladno zakonskim odredbama propisanim u Uredbi o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije („ Sluzbene novine FBiH“, broj: 26/20 i 96/20).

Potrebno je razviti strategije minimizacije upotrebe vode i nastajanja otpadnih voda u proizvodnom procesu kao što su:

- Modifikacija procesa koja može dovesti do smanjenja potrebne vode npr. zamjena hlađenja već korištenom otpadnom vodom,

- Direktno recikliranje otpadne vode, i ponovna upotreba reciklirane vode u drugim procesima u kojima je to moguće – smanjenje potrošnje vode i otpadne vode bez promjene tereta onečišćenja,

- Predtretman otpadnih voda i naknadna ponovna upotreba (u istom ili drugom procesu) što rezultira smanjenje upotrebe vode, otpadnih voda i tereta zagađenja.

6.3. Mjere za sprječavanje i minimiziranje negativnog uticaja buke

-   Smanjiti buka iz objekata i poduzeti zakonom propisane mjere zaštite ljudi;

- Poduzeti odgovarajuće mjere u svrhu smanjenja razine buke preko 50 dBA van

tvorničkog kruga od stacionarnih izvora buke u krugu tvornice uz stambene

objekte na ivicama kompleksa i dr.

6.4. Mjere za upravljanje otpadom koji proizvodi pogon i postrojenje

- Stalno ažuriranje operativnosti Plana za upravljanje otpadom i nadzor nad njegovim provođenjem,

- Stalno ažurinje procedura klasifikacije otpada i uputstava za selekciju otpada sukladno zakonu,

- Poduzimanje aktivnosti na uvođenju mjera za uvećanje količina i selekcioniranih vrsta besopasnog otpada (papir-karton, plastika, metali, staklo itd.) za reciklažu,

- Poduzimanje mjera za evidentiranje i zbrinjavanje na ekološki prihvatljiv način stare elektronske opreme, sijalica i drugog specifičnog otpada,

- Smanjenje vremena skladištenja opasnog otpada u krugu tvornice i njegovo zbrinjavanje sukladno zakonu i Baselskoj konvenciji

- Tehnološki otpad iz proizvodnog procesa i održavanja opreme (kada) zbrinjavati na ekološki prihvatljiv način (prodaja sekundarnih sirovina, reciklaža i sl.).

6.5. Mjere za sprječavanje i minimiziranje negativnog uticaja na ljude

- Supstance ili preparati koje se zbog svog sadržaja isparljivih organskih jedinjenja klasificiraju kao kancerogeni, mutageni ili toksični za reprodukciju i koji su označeni i moraju da nose oznake rizika trebaju biti tretirani, minimizirani ili zamijenjeni  sukladno zakonu .

6.6. Mjere vezane za izvanredne situacije

- Operator je dužan da kontinuirano provodi mjere i aktivnosti u cilju sprečavanja nesreća velikih razmjera propisane Planom sprečavanja nesreća većih razmjera.

- Operator mora posjedovati ažuran Plan i program mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite, te Plan zaštite od požara i drugih akcidentnih situacija za objekte lokalitet.

- Operator mora imati kontinuirano ažuran Plana za sprečavanje nesreća velikih razmjera, te je dužan u najkraćem vremenu da ga stavi u stanje operativnosti. Planom za sprečavanje nesreća velikih razmjera treba utvrditi sve potencijalne opasnosti i mjere zaštite od eventualnih nesreća većih razmjera, kao i mjere zaštite od svih ostalih opasnosti koje mogu nastati pri svakodnevnom radnom i proizvodnom procesu, opasnosti od  eventualnog požara i drugih akcidentnih situacija po ljude i okoliš, kao i poduzeti sigurnosne mjere  koje se obavezno sprovode u objektima i unutar samog proizvodno-poslovnog kompleksa.

Operator je dužan bez odlaganja prijaviti svaku izvanrednu situaciju koja značajno  utječe na ljude i okoliš

7. Granične vrijednosti emisija za zagađujuće materije

7.1. Granične vrijednosti emisija u zrak

Operator u proizvodnji i za zagrijavanje prostorija koristi plin i to IV kotla kapaciteta od 56, 74,4,45 i 33 kW.

Granične vrijednosti emisja u zrak propisane su Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorjevanje („Službene novine Federacije BiH“, br. 3/13 i 92/17).

- Mala postrojenja za sagorijevanje su postrojenja za sagorijevanje čija je toplotna snaga:
0,05-10 MWth pri korištenju prirodnog gasa/plina ili tečnog naftnog gasa/plina."

Tabela 2. Granične vrijednosti emisije za nova mala postrojenja za sagorijevanje na prirodni plin

| 1) ugljen monoksid |  |
| --- | --- |
| - postrojenja toplotne snage < 400 kWth. | 100 mg/m3n |
| - postrojenja toplotne snage 400 kWth - 10 MWth | 80 mg/m3n |
| 2) azotni oksidi (izraženi kao NO2) |  |
| - postrojenja na prirodni gas kod kojih je temperatura vode u kotlu niža od 110°C a nadpritisak manji od 0,05 MPa | 125 mg/m3n |
| -postrojenja na prirodni gas kod kojih je temperatura vode u kotlu viša od 110°C a niža od 210°C a nadpritisak veći od 0,05 MPa a manji od 1,8 MPa | 110 mg/m3n |
| - postrojenja na prirodni gas kod kojih je temperatura vode u kotlu viša od 210°C a nadpritisak veći od 1,8 MPa | 150 mg/m3n |
| - postrojenja na tečni naftni gas | 200 mg/m3n |

Granična vrijednost emisije za nova mala postrojenja za sagorijevanje na gasovita goriva odnosi se na zapreminski udio kiseonika u otpadnom gasu od 3%.

Za nova mala postrojenja za sagorijevanje za tečna i gasovita goriva toplotne snage 4 - 400 kWth toplotni gubici se određuju na osnovu propisa koji uređuje zahtjeve kvaliteta i ispitivanja karakteristika novih toplovodnih kotlova na tečna i gasovita goriva.

Lakirnica radi sa filterima za prečišćavanje zraka i lakovima na vodenoj bazi koji su ekološki prihvatljivi.

Izduvni gasovi na termičkoj obradi prema ispitivanju ovlaštene kuće TQM Lukavac od 4.5.2020. godine su u GVE.

7.4. Granične vrijednosti štetnih materija u tehnološkim otpadnim vodama

## Prije nego što se otpadne vode iz postrojenja za tretman otpadnih voda ispuste u površinske vode, treba ih pročistiti do kvaliteta koji odgovara Uredbi o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije („ Sluzbene novine FBiH“, broj: 26/20 i 96/20).

.

Tabela 4.  Granične vrijednosti za industrijske otpadne vode

| Parametar | Jedinica mjere | Granične vrijednosti emisije industrijskih otpadnih voda koje se ispuštaju u |
| --- | --- | --- |
|  |  | površinska vodna tijela | javni kanalizacioni sistem |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A Opći parametri |
| 1 | Maksimalna temperatura | 0C | 30 | 40 |
| 2 | pH |  | 6,5 - 9,0 | 6,5 - 9,5 |
| 3 | Taložive materije | ml/l | 0,5 | 10,0 |
| 4 | Ukupne suspendirane materije | mg/l | 35,0 | 400,0 |
| B Anorganski parametri |
| 1 | Aluminij, Al | mg/l | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Antimon, Sb | mg/l | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Arsen, As | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Bakar, Cu | mg/l | 0,5 | 0.5 |
| 5 | Barij, Ba | mg/l | 5.0 | 5,0 |
| 6 | Bor, B | mg/l | 1,0 | 10,0 |
| 7 | Cijanidi slobodni | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 8 | Cijanidi ukupni | mg/l | 0,5 | 10,0 |
| 9 | Cink, Zn | mg/l | 2,0 | 2,0 |
| 10 | Fluoridi | mg/l | 10,0 | 20,0 |
| 11 | Hlor slobodni | mg/l | 0,2 | 0.5 |
| 12 | Hlor ukupni | mg/l | 0.5 | 1,0 |
| 13 | Hloridi | mg/l | 250,0 | 250,0 |
| 14 | Hrom šestovalentni, Cr6+ | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 15 | Hrom ukupni, Cr | mg/l | 0,5 | 0.5 |
| 16 | Kadmij, Cd | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 17 | Kalaj, Sn | mg/l | 2.0 | 2,0 |
| 18 | Kobalt, Co | mg/l | 1.0 | 1,0 |
| 19 | Mangan, Mn | mg/l | 1,0 | 1.0 |
| 20 | Molibden, Mo | mg/l | 1,0 | 1.0 |
| 21 | Nikal, Ni | mg/l | 0,5 | 0.5 |
| 22 | Olovo, Pb | mg/l | 0,5 | 0,5 |
| 23 | Selen, Se | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 24 | Srebro, Ag | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 25 | Sulfati, SO4 | mg/l | 200,0 | 300,0 |
| 26 | Sulfidi, S | mg/l | 0,1 | 1,0 |
| 27 | Sulfiti, SO3 | mg/l | 1,0 | 10,0 |
| 28 | Talij | mg/l | 0,5 | 0,5 |
| 29 | Vanadij | mg/l | 0,5 | 0,5 |
| 30 | Volfram | mg/l | 5,0 | 5,0 |
| 31 | Željezo, Fe | mg/l | 2,0 | 2,0 |
| 32 | Živa, Hg | mg/l | 0,01 | 0,01 |
| C Nutrijenti |
| 1 | Amonijačni azot, NH4-N | mg/l | 10,0 | 40,0 |
| 2 | Nitratni azot, NO3-N | mg/l | 10,0 | 50,0 |
| 3 | Ukupni azot | mg/l | 15,0 | 100,0 |
| 4 | Ukupni fosfor, P | mg/l | 2,0 (a) | 5,0 |
| D Organski parametric |
| 1 | Adsorbilni organski halogeni (AOX) | mg/l | 0.5 | 0.5 |
| 2 | BPK5 | mgO2/l | 25 | 250 |
| 3 | Heksahlorbenzen (HCB) | mg/l | 0,03 | 0,03 |
| 4 | KPK-Cr | mgO2/l | 125 | 700 |
| 5 | Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX) | mg/l | 0,1 | 1,0 |
| 6 | Lakohlapljivi klorirani ugljikovodici (LKCH) | mg/l | 0.1 | 1,0 |
| 7 | Mineralna ulja | mg/l | 10,0 | 20,0 |
| 8 | Teškohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | mg/l | 20 | 100 |
| 9 | Ukupne površinske aktivne tvari (deterdženti i dr.) | mg/l | 1,0 | 10,0 |
| 10 | Ukupni aromatski ugljikovodici (PAH) | mg/l | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Ukupni fenoli (C6H5OH) | mg/l | 0,1 | 10,0 |
| 12 | Ukupni hlorirani bifenili (PCBs) | mg/l | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Ukupni organofosforni i karbamatni pesticidi | mg/l | 0,05 | 0,05 |
| 14 | Ukupni organohlorni pesticidi | mg/l | 0,025 | 0,025 |
| 15 | Ukupni organski ugljik (TOC) | mg/l | 30,0 | 50,0 |
| E Radioaktivnost |
| 1 | Ukupna beta radioaktivnost | mBq/l | 500 | 500,0 |
| F Toksičnost |
| 1 | Toksiološki bioogled Daphnia magna Straus, 48hEC50 | % otpadne vode u razblaženju | > 50% |  |

7.5. Granične vrijednosti buke

Po odredbama Zakon o zaštiti od buke („Službene novine Zeničko-Dobojskog Kantona’’ broj 02/2008) dan je od 06,00 do 22,00 sati, a noć od 22,00 do 6,00 sati.

8. Sistem monitoringa

Obzirom da tvornica pumpi i prečistača „Pobjeda“ d.d. Tešanj, ima uticaj na okolinu potrebno  je predvidjeti program praćenja stanja okoliša unutar onih koji proizlaze iz aktuelne zakonske regulative. Osnova za mjerenja i ocjenu uticaja izvršiće se u skladu sa, Zakonom o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03 i 38/09), Zakonom o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03 i 4/10).

# 8.1. Mjere planirane za monitoring proizvodnje, nastanka otpada i emisija

Tabela 7. Mjere planirane za monitoring proizvodnje, nastanka otpada i emisija biće date u slijedećoj tabeli u kojoj je dat popis svih aktivnosti planiranih za monitoring, učestalost monitoringa, kao i osobe odgovorne za njegovo sprovođenje.

| AKTIVNOST | UČESTALOST MONITORINGA |
| --- | --- |
| Kontrola utroška energije i resursa | mjesečno |
| Potrošnja vode i energije | mjesečno |
| Kontrola ulaska “sirovina“ i izlaska proizvoda iz pogona | svakodnevno |
| Održavanje i kontrola opreme | svakodnevno |
| Obuka svih uposlenih u pogonu u pogledu primjene mjera zaštite okoliša | svakih 6 mjeseci |
| Provođenje mjera u skladu sa okolinskom dozvolom | svakodnevno |
| Mjerenje emisije | prema planu monitoringa |
| Razvrstavanje otpada na opasni i neopasni i reciklabilni i nereciklabilni otpad | svakodnevno |
| Odvoz otpada na konačno zbrinjavanje | 2-3 puta sedmično i češće po potrebi |
| Radna disciplina i održavanje čistoće | svakodnevno |
| Upoznavanje javnosti na transparentan način sa odlukama vezanim za zaštitu okoline i analiziranje kritika javnosti. | godišnje |
| Primjena mjera Zaštite na radu i Zaštite od požara | svakodnevno |

9. Izvještavanje za registar o postrojenjima i zagađivanjima

Operator mora izvještavati Federalno ministarstvo okoliša i turizma o godišnjim emisijama i zagađivanja kako je to propisano odredbama Poglavlja IV Pravilnika o registrima postrojenja i zagađivanjima („Službene novine Federacije BiH“, broj 82/07). Podaci treba da budu unijeti u elektronski registar http://prtr.fmoit.gov.ba najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja.

Tabela 8. Način izvještavanja

| Izvještaj | Rok za dostavljanje izvještaja | Kome se dostavlja izvještaj |
| --- | --- | --- |
| Izvještaj o izvršenim mjerenjima kvaliteta tehnoloških otpadnih voda | U roku od 30 dana od dana izvršenih mjerenja, prema vodnim aktima, a najmanje 4 puta godišnje | Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo |
| Izvještaj o izvršenim mjerenjima tereta zagađenja otpadnih voda izražen preko EBS-a | U roku od 30 dana od dana izvršenih mjerenja, a jednom u 2 godine | Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo |
| Izvještaj o količinama nastalog otpada | Svakog 31.01. za prethodnu godinu | Informacioni sistem upravljanja otpadom koji vodi Fond za zaštitu okoliša |
| Izvještaji o mjerenju buke | U roku od 30 dana od dana izvršenih mjerenja | Federalno ministarstvo okoliša i turizma |
| Sumarni izvještaj o svim mjerama vezanim za monitoring proizvodnje, nastanak otpada i emisijama | Svakog 31.01. za prethodnu godinu | Federalno ministarstvo okoliša i turizma |

11. Period važenja dozvole

Okolinska dozvola se daje na period od 5 (pet) godina, od dana uručenja rješenja.

O b r a z l o ž e nj e

Dana 15.2.2021. godine, operator – tvornica pumpi i prečistača Pobjeda d.d. Tešanj, ul. Bukva bb, Tešanj, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma zahtjev za izdavanje obnovljene okolinske dozvole. Zahtjev je pripremljen u skladu sa članom 18. Zakona i izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 38/09), a izradio ga je operator Pobjeda d.d. Tešanj. Prethodna okolišna dozvola izdata je 16.08.2016. godine pod brojem UPI-05/2-23-11-19-1/16 SN.  Uz zahtjev je dostavljena sljedeća dokumentacija:

- Plan upravljanja otpadom,

- Izvještaji o monitoringu,

- Pravilnik o upravljanju otpadom,

- Certifikat za z sistem upravljanja ISO14001:2015,

- Cerifikat  IATF 16949,

- Zapisnici, transpotni listovi, radni nalozi

- Rješenje o upotrebi građevine od 16.11. 2025. godine, lakirnica, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Ze-Do Kantona,

- Rješenje o upotrebi građevine od 16.8.2018. godine, plinska stanica, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Ze-Do Kantona,

- Rješenje o otpisu k.č,. br. 558/1 zv. Mšine i alati, zemljište površine 2938 m2 , i dr. Od 07.06.2017. gdoine, Općinski sud Tešanj

- Ovjereno Rješenje vodne dozvole koje je izdala Agencija za vodno područje rijeke Save broj UP-I/25-3-40-706-4/16 od 11.4.2017. godine,

- Odluka o imenovanju odgovorne osobe o upravljanju otpadom bro 3233/15 od 14.8.2015. godine.

Dopisom 19.2.2021. godine Federalno ministarstvo okoliša i turizma je od operatra zatražilo dopunu zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole i dostavio dokaz o uplati administrativne takse.

Dopisom 17.2.2021. godine od federalne uprave za inspekcijske poslove zatraženi su podaci o izvršenom inspekcijskom nadzoru.

Dopisom broj 10-19-4-04799/2021-1004-2-P/2016 od 2.3.2021. godine koji je zaprimljen 29.3.2021. godine u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, Federalna uprava za inspekcijske poslove je dostavila podatke o inspekcijskim pregledima izvršenim kod privrednog društva Pobjeda d.d. Tešanj. Uz dopis su dostavljen zapisnik o inspekcijskom nadzoru broj 10-23-7-00003/2018-1004-P-1004-P od 18.12.2018. godine koji je uredan i zapisnik broj UPI-10-19-3-04370/2020-1004-P-1-P od 19.11.2020. godine u kojem je konstatovano sljedeće:

- Subjekt nadzora zadovoljava GVE za zrak,

- Mjerna mjesta nisu usklađena sa zahtjevima BAS 15259:2009,

- Emisije buke i monitoring kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda zadovoljavaju GVE,

- Plinska stanica TNP nije bila obrađena okolišnom dozvolom, a za istu je izdata upotrebna dozvola od Kantona,

- Operator je dostavio izvještaje Fndu za zštitu okoliša i dobio obavijest od 4.5.2020. godine da ne potpada pod obavezu plaćanja naknade za zagađivače zraka za 2019. godinu.

- Nije izrađen Plan sprečavanja nesreća većih razmjera

- Nisu dostavljeni podaci za Informacioni sistem upravljanja otpadom koji vodi Fond za zaštitu okoliša.

Na temelju inpekcijskog zapisnika o izvršenom nadzoru, dana 22.6.2021. godine od operatora je traženo da u skladu sa inspekcijskim izvještajem, dopuni zahtjev sa podacima o plinskoj stanici (TNP), te zavisno od skladišnih kapaciteta, izraditi Plan sprečavanja nesreća većih razmjera i Informaciju o sigurnosnim mjerama ukoliko su u krugu pogona i postrojenja prisutne opasne supstance, uključujući skladišta, iz čl. 10. i 11.  Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu («Službene novine Federacije BiH», broj:19/04).

Izvještaj o stanju sigurnosti, Informacije o sigurnosnim mjerama i Unutrašnji plan intervencije su dužni pripremiti podnosioci zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole, za pogone i postrojenja u kojim su opasne supstance prisutne u količinama iznad količina navedenih u prilogu Pravilnika o sadržaju izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutarnjih i spoljnih planova intervencije (“Službene novine Federacije BiH br. 68/05), uključujući skladišta.

Operator je dana 05.07.2021. godine dostaviom Izvještaj o stabnju sigurnosti za plinsku stanicu zapremine 5000 l koji se nalazi u prilogu spisa.

Na osnovu dokaza

- da je inspekcijski nalaz uredan,

- da privredno društvo Pobjeda d.d. Tešanj redovno dostavlja izvještaje za registar o postrojenjima i zagađivanjima sukladno Pravilniku o registru postrojenja i zagađivanjima („Službene novine Federacije BiH“, broj 82/07),

- da redovno izvještava Ministarstvo o provedenom monitoringu i mjerenjima unutar kompanije koji je propisan okolišnom dozvolom,

ovo federalno ministarstvo je ocijenilo da su se stekli uvjeti za obnovu okolinske dozvole u smislu čl. 86. Zakona o zaštiti okoliša te da je zakonom utvrđeni preduvjet ispunjen za obnovu okolinske dozvole, pa je sukladno čl. 71. Zakona o zaštiti okoliša odlučeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku, te protiv njega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

U skladu s Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“ broj: 43/13) podnosilac zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun kod UNION banke d.d. Sarajevo.

MINISTRICA

dr. Edita Đapo

Dostaviti:

- POBJEDA d.d. TEŠANJ

- Općina Tešanj

- Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i

komunikacije i zaštitu okoline ZDK

- Federalna uprava za inspekcijske poslove

- Dokumentaciji

- Arhivi