Broj:UPI-05/2-02-19-5-15/21 SN

Sarajevo, 03. 03. 2021. godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući po zahtjevu TERAKOP d.o.o. Živinice na osnovu čl. 68. i čl. 71. Zakona o zaštiti okoliša (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj: 33/03), čl. 24. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 38/09), i čl. 200 Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, br. 02/98 i 48/99), d o n o s i:

## R J E Š E N J E

- Izdaje se rješenje o okolinskoj dozvoli društvu sa ograničenom odgovornošću za istraživanje, preradu i proizvodnju mineralnih sirovina TERAKOP d.o.o. Živinice, selo Gračanica bb, općina Živinice, za separaciju tehničkog kamena krečnjaka na zemljištu označenom kao k.č. broj: 680/1 i k.č. 680/2, katastarske općine Gračanica, područje Općine Živinice.

- Pogoni i postrojenja za koje se izdaje dozvola

Proces prerade rovnog krečnjaka, koji se sa PK- kamenolomu krečnjaka „Oštro Brdo“ kamionskim transportom dovozi do pogona separacije na lokalitetu Bezdan, Selo Gračanica, sastoji se od dva osnovna tehnološka procesa:

1. Drobljenje rovnog krečnjaka i

2. Mljevenje i klasiranje čiste krečnjačke mase (separisanje).

2.1.  Objekti infrastrukture na separaciji i PK kamenoloma krečnjaka „Oštro brdo“

Pogon separacije tehničkog kamena kračnjaka na loklaitetu Bezdan čine slijedeći objekti:

- Upravna zgrada

- Pogon separacije kamena

- Agregati za alternativni izvor el.energije

- Automehaničarska radionica

- Automehaničarski kanal

- Kolska vaga ( Skladište ulja i maziva

- Priručno skladište alata

- Trafostanica

- Magacin

- Portirnica.

  - Pomoćne sirovine

Dizel gorivo ( D-2 ) U tehnološkom procesu prerade tehničkog kamena krečnjaka, kao gorivo za pogon, dizel-motornih pogona mobilne opreme i dizel-električnog agregata, koristi se dizel gorivo D-2, lož ulje, diferencijalna ulja i sredstva za podmazivanje. Dizel D-2 gorivo se doprema u specijalnom vozilu-autocisterni po odredbama ADR konvencije, tako da se ovo gorivo ne uskladištava. Rudarski institut d.d. Tuzla Naučno istraživački centar za ekologiju, zaštitu, ventilaciju i ispitivanje materijala i konstrukcija Zahtjev za produženje (obnovu) okolinske dozvole Stranica 23 od 67 Ulja i maziva Ulje i mazivo skladišti se u posebnom priručnom skladištu u kome su smještena tri spremnika za lož ulje ukupne zapremine 3,5 m3 (3,0+0,3+0,2 m3), zatim hidraulično ulje, motorno ulje i SA-90 ulje u posudama ukupne zapremine 0,8 m3 , razna maziva ukupne mase 50 kg i ulje za mjenjače i kočenje (UK-2 i sl), ukupne mase 10 kg.

2.2. Snabdijevanje pitkom vodom

Za potrebe predmetnog kompleksa pogona prerade – separacije koristi se voda iz javnog vodovodnog sistema MZ Gračanica, preko mjerača protoka, a prema saglasnosti i uslovima propisanim od strane MZ Gračanica, koja upravlja vodovodnim sistemom. Sanitarna voda se koristi u upravnoj zgradi u prostorijama mokrih čvorova. Za sam tehnološki proces prerade kamena krečnjaka nije potrebno obezbjediti vodu – suhi postupak. Za spiranje prašine sa radno manipulativnih površina koristi se voda iz hidrantske mreže. Tehničko rješenje otprašivanja (vlaženja) na pogonu prerade – separacije, izvedeno je sistemom obaranja mineralne prašine na mjestu njezine emisije pomoću vodenih mlaznica. Uključivanje i isključivanje rada mlaznica vrši se pomoću ručnog ventila. Radni pritisak vode u sistemu snabdjevanja tehnološkom vodom iznosi 0,65 bara. Specifična potrošnja vode po jednoj prskalici iznosi 0,06 l/s. Sistem se napaja vodom iz obližnjeg lokalnog sistema snabdjevanja vodom. U radu na obaranju prašine (vlaženju) radi ukupno 6 vodenih prskalica, sa ukupnom potrošnjom vode 0,36 l/s.

Objekti predmetnog kompleksa separacije tehničkog kamena su priključeni preko glavnog vodomjernog okna na obližnji lokalni sistem vodosnabdjevanja. Vodomjer je u betonskom šahtu i propisanih dimenzija. Voda se upotrebljava u upravnoj zgradi za potrebe sanitarnog čvora.

Pogon separacije tehničkog kamena se snabdjeva tehnološkom vodom preko glavnog vodomjernog okna sa obližnjeg lokalnog sistema vodosnabdjevanja. Kao što je rečeno, tehničko rješenje otprašivanja (vlaženja) na separaciji izvedeno je sistemom obaranja mineralne prašine na mjestu njezine emisije pomoću vodenih mlaznica. Uključivanje i isključivanje rada mlaznica vrši se pomoću ručnog ventila. Radni pritisak vode u sistemu snabdjevanja tehnološkom vodom iznosi 0,65 bara, a specifična potrošnja vode po jednoj prskalici iznosi 0,06 l/s. Sistem se napaja vodom iz obližnjeg lokalnog sistema vodosnabdjevanja.

U radu na obaranju prašine (vlaženju) radi ukupno 6 vodenih prskalica, sa ukupnom potrošnjom vode 0,36 l/s.

  - Sekundna potrošnja vode jedne prskalice: qmax = 0,06 l/s

  - Broj instaliranih prskalica: n=6

  - Ukupna potrošnja tehnološke vode: quk, teh= qmax x n =0,06 x 6 = 0,36 l/s

Čista oborinska voda na predmetnom kompleksu nastaje tokom padavina na krovnim plohama objekata. Ista se putem olučnih vertikala odvodi u obodni kanal lokalnog puta.

  - Snabdijevanje električnom energijom

Svi objekti, osim objekata skladišta goriva i maziva, priključeni su na električnu instalaciju napajanu iz dizelelektrične agregatske stanice i/ili distributivnu mrežu, napona 0,4 kV, 50 Hz.

Tabela 1.  Ukupna potrošnja el. energije i vode

| Potrošni resurs | Potrošnja | Napomena |
| --- | --- | --- |
| Električna energija | 704.543 KWh | Ukupna potrošnja struje odnosi se na potrošnju na drobiličnom postrojenju klasirnicama i upravnoj zgradi |
| Voda (utrošak vode paušal za period 27.05.2019. –27.05.2020. godina) | 307,20 KM | Ukupna potrošnja vode uključuje i vodu za otprašivanje, pranje vozila i upravnu zgradu |

3. Uticaji na pogonu separacije i predložene mjere za ublažavanje

Tabela 2.: Uticaji na pogonu separacije i predložene mjere za ublažavanje

|  | Aktivnost |  | Mogući uticaj na okoliš |  | Mjere ublažavanja (mjere, tehnologija, tehnika) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Korištenje prigušivača koji će smanjiti buku na max. |
|  |  |  |  |  | 75 dB(A) |
|  |  |  | Smetanje |  | Korištenje hauba za prigušivanje zvuka |
|  | Generisanje buke u |  |  |  | Redovno mjerenje buke unutar postrojenja i u |
|  |  |  | zaposlenicima, |  |  |
|  | toku rada |  |  |  |  |
|  |  |  | stanovnicima |  | obližnjim naseljima (monitoring intenziteta buke). |
|  | postrojenja |  |  |  |  |
|  |  |  | obližnjih kuća i fauni |  | Isključivanje dodatnih izvora buke |
|  |  |  |  |  | Korištenje zaštitne opreme |
|  |  |  |  |  | Zaštitni zeleni pojas u višespratnim zasadima |
|  |  |  |  |  | Korištenje prskalica na presipnim mjestima |
|  |  |  |  |  | drobiličnog postrojenja. |
|  |  |  |  |  | Vlaženje terena na utovarno transportnom platou |
|  | Generisanje prašine |  |  |  | drobilice, natročito u sušnom periodu. |
|  | i emisija iz |  | Zagađenje zraka |  | Korištenje novije opreme i vozila |
|  | postrojenja prerade |  |  |  |  |
|  | - separacije |  |  |  | Asfaltiranje makadamskih puteva i korištenje |
|  |  |  |  |  | primjerene brzine u vožnji kamiona i cisterni |
|  |  |  |  |  | Mjerenje nultog stanja i redovno mjerenje kvalitete |
|  |  |  |  |  | zraka |
|  | Generisanje |  | Narušavanje |  | Zauljene otpadne vode treba voditi na separator ulja i |
|  |  |  | kvaliteta voda i tla na |  |  |
|  | zauljenih voda |  |  |  | masti |
|  |  |  | lokaciji ispuštanja |  |  |
|  | Generisanje |  | Narušavanje |  | Otpadne sanitarne vode se sakupljaju u septičkoj jami |
|  | otpadnih sanitarno- |  | kvaliteta voda na |  |  |
|  |  |  |  |  | i prema potrebi se prazne od ovlaštenog lica |
|  | fekalnih voda |  | lokaciji ispuštanja |  |  |
|  |  | Narušavanje |  |  |
|  |  | estetskog izgleda, |  |  |
| Upravljanje |  | sapiranje materijala u |  | Organizovano odvođenje putem sistema za |
| oborinskim vodama |  | vodotokove i |  | prikupljanje oborinskih voda |
|  |  | Uzrokovanje erozije |  |  |
|  |  |  |  | Otpad se odlaže na određena mjesta |
|  |  | Narušavanje |  | Komunalni otpad i bezopasni otpad se predaje |
|  |  |  |  | ovlaštenom komunalnom preduzeću |
|  |  | estetskog izgleda |  |  |
| Generisanje otpada |  | okoliša, zagađivanje |  |  |
|  |  | tla, vodotoka i |  | Sav otpad koji se može ponovo iskoristiti se reciklira |
|  |  | podzemnih voda |  |  |
|  |  |  |  | unutar postrojenja |
|  |  |  |  | Zabranjeno je spaljivanje na otvorenom |
| Generisanje |  | Narušavanje |  | Vozila se održavaju na vodonepropusnoj podlozi |
| otpadnih ulja i |  |  |  | odakle se otpadne zauljene vode organizovano |
|  |  | kvaliteta tla, |  |  |
| zauljenih voda pri |  |  |  | sakupljaju i vode u separator ulja i masti. |
|  |  | podzemnih i |  |  |
| održavanju vozila i |  |  |  | Otpadna ulja se sakupljaju i predaju ovlaštenim |
|  |  | površinskih voda |  |  |
| mašina |  |  |  | licima |

4. Mjere za smanjenje uticaja na okoliš

4.1. Mjere za sprečavanje i minimiziranje emisija u zrak

Za smanjenje emisija mineralne prašine iz postrojenja prerade treba primijeniti sljedeće mjere:

- Organizacija sistema ulaza-izlaza i kretanje svih vrsta vozila treba biti ostvarena uz uvažavanje pretpostavki što manjeg stvaranja i uzvitlavanja mineralne prašine ali i smanjenja drugih negativnih uticaja koje nose motorna vozila kao što su: emisije prašine emisije plinova, buka itd.

- Izvršit postavljanje saobraćajnih znakova i insistiranje na njihovom poštivanju, kojima se vrši strogo ograničenje brzine kretanja vozila kao i nepotrebno zadržavanje vozila u krugu separacije.

- Transporta unutar kruga separacije organizovati na način kojim se vrši maksimalno smanjenje dužine puteva kojima se vozila kreću unutar radnog kruga.

- Radne površine, koje su asfaltirane i/ili betonirane, redovno treba prati, odnosno čistiti od nataložene prašine, ulja i drugih nečistoća. Poštivanje ove odredbe značajno doprinosi smanjenju emisija prašine u zrak i prekomjernog raznošenja rasutih ulja ili drugih nečistoća oborinskih voda.

- Efikasno i propisno održavanje tehnološke opreme separacije veoma značajno doprinosi smanjenju nastanka i disperzije mineralne prašine, značajno se smanjuje količina taloga, maziva i goriva koja dospijevaju u taložnik, a time se ukupno doprinosi efikasnosti mjera i sistema zaštite od skrnavljenja faktora životne okoline.

- Za vozila koja imaju zaprljane pneumatike, organizovati pranje točkova na ulazu / izlazu iz kruga separacije.

- Agregate treba vlažiti na separaciji i iste dostavljati u vlažnom stanju, a po potrebi prije istovara agregat ovlažiti prskanjem minimalnom količinom vode, naročito u ekstremno suhom vremenskom periodu.

- Agregat se, po potrebi, prska i u toku manipulacije u tehnološkom procesu, sa ciljem da se smanje emisije čvrstih čestica u zrak.

- da granične vrijednosti emisije ne mogu biti prekoračene i

- da emisije ne smiju uticati na kvalitet zraka u okolišu iznad propisanih normi.

- primjena postupaka za sprečavanje podizanja (razviltlavanja) i širenja prašine po okolini umjerenim kvašenjem (orošavanjem) materijala na presipnim mjestima, radnih i manipulativnih površina, te deponija komercijalnih frakcija, posebno frakcije 0-4 mm,

- manipulativne površine, transportne puteve i komercijalne frakcije prskati umjerenom količinom vode za vrijeme sunčanih, sušnih i vjetrovitih dana,

- maksimalnu brzinu kretanja vozila ograničiti na 10 km/h u krugu kamenolomskog postrojenja,

- sprečavanje prekomjernog punjenja kamiona prilikom utovara komercijalnih frakcija,

- prilikom transporta frakcije 0-4 mm obavezno prekrivati ceradom materijal na kamionima u cilju sprečavanja rasipanja i razvitlavanja prašine,

- prskati materijal, posebno frakciju 0-4 mm, prilikom i nakon utovara u sunčanom i sušnom vremenu u cilju sprečavanja razvitlavanja prašine,

- periodično mjerenje sedimenta i lebdećih čestica u cilju utvrđivanja uticaja na kvalitet zraka,

- periodična edukacija zaposlenika.

  - Mjere za sprečavanje i minimiziranje negativnog uticaja na vode:

- Mjere zaštite voda proizilaze iz odredaba Zakona o vodama i drugih propisa o zaštiti voda.

- Oborinske vode sa uređenih površina moraju sakupljati i odvoditi u taložnicu postavljen na najnižoj tački u krugu u cilju odmuljivanja i izbistravanja prije ispuštanja u vodotok.

- Mulj iz taložnice se mora redovno prazniti i odlagati na deponiju jalovine sa kojom se miješa u cilju daljeg korištenja za određene svrhe.

- Eventualno rasuto gorivo i mazivo iz rudarske mehanizacije i kamiona po manipulativnim površinama mora se odmah očistiti suhim postupkom upotrebom frakcije 0-4 mm. Ovaj materijal se mora propisno zbrinuti, kao opasan otpad.

- Pretakanje goriva mora se vrši pod kontrolisanim uvjetima, na uređenoj namjenskoj vodonepropusnoj površini, čime se sprečava onečišćenje podzemnih voda i zemljišta. Ta površina mora biti betonirana sa odvodom oborinskih voda preko prijemnog vodonepropusnog šahta i interne kanalizacije u separator radi odvajanja ulja.

- Otpadna ulja sakupljati i skladištiti u limenu burad, koja se trebaju čuvati u namjenskom skladištu na prostoru kamenoloma do isporuke ovlaštenom operatoru za njihovo zbrinjavanje.

- Zabranjeno je ispuštanje štetnih i toksičnih supstanci i odlaganje otpada na površinu zemljišta i korito vodotoka, koji zbog svojih fizičkih, kemijskih i bioloških karakteristika mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi, životinjakog i biljnog svijeta.

- Investitor je dužan planirati i provoditi sve raspoložive mjere za sprečavanje zagađivanja i zaštitu voda.

- Operator je pribavio Rješenje o vodnoj dozvoli broj: UP-I/25-3-40-180-5/20 od 09.06.2020. godine koje je izdala Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo.

  - Mjere za sprečavanje i minimiziranje negativnog uticaja buke

Operator je dužan provoditi sljedeće mjere i aktivnosti za sprečavanje i minimiziranje nivoa buke i njenog uticaja na okolinu:

- redovno vršiti sistematsko i kvalitetno održavanje kamenolomskog postrojenja, rudarske mehanizacije i vozila u cilju što većeg minimiziranja buke,

- vršiti redovne preglede postrojenja u cilju identifikacije i otklanjanja uzroka povećane buke, kao što je npr. redovno dotezanje olimljenja, podmazivanje nalijegajućih površina i sl.),

- ograničenje brzine kretanja mehanizacije i vozila u krugu na 10 km/h,

- upotrebu zvučnih signala u krugu treba svesti na najmanju mjeru,

- vršiti periodičnu kontrolu nivoa buke u neposrednoj okolini loikacije, kruga kamenolomskog postrojenja.

  - Mjere za sprečavanje i minimiziranje negativnog uticaja na tlo

Operator je dužan provoditi sljedeće mjere i aktivnosti za sprečavanje i minimiziranje zagađivanja zemljišta i negativnog uticaja na zemljište:

- kontrolisano sakupljanje i skladištenje otpadnih ulja u limenu burad koja se drže u namjenskom skladištu na ulaznom dijelu osnovne radne etaže kompleksa kamenoloma i u kome se skladište otpadna ulja sa prostora kamenoloma, te isporuka ovlaštenim operatorima za njihovo zbrinjavanje,

- sakupljanje opasnog otpada (starih filtera za ulje, akumulatora i sl.) u namjenske posude zajedno sa ovim otpadnim materijalima sa prostora kamenoloma, koje se drže u skladištu na osnovnoj radnoj etaži kamenoloma, te isporuka ovlaštenim operatorima za njihovo zbrinjavanje,

- sakupljanje miješanog komunalnog otpada u namjenski kontejner i njegovo redovno odvoženje, zajedno sa istim otpadom sa prostora kamenoloma, na deponiju komunalnog otpada,

- redovno kvalitetno održavanje radne mehanizacije i kamiona u cilju sprečavanja nekontrolisanog curenja goriva i maziva, a eventualno rasuto gorivo i ulje odmah pokupiti korištenjem frakcije 0-4 mm ili sličnog materijala i propisno zbrinuti kao opasni otpad,

- redovna kontrola od strane rukovodioca kamenolomskog postrojenja.

  - Mjere za sprečavanje i minimiziranje negativnog uticaja na biljni i životinjski svijet:

- Odrediti puteve kojima će se kretati mehanizacija.

- Zabranjeno je nekontrolisano bacanje smeća i ispuštanje tekućeg otpada, nafte i naftnih derivata.

  - Mjere za sprečavanje i minimiziranje negativnog uticaja na pejzaž:

- Ograničavanje korištenja prostora za kamenolomsko postrojenje na što manju površinu, što se osigurava optimalnim projektnim rješenjem,

- Korištenje minimalno potrebnih internih transportnih puteva,

- Očuvanje i zaštita postojećih dendroflore na prostoru lokacije i neposrednoj okolini, a posebno na obalama vodotoka.

  - Mjere za sprečavanje i minimiziranje negativnog uticaja na stanovništvo:

- Ograničenje rada separacije na radno vrijeme na 8 ili 12 sati;

4.7.  Mjere za upravljanje otpadom koji proizvodi kamenolomsko postrojenje:

- Sva sakupljena otpadna ulja će se skladištiti u limenim buradima u namjenskom skladištu na prostoru kamenoloma i povremeno će se isporučivati ovlaštenoj organizaciji sa kojom investitor treba zaključiti ugovor.

- Na prostoru predmetne lokacije se ne očekuju značajnije količine krutog otpada, koji bi potencijalno mogao ugroziti okoliš i koji bi zbog toga trebalo posebno zbrinjavati.

- Opasni otpad se mora isporučivati ovlaštenom operateru radi daljeg zbrinjavanja o čemu se mora voditi uredna evidencija, koja se mora čuvati najmanje pet godina.

- Neopasni otpad se sakuplja u namjenske posude i isporučuje nadležnom komunalnom poduzeću.

- Opeartor je dužan osigurati mjere za sprečavanje stvaranja otpada, recikliranje i tretiranje korisnih otpadnih materijala za ponovnu upotrebu, kao i sigurno odlaganje nekorisnog i komunalnog otpada.

- Upravljanje otpadom je definisano Planom o upravljanju otpadom.

- Granične vrijednosti emisija za zagađujuće materije

5.1. Granične vrijednosti kvaliteta zraka

Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH“, br: 1/12 , 50/19 i 3/21) maksimalne dozvoljene vrijednosti za lebdeće čestice su date u tabelama 3 i 4.

Tabela 3. Maksimalne dozvoljene vrijednosti za lebdeće čestice:

| Zagađujuća materija | Period uzorkovanja | Granična prosječna godišnja vrijednost | Granična Visoka vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| LČ10 | 24 sata | 50 | 100 ((g/m3)◦ |
| ULČ | 24 sata | 150 | 350 ((g/m3)◦ |

◦Napomena: ne smije biti prekoračena više od 7 puta u kalendarskoj godini (98 – i procentil)

Tabela 4. Maksimalne dozvoljene vrijednosti za sediment (taložni prah):

| Zagađujuća materija | Period uzorkovanja | Granična prosječna godišnja vrijednost | Granična Visoka vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Taložni prah- ukupno | Jedan mjesec | 200 (mg/m2d) | 350 (mg/m2d)◦ |

Napomena: odnosi se na mjesec u godini sa najvišim vrijednostima depozicije/taloga.

5.2. Granične vrijednosti za otpadne vode

Prije nego što se otpadne vode iz postrojenja za tretman otpadnih voda ispuste u površinske vode treba ih pročistiti do kvaliteta u skladu sa Uredbom o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije („ Sluzbene novine FBiH“, broj: 26/20 i 96/20)

Tabela 5. Granične vrijednosti emisije supstanci i parametara kvaliteta za otpadne vode

| Parametar | Jedinica mjere | Granične vrijednosti emisije industrijskih otpadnih voda koje se ispuštaju u |
| --- | --- | --- |
|  |  | površinska vodna tijela | javni kanalizacioni sistem |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A Opći parametri |
| 1 | Maksimalna temperatura | 0C | 30 | 40 |
| 2 | pH |  | 6,5 - 9,0 | 6,5 - 9,5 |
| 3 | Taložive materije | ml/l | 0,5 | 10,0 |
| 4 | Ukupne suspendirane materije | mg/l | 35,0 | 400,0 |
| B Anorganski parametri |
| 1 | Aluminij, Al | mg/l | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Antimon, Sb | mg/l | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Arsen, As | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Bakar, Cu | mg/l | 0,5 | 0.5 |
| 5 | Barij, Ba | mg/l | 5.0 | 5,0 |
| 6 | Bor, B | mg/l | 1,0 | 10,0 |
| 7 | Cijanidi slobodni | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 8 | Cijanidi ukupni | mg/l | 0,5 | 10,0 |
| 9 | Cink, Zn | mg/l | 2,0 | 2,0 |
| 10 | Fluoridi | mg/l | 10,0 | 20,0 |
| 11 | Hlor slobodni | mg/l | 0,2 | 0.5 |
| 12 | Hlor ukupni | mg/l | 0.5 | 1,0 |
| 13 | Hloridi | mg/l | 250,0 | 250,0 |
| 14 | Hrom šestovalentni, Cr6+ | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 15 | Hrom ukupni, Cr | mg/l | 0,5 | 0.5 |
| 16 | Kadmij, Cd | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 17 | Kalaj, Sn | mg/l | 2.0 | 2,0 |
| 18 | Kobalt, Co | mg/l | 1.0 | 1,0 |
| 19 | Mangan, Mn | mg/l | 1,0 | 1.0 |
| 20 | Molibden, Mo | mg/l | 1,0 | 1.0 |
| 21 | Nikal, Ni | mg/l | 0,5 | 0.5 |
| 22 | Olovo, Pb | mg/l | 0,5 | 0,5 |
| 23 | Selen, Se | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 24 | Srebro, Ag | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 25 | Sulfati, SO4 | mg/l | 200,0 | 300,0 |
| 26 | Sulfidi, S | mg/l | 0,1 | 1,0 |
| 27 | Sulfiti, SO3 | mg/l | 1,0 | 10,0 |
| 28 | Talij | mg/l | 0,5 | 0,5 |
| 29 | Vanadij | mg/l | 0,5 | 0,5 |
| 30 | Volfram | mg/l | 5,0 | 5,0 |
| 31 | Željezo, Fe | mg/l | 2,0 | 2,0 |
| 32 | Živa, Hg | mg/l | 0,01 | 0,01 |
| C Nutrijenti |
| 1 | Amonijačni azot, NH4-N | mg/l | 10,0 | 40,0 |
| 2 | Nitratni azot, NO3-N | mg/l | 10,0 | 50,0 |
| 3 | Ukupni azot | mg/l | 15,0 | 100,0 |
| 4 | Ukupni fosfor, P | mg/l | 2,0 (a) | 5,0 |
| D Organski parametri |
| 1 | Adsorbilni organski halogeni (AOX) | mg/l | 0.5 | 0.5 |
| 2 | BPK5 | mgO2/l | 25 | 250 |
| 3 | Heksahlorbenzen (HCB) | mg/l | 0,03 | 0,03 |
| 4 | KPK-Cr | mgO2/l | 125 | 700 |
| 5 | Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX) | mg/l | 0,1 | 1,0 |
| 6 | Lakohlapljivi klorirani ugljikovodici (LKCH) | mg/l | 0.1 | 1,0 |
| 7 | Mineralna ulja | mg/l | 10,0 | 20,0 |
| 8 | Teškohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | mg/l | 20 | 100 |
| 9 | Ukupne površinske aktivne tvari (deterdženti i dr.) | mg/l | 1,0 | 10,0 |
| 10 | Ukupni aromatski ugljikovodici (PAH) | mg/l | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Ukupni fenoli (C6H5OH) | mg/l | 0,1 | 10,0 |
| 12 | Ukupni hlorirani bifenili (PCBs) | mg/l | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Ukupni organofosforni i karbamatni pesticidi | mg/l | 0,05 | 0,05 |
| 14 | Ukupni organohlorni pesticidi | mg/l | 0,025 | 0,025 |
| 15 | Ukupni organski ugljik (TOC) | mg/l | 30,0 | 50,0 |

5.3.  Granične vrijednosti buke

Dozvoljeni nivoi buke na otvorenom prostoru/vanjske buke – kod prvih stambenih zgrada/ kuća, sukladno Zakonu o zaštiti od buke (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 110/12).

Tabela 6. Dozvoljeni nivoi buke

| Područje (zona) | NAMJENA PODRUČJA | Najviši dozvoljeni nivoi (dBA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ekvivalentni nivoi Leq | Vršni nivo |
|  |  | dan | noć | L1 |
| IV | Trgovačko, poslovno, stambeno i stambeno uz prometne koridore, skladišta bez teškog transporta | 60 | 50 | 75 |

6.Sistem monitoringa

Tabela 7. Monitoring plan

| Predmet monitoringa | Parametri koji se posmatraju | Mjesto vršenja monitoringa | Vrijeme i način vršenja monitoringa | Razlog zbog čega se vrši monitoring određenog parametra | ROKOVI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zrak | Koncentracija prašine i štetnih polutanata | U okviru i van granica eksploatacionog polja | Jednom u toku kalendarske godine po definisanoj metodologiji mjerenja | Utvrditi stvarni uticaj ležišta krečnjaka na okoliš | Jednom u toku kalendarske godine |
| Voda | Fizičko hemijski i biološki parametri (osnovni pokazatelji kvaliteta vode) | Na izlazu iz „taložnika“ suspendovanih čestica sa radnog platoa | Četiri puta u toku kalendarske godine po jeda uzorak | Određivanje uticaja efluenta na recipijent; projektovanje sistema za tretman otpadne vode | Četiri uzorka u toku kalendarske godine, prema vodnom aktu i Uredbi o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/20 i 96/20) |

6.1. Ostale mjere planirane za monitoring

    - Monitoring proizvodnje

Kontrola ulaznih sirovina i repromaterijala treba biti definisana procedurom preduzeća. Preko ove procedure obezbjeđuje se nadzor nad sirovinama koje ulaze u proces prerade u skladu sa definisanim zahtjevima, kao i uspostavljanje metode kontrole. Rezultati ovih aktivnosti se evidentiraju u Izvještajima ulazne kontrole. Provođenje ove kontrole u nadležnosti je rukovodioca sektora, službi, odjeljenja ili pogona.

Opće mjere planirane za monitoring prerade:

- Obavezno je u zakonskim rokovima, obaviti redovni periodični pregled sredstava sa aspekta primjena mjera zaštite na radu odnosno Zakona o zaštiti na radu.

- Radove na procesu prerade tehničkog kamena krečnjaka raditi i usmjeravati na osnovu projekta, vodeći pri tome posebno računa o sigurnosti zaposlenika, strojeva i oprema.

- Svi zaposlenici moraju uz potpis biti zaduženi sa odgovarajućim upustvima za radno mjesto na kome rade.

- Svi novoprimljeni radnici prije stupanja na posao moraju biti zaduženi sa odgovarajućim upustvima za rad i biti upoznati sa mjerama zaštite na radu i zaštite od požara.

- Sistem za obaranje prašine na postrojenju za preradu držati u ispravnom stanju i upotrebljavati prema potrebi, a na mjestima gdje se stvara povećana zaprašenost upotrebljavati zaštitne maske.

- Obavezno obezbjediti da se u krugu radilišta nalazi najmanje jedno uredno popunjeno sanduče prve pomoći u slučaju povrede zaposlenika.

- Obavezno vršiti redovne periodične preglede uslova (konfora) radne sredine kao i primjerene mjere tzv. zaštitu životne sredine.

- U slučajevima kada je moguć kontakt sa opasnim ili štetnim materijama ili da se u prilikom redovnih pregleda uslova radne sredine konstatuje povećan nivo buke, prašine, vlage ili bioloških i hemijskih štetnosti, treba odrediti mjere kojima će se određene štetnosti svesti na određenu prihvatljivu mjeru, ako se ne mogu u potpunosti eliminisati.

- Radnicima obezbjediti adekvatna sredstva za zaštitu disajnih organa, ruku, lica, kože (zaštitne rukavice, zaštitna obuća i sl).

- Preventivne mjere za zaštitu od požara podrazumjevaju obezbjeđivanje potrebnih sredstava za početno gašenje odnosno lokakalizaciju požara, te obučavanje radnika za stručno i bezbjedno rukovanje uređajima za gašenje požara.

Sva oprema i sredstva za gašenje požara moraju biti stalno pod kontrolom radnika i kontrolisana od stane ovlaštenih servisa u periodima propisanih zakonom od zaštite od požara.

    - Monitoring nastanka otpada

Odvoz otpada vrše ovlaštene komunalne službe, s kojim preudzeće ima potpisane ugovore, date u prilogu ovog Zahtjeva. Za skupljanje otpada na ovom pogonu moraju postojati izrađena radna upustva koja se zasnivaju na postupku skupljanja otpada, a ista se odlažu u zato namjenjene kontejnere.

Dakle, potrebno je izraditi radna uputstva koja se temelje na postupku skupljanja otpada, otpadnih ulja i masti i drugog otpada.

Namjena sistemskog postupka o upravljanju s otpadom je pravilno upravljanje s otpadom uz poštivanje zakonom propisanih zahtjeva za upravljanje s otpadom: Potrebno je uspostaviti sistem za spriječavanje i smanjenje nastajanja otpada i njegovog štetnog uticaja na okolinu, biljni i životinjski svijet kao i prevoz, preradu otpada, uključujući kontrolu upravljanja prema okolinskim zahtjevima.

Navedeni otpad je zabranjeno odlagati i izlijevati u površinske vode ili izlijevati na tlo.

7. Izvještavanje za registar o postrojenjima i zagađivanjima

- Operator je dužan izvještavati:

- Federalno ministarstvo okoliša i turizma o prikupljenim podacima kako je propisano odredbama Poglavlja IV Pravilnika o registrima postrojenja i zagađivanjima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/07). Izvještaji trebaju biti poslani najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja i

- Fond za zaštitu okoliša kako je propisano odredbama Uredbe o informacionom sistemu upravljanja otpadom (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 97/18) koji vodi Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH. Unosi podataka u informacioni sistem-bazu podataka se vrši putem linka za  pristup Informacionom sistemu upravljanja otpadom www.otpadfbih.ba.

Operator je dužan bez odlaganja prijaviti svaku vanrednu situaciju koja značajno utiče na okoliš.

8. Period važenja dozvole

Okolinska dozvola vrijedi do izmještanja separacije sa lokacije Bezdan na lokaciju PK kamenoloma ''Oštro Brdo'' i eksploataciju krečnjaka na koncesionom prostoru kamenoloma PK ''Oštro Brdo'', kod sela Gračanica, na parceli 956/1 k.o. Bijelo Polje, Kladanj ukupne površine oko 21,14 ha, a najduže na period od 5 (pet) godina od dana uručenja rješenja.

O b r a z l o ž e nj e

Operator ¨TERAKOP¨ d.o.o. Živinice je dana 25.01.2021. godine dostavilo Federalnom ministarstvu okoliša i turizma zahtjev za ponovno izdavanje okolišne dozvole za separacuju kamenog agregata na lokaciji Gračanica, Općina Živinice. Prethodna okolišna dozvola je izdata 29.3.2016. godine pod brojem UPI/05-23-11-18/16 SN.

Zahtjev je pripremljen u skladu sa čl. 18. (54 a) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” broj: 38/09) od strane Rudarskog instituta Tuzla. Pravni osnov za postupanje po zahtjevu sadržan je u čl. 6. Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/04 i 1/21) ekstraktivna industrija.

U slučaju izmještanja separacije sa lokacije Bezdan na lokaciju PK kamenoloma ''Oštro Brdo'' i eksploataciju krečnjaka na koncesionom prostoru kamenoloma PK ''Oštro Brdo'', kod sela Gračanica, na parceli 956/1 k.o. Bijelo Polje, Kladanj. Površinski kop ''Oštro Brdo'' lociran je unutar granica odobrenog eksploatacionog polja, ukupne površine oko 21,14 ha na kamenolom Oštro brdo, o istom izvjestiti Federalno ministarstvo okoliša i turizmai Federalnu upravu za inspekcijek poslove, a u vezi sa čim je izdata okolišna dozvola broj: UP-I 05/2-23-11-31-4/15 SN

od 27. 03. 2018. godine.

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole je postavljen na web stranici www.fmoit.gov.ba na podlinku okolišne dozvole, javne rasprave https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi/javni-uvid-zahtjev-za-izdavanje-okolisne-dozvole-terakop-d-o-o-separtcija-kamenog-agregata-na-lokalitetu-gracanica-kod-zivinica .

Operator je pribavio Rješenje o vodnoj dozvoli broj: UP-I/25-3-40-180-5/20 od 09.06.2020. godine koje je izdala Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo.

Dana 05.02.2021. godine dostavilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma zatražilo je od federalne uprave za inspekcijske poslove zapisnike o inspekcijskim nalazima za separacuju kamenog agregata na lokaciji Gračanica, Općina Živinice po prethodno izdatoj okolišnoj dozvoli koja je izdata 29.3.2016. godine pod brojem UPI/05-23-11-18/16 SN.

Obavijest o podnesenom zahtjevu dostavljena je Općini živiunice i nadležnom ministarstvu Tuzlanskog kantona. U zakonskom roku nije bilo primjedbi javnosti.

Dana 03.03. 2021. godine nacrt okolišne dozvole postavlja se na web stranicu Ministarstva fmoit.gov.ba.

Ovo rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba.

Protiv ovog Rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prijepisu.

U skladu s Zakonom o izmjenama i dopunama federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi (Službene novine Federacije BiH”, broj 43/13) tarifni broj 57. tačka 4. podnositelj zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun UNION BANKE d.d. Sarajevo.

M I N I S T R I C A

dr Edita Đapo

Dostaviti:

- TERAKOP d.o.o. Živinice

- Općina Živinice

- Ministarstvo prostornog uređenja,

zaštite okoliša Tuzlanskog kantona

- Federalna uprava za inspekcijske poslove

- Sektor za okolišne dozvole

- Arhivi