### Bosna i Hercegovina

### Federacija Bosne i Hercegovine

### FEDERALNO MINISTARSTVO

### OKOLIŠA I TURIZMA

### Bosnia and Herzegovina

### Federation of Bosnia and Herzegovina

### FEDERAL MINISTRY OF

### ENVIRONMENT AND TOURISM

Broj: UP-I 05/2-23-11-228/18

Sarajevo, 26.09.2020. godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući po zahtjevu investitora JP Elektroprivreda BiH  ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla, Mije Keroševića Guje 1, 75 000 Tuzla   za izdavanje okolišne dozvole  za  PK (površinski kop)  Crveno Brdo na lokalitetu Šikulje općina Lukavac ,  broj: UP-I 05/2-23-11-228/18, od 29.11.2018. godine, na osnovu čl. 64., 67., 68. i 71. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 33/03), čl. 17. i 24. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša (Službene novine Federacije BiH broj: 38/09), čl. 19. i 20. (17) Zakona o upravljanju otpadom (“Službene novine Federacije BiH” broj: 33/03, 72/09 i 92/17)  te čl. 200. Zakona o upravnom postupku (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj: 2/98 i 48/99), d o n o s i:

R J E Š E N J E

1 Izdaje se okolišna dozvola  privrednom društvu  JP Elektroprivreda BiH  ZD Rudnici  “Kreka” d.o.o. Tuzla, Mije  Keroševića Guje 1, 75 000 Tuzla  za,  PK površinski kop

Crveno Brdo na lokalitetu Šikulje,  općina Lukavac

2. Lokacija za koju se izdaje okolišna dozvola za PK Crveno brdo

Lokalitet „Crveno Brdo“ nalazi se na sjeveroistočnom dijelu eksploatacionog polja "Sjeverna sinklinala“ kao izdvojeno radilište Rudnika „Šikulje“. Područje koje obuhvata eksploataciono polje Rudnika ''Šikulje'', u okviru koga se nalazi i lokalitet ''Crveno Brdo'', smješteno je na udaljenosti od 12 km od Tuzle, a oko 6 km od Lukavca. Najviša kota terena je 280 m.N.V. u blizini naselja Crveno Brdo na sjeveroistočnom dijelu, dok je najniža kota terena 176  m.N.V. na jugozapadu uz rijeku Spreču.  Maksimalna hipsometrijska razlika na terenu iznosi 102 m.

Lokalitet ''Crveno Brdo'',  posjeduje svu neophodnu infrastrukturu: putnu komunikaciju, rezervoar za vodu (10 m3) za sanitarne potrebe. Voda za piće se kupuje i doprema u bocama. Instalirana je niskonaponska elektroenergetska mreža kao i trafo stanica.

Da bi se nastavila  eksploatacija II krovnog ugljenog sloja na lokalitetu ''Crveno Brdo'' izrađen je „Pojednostavljeni rudarski projekat sanacije klizišta u dijelu formiranih etaža na lokalitetu „Crveno Brdo“ Rudnika „Šikulje“ (2019.godine).Eksploataciono polje Rudnika lignita „Šikulje“ kojem pripada i lokalitet „Crveno Brdo“ sem ležišta obuhvata i površine odlagališta, pokriva prostor od 1539 ha, a cijelom površinom je situirano na teritoriji općine Lukavac. Lokalitet „Crveno Brdo“ koje je sastavni dio ležišta „Šikulje“ zauzima površinu od 813.767,595 m2 odnosno 81,37 ha.

Koordinate graničnih tačaka, geodetski smjerni uglovi (azimuti) i dužine stranica koje ograničavaju eksploataciono polje Rudnika „Šikulje“ u čijem sastavu je i lokalitet „Crveno Brdo“ date su u tabeli.1.

Tabela.1. -  Koordinate eksploatacionog prostora lokaliteta „Crveno Brdo“

| Tačka | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 543 517.384 | 4 937 540.541 |
| 2 | 6 543 359.182 | 4 937 515.810 |
| 3 | 6 543 301.182 | 4 937 486 810 |
| 4 | 6 543 222.182 | 4 937 402.810 |
| 5 | 6 543 070.764 | 4 937 046 183 |
| 6 | 6 542 559.698 | 4 936 706.773 |
| 7 | 6 542 464.504 | 4 936 736.873 |
| 8 | 6 542 364.480 | 4 936 736.873 |
| 9 | 6 542 198.949 | 4 936 760.201 |
| 10 | 6 542 221.773 | 4 936 709.912 |
| 11 | 6 542 200.000 | 4 936 679.069 |
| 12 | 6 542 143.902 | 4 936 685.103 |
| 13 | 6 542 088.183 | 4 936 679.069 |
| 14 | 6 542 048.576 | 4 936 658.953 |
| 15 | 6 541 825.032 | 4 936 677.728 |
| 16 | 6 541 668.933 | 4 936 714.108 |
| 17 | 6 541 572.312 | 4 936 714.482 |
| 18 | 6 541 497.412 | 4 936 677.825 |
| 19 | 6 541 444.540 | 4 936 608.667 |
| 20 | 6 541 404.656 | 4 936 393.210 |
| 21 | 6 541 403.167 | 4 936 273.314 |
| 22 | 6 541 427.371 | 4 936 095.285 |
| 23 | 6 541 774.832 | 4 936 092.768 |
| 24 | 6 542 251.348 | 4 936 110.755 |
| 25 | 6 542 403.359 | 4 936 152.480 |
| 26 | 6 542 577.811 | 4 936 234.199 |
| 27 | 6 542 565.250 | 4 936 669.086 |
| 28 | 6 543 121.182 | 4 937 029.810 |
| 29 | 6 543 344.932 | 4 937 127.370 |
| 30 | 6 543 375.834 | 4 937 148.360 |
| 31 | 6 543 444.382 | 4 937 225.029 |
| 32 | 6 543 464.365 | 4 937 265.881 |
| 33 | 6 543 469.258 | 4 937 288.438 |
| 34 | 6 543 491.222 | 4 937 476.540 |

3. Opis predloženog projekta

Lokalitet ''Crveno Brdo'' u geološkom smislu pripada lukavačkoj sinklinali i nalazi se u istočnom dijelu PK „Šikulje“. Prethodnom analizom izvođenja rudarskih radova na ovom lokalitetu obrađena je mogućnost eksploatacije I i II krovnog ugljenog sloja, dok se od eksploatacije glavnog i podinskog sloja odustalo zbog velike dubine zalijeganja. Eksploatacija na ovom području počela je 1986. godine otkopavanjem I krovnog ugljenog sloja, a obustavljena je 1989. godine zbog pojave klizišta većih razmjera. Do tog perioda sa ovog područja otkopano je 1.000.000 tona i krovnog ugljenog sloja.

Obzirom da je izvođenje radova na i krovnom ugljenom sloju bilo onemogućeno zbog nekontrolisanog klizanja materijala i pojave veće količine vode iz III vodonosnog sloja (podina i krovnog ugljenog sloja) 1991. godine sagledala se mogućnost eksploatacije II krovnog ugljenog sloja, te se pristupilo otkopavanju određenih količina uglja, a radovi su izvođeni angažovanjem trećih lica. 2004. godine. Zbog ispunjavanja planova na proizvodnji uglja neophodno je obezbijediti dodatne količine uglja, a analizirajući situaciju na lokalitetu „Crveno Brdo“ moguće je dobiti određenu količinu uglja sa II (drugog) krovnog ugljenog sloja.

3.1. Tehnološki proces dobivanja uglja

Za proizvodni proces dobivanja uglja predviđen je kombinovani sistem eksploatacije i to diskontinuirani proces na otkopavanju uglja, a kontinuirani proces na transportu uglja unutar kopa, a potom kamionima od PK „Crveno Brdo“ do klasirnice na PK „Šikulje“. Projektnim rješenjem (DRP eksploatacije II krovnog ugljenog sloja na PK''Crveno Brdo'', Rudarski institut 2005 godine) planirano je da se dobivanje uglja iz kratera kopa vrši bagerom kašikarom RH-40C u sprezi sa drobiličnim postrojenjem i transportom tračnim transporterima                 (4 kom) do okretišta (asfaltni put) gdje bi se utovarao u kamione, kojim bi se ugalj transportovao na PK ''Šikulje''.

S obzirom da instalisanje opreme (prije svega instalisanje kontinuiranog transporta) na dobivanju uglja iziskuje ogromna ulaganja (elektro-mašinska oprema), prema Pojednostavljenom rudarskom projektu, u dijelu formiranih etaža na lokalitetu „Crveno Brdo“ Rudnika “Šikulje“, dobivanje i transport uglja će se vršiti  diskontinuiranom tehnologijom,  (direktni utovar rovokopač-kamion).

Planirani radovi na dobivanju i transportu uglja su sljedeći:

- Planirane količine uglja za eksploataciju sa ovog lokaliteta iznose 100.000 – 200.000 tona godišnje.

- Dobivanje i utovar uglja vršit će se rovokopačem, kapaciteta zapremine kašike Vk≥1,5m3 (Vk≥1500 litara).

- Transport uglja od radilišta do istresišta i istresanje u drobilično postrojenje na rudnik PK''Šikulje'' vršit će se kamionima nosivosti zapremine sanduka Vk≥10 m3

3.1.2.Transport uglja sa radilišta ''Crveno Brdo'' do drobiličnog postrojenja

Transport uglja II krovnog ugljenog sloja sa lokaliteta ''Crvenog Brdo'' do drobiličnog postrojenja na istresištu i istresanje u drobilično postrojenje PK ''Šikulje'' obavljat će se kamionima transportnim putem.

Prva dionica puta je od mjesta utovara do postojeće trase puta (infrastukture lokaliteta Crveno Brdo), transport uglja kamionima će se vršiti postojećim transportnim putem.

- Planirana trasa za izvoz i transport uglja do istresišta na PK ''Šikulje''

- I dionica je od mjesta utovara bagera do postojeće trase puta

- II dionica je asfaltni put ''Crveno Brdo'' do PK ''Šikulje''.

- III dionica je krug PK ''Šikulje'' sa vaganjem kamiona i do drobiličnog postrojenja na istresište i istresanje uglja u drobilično postrojenje na PK ''Šikulje''.

Ukupna dužina transporta uglja sa lokaliteta Crveno Brdo do drobiličnog postrojenja na istresište PK “Šikulje“ iznosi cca 7.000 m.

Objekti na lokalitetu „Crveno Brdo“

Od objekata na PK „Crveno Brdo“ postavljena su dva kontejnera za radnike. Jedan kontejner služi za smještaj radnika  preduzeća od kojeg  je angažovana  mehanizovana  oprema  (treća lica), a drugi kontejner koristi nadzorno osoblje Rudnika „Šikulje“.

Neposredno uz kontejnere nalazi se blindirana trafo stanica (BTS) koja služi za napajanje električnom energijom kontejnera koji su u vlasništvu Rudnika „Šikulje“.

Kontejneri su smješteni na ulazu u eksploataciono polje PK „Crveno Brdo“. Snabdjevanje gorivom mehanizovane opreme vrši se na benzinskih stanicama, tako da nema pretakanja goriva na ovom lokalitetu.

3.1.3. Količine materijala koji se koristi prilikom eksploatacije uglja

Materijali koji se koriste u proizvodnom procesu mogu se podijeliti na prirodne i industrijske materijale. Osnovni prirodni materijal na kome se zasniva proizvodnja je ugalj.

Ostali materijali, neophodni u procesu proizvodnje čine: energent (dizel gorivo), ulja i maziva.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je na osnovu revidovanog „Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi uglja PK „Šikulje“ – Kreka, stanje 31.12.2019.godine – sjeverni krekanski siklinorijum (podinski, glavni, I i II krovni ugljeni sloj) donijelo Rješenje (UP/I broj: 06-18-228/15), kojim se potrvđuju rezerve i kvalitet lignita.

Prosječan kvalitet uglja prema ovom Rješenju, odnosno „Elaboratu o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi uglja PK „Šikulje“ – Kreka, stanje 31.12.2019. godine – sjeverni krekanski siklinorijum (podinski, glavni, I i II krovni ugljeni sloj) u koji spada i lokalitet „Crveno Brdo“ dat je u tabeli .2.

Tabela 2. – Prosječni kvalitet uglja

| Ugljeni sloj |  |  | Ukupna Vlaga (%) | Pepeo (%) | Isparive materije (%) | Sagorive materije (%) | Koks (%) | C-fix (%) | S ukupno (%) | GTV (KJ/kg) | DTV (KJ/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podinski |  |  | 38,70 | 14,35 | 23,56 | 47,58 | 38,96 | 22,34 | 0,63 | 12,193 | 11,711 |
| Glavni |  |  | 41,60 | 11,45 | 26,48 | 47,52 | 32,41 | 22,04 | 0,68 | 13,447 | 11,518 |
| I krovni |  |  | 48,82 | 9,45 | 22,48 | 41,78 | 26,85 | 21,48 | 0,66 | 11,573 | 9,836 |
| II krovni |  |  | 48,17 | 9,44 | 23,33 | 42,53 | 26,33 | 20,91 | 0,49 | 11,465 | 9,748 |

U radnom krugu lokaliteta ˝Crveno Brdo˝ od pomoćnih materija (industrijske materijali), koristi se:

- Dizel motorno gorivo za mobilnu mehanizovanu opremu.

Evidenciju o potrošnji dizel goriva za mehanizovanu opremu vode treća lica koja su angažovana od strane Investitora.

3.1. Potrebne količine sanitarne vode na lokalitetu „Crveno Brdo“

Prema podacima dobijenim od investitora, orijentaciono se mogu proračunati potrebne količine vode:

Sanitarne potrebe za radnike na lokalitetu “Crveno Brdo“:

Broj radnika = 30,

Potrošnja vode po radniku, prosječno  q=50 l/dan

Proizilazi: q1=30 x 50 L/dan=1,50 m3/dan;

Na osnovu propračuna potrebe za sanitarnom vodom iznosi minimalno 0,50 l/sek.

4. Emisije na PK Crveno Brdo procjena po tipu i količini očekivanog otpada

Površinski kopovi su izvori emisija u zrak: prašine, polutanata iz tečnog energenta i buke. Ni jedna od navedenih emisija nema karakter kontinuiteta, u smislu automatizovane industrijske proizvodnje i ispuštanja zagađujućih materija u zrak.

4.1.Očekivane emisije u zrak

Na kvalitet zraka utiće mineralna prašina koja se izdvaja u tehnološkom procesu eksploatacije otkrivke i uglja, plinoviti produkti sagorijevanje tečnih goriva u motorima na unutrašnje sagorijevanje.

Osnovni izvor zaprašenosti, u recirkulacionoj zoni „Crveno Brdo“, je prašina koja se uzvitlava i širi na okoliš pri sljedećim tehnološkim proizvodnim procesima:

- pripremni radovi ( izrada otkopa,),

- utovar sirovine pomoću bagera,

- utovar u kamione

- utovar i transport uglja i otkrivke,

- čišćenje površina radnih etaža i internih komunikacija,

- uzvitlavanje prašine sa radnih etaža, saobraćajnica, unutrašnjeg odlagališta djelovanjem zračnih struja (vjetra) posebno u ljetnom periodu.

Iz navedenih podataka je vidljivo da su emisije prašine na lokalitetu “Crveno Brdo” vezane za tehnološki proces dobijanja, utovara i transporta i u tim fazama se mora vršiti rješavanje sistema zaštite od agresivnog djelovanja prašine.

4.1.1. Emisije prašine usljed eksploatacije, utovara i transporta otkrivke i uglja

U fazi eksploatacije (dobijanja) otkrivke i uglja, odnosno u fazi izrade otkopa dolazi do izdvajanja izvjesnih količina prašine, koja se odmah po stvaranju nalazi pod uticajem vanjskih meteoroloških prilika na dijelu terena gdje se vrši otkop.

Najkrupnije čestice prašine, se talože neposredno uz iskop, dok sitnije čestice prašine, veličine ispod 40 mikrometara bivaju zahvaćene i nošene zračnom strujom na veće razdaljine.

Pri tehnološkom procesu utovara u strojeve (bager kašikar) do izdvajanja prašine dolazi u fazi istresanja kašike u transportno sredstvo (kamione). Intenzitet emisije prašine raste sa porastom visine utovara, zapremine kašike, smanjenja vlažnosti materijala itd.

Intenzitet emisija prašine nastale transportom otkrivke i uglja zavisi od stanja puteva, brzini transporta, vlažnosti habajučeg sloja puta, odnosno godišnjem dobu i vjetrovitosti.

Habajuće površine puta, koje su podložne drobljenju, predstavljaju najveće izvore zaprašenosti u transportu.

Mjerenja i analiza taložnog praha su izvršena od strane „Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo, na osnovu važećih zakonskih odredbi (Zakon o zaštiti zraka - "Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 4/10), Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvalitete zraka – Prilog XV: Granične i tolerantne vrijednosti za namjenska mjerenja (“Službene novine Federacije  BiH “, br. 1/12).

Na lokalitetu mjerenja JP Elektroprivreda BiH d.d- Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici “Kreka“ d.o.o. -  Tuzla, PK “ Rudnik Šikulje Lukavac, lokacija Crveno Brdo, vršeno je mjerenje taložnog praha na tri lokacije. Mjerenje je vršeno u intervalu od 20.08.2018. godine do 25.09.2018. godine.

Rezultati mjerenja iz Izvještaja prikazani su u 3.

Tabela .3. – Koncentracije imisija taložnog praha na lokaciji „Crveno Brdo“

| Posuda | Jedinica | Prosječna godišnja vrijednost | Visoka vrijednost | Rezultat Period uzorkovanja – 1 mjesec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MM1 | mg/m2/dan | 200 | 350 | 21,237 |
| MM2 | mg/m2/dan | 200 | 350 | 47,261 |
| MM3 | mg/m2/dan | 200 | 350 | 120,293 |

Napomena: Odabir mjernih mjesta izvršen je na osnovu blizine mikro izvora taložnog praha, prilikom kretanja transportnih vozila.

Iz prikazanih rezultata vidimo da vrijednost koncentracija taložnog praha sa mjernih mjesta predmetne lokacije za definisani period uzorkovanja ne prelazi visoku vrijednost propisanu Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definisanu vrstu zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka – Prilog XV: Granične i tolerantne vrijednosti za namjenska mjerenja (Službene novine Federacije BiH broj: 1/12).

4.1.2.Zagađenje zraka  iz mobilnih izvora

Emisije plinovitih produkata nastaju izgaranjem pogonskog goriva u motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem.

Procjena emisije polutanata za ovaj rudnik, urađena je na osnovu planirane godišnje proizvodnje uglja od 100.000 - 200.000 t. Sva rudarska mehanizacija koja će se koristiti u procesu dobijanja uglja, za pogon će koristiti tečni energent – dizel gorivo.

Sagorijevanjem dizel goriva D – 2 stvaraju se sljedeći gasovi: ugljenmonoksid (CO), ugljikovodici (CH), oksid sumpora, oksid azota i čađ od kojih su neki gasovi staklene bašte i dospijevaju u atmosferu i vjetrovima bivaju raznešeni iznad rudnika i šire.

Uzimajući u obzir da je sva potrošnja dizel goriva vezana za mobilnu opremu, koja se u toku rada često nalazi na različitim visinskim i prostornim dispozicijama, kvalitet opreme koja će biti korištena i intenzitet upotrebe opreme, može se sa sigurnošću konstatirati da emisija zagađujućih materija neće prekoračiti granične vrijednosti.

4.2. Nivo buke u okoliš

Pod štetnom bukom podrazumijeva se svaki zvuk čiji nivo izmjeren na određenom radnom mjestu ili prostoru prelazi dopuštene nivoe definisane kao granične nivoe buke, posmatrano sa nekog od definisanih štetnih djelovanja buke kao što su:

  - štetno djelovanje buke sa aspekta oštećenja sluha eksponiranih radnika u nekom pogonu ili u gravitirajućim pogonima,

  - ometajuće djelovanje buke sa obavljanja određenih djelatnosti, kao što je rad na određenim radnim mjestima koja su uslovljena ograničenim nivoima buke.

  - ometajuće djelovanje buke sa aspekta primanja korisnih – zaštitnih zvučnih signala, kao što su zvučni signali koji oglašavaju pokretanje rada neke mehanizovane opreme čiji rad može ugroziti ljude i/ili imovinu,

  - ometajuće djelovanje buke sa aspekta komunikacija sredstvima kuminiciranja, kao što su komunikacije telefonom, radio aparatima itd,. ili sporazumijevanje govornim komuniciranjem,

  - definisanje dozvoljenog vremena izlaganja (DVI) štetnom djelovanju buke s obrizom na spektar njenih elastičnih talasa i nivo njenog trajanja.

4.2.1. Nivo buke u okoliš od rada na lokalitetu „Crveno Brdo“

Izvori buke na lokalitetu „Crveno Brdo“ čini:

- mehanizovana oprema koja se koristi na kopu

Buka potiće od rada mehanizacije na kopu i to: hidrauličnih bagera, buldozera i transportnih kamiona. Vrijeme djelovanja buke u funkciji je vremena angažovanja postrojenja (opreme), odnosno broja motočasova rada godišnje ili dnevno.

Izvještaj o laboratorijskim ispitivanjima nivoa okolinske buke na lokalitetu „Crveno Brdo“ koji je urađen od strane akreditovane laboratorije za mjerenje nivoa okolinske buke „Rudarski institut“ d.d. Tuzla, 2018.godine dat je u prilogu Studije.

Na osnovu izvršenih mjerenja nivoa okolinske buke i nakon analize dobivenih rezultata može se zaključiti da je trenutno na predmetnoj lokaciji nivo buke unutar dozvoljenih granica, odnosno da je nivo okolinske buke u dozvoljenim granicama, obzirom da  predmetna lokacija pripada zoni VI, odnosno industrijskom području,  shodno  Zakonu zaštite od buke  („Sl.novine F BiH“ br.110/12 i Sl. novine TK br. 03/16).

5. Opis mogućih značajnih uticaja eksploatacije uglja na okoliš

Predmetno područje sa svim svojim prirodnim elementima pod uticajem je antropogene degradacije koja traje prilično dugo godina.Problematika aerozagađenja se mora razmatrati s obzirom na moguće uticaje površinskog kopa u odnosu na floru, ali i na ljudsku populaciju i objekte. Zagađenje voda ima težinu prvenstveno u sklopu mogućih uticaja na zagađenje potoka Lukavčić i na podzemne vode. Kod zemljišta kao osnovnog prirodnog elementa, posebno treba istaći da zemljište kao složeni ekološki sistem reaguje na vrlo male promjene, u kom smislu dolazi i do degradacije njegovih osnovnih karakteristika. Problematika buke na analiziranom prostoru prisutna je prije svega kao parametar sadašnjih i budućih odnosa površinskog kopa u odnosu na stanovništvo koje naseljava analizirano područje. Površinski kop narušava estetske vrijednosti prostora i utiče na samo korišćenje prostora.

5.1.Uticaj na kvalitet zraka

Na području lokaliteta "Crveno Brdo" i ranije je izvođena površinska eksploatacija uglja s tim u vezi može se konstatovati da je dugogodišnja proizvodnja uglja stvorila do sada, a nastavljanjem eksploatacije, stvaraće i dalje negativne direktne posljedice po okoliš, koje se ogledaju u:

- zaposijedanju i uništavanju poljoprivrednog i šumskog zemljišta,

- promjeni morfoloških i pejzažnih karakteristika dijelova područja,

- uništavanju vegetacije i prirodnih staništa, promjeni tokova i režima podzemnih voda,

- povećanju rizika od klizišta,

- zagađivanju voda i tla otpadnim rudničkim vodama,

- neadekvatnom odlaganju čvrstog otpada,

- zagađivanju zraka prašinom sa kopa i dimnim gasovima iz vozila i rudarskih mašina,

- povećanom nivou buke i vibracija.

Po svom trajanju, štetnosti od eksplotacije uglja u okoliš, mogu se podijeliti na:

- kratkotrajne štetnosti,

- štetnosti sa dugotrajnim dejstvom i

- trajne štetnosti.

Svi potencijalni uzročnici zagađivanja okoliša analizirani su kroz kategorije definisane integralnim katastrom zagađivača.

Dobijanje otkrivke i uglja vrši se sistemom:

- Otkrivka: bager – kamion

- Ugalj: bager – kamion –unutrašnje odlagalište

Sve navedene tehnološke operacije imaju za posljedicu veće ili manje emisije štetnih polutanata u radnu atmosferu kopa i okoline koja okružuje kop.

Sa stanovišta emisije štetnih polutanata kao i tehnoloških operacija koje će se primjenjivati na radovima otkrivke i dobijanja uglja utvrđene su sledeće faze:

- Utovar

- Transport

- Čišćenja etaža

- Uzvitlavanje prašine vjetrom

Pri radu bagera i mehaničkih utovarivača karakteristične su emisije u radnu atmosferu. Veliki uticaj na intenzitet stvaranja i izdvajanja prašine u procesu bagerovanja ima sastav otkrivke, granulometrijski sastav, vlažnost, konzistencija i dr.

Emisija prašine pri kamionskom transportu zavisi od brzine kretanja vozila, konstrukcije guma, intenziteta frekvencije transporta, stanja puta, brzine vjetra i vlažnosti puta. U zavisnosti od navedenih faktora mjerenjima emisija prašine na površinskim kopovima uglja utvrđeno je da se koncentracije prašine kreću od nekoliko mg/m3 do 200 mg/m3. Najveće promjene u emisijama prašine u smislu smanjenja uslovljena su povećanjem vlažnosti podloge puta.

Kamioni za prevoz materijala opremljeni su motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem tečnih goriva. Produkti sagorijevanja sadrže ugljen monoksid, azotne okside, sumporne spojeve i aldehide.

Kod procjene uticaja emisije i imisije prašine, pored prirodnih i antropogenih faktora i uslova koji doprinose emisiji ili ublažavaju ovaj problem, uloga ljudskog faktora u vođenju tehnološkog procesa je izuzetno značajna za pojavu pojačane zaprašenosti i njezine emisije u okoliš.

Uticaj emisije prašine na okolno područje, mogao bi dobiti karakter  značajanog uticaja, ukoliko bi potpuno izostale mjere za ublažavanje te emisije.

5.2. Uticaj na zdravlje stanovništva

Preovlađujuće opasnosti po zdravlje, povezane sa rudarskim aktivnostima su ugljena prašina i buka. Tipični uzroci mogućih zdravstvenih problema su:

- loše obavljanje radova povezanih sa praćenjem i kontrolom zagađenja zraka i buke;

- neizvršavanje kontrolnih mjera zagađenja;

- neadekvatno održavanje opreme ili aparata za kontrolu zagađenja;

- nedostatak svjesti o mogućim opasnostima po zdravlje.

5.3. Ugljena prašina

Ugljena prašina predstavlja oblik mineralne i organske prašine koja se javlja za vrijeme eksploatacije uglja. Uticaj ugljene prašine na respiratorni sistem zavisi od sadržaja slobodnog SiO2 u ugljenoj prašini, veličine čestica ugljene prašine, perioda izlaganja, koncentracije itd. Radni uslovi (nepovoljni mikroklimatski uslovi, buka, vibracije, postojanje opasnih gasova, težak rad itd.) i zdravstveno stanje pojedinaca, mogu povećati i pogoršati uticaje ugljene prašine na respiratorni sistem.

Veličina čestica ugljene prašine određuje stepen prodiranja i zadržavanja u respiratornom sistemu. Za profesionalnu patologiju posebno je interesantna ugljena prašina koja sadrži čestice veličine 5 mikrometara pošto one dolaze do alveola. Ugljena prašina koja se udahne izaziva bolesti kao što su antrahoza i silici-antrahoza. Čestice veće od 5 mikrometara zadržaće se u višim djelovima respiratornog sistema (na primjer u glavnim bronhijalnim putevima ili bronhijama srednje veličine) izazivajući tako profesionalnih bolesti respiratornog sistema. Iz tog razloga je određivanje koncentracija ugljene prašine od izuzetnog značaja za procjenjivanje opasnosti kojoj je izložen respiratorni sistem radnika.

5.4. Uticaj na nivo buke

Buka je jedan od najprisutnijih zagađivača kako u okoliš tako i u radnoj sredini. Rudarstvo sa svojim specifičnostima, između ostalih povećani nivoi buke, u velikom broju tehnoloških podprocesa dobijanja mineralnih sirovina, spada, prema ocjenama niza mjerodavnih institucija, u grupu industrija "visokog rizika" sa stanovišta buke.

Ovaj oblik zagađenja u rudarstvu javlja se gotovo na svim mašinama na PK (mašine za otkopavanje, transport i pomoćne radove: utovarivači-bageri, buldozeri, kamioni, cisterne i sl.) i njoj su uglavnom izloženi rukovaoci.

Zdravstveni efekti koji su direktno vezani za povećani intenzitet buke uključuju: povišeni krvni pritisak, aritmiju, otežanu komunikaciju kako na poslu tako i kod kuće, otežano spavanje itd.

Uticaj ukupne buke zavisi od veličine i trajanja:

- jačina zvuka,

- zvučnog spektra,

- zvučne frekvencije,

- zvučne snage,

- zvučnog pritiska,

- smjeru i jačini vjetra u odnosu na naselja u širem prostoru.

Djelovanje buke izvan granica kopa ne smije prelaziti dozvoljenu granicu nivoa buke od 60 dB (A) danju i 50 dB (A) noću, a odnosi se na trgovačko, poslovno, stambeno i stambeno područje uz saobraćajne koridore.

5.5. Uticaj na floru i faunu

Ljudske aktivnosti utiču na biodiverzitet i prirodu u cjelini, uzorkujući različite forme promjena koje se ispoljavaju kroz njegovu degradaciju, devastaciju, i destrukciju.

Ovi uticaji, odnosno prijetnje biodiverzitetu i geodiverzitetu, te prirodnom i kulturnom naslijeđu se ispoljavaju kroz:

-         Destrukciju staništa,

-         Zagađivanje komponenti okoliša,

-         Poremećaje uslova divljine koje uslovljava buka, lov, požari, poplave, turizam,

-         Nekontrolisano unoštenje stranih vrsta u prirodne ekosisteme.

Efekti ovih uticaja su sljedeći:

-         Gubitak biodiverziteta i geodiverziteta,

-         Degradacija ekosistema i pad njihovog kapaciteta prihvata, te poremećaji trofičkih odnosa i  protoka energije u ekosistemima, kao i

-         Destrukcija prirodnog i kulturnog naslijeđa.

Na samom eksploatacionom polju nisu zastupljene jestive, ljekovite i vitaminozne biljke, niti su zastupljene posebne životinjske vrste. Na prostroru lokaliteta „Crveno Brdo“ nisu utvrđene određene i zaštićene prirodne vrijednosti i drugi prostori i objekti od posebnog prirodnog i istorijskog značaja.

Eksploatacija uglja na lokalitetu „Crveno Brdo“ neće imati bitnog uticaja na šumski ekosistem ovog područja, odnosno na biljni i životinjski svijet, s obzirom površinu namijenjenu za eksploataciju, frekvenciju biljnog i životinjskog svijeta u odnosu na cjelokupan predio i ukupnu drvnu masu koja se nalazi na tom prostoru, kao i s obzirom da to nije stanište posebnih životinjskih vrsta.

5.6. Uticaj na podzemne i površinske vode

Tehnološki proces eksploatacije, koji se obavlja na lokalitetu „Crveno Brdo“  ne karakteriše se potrošnjom vode.

I pored toga na lokalitetu „Crveno Brdo“ javlajt će se:

- Površinske oborinske vode

- Tehnološke otpadne vode

- Sanitarno – fekalne vode

koje mogu imati uticaja na površinske i podzemne vode.

Površinske-oborinske nezagađene vode

U vrijeme padavina, sa lokaliteta “Crveno Brdo“ (krater kopa) i sa ostalih površina uključujući i krovne površine (kontejneri), nastaju površinske-oborinske vode, slijedećih karakteristika:

- količina ovih voda zavise o intenzitetu padavina, vrsti podloge i veličini površina, te njima pripadajućih koeficijenata oticanja,

- ove vode se mogu smatrati da su nezagađene.

Tehnološke otpadne vode

Količina ovih tehnoloških otpadnih voda znatno se razlikuje ovisno o disciplini radnika, vremenskim uslovima, aktivnosti mehanizacije. Kvalitet ovih tehnoloških otpadnih voda zavisan je od stepena zaprljanosti i zauljenosti vozila (rudarskih mašina). Otpadne vode mogu biti zagađene prvenstveno: sa povećanim sadržajem suspendiranih materija (pijesak, šljunak) i sa povećanim sadržajem nafte i naftnih derivata od mehanizovane opreme.

Sanitarno-fekalne vode

Zbog poštivanja osnovnih životnih potreba i higijenskih standarda na lokalitetu “Crveno Brdo“, za zaposlene radnike obezbjeđuje se određena količina vode, koja se koristiti kao voda za:

- Sanitarne potrebe - sanitarni čvor, potrebno je instalisati jedan EKO WC

- Ostale higijenske aktivnosti radnici obavljaju van lokaliteta odnosno sve potrebe radnika (tuširanje) vrše se u krugu direkcije Rudnika „Šikulje“, gdje su obezbjeđeni uslovi za te potrebe

Voda koja se koristi za sprečavanje nastanka prašine na transportnomm putu, koriste se  povremeno u manjim količinama i da se nakon kvašenja uglja ova voda apsorbuje u isti.

5.7.  Uticaj na mikroklimatske uslove

Rudarstvo je vrsta djelatnosti koja neminovno dovodi do trajnih promjena reljefa, a privremeno i vegetacije. Klimatske prilike su usko vezane sa reljefom i vegetacijom. U ovom slučaju pomenute promjene se dešavaju na relativno maloj površini da bi izazvale promjene meteoroloških parametara odnosno imale bitniji uticaj na klimu okolnog područja. Mijenjanje topografskih karakteristika na eksploatacionoj površini uticat će na lokalne mikroklimatske prilike, samo na prostoru eksploatacije. Na razvijenijim površinama površisnkog kopa temperaturne razlike će biti nešto veće u toku dana i godine.

5.8. Uticaj na materijalna dobra, kulturno- historijsko i arheološko naslijeđe

U okviru analize postojećeg stanja na lokaciji nije registrovano postojanje sadržaja iz domena prirodnog naslijeđa.

S obzirom da nema izgrađenih materijalnih dobara na prostoru i u neposrednoj blizini eksploatacionog polja lokaliteta „Crveno Brdo“, nema ni negativnih uticaja na iste.

5.9. Uticaj na vizuelni kvaliteta okoliša-pejzaž

Rudarstvo predstavlja aktivnost koja je po svojoj suštini usmjerena ka izmjeni i degradaciji postojećih prirodnih stanja. Posljedice otkopavanja su dalekosežne ako govorimo o problemu zaštite okoliša i ogledaju se u, ne samo narušavanju prirodnih stanja već i u bitnom narušavanju uslova života u tim oblastima.

Dugogodišnjom eksploatacijom uglja na ovom području već je došlo i dalje će dolaziti do narušavanja pejzaža prirodne okoline i to:

- stvaranjem udubljenja površinskog kopa,

- formiranjem nove konfiguracije terena

- odlaganjem jalovinskog materijala (otkrivke)

S obzirom, na površinu zahvaćenu eksploatacijom, konfiguraciju terena, sadašnji izgled pejzaža, kao i predviđene mjere rekultivacije omogućavaju da se nove karakteristike lokaliteta uklope u izgled pejsaža šireg prostora.

5.10. Uticaj tehnološkog procesa u slučaju ekološke nesreće

U okviru tehnološkog procesa koji se odvija na lokalitetu „Crveno Brdo“, pri pravilnom rukovanju i manipulaciji, ne dolazi do povećanih emisija štetnih materija niti drugih manifestacija tehnološkog procesa koji se emituju u radnu i okoliš.

Rizik od udesa koji mogu nastupiti na predmetnom loklitetu može se manifestovati kroz slijedeće pojave:

- pucanje i istakanje tekućeg nafte iz rezervoara,

- oštećenja i otkazi opreme za transport unutar objekta pri manipulaciji,

- udesi u svim vrstama mehanizovane opreme, koji su obično posljedica neefikasnog održavanja i nepropisnog rukovanja istim,

Posljedice navedenih akcidentnih - udesnih situacija mogu dovesti do izlijevanja i isticanja tečnog nafte, širenja opasnih eksplozivnih plinova usljed naglog isparavanja i upala ili eksplozija eksplozivnih plinova i para, pojave buke većeg intenziteta itd.

Pojava incidentnih situacija u smislu curenja ili prosipanja tečnih nafte iz rezervoara je moguća i realna jedino uslijed nepažnje i nesavjesnog rada zaposlenika u predmetnoj djelatnosti ali i namjerne diverzije od strane trećih lica.

# 6. Opis  mjera  za  ublažavanje  negativnih  efekata i eksploatacije uglja na okoliš

Uvažavajući prethodne napomene, podatke koji su dobijeni u okviru analize uticaja kao i lokalne prostorne uslove koji bitno određuju moguće akcije, mjere zaštite okoliša su sistematizovane u nekoliko osnovnih grupa:

- opće mjere zaštite okoliša,

- tehničke mjere zaštite,

- administrativne mjere.

6.1. Opšte mjere zaštite okoliša

Investitor je obavezan u toku eksploatacije pridržavati se uslova navedenih u tehničkoj dokumentaciji. U sklopu opšte razvojne politike obezbijediti dosljedno poštovanje regulative od šireg značaja u pogledu graničnih vrijednosti pojedinih uticaja na kvalitet zraka, vode, tla i buke. Obezbijediti uslove za odgovarajuće redovno održavanje površinskog kopa.  U svim fazama tehnološkog procesa eksploatacije uglja neophodno je pridržavati se važećih zakonskih propisa kao i propisa o tehničkim mjerama zaštite na radu. Sva lica zaposlena na eksploataciji moraju biti osposobljena za pravilno rukovanje mehanizacijom i uređajima koje opslužuju, kao i sredstvima za gašenje požara, te biti upoznati sa ostalim mjerama sigurnosti pri radu. Redovna obuka zaposlenih mora biti urađena u skladu sa legalizovanim i odobrenim programom obuke, a o čemu se mora voditi i dokumentacija. Uz svaki uređaj ili sredstvo mora se nalaziti uputstvo za rukovanje i natpisi upozorenja, ako su u pitanju opasne materije koje mogu dovesti do povrjeđivanja. Električnu instalaciju u fazi eksploatacije mora redovno, odnosno periodično pregledati ovlaštena institucija, čime će se potvrditi da je instalacija izvedena u skladu sa važećim propisima, te neće predstavljati opasnost za radnike i okoliš. Na kopu mora postojati zdravstvena zaštita u svrhu ukazivanja pomoći i preventivnih mjera za uposlenike, tj. mora biti osigurana oprema prve pomoći. Osobe koje rade posao štetan za zdravlje (buka, vibracija, prašina) moraju imati odgovarajuću opremu za tu vrstu posla.

6.2. Mjere zaštite od prašine

Zrak se onečišćuje tokom cijelog procesa eksploatacije krečnjaka na lokalitetu „Crveno Brdo“. Prašina (lebdeće čestice PM2,5, PM10 i taložna prašina) je prisutna svugdje u eksploataciji, utovaru i transportu otkrivke i uglja. Zrak se onečišćuje i ispusnim plinovima prisutne mehanizacije koja koristi fosilna goriva.

Mjere za smanjenje emisija u zraku prilikom tehnološkog  procesa dobivanja otkrivke i uglja:

- Pri odlaganju otkrivke ne ostavljati visoke kupe

- Strogo voditi računa da kamioni ne budu prepunjeni

- Koristiti mobilnu cisternu za prskanje vodom površinskih slojeva transportnih trasa i manipulativnih površina na kojima se obavlja utovar, unutrašnji i vanjski transport radi smanjenje zaprašenosti

- Emisija prašine koja nastaje od kretanja kamiona i druge teške mehanizacije eksploatacionim poljem značajno se može reducirati redovnim održavanjem pristupnih puteva, kao i prskanjem vodom internih puteva u kopu

- Emisije prašine koje se javljaju prilikom manipulacije i utovara otkrivke i uglja smanjuju se polijevanjem,  pravilnim odabirom lokacije za te aktivnosti i vođenjem računa o meteorološkim uslovima u vrijeme obavljanja aktivnosti

- Zaustaviti sve radove na kopu za vrijeme sušnog perioda i pojavi jačih vjetrova čija je brzina veća od 8 m/s

- Potrebna je redovna tehnička kontrola sastojaka ispusnih plinova motora vozila na radilištu, kao i njihovo redovno održavanje

- Koristiti gorivo sa niskim sadržajem sumpora i održavati tehničku ispravnosti motora i mehanizacije koja za pogon koriste D2 radi smanjenja štetnih materija –izduvnih plinova

- Potrebna je vršiti mjerenja emisija prašine pri normalnim uslovima na radilištu, kontaktnom i širem području, te rezultate mjerenja uporediti sa MDK

- Maksimalnu brzinu kretanja svih vozila ograničiti na 20 km/sat.

- Spriječiti prekomjerno punjenje kamiona

- Hermetički zatvarati kabine rudarskih mašina kako se ne bi ugrozilo zdravlje radnika

6.3. Zaštita od buke

Buka s eksploatacionog polja pojavljuje se kao relativno stalni nivo buke - posljedica rada teške mehanizacije.

Kao mjere za smanjenje nivoa buke koju stvaraju tehnološki procesi i oprema angažovana u tim procesima odnosno djelovanje te buke u gravitirajućim životnim sredinama, može se vršiti na više načina od kojih se posebno mogu istaći slijedeće:

- Ograničavanje brzine kretanje pokretne mehanizovane opreme u saobraćajnicama unutrašnjeg saobraćaja i radnim površinama (utovarni plato).

- Za održavanje niskog nivoa buke moraju se vršiti redovna tekuća održavanja transportnih sredstava, redovno podmazivanje rotirajućih mehanizama itd

- Motore rudarske mehanizacije treba, ukoliko već nisu, opremljeni prigušivačima, održavati u dobrom stanju i koristiti shodno preporukama proizvođača da bi se sprječilo stvaranje prekomjerne buke

- Ukoliko nivo buke u naseljima u okruženju prelazi zakonom dozvoljene vrijednosti potrebno je postaviti barijere za smanjenje buke između površinskog kopa i naselja

- Najefikasniji način zaštite od štetnog i/ili ometajuće djelovanja buke na bilo koju životnu sredinu je formiranje zelenih zaštitnih pojaseva.

- Zeleni pojasevi se obično formiraju od brzo rastućih raslinja visine ispod 10 m sa cvjetnim grmovima više godišnjeg trajanja kao i kombinacijama ˝živih˝ ograda (makljura i slično) sa cvjetnim grmovima, jednogodišnjim cvjetovima i navedenim brzo rastućim drvećem.

- Vršiti sistematsko održavanje habajućeg sloja unutašnjih saobraćajnica i radnih površina

- Na oruđima za rad, uređajima i opremi preduzeća vršiti redovno dotezanje raznih olimljenja (limova) , koji svojim vibracijama postaju vrlo značajni izvori buke na toj opremi

- Zvučne signale sa opremom treba davati samo u izuzetnim slučajevima jer je intenzitet zvučnih signala na ovim vozilima preko 105 dB(A).

- Edukacija zaposlenih je vrlo važna u kontekstu informisanosti radnika o potrebi smanjivanja nivoa buke na propisima definisane vrijednosti i o štetnosti po zdravlje izloženosti pretjeranoj buci.

- Takođe je značajna i obuka radnika u oblasti održavanja opreme u ispravnom stanju i regularnom radu, kao i potrebe i načina korišćenja ličnih sredstava za zaštitu od buke.

- U dogovoru sa odgovarajućim kantonalni ili općinskim organima vršiti usmjeravanje izgranje induvidualnih i drugih stambenih objekata i aktivno učestvovati u izradi urbanističko tehničke dokumentacije za gravitirajuće urbane sredine.

- Urediti sve slobodne površine (koje se ne koriste za manipulaciju) unutar eksploatacionog polja, ukloniti suvišne predmete i otpadni materijal i izvršiti ozelenjavanje degradiranih površina

6.4. Mjere zaštite površinskih i podzemnih voda

Mjere koje treba poduzeti za korištenje i zaštitu voda proizlaze iz propisa o vodama, odnosno Zakona o vodama i propisa donesenih na osnovu tog Zakona.

- Za zaštitu od površinskih voda koje gravitiraju ka radnom području površinskog kopa izgraditi obodne kanale.

- Za zaštitu od površinskih voda koje padaju direktno u radno područje kopa izgraditi etažne kanale i vodosabirnike

- Izradu etažnih kanala uskladiti sa dinamikom razvoja rudarskih radova

- Putevi uspostavljeni na radilištu moraju imati kanale za prikupljanje vode iz kosine etaže i napravljen propust sa cijevima za usmjeravanje vode u vodosabirnik

- Redovno vršiti kontrolu tehničke ispravnosti transportnih sredstava i ne vršiti bilo kakvu manipulaciju sa uljima i naftnim derivatima na površinskom kopu

- Podzemne vode, lokalnim etažnim kanalima usmjeravati ka vodosabirniku.

- Odvodnjavanje površinskog kopa od atmosferskih voda vršiti otvorenim slivnim kanalima u blagom padu 1-2 %, kojima se voda prirodnim padom odvodi do taložnika zatim krajnjeg recipijenta.

- Kontinuirano provoditi odvodnjavanje odlagališta i zbrinjavati otpadne vode sa odlagališta

- Mulj koji se nakupi u taložniku redovno čistiti i zbrinjavati

- Građevinskim i rudarskim radovima se ne smije ugroziti postojeći režim površinskih i podzemnih voda

- Prečišćene (nakon taloženja suspendovanih čestica) rudničke vode ispuštati u prirodne vodotoke

- Nakon stvorenih uslova, tj.kada etaže budu dovedene u završno stanje otpočeti saniranje degradiranih površina, otpopčeti radove na rekultivaciji.

- Eventualno rasutu naftu treba čistiti suhim postupkom upotrebom piljevine, koja se potom može  koristiti kao dodatak glini u određenom procentu. Na taj način se može spriječiti zagađivanje podzemnih voda. Prostor na kojem je došlo do istakanja temeljito oprati vodom.

6.5.  Zaštita tla

- Pažljivo odlagati površinski sloj zemljišta i rastresiti materijal na projektom predviđene dijelove eksploatacionog polja, na mjesta gdje neće biti odlaganja drugog materijala i ovaj materijal koristiti u eksploatacijskoj fazi za zaštitni nasip, a u završnoj fazi u svrhu biološke sanacije i rekultivacije po projektu.

- Rubove kopa održavati zelenim radi sprečavanja njegovu erozije.

- Biološkoj sanaciji pristupiti odmah nakon oblikovanja kosina.

- Spriječiti rasipanje otpada na predmetnoj lokaciji.

- Tehničku rekultivaciju kopa vršiti kontinuirano tokom svih godina važenja ekološke dozvole.

- Izvoditi sve radove na površinskom kopu prema Glavnom rudarskom projektu

- Održavati slobodne površine, koje se ne koriste za manipulaciju, bez gomilanja

- otpadnog materijala.

- Spriječiti erozivne procese formiranjem pravilnih kosina na površinskom kopu.

6.6. Zaštita flore i faune

Uticaj na floru predmetnog područja potrebno je smanjiti sljedećim mjerama zaštite:

- Odrediti puteve kojima će se kretati mehanizacija. Ti putevi moraju biti locirani na području eksploatacionog polja

- Za vrijeme izvođenja radova zabranjuje se svaka sječa i oštećenje stabala izvan područja eksploatacionog polja

- Zabranjeno je paliti vatru na otvorenim površinama

- Zabranjeno je bacanje smeća i ispuštanje tekućeg otpada, nafte i naftnih derivata

- Oko ruba visinskog dijela površinskog kopa poželjno je postaviti zaštitnu ogradu

6.7. Mjere zaštite pejzažnih vrijednosti

- Ograničavanje korištenja prostora za eksploataciju mineralne sirovine na što manju površinu, a što se osigurava optimalnim projektnim rješenjem

- Korištenje minimalno potrebnih internih transportnih puteva

- Redovno održavanje radnih površina i saobračajnica unutar kopa

- Sadnja zaštitnog zelenila uz rubove eksploatacionog polja, kao i uz pristupne puteve

- Tehničku i biološku rekultivaciju/sanaciju provoditi tokom eksploatacije

- Očuvanje i zaštita postojećih, te podizanje manjih šumskih cjelina uz rub kopa

6.8.    Mjere uklanjanja otpadnog materijala

Mjere koje je potrebno primjenjivati su:

- Za prikupljanje komunalnog otpada koji nastaje svakodnevnim radom predvidjeti kontejner na mjestu koje je za to pogodno i redovno odvoziti na deponiju.

- Prilikom otvaranja etaža posebnu pažnju treba obratiti na pravilnu pripremu terena, prikupljanje i odlaganje otpada koji nastaje svakodnevnim radom, izvršiti njegovo razdvajanje te u saradnji sa lokalnom službom, otpad redovno odvoziti na deponiju.

- Ukoliko dođe do nekontrolisanog isticanja opasnih materija (gorivo, ulja) obezbijediti dovoljne količine sorbenta i adekvatne posude za prihvat goriva, a njihov dalji tretman povjeriti specijalizovanoj službi koja treba da obavi uklanjanje opasnih materija i asanaciju terena

- Rasuti opasni materijal se mora ukloniti sa zelenih površina isključivo mehaničkim putem bez ispiranja vodom.

- Investitor mora sklopiti ugovore (zavisno od vrste otpada - komunalni, opasni i dr.), sa ovlaštenim institucijama za konačno zbrinjavanje otpada razdvojenog po katalogu, u skladu Pravilniku o kategorijama otpada sa listama („Službene.novine Federacije BiH broj: 09/05).

7.      Monitoring

Shodno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Sl. novine Federacije BiH, br. 33/03 i 38/09) i drugim važećim okolišnim propisima, potrebno je obezbijediti provođenje monitoringa postrojenja i aktivnosti na lokaciji projekta. Monitoring emisija zagađujućih tvari predstavlja vrlo važan element sistema upravljanja kvalitetom i zaštite okoliša pa ga je stoga potrebno organizirati i redovno provoditi prema propisanoj metodologiji.

Osnova za mjerenja i ocjenu utjecaja vrši se u skladu s:

- Zakonom o zaštiti okoliša („Službene  novine Federacije BiH“,  br. 33/03 i 38/09), (?????)

- Zakonom o zaštiti zraka („Službene  novine Federacije BiH“,  33/03 i 04/10)

- Zakonom o vodama („Službene  novine Federacije BiH“,  br. 70/06)

- Zakonom o upravljanju otpadom („Službene  novine Federacije BiH“, br. 33/03, 72/09 i  92/17)

- Zakonom o zaštiti od buke („Službene  novine Federacije BiH“, br. 110/12) kao i drugih podzakonskih akata koji su vezani za zaštitu okoliša i gornji zakonski okvir:

- Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Službene  novine Federacije BiH“,  br. 01/12 i 09/16)

- Pravilnik o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak („Službene  novine Federacije BiH“, br. 9/14)

- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje („Službene  novine Federacije BiH“, br. 3/13)

- Uredba o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene  novine Federacije BiH“,  101/15, 01/16, 01/18 i 26/20)

- Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene  novine Federacije BiH“,  92/07, 46/09, 79/11 i 88/12)

- Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka („Službene  novine Federacije BiH“, br. 41/13)

- Pravilnik o kategorijama otpada sa listama („Službene  novine Federacije BiH“,  br. 09/05)

- Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada („Službene  novine Federacije BiH“, br. 38/06).

Sistem monitoringa uz određivanje metodologije  i učestalosti mjerenja,

sukladno zakonu i važećim provedbenim propisima

S obzirom na moguće identificirane potencijalne negativne uticaje tokom eksploatacije uglja na lokalitetu „Crveno Brdo“, predviđa se i plan monitoringa stanja okoliša.

Sve aktivnosti plana monitoringa moraju biti sprovedena u skladu sa zahtjevima zakonskih propisa.

Osnovna namjena planiranog monitoringa stanja okoliša jeste sagledavanje efekata preventivnih i zaštitnih mjera i uvođenja neophodnih poboljšanja i ispravki. Monitoring olakšava i omogućava adekvatno sprovođenje predloženih mjera prevencije i zaštite:

- Monitoring kvaliteta zraka

- Monitoring kvaliteta buke

- Monitoring kvaliteta vode

U „Planu monitoringa“ moraju biti definisani sljedeći stavovi:

- Predmet monitoringa

- Parametar koji se posmatra

- Mjesto vršenja monitoringa

- Način vršenja monitoringa odabranog faktora/vrsta opreme za monitoring

- Vrsta opreme za monitoring

- Vrijeme vršenja monitoringa (stalan ili privremen monitoring)

- Razlog zbog kojeg se vrši monitoring određenog parametra

Vrste aktivnosti u okviru monitoringa:

- Kontrolna mjerenja prašine na lokalitetu „Crveno Brdo“

- Određivanje stepena zagađenosti oborinskih onečišćenih voda sa lokacije

- Analiza vrste otpada, količine po vrstama i njegovog odvoza

- Mjerenje buke

U cilju uspostavljanja kontinuiranog praćenja stanja okoliša na lokalitetu „Crveno Brdo“, te eventualnih negativnih uticaja koji se javljaju, potrebno je vršiti permanentan monitoring okoliša, te poduzimati mjere zaštite, a sve u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Službene .novine Federacije BiH“ br.33/03 i 38/09).

Uvođenjem permanentnog monitoringa, sistema izvješatavanja, evidentiranja i analize prikupljenih podataka, identifikacijom okolinskih uticaja i sprovođenjem mjera na održavanju kvaliteta, doći će se do sistematskog upravljanja okolišnim  rizicima.

Tabela 4.- Monitoring predviđen na  lokalitetu „Crveno Brdo“

| Predmet monitoringa | Parametri koji se posmatraju | Mjesto vršenja monitoringa | Vrijeme i način vršenja monitoringa |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitoring zraka | Kvalitet ambijentalnog zraka Mjerenje koncentracije lebdećih čestica PM 2,5, PM10 i taložne prašine | U okviru i van granica eksploatacionog polja | Jednom u toku kalendarske godine po definisanoj metodologiji mjerenja |
| Monitoring buke | Ekvivalentni nivo buke za dan | Unutar lokacije kopa, na granici eksploatacionog polja i kod najbliže naseljenog objekta | Jedan puta u toku kalendarske godine po standardu za mjerenje okolinske buke |
| Monitoring vode | Parametri (opći i specifični), shodno Uredbi o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije (Sl. novine F BiH, broj 101/15 i 1/16) | Uzorkovanja otpadne vode na definisanom mjernom mjestu (ispustu) | Prema zahtjevu iz vodne dozvole. Minimalni broj potrebnog uzorkovanja otpadne vode na mjernom mjestu prema protoku (količini tehnološke otpadne vode) (Sl.nov. FBiH broj:101/15) Izvršilac: ovlaštena institucija |
| Monitoring otpada | Vrsta i količina otpada koji nastaje u fazi izgradnje (opasni i neopasni) Način transporta i privremenog skladištenja Odvoz od strane ovlaštene firme | Ukupna lokacija | Svakodnevne aktivnosti |
| Monitoring tla | Fizičko hemijski parametri (teški metali, mineralna ulja) | U okviru eksploatacionog polja | Samo u slučaju akcidentalnih situacija-izlijevanja naftnih derivata ili opasnih i štetnih materija |

8.    Granične vrijednosti emisija

8.1. Granične vrijednosti emisija za vodu

Ispitivanje kvantitativno-kvalitativnih karakteristika tehnoloških otpadnih voda se vrši u skladu sa odredbama Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 101/15, 1/16 i 101/18).  (26/20) Vidjeti prilog za rudarstvo Tabela)

Tabela.1 .Granične vrijednosti emisije supstanci i parametara kvaliteta za tehnološke otpadne vode

| Parametar | Jedinica mjere | Granične vrijednosti emisije industrijskih otpadnih voda koje se ispuštaju u |
| --- | --- | --- |
|  |  | površinska vodna tijela | javni kanalizacioni sistem |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A Opći parametri |
| 1 | Maksimalna temperatura | 0C | 30 | 40 |
| 2 | pH |  | 6,5 - 9,0 | 6,5 - 9,5 |
| 3 | Taložive materije | ml/l | 0,5 | 10,0 |
| 4 | Ukupne suspendirane materije | mg/l | 35,0 | 400,0 |
| B Anorganski parametri |
| 1 | Aluminij, Al | mg/l | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Antimon, Sb | mg/l | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Arsen, As | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Bakar, Cu | mg/l | 0,5 | 0.5 |
| 5 | Barij, Ba | mg/l | 5.0 | 5,0 |
| 6 | Bor, B | mg/l | 1,0 | 10,0 |
| 7 | Cijanidi slobodni | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 8 | Cijanidi ukupni | mg/l | 0,5 | 10,0 |
| 9 | Cink, Zn | mg/l | 2,0 | 2,0 |
| 10 | Fluoridi | mg/l | 10,0 | 20,0 |
| 11 | Hlor slobodni | mg/l | 0,2 | 0.5 |
| 12 | Hlor ukupni | mg/l | 0.5 | 1,0 |
| 13 | Hloridi | mg/l | 250,0 | 250,0 |
| 14 | Hrom šestovalentni, Cr6+ | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 15 | Hrom ukupni, Cr | mg/l | 0,5 | 0.5 |
| 16 | Kadmij, Cd | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 17 | Kalaj, Sn | mg/l | 2.0 | 2,0 |
| 18 | Kobalt, Co | mg/l | 1.0 | 1,0 |
| 19 | Mangan, Mn | mg/l | 1,0 | 1.0 |
| 20 | Molibden, Mo | mg/l | 1,0 | 1.0 |
| 21 | Nikal, Ni | mg/l | 0,5 | 0.5 |
| 22 | Olovo, Pb | mg/l | 0,5 | 0,5 |
| 23 | Selen, Se | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 24 | Srebro, Ag | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 25 | Sulfati, SO4 | mg/l | 200,0 | 300,0 |
| 26 | Sulfidi, S | mg/l | 0,1 | 1,0 |
| 27 | Sulfiti, SO3 | mg/l | 1,0 | 10,0 |
| 28 | Talij | mg/l | 0,5 | 0,5 |
| 29 | Vanadij | mg/l | 0,5 | 0,5 |
| 30 | Volfram | mg/l | 5,0 | 5,0 |
| 31 | Željezo, Fe | mg/l | 2,0 | 2,0 |
| 32 | Živa, Hg | mg/l | 0,01 | 0,01 |
| C Nutrijenti |
| 1 | Amonijačni azot, NH4-N | mg/l | 10,0 | 40,0 |
| 2 | Nitratni azot, NO3-N | mg/l | 10,0 | 50,0 |
| 3 | Ukupni azot | mg/l | 15,0 | 100,0 |
| 4 | Ukupni fosfor, P | mg/l | 2,0 (a) | 5,0 |
| D Organski parametri |
| 1 | Adsorbilni organski halogeni (AOX) | mg/l | 0.5 | 0.5 |
| 2 | BPK5 | mgO2/l | 25 | 250 |
| 3 | Heksahlorbenzen (HCB) | mg/l | 0,03 | 0,03 |
| 4 | KPK-Cr | mgO2/l | 125 | 700 |
| 5 | Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX) | mg/l | 0,1 | 1,0 |
| 6 | Lakohlapljivi klorirani ugljikovodici (LKCH) | mg/l | 0.1 | 1,0 |
| 7 | Mineralna ulja | mg/l | 10,0 | 20,0 |
| 8 | Teškohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | mg/l | 20 | 100 |
| 9 | Ukupne površinske aktivne tvari (deterdženti i dr.) | mg/l | 1,0 | 10,0 |
| 10 | Ukupni aromatski ugljikovodici (PAH) | mg/l | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Ukupni fenoli (C6H5OH) | mg/l | 0,1 | 10,0 |
| 12 | Ukupni hlorirani bifenili (PCBs) | mg/l | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Ukupni organofosforni i karbamatni pesticidi | mg/l | 0,05 | 0,05 |
| 14 | Ukupni organohlorni pesticidi | mg/l | 0,025 | 0,025 |
| 15 | Ukupni organski ugljik (TOC) | mg/l | 30,0 | 50,0 |
| E Radioaktivnost |
| 1 | Ukupna beta radioaktivnost | mBq/l | 500 | 500,0 |
| F Toksičnost |
| 1 | Toksiološki bioogled Daphnia magna Straus, 48hEC50 | % otpadne vode u razblaženju | > 50% |  |

Ispitivanje i ocjenu kvaliteta otpadnih voda može vršiti isključivo ovlaštena laboratorija za ispitivanje voda u skladu sa Zakonom o vodama.

Operator je dužan obezbijediti okno i slavinu za uzimanje uzoraka na mjestu izravno prije ispuštanja u recipijent, te mjerenje količine ispuštene vode, što se mora predvidjeti u projektu hidrotehničkih instalacija.

  - Granične vrijednosti za buku

Buka se mjeri i ocjenjuje u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od buke (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 110/12). Mjerenje nivoa buke vrši se radi praćenja i kontrolisanja uticaja buke, prema standardu BAS ISO 17025:2005 i odredbama Zakona o zaštiti od buke, a i vrednovanje buke se vrši prema međunarodnim standardima ISO 1996/1, 1996/2 i 1996/3, BAS ISO 9612 i BAS EN 60804.

Tabela 2. Dozvoljeni nivoi vanjske buke za planiranje novih objekata ili izvora buke

| Područje (zona) | Namjena područja | Najviši dozvoljeni nivoi (dBA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ekvivalentni nivoi Leq | Vršni nivo |
|  |  | Dan | noć | L1 |
| I | Bolničko – lječilišno | 45 | 40 | 60 |
| II | Turističko, rekreacijsko, oporavilišno | 50 | 40 | 65 |
| III | Čisto stambeno, odgojno-obrazovne i zdravstvene institucije, javne zelene i rekreacione površine | 55 | 45 | 70 |
| IV | Trgovačko, poslovno, stambeno i stambeno uz prometne koridore, skladišta bez teškog transporta | 60 | 50 | 75 |
| V | Poslovno, upravno, trgovačko-obrtničko, servisno (komunalni servis) | 65 | 60 | 80 |
| VI | Industrijsko, skladišno, servisno i prometno područje bez stanovanja | 70 | 70 | 85 |

  - Granične vrijednosti emisije u zrak

U skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (“Službene novine Federacije BiH” broj: 1/12 i 50/19), maksimalne dozvoljene vrijednosti za lebdeće čestice su date u tabelama.

Maksimalne dozvoljene vrijednosti za lebdeće čestice

| Zagađujuća materija | Period uzorkovanja | Granična prosječna godišnja vrijednost | Granična Visoka vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| LČ10 | 24 sata | 50 | 100 ((g/m3)◦ |
| ULČ | 24 sata | 150 | 350 ((g/m3)◦ |

Napomena: ne smije biti prekoračena više od 7 puta u kalendarskoj godini.

Maksimalne dozvoljene vrijednosti za sediment (taložni prah)

| Zagađujuća materija | Period uzorkovanja | Granična prosječna godišnja vrijednost | Granična Visoka vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Taložni prah- ukupno | Jedan mjesec | 200 (mg/m2d) | 350 (mg/m2d)◦ |

Napomena: odnosi se na mjesec u godini sa najvišim vrijednostima depozicije/taloga.

Ostali parametri određuju se prema PRILOGU  X: Kriteriji za provjeru validnosti, granične vrijednosti, tolerantne vrijednosti i granica tolerancije za zaštitu zdravlja ljudi, ODJELJAK B: Granična vrijednost, tolerantna vrijednost i granica tolerancije  za zaštitu zdravlja ljudi; Granična vrijednost, tolerantna vrijednost i granica tolerancije za sumpor dioksid, azot dioksid, suspendovane čestice (PM10 i PM 2,5) , olovo, benzen, ugljen monoksid, sulfate u PM10, hidrogen sulfid, merkaptane, amonijak, gasovite fluoride, hlorovodonik i fenole Pravilnika.

9. Način izvještavanja o provođenju monitoringa emisija, nastanka otpada i proizvodnje

Pored navedenog, izvještaje o izvršenim mjerenjima emisija, dostavljene od strane ovlaštenih pravnih lica i akreditiranih laboratorija, Investitor je dužan proslijediti nadležnim institucijama, u skladu s rokovima navedenim u tabeli .

Način izvještavanja o izvršenom monitoringu emisija i ostalih aktivnosti

| Izvještaj | Rok za dostavljanje izvještaja | Nadležna institucija za prijem izvještaja |
| --- | --- | --- |
| Godišnji izvještaj prema Pravilniku o registrima postrojenja i zagađivanjima (Sl. novine FBiH“, br. 82/07) i okolišnoj dozvoli | Najkasnije do 30.06. za prethodnu godinu izvještavanja | Federalno ministarstvo okoliša i turizma |
| Izvještaj o mjerenjima emisija u zrak | U roku 30 dana od prijema izvještaja po izvršenom mjerenju | Fond za zaštitu okoliša FBiH (za naknadu za zrak) Federalno ministarstvo okoliša i turizma (u sklopu godišnjeg izvještaja) |
| Izvještaj o mjerenju ambijentalne buke | U roku 30 dana od prijema izvještaja po izvršenom mjerenju | Federalno ministarstvo okoliša i turizma (u sklopu godišnjeg izvještaja) |
| Dostava Ugovora koji je potpisan između Investitora i ovlaštene kompanije koja će zbrinjavati određene vrste posebnih kategorija otpada | Minimalno 30 dana prije početka rušenja objekata | Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Federalna uprava za inspekcijeske poslove |

9.1.   Izvještavanje za registar o postrojenjima i zagađivanjima

Investitor mora Izvještavati Federalno ministarstvo okoliša i turizma o godišnjim emisijama zagađivanja na način kako je to propisano odredbama Poglavlja IV Pravilnika o registrima postrojenja i zagađivanjima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/07) tako što je podatke potrebno unositi u elektronske obrasce za BH PRTR. Izvještaji moraju biti poslani najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja.

10.   Period važenja dozvole

Okolišna dozvola se daje maksimalno na period od 5 (pet) godina od dana uručenja rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Federalnom ministarstvu okoliša i turizma obratilo se JP Elektroprivreda BiH  ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla, Mije Keroševića Guje 1, 75 000 Tuzla, za izdavanje okolišne dozvole za  PK (površinski kop) Crveno Brdo na lokalitetu Šikulje općina Lukavac od 29.11. 2018.godine na osnovu čl. 59. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03), utvrđena je obaveza investitoru JP Elektroprivreda BiH  ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla, Mije Keroševića Guje 1, 75 000 Tuzla, za izdavanje okolišne dozvole za  PK površinski kop Crveno Brdo na lokalitetu Šikulje općina Lukavac .

Federalno ministarstvo okoliša i turizma donijelo je Zaključak o izradi Studije utjecaja na okoliš za PK Crveno brdo  broj: UP-I 05/2-23-11-228-1/18 od 15.01.2019. godine. Na osnovu  člana 3. i 4. Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu („Službene novine Federacije BiH“ 19/04). Federalno ministarstvo izdaje okoišne dotzvolu za PK Crveno Brdo.

Postupajući po naprijed navedenom rješenju investitor  JP Elektroprivreda BiH  ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla, Mije Keroševića Guje 1, 75 000 Tuzla  dostavilo je Studiju utjecaja na okoliš i Plan upravljanja otpadom Federalnom ministarstvu okoliša i turizma 30.09.2019. godine .

Studiju utjecaja na okoliš pripremila i izradilla  konsultantska tvrtka   „Rudarski institut“ d.d. Tuzla.

Radi uključivanja javnosti u postupak ocjene studije, u skladu sa odredbama čl. 61. i 62. navedenog zakona, ovo federalno ministarstvo organiziralo je javnu raspravu  dana 30.01. 2020. godine,  u prostorijama rudnika Šikulje , Šikulje bb - na način i po postupku kako je to propisano odredbama zakona.

Pored prethodno navedenog,  u skladu sa  čl. 58. Zakona o zaštiti okoliša,  Studija utjecaja na okoliš dostavljena je na ocjenu i nadležnim organima i zainteresiranim subjektima iz čl. 58. Zakona o zaštiti okoliša, i to :

-Općina Lukavac –Služba za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Trg Slobode bb , Lukavac

-Općina  Lukavac - MZ Šikulje,  n/p predsjednika MZ, Lukavac

-Agencija za VP rijeke Save,  Sarajevo

-Forum za zaštitu okoliša Lukavac,  Redžepa ef Muminhodžića  br 8 – Mjesto,   Lukavac

-Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Marka Marulića 2, Sarajevo 
-Federalna uprava za inspekcijeske poslove, Fehima ef Ćurčića 6,  Sarajevo

s rokom  od 30 dana za dostavu pismenih primjedbi, mišljenja i sugestija.

U postupku ocjene studije ujecaja na okoliš,zainteresirani subjekti za izdavanje okolišne dozvole nisu dostavljali pismenim putem mišljenja na predmetnu studiju.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je imenovalo komisiju za analizu i ocjenu Studije utjecaja na okoliš za investitora JP EP BiH ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla za – PK Crveno Brdo  broj. UP-I 05/2-23-11-228/18-2 od 10.01. 2020. godine

Na osnovu  izvještaja članova komisije za ocjenu Studije utjecaja na okoliš utvrđeno je da je  Studija utjecaja na okoliš dala procjenu predloženog projekta na okoliš, utvrdila mjere ublažavanja negativnih efekata na okoliš, te dala mjere monitoringa,  federalno ministarstvo utvrdilo da je PK površinski kop Crveno Brdo na lokalitetu Šikulje općina Lukavac, neće u znatnoj mjeri izmjeniti već postojeće emisije na  Rudniku „Šikulje“ u Lukavcu, u čijem sastavu je i lokalitet „Crveno Brdo“

Federalno ministarstvo okoliša i turizma  je ocijenilo da su se stekli uvjeti za odobravanje Studije utjecaja na okoliš u smislu čl. 64., stav 1.,  Zakona o zaštiti okoliša,  te je  odlučeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Ovo Rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda  u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prijepisu.

U skladu s Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 43/13) podnosilac zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun kod UNION banke d.d. Sarajevo.

M I N I S T R I C A

dr. Edita Đapo

Dostaviti:

- Općina Lukavac-Služba za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu okoliša

- JP Elektorprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD „Kreka“ d.o.o.,

- Federalna uprava za inspekcijske poslove,

- Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

- Federalno ministarstvo prostornog uređenja

- Forum za zaštitu okoliša Lukavac,

- dokumentaciji

- a/a

### Bosna i Hercegovina

### Federacija Bosne i Hercegovine

### FEDERALNO MINISTARSTVO

### OKOLIŠA I TURIZMA

### Bosnia and Herzegovina

### Federation of Bosnia and Herzegovina

### FEDERAL MINISTRY OF

### ENVIRONMENT AND TOURISM

Broj: UP-I 05/2-23-11-228/18

Sarajevo, 26.09.2020. godine

Općina Lukavac

Služba za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Trg Slobode bb ,

75 300 LUKAVAC

JP Elektorprivreda BiH d.d. Sarajevo,

Zavisno društvo Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla,

Mije Keroševića Guje 1,

75 000 TUZLA

Federalna uprava za inspekcijske poslove,

Fehima ef. Čurčića br. 6,

71 000  SARAJEVO

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Alekse Šantića bb ,

88 000 MOSTAR

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Hamdije Čemerlića 2,

71 SARAJEVO

Forum za zaštitu okoliša Lukavac,

Redžepa ef  Muminhodžića  br 8 – Mjesto,

75 300  LUKAVAC

U prilogu se dostavlja okolišna dozvola za  „JP Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla  za  PK (površinski kop)  Crveno Brdo na lokalitetu Šikulje općina Lukavac.

M I N I S T R I C A

dr. Edita Đapo

Dostaviti:

- imenovamom

- dokumentaciji

- a/a