DOPUNA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE OKOLIŠNE DOZVOLE

Eksploatacija i prerada rovne stijenske mase

na eksploatacijskom polju „Vlake“

Posušje, studeni 2019. godine

INVESTITOR: «POINT» d.o.o. Posušje

OBJEKT: POVRŠINSKI KOP TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA

IZVOĐAČ: „POINT“ d.o.o. Posušje

DIREKTOR: TEREZA TOMIĆ

### UVODNI DIO

Gospodarsko društvo „POINT“ d.o.o Posušje se bavi eksploatacijom rovne stijenske mase na eksploatacijskom polju „Vlake“ na području općine Posušje. Za eksploataciju rovne stijenske mase za uporabu kao tehničko-građevni kamen, odnosno proizvodnju frakcija raznih granulometrijskih veličina isodovalo je Odobrenje za istraživanje tehhničko-građevnoga kamena, obavilo istražne radove i laboratorijska ispitivanja. Nakon obavljenih ovih predradnji je izradilo Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu zaliha tehničko-građevnoga kamena. Ishodovalo je Rješenje o priznavanju zaliha tehničko-građevnoga kamena od strane nadležnih tijela državne uprave broj: 05-03-1051/99, od 29.03. 2000 godine. Ovim radnjama su se stekli uvjeti za podnošenje Zahtjeva za eksploataciju tehničko-građevnoga kamena, što je ovo gospodarsko društvo i učinilo, nakon provedene zakonske procedure i Javne rasprave, nadležna tijela državne uprave su izdala Odobrenje za eksploataciju tehničko-građevnoga kamena broj: 05-03-390/2000, od 23. 05. 2000 godine. Gospodarsko društvo „POINT“, je također, izradilo Glavni rudarski projekt eksploatacije tehničko-građevnoga kamena na ležištu „VLAKE“ i ishodovalo Odobrenje za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu, broj: 05-03-746/2000, od 29. 09. 2000. godine. Nakon donošenja Zakona o koncesijama Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine ŽZH“, broj: 07/01), podnijelo je pismo namjere za ishođenje koncesije za eksploataciju tehničko-građevnoga kamena na eksploatacijskom polju „Vlake“ i nakon provedenoga i nakon raspisanoga Javnog poziva od strane nadležnih tijela državne uprave i provedene zakonske procedure je potpisalo Ugovor o koncesiji s Vladom ŽZH na rok od trideset godina. Ugovor o koncesiji za eksploataciju tehničko-građevnoga kamena na eksploatacijskom polju „Vlake“ u općini Posušje, broj: 01-1491-1/11, od 21. prosinca 2011. godine. Predmet ovog plana aktivnosti je površinski kop tehničko-građevnoga kamena koji je lociran na području Vlaka. Eksploataciju tehničko-građevnoga kamena i preradu istog u agregate za proizvodnju predmetnih agregata obavlja gospodarsko društvo «POINT“, d.o.o Posušje, Vinjani b.b. 88 240 Posušje.

- NAZIV i ADRESA INVESTITORA

- „POINT“ d.o.o. Posušje gospodarsko društvo za građenje i proizvodnju građevnih materijala

- Vinjani b.b. 88 240 Posušje

- Predmet Plana aktivnosti je Površinsk kop tehničko-građevnoga kamena „VLAKE“

Zbog recesije i smanjene potrošnje proizvoda gospodarskoga društva „POINT“ Posušje vlasnik gospodarskoga društva se odlučio za smanjenje eksploatacijskoga polja „Vlake“ na kojem gospodarsko društvo „POINT“ ima potpisan Ugovor o koncesiji nakon provedenoga javnog poziva za dodjelu koncesije na eksploatacijskom polju „Vlake“ do iscrpljenja mineralne sirovine, odnosno na period od trideset godina. Prilikom asfaltiranja seoske prometnice zapadno od eksploatacijskoga polja došlo je do korigiranja postojeće prometnice i ispravljanja krivine, pa se zbog toga moralo ući u prostor eksploatacijskoga polja. Također, je sa sjeverne strane uz prometnicu Posušje – Tomislavgrad općina Posušje dodijelila lokacije drugim gospodarskim društvima i na ovim lokacijama su izgrađena dva gospodarska objekta (Vamant i Lončar plast, a treći objekt je u izgradnji), bez ikakve naknade, bez obzira što je na dotičnom prostoru izdano Odobrenje za eksploataciju tehničko – građevnoga kamena od strane Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke. Ovim postupcima je smanjeno eksploatacijsko polje i znatno su smanjenje zalihe tehničko – građevnoga kamena. Gospodarsko društvo „POINT“ d.o.o. Posušje je instaliralo pogon za proizvodnju agregata raznih granulometrijskih veličina sjeverozapadno od eksploatacijskoga polja „Vlake“ na udaljenosti od cca 1 700 m. Ovaj pogon za proizvodnju agregata raznih granulometrijskih krivulja će biti predmet drugoga Plana aktivnosti.

- Površinski kop „Vlake“ je otvoren 1987. godine, a postrojenje za drobljenje, mljevenje i klasiranje je instalirano 1987. godine.

- Ugovor o koncesiji broj: 01 – 1491/11, od 21. 12. 2011. godine

- Površina eksploatacijskoga polja „Vlake“  iznosi 5,6 ha

- Granice eksploatacijskoga polja: Eksploatacijsko polje „Vlake“ je ograničeno linijama koje spajaju točke od A1 – C1 s pripadajućim koordinatama, a koordinate su dane u slijedećoj tablici:

| TOČKA | Koordinate graničnih točaka istražnog prostora |
| --- | --- |
|  | y | x |
| A1 | 4 818 027 | 6 441 800 |
| A | 4 818 066 | 6 441 633 |
| B | 4 818 000 | 6 441 500 |
| C | 4 817 750 | 6 441 750 |
| C1 | 4 817 725 | 6 441 800 |

- Identifikacijski broj: 4272125140003

Slika 1. Prostorni smještaja površinskih kopova i pogona za preradu

2. LOKACIJA POVRŠINSKOGA KOPA

Uprava gospodarskog društva „POINT“ d.o.o Posušje je locirana na području Vinjana u zaseoku Tomića Brig. Površinski kop „Vlake“ je lociran sjeverno od Tomića Briga, a južno od prometnice Posušje – Tomislavgrad na udaljenosti cca 130 m. Ovaj objekt se u cijelosti lociran u općini Posušje, Mjesna Zajednica Vinjani.

Do površinskoga kopa, dolazi se regionalnom prometnicom Posušje – Tomislavgrad. Ova prometnica produžuje prema Širokom Brijegu i Mostaru, a jedan njezin krak se odvaja prema Imotskom u Republici Hrvatskoj, a drugi prema Grudama. S prometnice Posušje – Tomislavgrad se zapadno od groblja na Ričini odvaja prometnica koja vodi u smjeru zapada za Vinjane, Vir, Podzavelim, Prometnicu Posušje – Tomislavgrad i prometnicu koja vodi prema Vinjanima, Viru i Podzavelimu spaja seoska asfaltna prometnica za zapadne strane površinskoga kopa „Vlake“ što znači da je prometna povezanost lokaliteta veoma dobra.

S prometnice Posušje – Tomislavgrad se odvaja seoska asfaltna prometnica za područje Vinjana, a s nje u smjeru jugoistoka se odvaja makadamska prometnica prema zaseoku Tomića Brig. Također, je južno od ovoga površinskoga kopa odmah uz ovaj površinski kop locirana makadamska prometnica koja se istočno spaja s ranije spomenutom prometnicom Posušje – Tomislavgrad. S ove prometnice je spušten pristupni put u površinski kop „Vlake“ potpuno lociran u eksploatacijskom polju.

Površinski kop „Vlake“ je od Mostara udaljen cca 57 km. Za ovo područje još nije urađen Urbanistički plan.

Površinski kop „Vlake“ je smješteni na južnim obroncima brda Kljenak.  Teren površinkoga kopa „Vlake“ je skoro u potpunosti bez vegetacije, obrastao je rijetkim niskim raslinjem, prvenstveno bijelim grabom, jasenom i raznim travama, a uglavnom je površinski sloj skinut na cijeloj površini predviđenoj za eksploataciju osim manjim dijelomu sjevernom dijelu i jugoistočnom dijelu.

Slika 2.  Lokacija eksploatacijskoga polja „Vlake“ s koordinatama graničnih točaka

M  1  :  2 500

U geološkom pogledu ovo područje pripada listu Imotski i to njegovom centralnom dijelu koji je najvećim dijelom izgrađen od vapnenaca Krede, a manjim dijelom od klastičnih naslaga tercijera. Ležište, odnosno površinski kop je lociran u krednim vapnencima i to u stratigrafskom nivou K21,2. Starost ove jedinice je utvrđena nalaskom više vrsta hodrodonta, globotrunkanida i rudista na širem području. To je sivi, smeđesivi, rumenkasti i bjeličasti vapnenac mikrokristalaste strukture. U ovim vapnencima se inače mogu naći ulošci dolomita, što na ovom lokalitetu nije potvrđeno. Također, na ovom lokalitetu su rijetki nalasci fosila.

Ove naslage imaju veliko rasprostranjenje i nalazimo ih u svim strukturnim jedinicama. Zauzimaju centralni dio terena gdje se nalazi i lokalitet Vlake. Protežu se od Podstranja preko Radovnja do Broćanca. Ovi vapnenci su svjetlosive, sive, rumenkaste, a ponegdje i bjeličaste boje, žućkastobijele boje. Imaju kriptokristalastu i jedru strukturu. Dolomiti su rijetki i mogu se naći samo u središnjem dijelu jedinice (5 – 20 m) u izmjeni s rumenkastim vapnencima. U njima je teško naći dobro očuvane hodrodonte i rudiste.

Ovaj površinski kop je dubinskoga tipa, što znači da s eksploatacija odvija spuštanjem s osnovne površine u niže kote terena do predviđene dubine otkopavanja, odnosno nivoa 680 m.n.m. U morfološkom pogledu ovaj teren je ustvari blaga padina, koju sa sjeverne strane okružuje brdo Kljenak (988 m.n.m.), a istočno od njega je Starka (964 m.n.m.). Sa zapadne strane je kanjon Vinjanske brine. Prema jugu se teren blago spušta i utapa u Čitlučko polje. Na južnim obroncima ovoga terena smješteno je više sela. Ovo je pretežno brdovito područje s manjim krškim poljima.

S hidrološkog aspekta može se zaključiti da je ovo područje jako siromašno vodom, u ljetnom periodu. To je krški teren gdje su uglavnom u širem području zastupljene vapnenačke  stijene, koje imaju malu vododrživost. Sve oborinske vode koje padnu na karbonatnu podlogu brzo se infiltriraju u podzemelje, ne stvarajući uvjete za površinske tokove. Površinske vode se intenziviraju u zimskom  i donekle u proljetnom periodu za vrijeme većih padalina. Teren presijeca nekoliko povremenih tokova, nazvanih draga ili brina. Na istoku je Sovija draga, a nešto dalje Ričina. Sa zapadne strane je već spomenuta Vinjanska brina. Tu je i manji povremeni tok Zečija draga. Sve ove drage u zimskom i proljetnom periodu evakuiraju izvorske i površinske vode sa okolnih brda i provode ih u Vinjansko polje i dalje na jugozapad prema akumulaciji Ričice i nižim kotama Imotskog – Bekijskog polja. Jedini povremeni tok na ovom području je  tok Ričine koji u duljem periodu evakuira površinske vode, a počinje s područja Tribistova, a u mjestu Čitluk se s njom spaja tok Topale koji vodi od akumulacije Rastovača. Ovi tokovi nastaju kada se aktiviraju manji izvori na udaljenom obodu Posuškog polja (Crnašnica, Miruša) i niz manjih povremenih izvora u Vinjanskom polju. Zapadno od eksploatacijskih polja protječe povremeni tok kroz Vinjansku brinu, a vodu iz područja Studenih Vrela odvodi u Ričinu. Na svom toku Ričina gubi vodu na više manjih ponora i ponornih zona, tako da te vode kroz podzemlje otječu prema Imotsko – Bekijskom polju. Smanjenim dotokom zimskih i proljetih oborinski voda, voda iz istočnih dijelova ovoga Posuškoga polja se kroz ponore Begića ponor i Knezovića ponor drenira u niže erozione bazise Imotsko – Bekijskoga polja. U ovom krškom području poznato je veliko podzemno otjecanje. Na višim brdskim kotama, gdje se nalazi površinski kop, situacija je još izraženija. Atmosferske vode koje padnu ne zadržavaju se na površini terena, već brzo poniru kroz karbonatnu podlogu i dreniraju se prema nižim dijelovima Vinjanskoga i Imotsko – Bekijskog polja.

HIDROGEOLOŠKA KARTA ŠIREG PODRUČJA

M 1 : 100 000

Slika 3. Pogled na površinski kop „VLAKE“

Područje površinskoga kopa "Vlake" izgrađuju vapnenačke naslage, koje imaju tipično krška hidrogeološka svojstva. Utjecajem tektonske aktivnosti i procesa okršavanja, ove stijene su degradirane i u njima su stvorene mnogobrojne veće ili manje pukotine i prsline. Ovi kredni vapnenci s ovakvim inženjersko-geološkim značajkama imaju pukotinsko - kaveronozni tip poroznosti i u cjelini gledajući, oni predstavljaju kolektore - sprovodnike podzemnih voda. Ovaj kompleks vapnenačkih naslaga prima u sebe sve oborinske vode koje na njih padnu. Tako sve atmosferske padaline vrlo brzo poniru u dublje horizonte ne stvarajući ni najmanje akumulacije na površini terena. Navedena svojstva ovih naslaga, nisu omogućila formiranje ni jednog  stalnog  ni  povremenog izvora na obrađivanom ležištu vapnenca.

U inženjersko-geološkom pogledu kredni vapnenci na eksploatacijskom polju "Vlake"  pripadaju grupi čvrstih stijena sedimentnog podrijetla s izraženim pukotinama i prslinama u površinskoj zoni. Površinski je teren okršen, a okršavanje je zahvatilo i dublje dijelove duž  registriranih rasjeda i pukotina.

Ove naslage se nalaze u tektonskoj jedinici koju karakterizira  ubiranja terena u veće sinklinale i antiklinale i manja rasjedanja.

Na ulazu u površinski kop je postavljena metalna kapija sa znakom stop koja se zaključava nakon izlaska djelatnika s prostora površinskoga kopa.

Slika 4. Ulazna kapija na površinski kop „Vlake“

Oko površinskoga kopa je postavljena zaštitna brana koja je izrađena od površinskoga sloja koji se sastoji od humusa i kamene drobine koji su izmješani u jednu cjelinu, a štiti prostor površinskoga kopa od upada ljudi i životinja (slika 5).

Slika 5. Zaštitni nasip

Na ovom površinskom kopu nema stalnih niti privremenih građevnih objekata.  Radovi na ovom površinskom kopu se odvijaju u tijeku tri mjeseca u jednoj kalendarskoj godini. Naime ovo gospodarsko društvo je zamislilo eksploatacijske radove tako da iznajmi mobilno drobilično postrojenje na vrijeme od tri mjeseca i na njemu preradi sve planirane količine za period od jedne godine dana. Kada su eksploatacijski radovi u tijeku mobilno drobilično postrojenje se postavi u sjeveroistočnom dijelu površinskoga kopa gdje se dovozi odminirana stijenska masa odnosno rovni vapnenac. U biti ovo mobilno drobilično postojenje samlije i klasira mjesečno cca 5 000 m3 frakcija, što ukupno iznosi cca 15 000 m3 godišnje što su u stvari stvarne količine koje ovo gospodarsko društvo napravi u tijeku jedne godine. Posrojenje se postavi u nizu tako da je prvo mobilno drobilično postrojenje koje u procesu predsijavanja odvaja jalovinu, odnosno kamenu sitnež onečišćenu zemljastim česticama. Ovako očišćeni materijal ide u drobilično postrojenje koje ga usitnjava do željene granulacije. Zatim samljeveni materijal se gumenim transporterom transportira na sito, gdje se razvrstava u klase. Sa sita se pojedine klase gumenim transporterom odvode na otvorene skladove ispod svakog transportera, a trenutni višak pojedinih frakcija se deponira na otvorene skladove na platou na kojem se nalazi i mobilno drobilično postrojenje. Dio frakcija predviđen za dodatno usitnjavanje  se transportira do postrojenja koje je instalirano sjeveroistočno od površinskoga kopa na području Ometaljke na udaljenosti od 1 700 m.

Na površinski kop nisu dovedeni vodovod niti elektrovod, a primarno drobilično postrojenje je u biti na elektropogon s tim da u svom sastavu ima agregat koji proizvodi električnu energiju, a koja opet pogoni drobilično postrojenje i sito za klasiranje samljevenih granulacija u pojedine klase.

Plan eksploatacije i plan površinskoga kopa je dan na slijedećoj shemi.

Slika 6. Plan površinskoga kopa „Vlake“

- Mobilno drobilično postrojenje (iznajmljuje se)

- Mobilno sito za razvrstavanje u pojedine klase agregata

3. OPIS DJELATNOSTI PRAVNOGA LICA, VRSTA PROIZVODA, GODIŠNJI KAPACITET PROIZVODNJE I BROJ UPOSLENIH

Gospodarsko društvo „POINT“ Posušje se povremeno bavi građevnim radovima u niskogradnji i visokogradnjiu, kao i eksploatacijom tehničko-građevnog kamena i preradom istog u željene granulometrijske veličine, odnosno proizvodnjom građevinskoga materijala. Gospodarsko društvo „Point“ Posušje trenutno upošljava 3 djelatnika, a izvođenje radova se ugovara kompletno s radnom snagom.

Trenutna radna snaga dan je u sljedećoj tablici:

Ukupni instalirani kapaciteti za preradu rovnog vapnenca iznose 30 m3/h, prosječna godišnja proizvodnja posljednjih godina iznosi 15 200 m3 č.m., a dio primarno samljevenog rovnog vapnenca se dodatno usitnjava i prerađuje u sitnije granulacije, prvenstveno u frakciju 0 – 4 mm i 0 – 3 mm (bit će predmet drugog plana aktivnosti). Dnevni, kao i godišnji kapacitet ovisi od stanja na tržištu i uspješnosti dogovorenih poslova, međutim ovdje su obrađeni maksimalni instalirani kapaciteti, tako da je u potpunosti obrađen utjecaja na okoliš, odnosno ovaj utjecaj može biti samo manji od predviđenog.

Vrsta proizvoda i maksimalna godišnja proizvodnja (rado od tri mjeseca godišnje)

| Redni broj | Naziv proizvoda | Jedinica mjere | Ukupne količine |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rovni vapnenac | m3 | 15 200 |
| 2 | Jalovina (otpadni materijal) | m3 | 3 060 |
| 3 | 0 - 4 | m3 | 4 856 |
| 4 | 4 – 31,5 | m3 | 5 584 |
| 5 | 0 - 3 | m3 | 1 700 |
| U K U P N O | 15 200 |

Tablica 2. Kapaciteti proizvodnje

- OPIS POVRŠINSKOG KOPA

Gospodarsko društvo „POINT“ je otvorilo površinski kop eksploatacije tehničko-građevnoga kamena na području Vlaka u Mjesnoj Zajednici Vinjani u općini Posušje 1997. godine. Osim eksploatacije tehničko-građevnoga kamena bavi se izgradnjom građevnih objekata, prvenstveno iskopima za građevne objekte i nasipom oko građevnih objekata i niveliranje terena za izgradnju građevnih objekata, kao i proizvodnjom agregata raznih granulometrijskih veličina za proizvodnju betona, betonskih proizvoda i asfalta i asfaltnih smjesa. Također, gospodarsko društvo može proizvoditi i agregate drugih granulometrijskih veličina jednostavnom promjenom prosijevnih površina.

Do sada je gospodarsko društvo investiralo u ishođenje neophodnih dozvola  i odobrenja i koncesija za bavljenje ovom djelatnošću, pa je uradilo Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu zaliha i verificiralo zalihe kod nadležnih organa državne uprave, uradilo Glavni rudarski projekt eksploatacije vapnenca na površinskom kopu „Vlake“ kod Posušja i ishodovalo Rješnje za odobravanje eksploatacije na ovom površinskom kopu, kao i odobrenje za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu. Donošenjem Zakona o koncesijama, također, ishodovalo koncesiju, odnosno potpisalo Ugovor o koncesiji za eksploataciju tehničko-građevnoga kamena na površinskom kopu „Vlake“.

Gospodarsko društvo je također, investiralo u otvaranje površinskoga kopa, odnosno djelomično skidanje humusnog pokrivača i izradu pristupnih putova na etaže. Naravno daljim napredovanjem radova i razvojem kopa neophodno je investirati u daljnje skidanje površinskog sloja i produžavanje pristupnih putova na pojedine etaže.

Površinski kop je u biti jedna blaga padina na južnim obroncima brda Kljenak, obraslo niskim zakržljalim raslinjem prvenstveno cerovim drvetom, bijelim grabom, jasenom i raznim travama, oskudno vodom.

Dubina eksploatacijskih radova prema Glavnom rudarsko projektu je predviđena do nivoa 680 m.n.m., a najviša točka do koje je predviđeno otkopavanje je 725 m.n.m. Smjer napredovanja radova je približno istok - zapad, a otkopna fronta je predviđena pravcem sjever - jug. Maksimalna visina eksploatacijskih radova iznosi 45 m. Ležište je po visini podijeljeno na pet etaže po 10 m, osim prve etaže kada je visina otkopavanja 5 m, što znači da se etaža E – 720 otkopava od 725 m.n.m. do 720 m.n.m., a etaža E - 710 od 720 m.n.m. do 710 m.n.m., a etaža E - 700 od 710 m.n.m. do 690. m.n.m., te etaža 680 od 690 m-n.m. do 680 m.n.m. Kut radne etaže je predviđen 73,300, završne kosine kopa od podnožja zadnje etaže do vrha prve etaže od 54,370, a završni kut od podnožja zadnje etaže do podnožja prve etaže 51,340. Na etaži je projektirana berma od 5 m. Na površinskim kopovima nisu uspostavljena odlagališta jer je dio površinskog  materijala iskorišten za izradu zaštitne brane oko površinskoga kopa, a dio je komercijaliziran na tržištu, te s manje površine na sjevernoj strani kopa i jugozapadnoj strani kopa treba tek skinuti površinski sloj, odnosno humus izmješan s kamenom drobinom, pa nema potrebe za uspostavljanjem odlagališta za ovaj materijal, ako se ipak javi potreba materijal će se deponirati na privremeno odlagalište u blizini skidanja, a po potrebi će se s njim obaviti nasip oko građevnih objekata. Godišnje potrebe za ovakvom vrstom proizvoda u današnje načinu gospodarenja ovise od stanja na tržištu.

Na slijedećoj slici prikazane radne i završne kosine površinska kopa.

Za skidanje površinskoga sloja i pripremu za minsko polje obavlja bager CAT 215, kao i utovar odminirane stijenske mase. Povremeno se ovaj bager rabi i za usitnjavanje prevelikih komada odminirane stijenske mase i to pomoću hidrauličnog čekića koji se postavi na bager umjesto radnog tijela za utovar, a priključci za montiranje i rad hidrauličnog čekića su već instalirani na pogon bagera. Bušenje minskih bušotina se izvodi bušaćom garniturom tipa Ingensoll Rand 750 ili drugim bušaćim garniturama sličnih tehničkih karakteristika. Budući da je gospodarsko društvo „POINT“ Posušje potpisalo ugovor sa specijaliziranim gospodarskim društvima za ovakvu vrstu usluga i to s gospodarskim društvom „TIM Z“ Široki Brijeg nema potrebe da investira u bušaću garnituru što nije niti učinilo. Nakon završetka radova na bušenju minskih bušotina pristupa se radovima na miniranju. Minerski radovi se sastoje od transporta eksplozivnih sredstava do minskih bušotina s time da se prema skici eksplozivna sredstva odlažu u neposrednoj blizini svake bušotine i to količine koje će se postaviti u bušotinu. Nakon rasporeda eksplozivnih sredstava palitelji mina, odnosno ovlašteni djelatnik za miniranje izrađuje udarne patrone na način predviđen Glavnim rudarskim projektom ili prema uputama dobivenim od strane voditelja miniranja i iste postavlja u minske bušotine. Nakon postavljenih udarnih patrona prema izračunu u Glavnom rudarskom projektu ili prema skici dobivenoj od strane tehničkog upravitelja u minsku bušotinu se spuštaju i ostale patrone. Sve patrone gospodarskoga eksploziva je neophodno u minske bušotine spuštati pažljivo i lagao jednu po jednu. Nakon što su napunjene minske bušotine pristupa se postavljanju čepa u iste, koji je u principu od vlažnog materijala i minerskim štapom se nabija u preostali dio minske bušotine. Kada su sve minske bušotine začepljene pristupa se njihovu povezivanju s glavnim vodom. Nakon povezivanja minskih bušotina s glavnim vodom pristupa se postavljanju usporivača radi određivanja stupnja paljena i smanjenja jačine seizmičkih valova, odnosno potresa izazvanih miniranjem.  Naime, potresi tla izazvani miniranjem su kontrolirani potresi i možemo izazvati veće ili manje potrese, također, se ovi potresi mogu prilagoditi stanju okolnih objekata na terenu i prema procjeni stanja objekta izazvati potres koji neće oštetiti objekt a imat ćemo željene efekte od miniranja. Shema miniranja i shema minske bušotine dane su na slijedećim slikama.

U slučaju kvara bager na površinskom kopu zamjenjuje utovarivač, koji uglavnom obavlja utovar agregata i druge pomoćne poslove. Unutarnji transport, kao i eventualni transport s površinskoga kopa „Vlake“ do drobiličnog postrojenja obavlja kamion – istresač s Mercedes 26 36 registrirana za izlazak na javne prometnice. Prilikom miniranja i odlamanja stijenske mase u odminiranom materijalu pojavljuje se određena količina prevelikih komada stijenske mase koje je neophodno dodatno usitniti, a gospodarsko društvo „Point“ Posušje ovu operaciju izvode hidrauličnim čekićem montiranim na bager. Bager sa hidrauličnim čekićem za usitnjavanje prevelikih komada odminirane stijenske mase ovo gospodarsko društvo iznajmljuje od gospodarskih društava koja se bave pružanjem ovakvih usluga.

Spisak opreme za rad na eksploataciji rovne stijenske mase:

- Bager CAT 215

- Kamion Mercedes 26 36

- povremeno i po potrebi se rabi bušaća garnitura koja nije stalna, odnosno mogu se rabiti različite bušaće garniture i one su vlasništvo drugih gospodarskih društava.

Da bi se moglo proizvoditi agregate za svježi beton, betonske proizvode, podloge za asfaltne smjese i asfaltne smjese neophodno je otvoriti površinski kop za eksploataciju čvrste stijenske mase (vapnenac) i instalirati postrojenje za drobljenje i/ili mljevenje i klasiranje zdrobljenog i smljevenog materijala. Ovaj plan aktivnosti je rađena za površinski kop „Vlake“ u kojem se godišnje tri mjeseca obavlja i proizvodnja kamenih agregata za proizvodnju betona, betonskih smjesa, asfalta, asfaltnih smjesa i sličnih proizvoda, na mobilnom postrojenju koje se iznajmljuje od trećih osoba. Za ulazak na površinski kop „Vlake“ osiguran jedan ulaz i jedan izlaz za rudarske strojeve i kamione, a raspored postrojenja, otvoreni skladovi i strojevi na eksploataciji rovne stijenske mase omogućuju lagan pristup svim mjestima izvođenja radova.

Proizvodnja agregata za proizvodnju svježeg betona, betonskih elemenata, asfalta i asfaltnih smjesa se sastoji od primarnog drobljenja i razvrstavanja primarno zdrobljenog materijala na granulacije od 0 – 4 mm, od 4 – 8 mm, od 8 – 16 mm i od 16 – 31,5 mm. U ovom slučaju nema nadzrna jer se izlazni otvor iz postavi na veličinu od 31,5 mm.

Dio granulometrijskih veličina za koje se stvore zalihe na skladovima se dodatno usitnjavaju u granulacije 0 – 3 mm i 0 – 4 mm već prema potrebama tržišta.

U principu se ovakva postrojenja sastoje od: koša za prihvat odminirane stijenske, dozatora, IQ rešetke, primarnog drobiličnog postrojenja, sekundarnog mlina ili granulatora, rezonantnog ili vibro sita i neophodnih gumenih transportera i druge pripadajuće opreme (mobilna postrojenja).

Tehnički opis

Mobilno postrojenje za preradu rovnog vapnenca se sastoji od koša za prihvat mineralne sirovine, dozatora, IQ rešetke, primarne udarne drobilice u kojoj se odminirana stijenska masa drobi na sitnije granulacije, s time da se na IQ rešetci odvaja kamena sitnež onečišćena zemljasti česticama do granulacije od 0 – 20 mm. Odminirana stijenska masa se utovara bagerom u kamione tipa Mercedes 26 36 i dovozi do prihvatnoga koša primarne udarne drobilice. Kamionima se odminirana stijenska masa istresa kod prihvatnoga koša mobilnoga drobiličnoga postrojenja, a bagerom se ubacuje u prihvatni koš mobilnoga drobiličnoga postrojenja, gdje se dozatorom dozira na IQ rešetku. IQ rešetka je izrađena s otvorima kroz koji materijal sitniji od 20 mm propada kroz otvore i transporterom se odvodi na otvoreni sklad. U principu je ovaj materijal onečišćen zemljom i drugim raznim onečišćenjima pa se tretira kao otpadni materijal ili jalovina. Naravno u ovakvom materijalu ima i određeni dio stijenskih komada granulacija manjih od 20 mm. U slučaju prevelikog broja stijenskih komada u otpadnom materijalu ili dobre čistoće odminirane stijenske mase, smanjenjem otvora na IQ rešetci može se smanjiti veličina otpadnog materijala ili u slučaju izuzetne čistoće odminirane stijenske mase mogu se postavljanjem metalne ploče potpuno izolirati otvori IQ rešetke i sav materijal uputiti na ušće primarne udarne drobilice. Nakon drobljenja materijal izlazi iz izlaznog otvora primarnog drobiličnog postrojenja i pada na gumeni transporter s kojim se transportira do sita za razdvajanje klasa granulacija. To je u stvari dvoetažno rezonantno sito s različitim prosjevnim površinama. Na ovom situ se odvajaju frakcije 0 – 4 mm koja se transportira gumenim transporterom do otvorenog sklada. Na ovom situ se također, odvajaju frakcije 4 – 8 mm i 8 – 16 mm i 16 – 31,5 mm, koje se gumenim transporterom transportiraju do otvorenog sklada ispod transportera.

Naravno, promjenom prosijevnih površina možemo dobiti i druge granulacije osim navedenih ako je to potrebno. Također, promjenom otvora primarne udarne drobilice možemo mijenjati i izlazne veličine iz ovih drobilica. Tehnološka shema rada ovoga postrojenja je dana na slici 20.

PREDSIJAVANJE  MLJEVENJE  SIJANJE                      PRODUKTI

Višak pojedinih granulometrijskih veličina se dodatno melje i usitnjava na granulaciju od 0 do 4 mm. Ovo usitnjavanje se obavlja na postrojenju postavljenom na prostoru Ometaljke koje će biti predmet drugog Plana aktivnosti.

Vodovodna i kanalizacijska mreža

U ovom dijelu općine Posušje nije postavljena i izgrađena vodovodna mreža koja se vodom opskrbljuje iz akumulacijskoga jezera Tribistovo ( u tijeku je izvođenje radova na postavljanju vodovoda), a kanalizacijska mreža također, nije urađena. Budući da na ovom površinskom kopu nema potrebe za vodom osim za popunu hladnjaka strojeva vodom i vode za piće djelatnika koje se na ovoj površinski kop dostavljaju u pletarama od stakla stavljenim u pleteni omot koji je ispleten od vrbova pruća, voda se neće niti dostavljati na ovaj površinski kop. U slučaju takve potrebe na ovom površinskom kopu će se instalirati bazen za vodu, a u njega će se voda dostavljati autocisternom koja će se puniti na hidrantu u području Posušja.

Na području eksploatacijskoga polja nema kanalizacijske mreže pa je neophodno dodati i prijenosni sanitarni objekt, koji je moguće transportirati na pražnjenje i ponovno vratiti na predviđeno mjesto.

Spisak postrojenja i uređaja koji se rabe u gospodarskom društvu

Spisak opreme za proizvodnju agregata

- Mobilno drobilično postrojenje (iznajmljuje se)

- Mobilno sito za razvrstavanje u pojedine klase agregata

- Bager za ubacivanje rovne stijenske mase u prihvatni koš

- Utovarivač O&K L 20.5 (Utovar gotovih proizvoda i pomoćni poslovi)

Skladišta

Na prostoru se osim skladova neposredno ispod odnosnih transportera povremeno formiraju i otvoreni skladovi od trenutačnog viška proizvedenih frakcija s kojih se povremeno transportira na prostor Ometaljke gdje se obavlja dodatno usitnjavanje trenutnoga viška kamenih agregata. Također, se formira i otvoreni sklad otpadnog materijala, odnosno jalovine koja se rabi za nasipanje donjih strojeva prometnica, okućnica, zatrpavanje oko građevnih objekata i slično, a skladišti se do ugradnje ili prodaje jalovine.

5.  POČETAK RADA POSTROJENJA

Površinski kop „Vlake“ je otvoren 1997. godine.

Mobilno postrojenje za drobljenje i sijanje radi od iste godine tri mjeseca godišnje.

6. STUDIJA ZAGAĐENOSTI U NULTOM STANJU

Aktivnosti na površinskom kopu i postrojenjima za proizvodnju agregata

koje mogu ugroziti okoliš su:

- utjecaj lebdećih čestica prašine i ispušnih plinova na kakvoću zraka

- utjecaj energenata, raznih vrsta ulja i pomoćnih materijala, fekalnih i otpadnih voda na podzemne vode;

- utjecaj na tlo (utjecaj prosutih goriva i maziva, krutih otpadaka i raznih vrsta ambalaže i kamene prašine);

- utjecaj na floru i faunu;

- utjecaj na razinu buke;

- utjecaj na pojavu požara i eksplozije,

a javljaju se:

- u toku transporta, preuzimanja i skladištenja sirovina i energenata;

- u proizvodnom procesu;

- u toku pretovara, skladištenja i transporta gotovih proizvoda.

Za vrijeme planiranog rada objekta ne očekuje se utjecaj na klimu, onečišćenje voda, ribarstvo, lovstvo i gospodarstvo, te dosadašnji način poljoprivredne proizvodnje osim na prostoru neposrednog izvođenja radova.

Utjecaj na otvoreni vodotok

Ne očekuje se utjecaj prilikom rada na eksploataciji i preradi tehničko-građevnoga na kakvoću podzemnih voda iz razloga ne rabljenja kemijskih i drugih štetnih tvari u tehnološkom procesu.

Utjecaj na biljni i životinjski svijet

Budući da je površinski kop dubinskoga tipa i da se osnovni plato nalazi 30 m ispod razine terena ne očekuje se utjecaj van kruga površinskoga kopa. Planirani režim rada separacije neće imati značajnijeg utjecaja na floru promatranog područja osim na prostoru zaposjedanja. Utjecaj predviđenog zahvata na faunu gmazova, ptica i sisavaca bit će zanemariv.

Utjecaj na poljoprivrednu proizvodnju

Nema negativnoga utjecaja na poljoprivrednu proizvodnju jer je prostor na kome je otvoren površinski kop kamenito područje i nepogodno za bilo kakve druge namjene, ali se nakon obavljene eksploatacije može privesti poljoprivrednoj svrsi jednostavnim nasipanjem radne zemlje, jer će nakon eksploatacije ostati jedan ravan plato na koti 680 m.n.m. zaštićen od vjetrova.

Utjecaj na prirodne i kulturne vrijednosti

Korištenje separacije neće negativno utjecati na kulturno – povijesne i prirodne vrijednosti ovoga područja, jer u daljoj okolici površinskoga kopa nema prirodnih i kulturnih vrijednosti. .

Utjecaj na krajolik

Utjecaj na krajolik ovisit će najviše o tomu kada će biti posađen zaštitni drvored, a koji će biti osim zaštite od buke, ujedno i zaštita za vizualni izgled.

Utjecaj na objekte i infrastrukturu

Promet uslijed transporta agregata do dobavljač  na dijelu magistralne prometnice, biti će povećan uslijed transporta proizvoda do kupaca ovih proizvoda, kao i transporta viška agregata koji se transportiraju na dodatno usitnjavanje do pogona na području Ometaljke, kao i uslijed dolaska i odlaska djelatnika.

Sociološki i demografski utjecaji

Poznato je da se iz ovih krajeva stanovništvo uvijek iseljavalo ovisno od doba u Slavoniju, u velike gradove, u Ameriku, zapadne zemlje i druge dijelove svijeta. Budući da će u radu na ovom površinskom kopu bit angažirano lokalno pučanstvo, jednim manjim dijelom će doprinijeti ostanku pučanstva na ovim prostorima, što je pozitivno sa sociološkog i demografskog aspekta.

Utjecaji u slučaju izvanrednih okolnosti

Ne očekuju se izvanredne  okolnosti.

Utjecaj nakon završetka eksploatacije i prestanka rada separacija

Nakon završetka eksploatacije na ovom površinskom kopu, odnosno otkopavanjem mineralne sirovine na ovom prostoru će ostati jedan plato od cca 5 ha, na kojem se mogu planirati određene aktivnosti, kao što su pripremiti ga za poljoprivredno zemljište jednostavnim nasipanjem humusnim materijalom i planiranjem istog na dotičnom platou, pripremiti ga za izgradnju poslovnih objekata, pripremiti ga za izgradnju stambenih objekata. Strojevi koji rade na ovom površinskom kopu su pokretni i oni će se jednostavno povući na druge lokacije. Nakon prestanka rabljenja separacija mora se izmjestiti preostali materijal. Tako neće biti utjecaja na okoliš nakon prestanka eksploatacije na ovom površinskom kopu.

Kvantitativno fizičko stanje atmosfere izražava se pomoću meteoroloških faktora kao što su temperatura, vlaga, isparavanje, snježni pokrov, stanje tla, te zračenje sunca. Mikroklimatske karakteristike ove zone odgovaraju karakteristikama subkontinentalne klime. Kada bi fizičko stanje atmosfere na užoj lokaciji gospodarskoga društva „POINT“ Grude bilo drugačije nego u drugim dijelovima Grudske općine moglo bi se govoriti o utjecaju gospodarskoga društva „POINT“ na promjenu mikroklimatskih uvjeta. Kako takvih podataka nema jer bi se oni mogli dobiti samo na osnovi meteorološkog niza mjerenja na samoj lokaciji kroz dulji vremenski period uz uvažavanje stalnih kozmičkih i zemljopisnih faktora, zagađivanje zraka, (emisija), rasprostiranje zagađenosti (transmisija) i stanje zagađenosti (imisija), može se konstatirati da gospodarsko društvo „POINT“ Posušje obavlja vrlo mali utjecaj  na mikroklimatske promjene čovjekove okoline. Procjenu utjecaja nekog gospodarskog objekta na okoliš moguće je dati na osnovi razmatranja njegovog utjecaja na pokazatelje (indikatore) stanja oblika. Postoje razni sustavi pokazatelja usvojeni na međunarodnim razinama, a zajedničko im je da je tehnološki proces nemoguć bez:

- prijema, skladištenja tehnoloških, energetskih i pomoćnih sirovina,

- proizvodnje i korištenja toplinske energije

- niza tehnoloških operacija u kojima se osim među proizvoda i proizvoda pojavljuju različiti otpaci

- pakiranja, skladištenja i transporta proizvoda.

Vrijednost sirovina i proizvoda isključuje nemarnost (ljudski faktor) kod vanjskog i unutarnjeg transporta i upravljanja sirovinama, pa se o njihovim štetnim utjecajima na okolinu ne može govorit. Energenti (motorni benzin, nafta) pomoćni materijali (sredstva za podmazivanje, odmašćivanje, antifriz itd.) mogu zbog svojih kemijskih svojstava (lužine, masti, ugljikovodici itd.) zagaditi okolinu.

Polazeći od tehnološke discipline i pravila domaćinskog ponašanja, treba konstatirati da su u gospodarskom društvu „Point“ Posušje poduzete sve mjere da ne dođe do nekontroliranog, slučajnog ili havarijom izazvanog prolijevanja odnosno gubitka sirovina.

Drobljenje čvrstih tvari

Izraz drobljenje označava postupak dijeljenja čvrste tvari na manje dijelove uslijed djelovanja mehaničkih sila. U svrhu boljeg razumijevanja definirat ćemo nekoliko pojmova u svezi drobljenja, kao prvo spomenut ćemo tvrdoću materijala koju shvaćamo kao otpor koji jedno tijelo pruža prodiranju drugog tijela.

Stupanj drobljenja je odnos jedne karakteristične veličine prije i poslije drobljenja:

n = x/y

x – ulazna veličina

y – izlazna veličina

Stupanj drobljenja je mjera finoće drobljenja odnosno mljevenja. Što je drobljenje finije utoliko je veći stupanj drobljenja: povećanje površine materijala sa rastućim stupnjem drobljenja najbolje se vidi na primjeru jedne kocke stranice a = 1 cm.

| x (cm) | n | Broj kocki | Površina u (cm2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 6 |
| 0,1 | 10 | 1 000 | 60 |
| 0,01 | 100 | 1 000 000 | 600 |

Čvrsta tijela su sastavljena od molekula i iona koje na okupu drže privlačne sile. Ove privlačne sile potrebno je nadvladati uz pomoć  vanjskih sila da bi došlo do drobljenja.

U principu postoji pet načina da bi se obavilo drobljenje odnosno mljevenje:

- udarom radne površine o zrno

- tlakom dvije radne površine između kojih se nalazi zrno

- trenjem između dvije radne površine

- udarom zrna jedno o drugo ili o radne površine

- rezanje oštrim radnim površinama

U slijedećoj tablici dan je prikaz osobina materijala i preporučeni načini njegovog usitnjavanja, odnosno drobljenja (mljevenja).

Tehničke mogućnosti za smanjenje emisije prašine

Prašinasti materijali su čvrste stvari, koje već prema svojoj gustoći, veličini zrna, obliku zrna, gustoći mješavine, tvrdoći, čvrstoći, sastavu ili postotku vlage pri skladištenju ili upravljanju sa njima, mogu izazvati prašinu.

Bitne stvari pri zahtjevima o prašini za pojedina postrojenja:

- koliko je konkretna prašina

- maseni protok

- vremensko trajanje emisije

- meteorološki uvjeti

- osobine neposredne okoline

Nastanak prašine je ovisan o vrsti produkcije i to:

- vrsta i kapacitet stroja

- osobine materijala i to posebno vlažnost

- stupanj drobljenja

Uz pomoć pravilnog postupanja sa sirovinama može se posebno kod transportnih putova, načina skladištenja kao i kod utovara i istovara emisije prašine izbjeći odnosno smanjiti. Ovdje se može spomenuti odabir transportnih sredstava koji izazivaju manje struganje, odnosno smanjenje emisije povećanjem važnosti materijala (posebnim uređajima odnosno raznim vrstama prskalica).

Ako primarni način smanjenja emisije nije moguće realizirat, moguće je pravilnim ukapsuliranje izvora emisije obuhvatiti prašinom bogati zrak i odvesti ga na odgovarajuće filtere. Kapsule se drže pod malim podtlakom, tako da ako uslijed otvora vanjski zrak može ući u sustav ali ne i unutrašnji prašinom bogati zrak napolje. Pri dimenzioniranju odsisnog sustava potrebno je obratiti pažnju i na količinu tog dodatnog zraka koji može biti povučen izvana.

Važno je pri samom planiranju postrojenja misliti na probleme do kojih će doći u tijeku rada postrojenja a koje se odnosi na emisiju prašine.

Drobljenje

Prije ulaska u drobilicu potrebno je predprosijavanjem odvojiti finije dijelove materijala. U općem slučaju taj materijal je visoke vlažnosti i ne teži ka stvaranju prašine.

Pravovremenim vlaženjem materijala prije ulaska u ulazni silos (pskalicama, vidi prethodnu skicu), moguće je i kod ekstremno suhih materijala i suhog vremena na ulazu materijala u silos i na ulazu i izlazu iz drobilice izbjeći nastajanje prašine.

Upotrebom strojeva za drobljenje koji rade na principu tlaka (čeljusne, kružne drobilice) smanjuje se dio finog zrna, a time i razvoj prašine.

Ukoliko to ne izaziva kvalitativne probleme glede čistoće zrna, poželjno je obavljati vlaženje i kod procesa drobljenja i mljevenja.

Moguće mjere koje je poželjno promijeniti je i obuhvat izlaznog zraka iz drobilice i njegovo odsisavanje na fina sita gdje se obavlja dodatno odvajanje finog materijala, a tako smanjuje prašinu.

Prosijavanje

Emisije prašine uslijed raznih vrsta prosijavanje (razne veličine sita) može se ukapsuliranjem sa odsisavanjem riješiti odnosno vlaženjem uz pomoć vode smanjiti na prihvatljivu mjeru. Ukapsuliranjem (zatvaranje) mora pružiti jednostavne mogućnosti za kontrolu i održavanje dna sita.

Transportna postrojenja

Već prema vrsti kamena i veličini zrna transportiranog materijala na mjestima ulaza i izlaza materijala na transportnoj traci, moguće je obaviti opremanje u smislu smanjenja prašine (kao na primjer možemo navesti ugrađivanje prskalica). Ako to nije dovoljno odnosno ne može promijeniti (zbog zahtjeva za mogućnošću prosijavanja) potrebno je obaviti ukapsuliranje i zrak bogat prašinom provesti u filtere.

Pri transportiranju materijala napolju moguće je smanjiti izvore emisije prašine mjerama kao što su prskanje, prekrivanjem transportnih putova u cijelosti (cijevima), zaštićivanje djelomično limovima sa strane itd.

Pri transportu materijala u zatvorenim prostorijama (skladišta ili silosi) potrebno je iste držati zatvorenim da ne dođe do dizanja prašine.

Pri utovaru i istovaru prašinastih materijala potrebno je obratiti pažnju posebno na slijedeća mjesta:

- završecima cijevi (kod postrojenja za pretovar)

- kod pneumatskih ili mehaničkih postrojenja (istovar)

Skladištenje na otvorenom

Tamo gdje se prašinasti matrerijalil skladište na otvorenom može se obavljati vlaženje posebno na kraju transportne trake kako bi se izbjegle veće količine prašine. Mjere za smanjenje nastajanja prašine za materijal koji se na dulje vrijeme skladišti na otvorenom.:

- potpuno prekrivanje materijala uključujući i dodatne uređaje

- prekrivanje samo gornje površine materijala (recimo čeličnom mrežom)

Ukoliko se materijal skladišti dulje potrebno ga je zaštititi:

- ozeljenjavanjem

- izgradnjom zemljanih zidova sa visokim zimzelenim drvećem uz pravljenje i živih ograda

Ukoliko gore navedene mjere nisu izvedene potrebno je odnosno moguće je uzeti u razmatranje slijedeće mjere:

- neprekidno vlaženje gomile materijala

- smještaj materijala iza montažnih zidova visoko uz zidove

- prestanak radova pri vrlo lošim vremenskim uvjetima kao što su dugotrajna suša ili dugotrajni period sa izrazito vjetrovitim vremenom

- postavljanjem glavne „osovine“ skladišta u pravcu najjačeg vjetra

Transportno pretovarne površine

Pošto se zbog prometa vozila podižu određene količine prašine, potrebno je prskati vodom sve manipulativne površine u krugu gospodarskoga društva. Dalje je potrebno raznim vrstama strojeva za čišćenje (strojevi za čišćenje ulica) održavati ove površine na odgovarajućoj razini čistoće. Potrebno je također, obratiti pažnju na čišćenje guma vozila kako se ne bi unosile veće količine blata na prostor gospodarskoga društva što bi izazvalo, sušenjem i mrvljenjem toga blata, nove količine prašine.

Vrste postrojenja

Kao primarne mjere za sprječavanje emisije prašine uzimaju se sustavi prskalica koji vežu prašinu ili neki drugi slični postupci. Vlaženje prašinastih materijala u cilju smanjenja emisije prašine potrebno je obavljati minimalnim količinama tečnosti (na primjer za vapnenac je to količina od 0,15 % volumena materijala), ali tako da se ostvari željeni cilj odnosno dugotrajno vezanje prašine. Običnom vodom je to vezivanje neizvedivo zbog razlike u veličini adhezionih i kohezionih sila. Dodacima odgovarajućih bioloških razgradivih materijala jako se povećava vezivna moć vode. Pošto ova mjera služi velikim uštedama vode, ona je vrlo povoljna sa stajališta dobrog odnosa prema okolišu. Prskalice je potrebno zaštititi odgovarajućim materijalima za zaštitu od smrzavanja pri radu u izuzetno hladnim uvjetima.

Filteri – odvajači prašine

Filteri za odvajanje prašine postavljaju se za pročišćavanje otpadnog zraka iz drobilica, mlinova, sita, transportnih uređaja, silosa i pretovarivača. Oni se dijele prema načinu rada na površinske i dubinske filtere, a mogu biti izvedeni kao jednostruko i višekomorni.

Pošto se vrijeme rada pojedinih dijelova sustav veoma razlikuje preporučuje se izvedba sustava odvojenih filtera za razne dijelove postrojenja. Pri velikim koncentracijama prašine mogu se rabiti i filterni predodavači.

Kao elemente filtera koriste se se najčešće materijali od filca koji mogu biti izvedeni kao crijeva, torbice ili patrone. Njihovo čišćenje se obavlja najčešće pneumatski preko povećanja tlaka.

Filteri rade najčešće na usisnom pogonu. Specifično opterećenje površina za filtriranje iznosi već prema pojedinom primjeru, pojedinom filteru, vrsti filtriranja i materijalu filtera od 1,0 do 2,5 (m3/m2 /min).

Za pravilan rad filtera vrlo su važne redovite kontrole i održavanje kao i posjedovanje važnijih rezervnih dijelova kako bi se omogućila brza zamjena bez da dođe do onečišćenja okoliša. Važna je kontrola nepropusnosti kućišta filtera, stabilnosti visećih dijelova, nepropusnosti priključnih dijelova, ispušnih dijelova kao i kontrola pravilnog podešavanja procesa čišćenja odnosno klapni za reguliranje struje zraka i zraka za prečišćavanje.

Izbor prskalica i odvajača čestica

Za izbor sustava ili kombinacije sustava za smanjivanje emisije potrebno je obratiti pažnju na:

- način izgradnje, način rada i snagu postrojenja

- osobine zraka (temperaturu, vlažnost, sastav)

- masu, građu zrna i osobine prašine u zraku

- potrebnu veličinu prostora neophodnu za pravilno instaliranje sustava

- ukupne potrebe za održavanje ustava

- investicijski i troškovi održavanja

- minimiziranje energije potrebne za pogon

- dozvoljene emisije prašine

Ako pri projektiranju jednog novog postrojenja nedostaju potrebni podaci za izbor sustava za smanjivanje emisije, moguće je rabiti podatke za slična postrojenja.

Rad samog sustava odnosno njegov ukupni stupanj djelovanja nije mjerodavan za rad čitavog postrojenja. Preko procesnih i pogonskih mjera potrebno je smanjiti nastajanje emisije prašine, a sustav prečišćavanja shvatiti samo kao dodatni faktor sigurnosti.

Djelovanje jednog sustava se smanjuje tijekom duljeg rada zbog trošenja materijala, začepljivanja, korozije i slično. Osim toga mogu se osobine sirovog zraka i osobine prašine u njemu tijekom vremena promijeniti na osnovu uzorka koje nije bilo moguće predvidjeti pri planiranju objekta. Stoga je potrebno obavljati stalnu kontrolu od firmi koje isporučuju ulazni materijal i trebale bi garantirati njegov sastav.

7. LISTA SIROVINA I POMOĆNIH MATERIJALA

Za odvijanje radova na površinskom kopu „Vlake“ i za odvijanje radova na proizvodnji kamenih agregata na ovom površinskom kopu neophodno je rabiti eksplozivna sredstva, diesel gorivo (pokretni strojevi: kamioni, bager, utovarivač, agregat), neophodna ulja i maziva, a na preradi rovnog vapnenca: diese gorivo kao primarna energija, a elektroenergiju kao sekundarnu energiju.

Lista sirovina se može podijeliti na:

- sirovine u proizvodnji

- sirovine u održavanju

  - Lista sirovina u proizvodnji

Tehničko – građevni kamen se proizvodi od matične stijene koja ispunjava potrebna fizičko mehanička svojstva  za proizvodnju agregata za izradu svježeg betona, betonskih elemenata, asfalta i asfaltnih smjesa, te ispunjava uvjete oblika zdrobljenog zrna i potrebni granulometrijski sastav za ovakvu vrstu proizvoda, te da u sebi nema štetnih primjesa, a na ovom području su to sedimentne stijene vapnenačkog sastava. To je u biti prirodni vapnenac kredne starosti. Također, za izradu asfalta su bitna i svojstva prionjivosti i polirnosti asfaltne smjese, ovisno o kategoriji odnosne prometnice.

Pored rečenog, bitnu ulogu imaju i njegova adhezivna svojstva (koja čine jednu od komponenata prionjivosti bitumena kojima ovise kohezivna svojstva asfalta). Bitumen pokazuje najveću adhezivnost na vapnence i dolomite, a najslabiju za kvarc. Kod bitumena postoje više vrsta kao što su Bit 45, Bit 60, Bit 120, Bit 200, te polimerni bitumeni.

Kao drugi faktor koji bitno utječe na stabilitet i plastičnost asfalta je punilo (filer), tj. najfinija zrnasta mineralna sastojina asfalta s najmanje 80 % zrna manjih od 0,09 mm. Isprva se punilu pridavalo značenje samo zbog potrebe postizavanja manjeg postotka šupljina u asfaltu. Kasnija ispitivanja su pokazala da dodatak punila mijenja i reološka svojstva bitumena u asfaltu, a time i svojstva samog asfalta.

Na stabilitet asfalta djeluje i treći od spomenutih utjecajnih faktora - ostali dio mineralne sastojine asfalta. Pri tome dolaze do izražaja strukturne i kvalitetne karakteristike svake pojedine frakcije (oblik, veličina i površina zrna, čvrstoća i habanje kamenog materijala, njegove karakteristike u odnosu na prionljivost bitumena, itd.), kao i kompleksne karakteristike cjelokupne mineralne strukture asfalta (granulometrijski raspored mineralnog zrnja, stupanj zbijenosti mineralne strukture asfalta, itd.). Inače je u praksi određeno da prvi preddozator ima najmanju granulaciju, slijedeći veću i tako do konačne granulacije.

Za pravilan rad pokretnih dijelova postrojenja koriste se ulja i maziva u skladu sa uputama proizvođača opreme, a na način kojim je onemogućeno dospijevanje ovih tvari u okolno  tlo i podzemne vode. Mazivna ulja se proizvode od baznih ulja i odgovarajućih aditiva, a mazivne masti se proizvode od mazivnih ulja, odgovarajućih aditiva i odgovarajućih ugruščivača.

14. PRIJEDLOG MONITORING PLANA

Osnovu za sva mjerenja i ocjenu utjecaja na predmetno postrojenje, te mjere monitoringa obavit će se u skladu sa sljedećim Zakonima i Pravilnicima.

1. Zakon o zaštiti zraka Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03)

2. Zakon o zaštiti okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03)

3. Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u pogon samo ako imaju okolinsku dozvolu („Službene novine Federacije BiH“, broj 19/04)

4. Zakon o zaštiti okoliša Županije Zpadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj: 5/00 )

5. Pravilnik o djelatnostima, pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u pogon samo ako imaju okolinsko dopuštenje,

6. Pravilnik o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i šuma

7. Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama

Metodologija mjerenja treba objediniti više vrsta mjerenja, laboratorijskih analiza  i procjena utemeljenih na tim mjerenjima.

U procesu proizvodnje pratit će se slijedeće veličine.

- Proizvodni otpad od sirovina

- Emisija ispušnih plinova u zrak

- Analiza otpadnih voda

- Analiza komunalne buke

- Odlaganje otpadnog maziva, ambalaže

Prijedlog monitoring plana dan je u slijedećoj tablici:

| Medij | Parametar | Mjesto mjerenja | Vrijeme/učestalost mjerenja |
| --- | --- | --- | --- |
| Voda | Otpadna voda | - | - |
| Zrak | lebdeće čestice CO SO2 NOx Teški metali Emisije čestica sa filtera Emisije čestica sa Prašina | Okolina površinskih kopa i |  |
| Buka | Statistički percentili Ekvivalentni nivo buke | Okolina površinskoga kopa | Jedanput u tri godine |

Tablica 6. Prijedlog monitoring plana

15. MJERE PLANIRANE ZA MONITORING PROIZVODNJE, NASTANKA

OTPADA I EMISIJA

Na površinskom kopu tehničko-građevnoga kamena nema posebnog otpada niti otpadnog materijala, naime površinski sloj je okršene stijenske mase se odstranjuje i koristi kao nasip za donje strojeve prometnica, a njegov dio je iskoristiv za drobljenje i nasip donjih strojeva prometnica, a dio je iskorišten za zaštitni nasip oko površinskoga kopa i u biti se ovaj materijal ne deponira, a on se javlja povremeno nakon čišćenja i pripreme terena za miniranje. Na površinskom kopu, kao i na drobiličnom postrojenju se ne rabi voda. Povremeno se na površinskom kopu, odnosno prilikom miniranja javlja papirnati otpad od ambalaže eksplozivnih sredstava, koja se nakon otvaranja i potrošnje eksplozivnih sredstava prikuplja i odlaže na predviđeno mjesto. Svaki drugi otpad je uklopljen u dio koji se nalazi oko postrojenja za preradu tehničko – građevnoga kamena, a postupak s njim je isti kao i kod otpada kod ovih postrojenja.

Ovdje je bitno napomenuti da se u tehnološkom procesu ne rabe nikakvi aditivi, niti ima bilo kakvih kemijskih promjena niti termičkih procesa. Događaju se samo fizičke promjene usitnjavanja stijenjske mase i mijenjanja njezine granulometrijske veličine. Oborinska voda koja padne na prostor površinskih kopova i na prostor oko postrojenja za drobljenje i klasiranje, se vrlo brzo drenira u dublje dijelove prema nižim erozionim bazisima. Ovu oborinsku vodu nije moguće niti prikupiti, niti pročistiti, a nema niti potrebe jer s površine predmetne lokacije ne može prikupiti nikakve štetne tvari nastale u procesu proizvodnje i izvođenja radova.

Kvalitetu i granulometrijski sastav redovito kontrolira Institut Građevinarstva IGH Mostar.

Osoblje koje opslužuje postrojenja i mobilne strojeve treba se striktno držati uputa o radu sa strojevima i postrojenja, mjera zaštite i mjera zaštite okoliša.

Popis planiranih mjera za monitoring proizvodnje nastanka otpada i emisija dan je u slijedećoj tablici.

| Red broj | Proces | Učestalost praćenja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obavljati kontinuirano osposobljavanje djelatnika sa aspekta zaštite okoliša, te prevencije stvaranja nepotrebnih otpadnih tokova i zbrinjavanja postojećih otpadnih tokova | Godišnje |
| 2 | Voditi dnevnik u koji se opisuju važni podaci za rad pogona, a osobito podaci o količini i načinu skladištenja otpada. Osim gore navedenih stavki u dnevnik je potrebno upisivati i količinu utrošenih sirovina i pomoćnih materijala, potrošnji električne energije, vode (ukupno i po jedinici gotovog proizvoda). | Mjesečno Godišnje |
| 3 | Voditi zapise o vrsti, količini i načinu uskladištenja otpada | Mjesečno |
| 4 | Voditi analize o utrošenoj količini električne energije i vode po jedinici gotovog proizvoda | Mjesečno |
| 5 | Voditi zapise o čišćenju septičke jame | Prilikom čišćenja septičke jame |
| 6 | Voditi dnevnik rada strojeva i postrojenja | Svakodnevno |
| 7 | Obavljati kontrolu proizvoda | Mjesečno |
| 8 | Napraviti zbirna izvješća o svim mjerama vezanim za monitoring proizvodnji, nastanka otpada i emisija | Godišnje |