### Bosna i Hercegovina

### Federacija Bosne i Hercegovine

### FEDERALNO MINISTARSTVO

### OKOLIŠA I TURIZMA

Broj: UPI 05/2-02-19-5-202/21 SC

Sarajevo, __________________ godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući po zahtjevu operatora „EKO SERVIS“ d.o.o. Tešanj, na osnovu člana  83. stav (2) i člana 93. stav (1) Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21), člana 4. st. (1) i (4) Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/21) i čl. 200. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 02/98 i 48/99) (u daljem tekstu: Uredba), u predmetu obnove okolinske dozvole, donosi:

## R J E Š E NJ E

1. Izdaje se okolinska dozvola privrednom društvu „EKO SERVIS“ d.o.o. Tešanj, za otkup, proizvodnju i preradu sekundarnih sirovina (sistem prečišćavanja otpadnih zauljenih voda i otpadnih emulzija-uređaj za filtraciju SEFT GDF/D 10 i vakum evoporator ECO 2000 DPE-HP) projektovanog kapaciteta glavne jedinice više od 20.000 t/god raznih vrsta otpada, sa sjedištem u ul. Poslovna zona Vila 41, 74 260 Tešanj, na zemljištu označenom kao k.č.broj: 5/7 K.O. Novo Selo u Industrijskoj zoni Bukva, općina Tešanj.

2. Pravni osnov za postupanje

Pravni osnov za izdavanje okolinske dozvole sadržan je u Poglavlju X. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21) i Prilog I. Lista pogona i postrojenja za koje Federalno ministarstvo izdaje okolinsku dozvolu Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/21), na osnovu kojih je utvrđeno da operator pripada postrojenjima i djelatnostima definisanim pod tačkom 5.1. Zbrinjavanje ili iskorištavanje opasnog otpada kapaciteta većeg od 20 tona na dan.

Zahtjev je izrađen na obrascu III. Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/21) koji je izradila ovlaštena konsultanstka kuća Univerzitet u Zenici, Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici.

Privredno društvo „EKO SERVIS“ d.o.o. Tešanj, ispunjava uslove iz člana 93. Zakona i to:

| Naziv dozvole | Referentni br. | Datum izdavanja | Period važenja |
| --- | --- | --- | --- |
| Okolinska dozvola | UPI-05-12-23-11-42/16 | 06.06.2016. | 5 godina |
| Okolinska dozvola | 12-23-3002-1/14 | 26.11.2020. | 5 godina |
| Vodna dozvola | UP-I/21-3-40-506-6/21 | 24.11.2021. | 5 godina |
| Dozvola za upravljanje otpadom i njegovo odlaganje | 12-19-01536/21 | 11.06.2021. | 5 godina |
| Rješenje o upotrebi građevine | 12-23-4130 | 13.12.2011. | - |
| Rješenje o urbanističkoj saglasnosti | 06-23-1-1102/18 | 24.04.2018. | - |

# 3. OPIS POGONA I POSTROJENJA

## 3.1. Tehnološka jedinica pogona/postrojenja u kojoj se odvija glavna djelatnost u skladu sa Prilogom I. ili Prilogom II.

| Naziv jedinice |  |
| --- | --- |
| Otkup, proizvodnja i prerada sekundarnih sirovina |  |
| Broj | Naziv podjedinice | Kapacitet | Tehnološki opis rada | Referentna oznaka iz tlocrta/ dijagrama toka u prilogu |
| 1. | Otkup, proizvodnja i prerada sekundarnih sirovina | aluminij 22,7811 t al. limenke 5,940 t al. špena 8,260 t prokrom 73,6577 t olovo 00,0164 t akumulator 10,276 t mesing 0,630 t najlon 33,970 t papir 436,260 t papir 244,926 t želj.špena 1.779,281 t željezo 4.492,6591 t bakar 5,131 t | U sadašnjoj fazi djelokruga Društva u oblasti prikupljanja i prerade sekundarnih sirovina uglavnom se svodi na prikupljanje papira i dijelova starog željeza i raznih obojenih metala. Prikupljeni metalni otpad na skladištu se po vrstama razdvaja i usitnjava u sitnije dijelove koji su podesniji za uvezivanje i transport do krajnjeg kupca, odnosno topionice. U prijemnoj otkupnoj stanici ne primaju se stare gume od vozila i mašina, stakla, papir i karton. Na depo skladišta od starih vozila primaju se samo čiste školjke automobila bez bilo kakvih dijelova za koje je potrebna dalja demontaža i zbrinjavanje opasnih tekućina (goriva, ulje iz diferencijala i kratera, maziva, tekućina za brisanje prozora, kiselina iz akumulatora i sl.). Stari kablovi obloženi PVC materijalom također se ne primaju u otkupnoj stanici. Tokom prijema starih kablova kao što su bakar i sl. na prijemu radno osoblje otkupne stanice strogo vodi računa da bakarni kabl nije obložen PVC materijalom. Ovim postupkom se izbjegava spaljivanje PVC izolacije oko kablova koje štetnim emisijama može ugroziti neposrednu okolinu. Tehnološki proces rada postrojenja započinje dovozom metalnih sirovina u krug poslovnog prostora. Dovoz metalnih sirovina obavlja se vlastitim transportnim sredstvima ili ih u krug poslovnog objekta dopremaju sami dobavljači. Nakon dostave metalnih sirovina vrši se vaganje istih u kamionu na instaliranoj kolskoj vagi, koja se baždari svake godine. Proces rada u poslovnom objektu “EKO - servis” d.o.o. u Bukvi se sastoji od više tehnoloških faza i operacija, čime je uslovljeno obezbjeđenje odgovarajućih skladišnih prostora i pomoćnih sadržaja. Dopremljeni metalni otpad se nakon odvage na kolskoj vagi kontroliše od strane ovlaštenih i obučenih zaposlenika na prisustvo neeksplodiranih ubojitih sredstava i radioaktivnih materijala pomoću aparata Gejgerov brojač (slika 5.), kojim rukuje osposobljeni i ovlašteni zaposlenik ovog privrednog društva. Nakon toga se vrši istovar i klasiranje primljenog materijala iz vozila na predviđenom dijelu otvorenog skladišta uz dalju kontrolu prisustva opasnih supstanci Sav materijal koji dolazi na ulazno skladište potrebno je razvrstati odnosno klasirati na: limene dijelove i obojene metale. Primljeni otpadni materijal i sekundarne sirovine se dalje prerađuje (usitnjava na sječkama ili presuje ili se vrše dodatne operacije oslobađanja od zaštite i slično) i skladište na određenom dijelu otvorenog skladišta do otpreme. Pripremljene metalne sirovine se utovaraju u kamione, važe se na kolskoj vagi i otprema u kupcu. Obojeni metali se skladište u posebnom zatvorenom skladištu za obojene metale. | Prilog 8 |

## 3.2. Tehnološka jedinica pogona/postrojenja u kojoj se odvijaju ostale djelatnosti u skladu sa Prilogom I. ili Prilogom II.

| Naziv jedinice |  |
| --- | --- |
| Sistem za prečišćavanje otpadnih voda i uljnih emulzija |  |
| Broj | Naziv podjedinice | Kapacitet | Tehnološki opis | Referentna oznaka iz tlocrta/dijagrama toka u prilogu |
| 1. | Uređaj za filtraciju SEFT GDF/D 10 | 36 m3/h | Uređaj za filtraciju SEFT GDF/0 10 namijenjen je za mehanički predtretman otpadnih voda i uljnih emulzija i ima zadatak da iz ovih voda i emulzija izdvoji čvrste čestice (npr. pijeska, šljunka, komadića drveta , metala i sl.) veće od 3 mm, kao i dio masti i suspendovanih ulja. Mehaničkim izdvajanjem čvrstih čestica (npr. pijeska, šljunka, komadića drveta , metala i sl.) većih od 3 mm i suspendovanih masti i ulja povećava se efikasnost postrojenja Vakum evoporatora ECO 2000 DPE-HP na prečišćavanju ovih otpadnih voda i emulzija. Na sljedećoj slici data je tehnološka šema rada uređaja za filtraciju otpadnih voda i uljnih emulzija SEFT GDF/D 10). Otpadne vode i uljne emulzije na lokaciju operatora PD „EKO SERVIS“ d.o.o. Tešanj se dopremaju u zatvorenim metalnim bačvama zapremine V = 220 litara, plastičnim kanisterima zapremine V = 1.000 ili 2.000 litara ili odgovarajućim cisternama u režiji drugih izvođača (npr.producenti otpadnih voda i emulzija, ovlaštena privredna društva za skupljanje i transport ovih otpada i dr.). Privremeno skladištenje otpadnih voda i uljnih emulzija na lokaciji operatora PD „EKO SERVIS“ d.o.o. Tešanj vrši se u metalne bačve zapremine V = 220 litara, plastične kanistere zapremine V = 1.000 litara i u dva metalna rezeroara zapremine V = 5.000 litara. Proces predtretmana otpadnih voda i uljnih emulzija u uređaju SEFT GDF/D 10 počinje prepumpavanjem ovih voda i emulzija iz posuda za privremeno skladištenje (bačve, plastični kanisteri ili metalni rezervoari) sa odgovarajućim pumpnim agregatom u prvi dio uređaja SEFT GDF/D 10 u kome se vrši uklanjanje krupnih čestica (pijeska, komada drveta i sl.) i brzo taloživih ulja i masti. Otpadne vode i uljne emulzije u kojima se nalaze krupni komadići veći od 3 mm i suspendovana ulja i masti (npr. pijeska, šljunka, komadića drveta , metala i sl.) na ulazu u ovaj uređaj SEFT GDF/D 10 prolaze kroz vijek ekran u kome se izdvajaju krupni komadići veći od 3 mm i dio suspendovanih ulja i masti i pomoću pužnog transportera se iznose izvan ovog uređaja i privremeno deponiju u odgovarajuću posudu (metalna bačva, platični kanister i sl.). Ostatak otpadne vode i uljnih emulzija sa sadržajem sitnijih čestica od 3 mm (npr. pijeska, šljunka, komadića drveta, metala i sl.) i ostatak suspendovanih masti i ulja dolaze u taložnik u kome se brzo sedimentirajuće čestice talože i iznose izvan ovog uređaja i privremeno deponiju u odgovarajuću posudu (bačva, plastični kanister i sl.). Ostatak otpadnih voda i uljnih emulzija koje sadrže fine sitne čestice koje se nisu istaložile u taložniku i suspendovane masti i ulja se odgovarajućim pumpnim agregatom transportuju u odgovarajuću posudu u kojoj se privremeno skladište (bačve, rezervoar, plastične posude većih zapremina i sl.) ili se direktno transportuju u postrojenje Vakum evaporator ECO 2000 OPE-HP u kome se vrši konačno prečišćavanje ovih otpadnih voda i uljnih emulzija. Osnovne karakteristike uređaje: Protok ulazne vode: 10 l/s Kapacitet: 36 m3/h Sadržaj ulazne otpadne vode i emulzije: TSS 500 ppm Sadržaj pijeska 0,5%, Gustina 1,65 kg/dm3 | Prilog 8 2 |
| 2. | Vakum evaporator ECO 2000 DPE-HP | 2.000 l/dan | Postrojenje Vakum evaporator ECO 2000 DPE-HP namijenjeno je za prečišavanje otpadnih voda i uljnih emulzija prehodno mehanički tretiranih u uređaju za filtraciju SEFT DGF/D 10. Ovo postrojenje radi na principu vakum evoporatora, i to na način da se prvo sa površine otpadnih voda fizički odstrani površinske masnoće i ulja (hladna ekstrakcija), kao i drugi čvrsti predmeti. Nakon toga u postrojenje ECO 2000 DPE-HP se pomoću vakum pumpe ubacuje djelimično prečišena otpadna voda ili uljna emulzija u uređaju SEFT GDF/D 10 ili direktno iz cisterne za privremeno skladištenje sa koje su odstranjene površinske masti i ulja. U izmjenjivaču toplote postiže se podpritisak oko 6 bara uz istovremeno zagrijavanje tečnosti na radnu temperaturu oko 35 °C. Na ovoj temperaturi i podpritisku u izmjenjivaču toplote dolazi do ključanja tečnosti i ekstrakcije tečnosti pri čemu ne dolazi do promjene sastava tečnosti, ali dolazi do izdvajanja vodenog destilata, koji se kroz sistem postrojenja odvodi u rezervoar destilata i koncentrata koji predstavlja opasni otpad. | Prilog 8 3 |
| 3. | Separator AS TOP 20 RC/EO/PP | 20 l/h | Služi za odvajanje taloga, ulja i masti iz tehnoloških otpadnih voda operatera, pomoću sorpcijskog filtera, prije njihovog ispuštanja u postojeći oborinski kolektor Ø 1000 mm. Filter je izrađen od polipropenskih vlakana određene gustoće koja imaju svojstvo da vodu odbijaju a ulje apsorbuju. | Prilog 8 4 |
| 4. | Sistem za reciklažu rabljenih ulja (Separator OSE 10) | 80 l/h | Sistem za reciklažu ulja namjenjen je za reciklažu ulja u tri faze, u procesu reciklaže ulja dolazi do odvajanja ulja , vode i nečištoća. Sistem je potpuno automatizovan, za neometan rad sistema neophodno je obezbjediti dovoljen količine rabljenih ulja kao ulazni parametr, bačve za prerađeno ulje, te posude za nečištoće odnosno mulj ako ga ima, kao i posudu za vodu , kao izlazne parametre. Dopremanje otpadnih ulja će se vršiti na razne načine , zavisno od količine i načina skladištenja kod dobavljača. Proces predtretmana počine prepumpavanjem rabljenog ulja kroz finu rešetku, veličine ispod 3 mm, zatim se prepumpava u rezervoar od 1000 litara. Proces prerade počine zagrijavanjem rabljenog ulja , pomoću električnog grijača na temperaturu od 80-95 °C. Kada se rabljeno ulje zagrije na željenu i po parametrima postavljenu temperaturu, prepumpava se u separator sa centrifugalnim diskovima, gdje se pomoću centrifugalne sile prerađuje rabljeno ulje. Na taj način dolazi do odvajanja čistog ulja, nečistoca ispod 2 mm, te vode ukoliko je bilo u ulju. Čisto reciklirano ulje će se skladištiti u PVC bačvama od 1000 litara, i metalnim buradima od 200 litara. Svaka vrsta recikliranog ulja će se posebno reciklirati i posebno skladištiti te po propisima označiti, te će se za svaki pojedinačnu vrstu ulja raditi analiza. Nakon analize ulja odredit će se dalja namjena ulja (da li će se prodavati kao bazno ulje ili gotov proizvod, ili će ići u spalionicu kao visokokvalitetno ulje). Mulj, kao nečištoća, će se po kategorizaciji otpada spaljivati. Voda koja nastaje u procesu prečišćavanja ulja će se ispuštati u u unutrašnji kolektorski sistem izgrađen od PVC cijevi Ø 150 mm, i kroz taj sistem se odvoditi u separator AS TOP 20 RC/EO/PP za izdvajanje taloga, mulja i ulja, u kojem se vrši prečišćavanje svih tehnoloških otpadnih voda na lokaciji operatera. | Prilog 8 5 |

## 3.3. Tehnološke jedinice koje nisu navedene u Prilogu I. ili Prilogu II. (direktno povezane

#### djelatnosti)

| Broj | Naziv jedinice | Kapacitet | Tehnološki opis | Referentna oznaka iz dijagrama toka u prilogu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radionica | 14 vozila | U krugu poslovnog objekta izrađen je namjenski prostor sa radionicom za održavanje transportnih vozila, mehanizacije i sredstava rada i opreme. U radionici se obavljaju redovne kontrole vozila i mehanizacije i po potrebi saniranje i otklanjanje raznih vrsta kvarova. U istom prostoru stručno radno osobolje Društva obavlja i sve remonte u skladu propisane procedure i uputstava proizvođača. Tokom održavanja vozila u radioničkom prostoru manipuliše se sa manjim količinama lako zapaljivih materija ( nafta, benzin i sl.) i pojavljuju se određene količine starog ulja i masti, starih guma i sl. koje u slučaju nepravilnog zbrinjavanja mogu imati štetan uticaj na neposrednu okolinu. Sva sredstva rada i opreme koja se koriste za potrebe tehnološkog procesa rada Društva imaju upotrebne dozvole sa propisanom dokumentacijom, izdate od strane ovlaštene stručne firme. | Prilog 8 8 |

4. Osnovne sirovine, pomoćne/sekundardne sirovine i ostali materijali/supstance koje se koriste u pogonu/postrojenju

4.1. Popis sirovina, pomoćnih sirovina i supstanci koje ne sadrže opasne supstance

| Ref. br. ili šifra | Naziv sirovine/ supstance | Miris |  | Prioritetne supstance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Miris Da /Ne | Opis | Prag osjetljivosti µg/m3 |  |
| 1 | Staro željezo | NE | Nema mirisa | - | NE |
| 2 | Razne vrste obojenih metala | NE | Nema mirisa | - | NE |
| 3 | Papir | NE | Nema mirisa | - |  |
| 4 | Propan butan gas | NE | TNG je smjesa ugljikovodonika sa 3 i 4 ugljenikova atoma ( propan, butan, izo – butan i smjesa propan – butan u raznim odnosima. Svi proizvodi su uglavnom bezbojni i bez mirisa i okusa, tako da se u cilju sprečavanja nesvjesnog udisanja ovih gasova, koji može imat za posljedicu trovanje gasovima prije punjenja u posude, dodaju mirišljive ( etil merkaptan – C2H5SH) supstance, zato se njegovo prisustvo u svakoj prostoriji može otkriti. Gas kada se pomiješa u određenom odnosu sa zrakom ili kiseonikom, pod uticajem izvora paljenja gori ili eksplodira naziva se zapaljivost ili eksplozivnost gasa. Vidljivo je da su granice eksplozivnosti relativno niske ( manje od acetilena) tako da je ova smjesa sa stanovišta požarnih i eksplozivnih karakteristika veoma opasna. | U cilju detekcije dodaje se odorans koji omogućava otkrivanje vrlo malih curenja | NE |
| 5 | Kisik | NE | Kisik je bezbojan plin, bez okusa i mirisa, teži od zraka. Ne gori, ali podržava gorenje, te je kemijski vrlo aktivan. Sniženjem temperature može se ukapljivati (tzv. "tekući kisik"), pa čak i prijeći u čvrsto stanje, pri čemu postaje plavičasto obojen. U čvrstom stanju tvori jednostavnu kubičnu kristalnu rešetku. U vodi je slabo topljiv, ali ipak dovoljno za opstanak života u vodi. | Nije primjenjivo | NE |
| 5 | Benzin i dizel gorivo | DA | Benzin (njem. benzin, prema benzoe: benzojeva smola) je kapljevita (tekuća) zapaljiva smjesa lakohlapljivih tekućih ugljikovodika, vrelišta 40-200 °C, gustoće 0,72-0,80 g/cm3 (znatno lakši od vode) i različita sastava. Sastavljen je iz alifatskih ugljikovodika između C4 do C12 atoma u molekuli. Benzin u smjesi sa zrakom stvara eksplozivne pare, pa služi za pogon motora s unutarnjim izgaranjem. Benzin je većinom smeđe (ili smećkasto-zelene) boje i bolje gori od diesela (dizelovog ulja). Ima oštar miris koji se brzo upija u svaku površinu. Posljedice udisanja benzisu su gušenje, oštećenje živaca, oštećenje mozga, slabost mišića i sl. te je dugotrajno izlaganje štetno po ljudsko zdravlje. Dizel gorivo je jedan od glavnih produkata prerade nafte. Ono se destiluje između 170 i 360 °C, a služi za pogon dizel motora. Od benzina se razaznaje po svojoj zelenoj ili plavoj boji, a može se osjetiti i razaznati njuhom. Posljedice za zdravlje čovjeka su iste kao kod benzina. | Nije primjenjivo | NE |
| 6 | Ulja i masti | NE | Za održavanje vozila i mehanizacije, drži se u zatvorenoj ambalaži. | Nije primjenjivo | NE |

4.2. Voda

| ULAZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Javni vodovod | Zahvatanje površinske vode | Vlastiti izvor | Prikupljene atmosferske padavine | Interno recikliranje |
| Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % |
| 332 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MJESTA TROŠENJA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC/kupatila | Proizvodni procesi | Proizvodnja vodene pare | Voda za hlađenje | Industrijsko čišćenje | Ostalo pranje |  |
| Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % |
| 66,4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,6 | 80 |

| IZLAZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ugrađeno u proizvod | Vlastiti uređaj za prečišćavanje/recipijent/ gradska kanalizacija | Isparavanje (emisije vodene pare u zrak) |
| 0 | Nema prečiščavanja vode – ista se preko separatora odvodi u gradsku kanalizaciju i rijeku Tešanjku. | 0 |

| TROŠAK ZA VODU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STAVKA | OSNOVA (m3/god) | KM/m3* | UKUPNO (KM) |
| UKUPNO | 332 | 4,081 | 1354,97 |

* Trošak za vodu: potrošeno + fiksna taksa/pristrojba.

## 4.3. Skladištenje sirovina i ostalih supstanci

| Broj | Prostor skladišta, privremeno skladištenje, rukovanje sa sirovinom, proizvodima i otpadom | Kapacitet | Tehnički opis | Referentna oznaka iz dijagrama toka/ tlocrta u Prilogu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skladište za željezo | 17,5 x 34,0 m | Skladište za željezo je pravougaonog oblika, dimenzija 17,50 x 34 metara i svojom dužinom prati granicu parcele koja se pruža pravcem sjeverozapad - jugoistok i predstavlja stranicu nadstrešnice ozidane od visine od 4,5 m. |  |
| 2 | Skladište obojenih metala | 20,0 x 1,0 m | Skladište dimenzija 20x1 m i sastoji se od više boksova. Osnovna konstrukcija nadstrešnice je čelična. Krov je jednovodni sa metalnom rešetkom kao glavnim nosačem i pokrovom od pocinčanog profilisanog lima. Visina skladišta iznosi 6m. Nadstrešnica je sa zadnje strane obložena limom, a sa prednje strane čeličnom mrežom. Pod je zaribani beton. U prostor nadstrešnice sa vanjskog platoa se ulazi na dvoja velika vrata. Unutar prostora nadstrešnice sagrađen je prostor za prikupljanje akumulatora, garderoba, sanitarni blok, čajna kuhinja i trpezarija i kotlovnica. |  |
| 3 | Skladište papira i kartona | 14,0 x 14,0 m | Skladište za papir i karton je kvadratnog oblika, dimenzija 14,0 x 14,0 m, locirana između prve i treće nadstrešnice. Osnovna konstrukcija nadstrešnice je čelična. Krov je dvovodni sa sljemenom u pravcu jugozapad sjeveroistok sa matalnom rešetkom kao glavnim nosačem i pokrovom od pocinčanog profilisanog lima. Maksimalne svijetle visine radnog prostora iznose do 6 metara, a maksimalna visina nadstrešnice je do 8 metara. Pod je zaribani beton. Oborinske vode sa nadstrešnice odvode se horizontalnim i vertikalnim olucima do slivnika odakle se kanalizacionim cijevima usmjeravaju u obližnju rijeku Tešanjku. |  |
| 5 | Skladištenje otpadnih voda i uljnih emulzija | 17,5 x 34,0 m | Zatvorena hala dimenzija 17,50 x 34,00 sa jednovodnim krovom i sa metalnom konstrukcijom. U zatvorenom dijelu ove hale instalirano je postrojenje Vakum evaporator ECO 2000 DPE-HP u kome se vrši prečišćavanje otpadnih voda i uljnih emulzija. Takođe, u dijelu ove hale vrši se skladištenje otpadnih voda i uljnih emulzija u metalne bačve zapremine V = 220 L, plastične kanistere zapremine V = 1.000 L i u dvije metalne cisterne zapremine V = 5.000 l. Takođe, u ovoj hali se nalazi radionički prostor za održavanje transportnih vozila, mehanizacije, sredstava rada i opreme. |  |

4.4. Potrošnja energije

| POTROŠNJA ENERGIJE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resurs | Ukupna potrošnja (kWH/g, t/g, I sl.) | Potrošnja po jedinici proizvoda | Procenat u odnosu na ukupnu potrošnju (%) |
| Električna energija | 173.542,01 kwH/g | - | - |
| Prirodni gas | 0 | 0 | 0 |
| Ugalj | 0 | 0 | 0 |
| Ostalo | 10 t/g |  |  |

5. Upravljanje otpadom

5.1. Upravljanje opasnim otpadom

| Otpadni materijal | Broj pod kojim se otpad vodi u Pravilniku o kategorijama otpada sa listama | Primarno mjesto nastajanja | Količine | Prerada ili odlaganje na lokaciji (metoda i lokacija) | Prerada, ponovna upotreba ili recikliranje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor) | Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i ugovarač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tona/ mjesec | m3 / mjesec |  |  |  |
| Piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverice i furnir koji sadrže opasne tvari | 03 01 04 | - | - | - | - | - | - |
| Talozi iz spremnika | 05 01 03 | - | - | - | - | - | - |
| Razlivena nafta | 05 01 05 | - | - | - | - | - | - |
| Zauljeni muljevi od održavanja uređaja i opreme | 05 01 06 | - | - | - | - | - | - |
| Muljevi od obrade efluenata na mjestu nastanka koji sadrže opasne tvari | 05 01 09 | - | - | - | - | - | - |
| Muljevi od obrade otpadnih voda u pogonu koji sadrže opasne tvari | 06 05 02 | - | - | - | - | - | - |
| Otpad od odmašćivanja koji sadrži opasne tvari | 11 01 13 | Manipulativni plato, održavanje vozila i mehanizacije, demontaža starih vozila, postrojenja za tretman otpadnih voda i uljnih emulzija, postrojenje za reciklažu rabljenih ulja | 0,1 | - | NE | NE | Ugovor sa „KEMOKOP“ d.o.o. Tuzla broj 029/21 od 23.03.2021. godine o preuzimanju, skladištenju i zbrinjavanju opasnog otpada |
| Mineralna ulja za obradu koja sadrže halogene (osim emulzija i otopina) | 12 01 06 | - | - | - | - | - | - |

| Mineralna ulja za obradu koja ne sadrže halogene (osim emulzija i otopina) | 12 01 07 | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emulzije i otopine za obradu koje sadrže halogene | 12 01 08 | - | - | - | - | - | - |
| Emulzije i otopine za obradu koje ne sadrže halogene | 12 01 09 | Manipulativni plato, održavanje vozila i mehanizacije, demontaža starih vozila, postrojenja za tretman otpadnih voda i uljnih emulzija, postrojenje za reciklažu rabljenih ulja | - | 50 | NE | NE | Ugovor sa „KEMOKOP“ d.o.o. Tuzla broj 029/21 od 23.03.2021. godine o preuzimanju, skladištenju i zbrinjavanju opasnog otpada |
| Sintetska ulja za obradu | 12 01 10 | - | - | - | - | - | - |
| Hlorirana ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje na bazi mineralnih ulja | 13 02 04 | Manipulativni plato, održavanje vozila i mehanizacije, demontaža starih vozila | - | 0,01 | NE | NE | Zbrinjava se kao opasni otpad |
| Sintetska ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje | 13 02 06 | Manipulativni plato, održavanje vozila i mehanizacije, demontaža starih vozila | - | 0,01 | NE | NE | Zbrinjava se kao opasni otpad |
| Uljana voda iz odvajača ulje/voda | 13 05 07 | Postrojenja za tretman otpadnih voda i uljnih emulzija, postrojenje za reciklažu rabljenih ulja | - | 50 | NE | NE | Ugovor sa „KEMOKOP“ d.o.o. Tuzla broj 029/21 od 23.03.2021. godine o preuzimanju, skladištenju i zbrinjavanju opasnog otpada |
| Mješavine otpada iz pješčanih komora i odvajača ulje/voda | 13 05 08 | Manipulativni plato, Separator ulja i masti | 1 | - | NE | NE | Zbrinjava se kao opasni otpad |
| Napuštena vozila | 16 01 04 | Manipulativni plato, demontaža starih vozila | 1 | - | NE | NE | Zbrinjava se kao opasni otpad |

| Filteri za ulje | 16 01 07 | Manipulativni plato, održavanje vozila i mehanizacije, demontaža starih vozila | 0,001 | - | NE | NE | Zbrinjava se kao opasni otpad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eksplozivne komponente (npr. zračni jastuci) | 16 01 10 | Manipulativni plato, demontaža starih vozila | 0,001 | - | NE | NE | Zbrinjava se kao opasni otpad |
| Kočione obloge koje sadrže azbest | 16 01 11 | Manipulativni plato, održavanje vozila i mehanizacije, demontaža starih vozila | 0,001 | - | NE | NE | Zbrinjava se kao opasni otpad |
| Tekućine za kočnice | 16 01 13 | Manipulativni plato, održavanje vozila i mehanizacije, demontaža starih vozila | - | 0,01 | NE | NE | Zbrinjava se kao opasni otpad |
| Antifriz tekućine koje sadrže opasne materije | 16 01 14 | Manipulativni plato, održavanje vozila i mehanizacije, demontaža starih vozila | - | 0,001 | NE | NE | Zbrinjava se kao opasni otpad |
| Transformatori i kondenzatori koji sadrže PCB-e | 16 02 09 | - | - | - | - | - | - |
| Stara oprema koja sadrži PCB-e ili je onečišćena istim, a nije navedena pod 16 02 09 | 16 02 10 | - | - | - | - | - | - |
| Stara oprema koja sadrži klorofluorougljikovodike, HCFC, HFC | 16 02 11 | - | - | - | - | - | - |
| Stara oprema koja sadrži slobodni azbest | 16 02 12 |  | - | - | - | - | - |
| Stara oprema koja sadrži opasne komponente koje nisu navedene pod 16 02 09 do 16 02 12 | 16 02 13 | - | - | - | - | - | - |
| Opasne komponente izvađene iz stare opreme | 16 02 15 | - | - | - | - | - | - |
| Organski otpad koji sadrži opasne tvari | 16 03 05 | - | - | - | - | - | - |
| Olovne baterije | 16 06 01 | - | - | - | - | - | - |
| Staklo,plastika i drvo koje sadrže ili su onečišćeni opasnim tvarima | 17 02 04 | - | - | - | - | - | - |
| Metalni otpad onečišćen opasnim tvarima | 17 04 09 | - | - | - | - | - | - |
| Hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne tvari | 18 01 06 | - | - | - | - | - | - |
| Citotoksici i citostatici | 18 01 08 | - | - | - | - | - | - |
| Hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne tvari | 18 02 05 | - | - | - | - | - | - |
| Citotoksici i citostatici | 18 02 07 | - | - | - | - | - | - |
| Fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu | 20 01 21 | - | - | - | - | - | - |
| Odbačena oprema koja sadrži fluoro-klorougljikovodike | 20 01 23 | - | - | - | - | - | - |
| Baterije i akumulatori koji nisu navedeni pod 20 01 33 | 20 01 33 | Manipulativni plato, održavanje vozila i mehanizacije, demontaža starih vozila | 0,001 | - | NE | NE | Zbrinjava se kao opasni otpad |
| Odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23 koja sadrži opasne komponente | 20 01 35 | Manipulativni plato | 0,2 | - | NE | NE | Zbrinjava se kao opasni otpad |

5.2. Upravljanje otpadom koji nije opasan

| Otpadni materijal | Broj pod kojim se otpad vodi u Pravilniku o kategorijama otpada sa listama | Primarno mjesto nastajanja | Količine | Prerada ili odlaganje na lokaciji (metoda i lokacija) | Prerada, ponovna upotreba ili recikliranje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor) | Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i ugovarač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tona/ mjesec | m3 / mjesec |  |  |  |
| Piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverice i furnir koji nisu navedeni pod 03 | 03 01 05 |  | - | - | - | - | - |

| 01 04 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muljevi od obrade efluenta na mjestu nastanka koji nisu navedeni po 05 01 09 | 05 01 10 | - | - | - | - | - | - |
| Muljevi od obrade otpadnih voda u pogonu koji nisu navedeni u 06 05 02 | 06 05 03 | - | - | - | - | - | - |
| Otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i upotrebe (PFDU) premaza (boje, lakovi i staklasti emajli) ljepila, sredstva za brtvljenje i tiskarskih boja | 08 00 00 | - | - | - | - | - | - |
| Otpad od odmašćivanja koji nije naveden pod 11 01 13 | 11 0 14 | - | - | - | - | - | - |
| Strugotine i opiljci koji sadrže željezo | 12 01 01 | Manipulativni plato | 522,67 | - | Razdvajanje, usitnjavanje i presovanje |  | Prodaje se kao sekundarna sirovina „Odpad Pivka“ Slovenija, „Željezara“ Ilijaš, „Pobjeda“ d.d. Tešanj, „Livar“ d.o.o. Slovenija, „Boyimex SAS“ Hrvatska |
| Prašina i čestice koje sadrže željezo | 12 01 02 | - | - | - | - | - | - |
| Strugotine i opiljci obojenih metala | 12 01 03 | Manipulativni plato | 0,69 | - | Razdvajanje, usitnjavanje i presovanje |  | Prodaje se kao sekundarna sirovina „BH-Recycling“ d.o.o.Sarajevo |
| Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19) | 13 00 00 | - | - | - | - | - | - |
| Otpad od organskih otapala i rashladnih i reaktivnih goriva (osim 07 i 08) | 14 00 00 | - | - | - | - | - | - |
| Otpadna ambalaža; apsorbensi, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje, filtarski materijali i zaštitna odjeća koja nije specificirana na drugi način | 15 00 00 | - | - | - | - | - | - |
| Ambalaža od papira i kartona | 15 01 01 | Skladište za papir i karton | 36,36 | - | Trenutno odloženo u skladištu za papir i karton | Razdvajanje i presovanje | - |
| Ambalaža od plastike | 15 01 02 | Manipulativni plato | 0,0002 | - | - | Razdvajanje i presovanje | Trenutno odloženo u skladištu za papir i karton |
| Ambalaža od metala | 15 01 04 | Skladište za papir i karton | 0,495 |  |  | Razdvajanje i presovanje | Prodaje se kao sekundarna sirovina „BH-Recycling“ d.o.o.Sarajevo |

| Ambalaža od stakla | 15 01 07 | Manipulativni plato | 0,025 | - | - | - | Prodaje se kao sekundarna sirovina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stare gume | 16 01 03 | Manipulativni plato, održavanje vozila i mehanizacije, demontaža starih vozila | 0,0003 | - | NE | NE | Prodaje se kao sekundarna sirovina |
| Stara vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente | 16 01 06 | Manipulativni plato, demontaža starih vozila | 5 | - | NE | NE | Prodaje se kao sekundarna sirovina |
| Kočione obloge koje nisu navedene pod 16 01 11 | 16 01 12 | Manipulativni plato, održavanje vozila i mehanizacije, demontaža starih vozila | 0,01 | - | NE | NE | Prodaje se kao sekundarna sirovina |
| Antifriz tekućine koje nisu navedene pod 16 01 14 | 16 01 15 | Manipulativni plato, održavanje vozila i mehanizacije, demontaža starih vozila | - | 0,001 | NE | NE | - |
| Spremnici za tečni gas | 16 01 16 | Manipulativni plato, održavanje vozila i mehanizacije | 0,02 | - | NE | NE | Prodaje se kao sekundarna sirovina |
| Metali sa sadržajem željeza | 16 01 17 | Manipulativni plato | 0,03 | - | NE | NE | Prodaje se kao sekundarna sirovina |
| Obojeni metali | 16 01 18 | Manipulativni plato | 0,002 | - | NE | NE | Prodaje se kao sekundarna sirovina |
| Plastika | 16 01 19 | Skladište za papir i karton | 2,83 | - | Trenutno odloženo u skladištu za papir i karton | Razdvajanje i presovanje | - |
| Staklo | 16 01 20 | Manipulativni plato | 0,05 | - | NE | NE | Prodaje se kao sekundarna sirovina |
| Stara oprema koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 12 | 16 02 14 | - | - | - | - | - | - |
| Opasne komponente izvađene iz stare opreme koje nisu navedene po 16 02 15 | 16 02 16 | - | - | - | - | - | - |
| Organski otpad koji nije naveden pod 16 03 05 | 16 03 06 | - | - | - | - | - | - |
| Alkalne baterije (osim 16 06 03) | 16 06 04 | - | - | - | - | - | - |
| Ostale baterije i akumulatori | 16 06 05 | Manipulativni plato | 0,86 | - | - | NE | Prodaje se kao sekundarna sirovina „Grios“ d.o.o. Jajce fizička lica |

| Bakar, bronza, mesing | 17 04 01 | Manipulativni plato | 6,62 | - | - | Razdvajanje i usitnjavanje | Prodaje se kao sekundarna sirovina „BH-Recycling“ d.o.o.Sarajevo, fizička lica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminijum | 17 04 02 | Manipulativni plato | 1,9 | - | - | Razdvajanje i usitnjavanje | Prodaje se kao sekundarna sirovina „BH-Recycling“ d.o.o.Sarajevo, fizička lica |
| Olovo | 17 04 03 | Manipulativni plato | 0,002 | - | - | Razdvajanje i usitnjavanje | Prodaje se kao sekundarna sirovina „BH-Recycling“ d.o.o.Sarajevo |
| Cink | 17 04 04 | - |  | - | - | - | - |
| Željezo i čelik | 17 04 05 | Manipulativni plato | 374,4 | - | - | Razdvajanje i usitnjavanje | Prodaje se kao sekundarna sirovina fizičkim licima, „Saračević“ d.o.o. Tešanj, „Pobjeda“ d.d. Tešanj, Global metal construction, „Koalapaintings“ d.o.o. Tešanj |
| Mješani metali | 17 04 07 | - | - | - | - | - | - |
| Hemikalije koje nisu navedene pod 18 01 06 | 18 01 07 | - | - | - | - | - |  |
| Lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08 | 18 01 09 | - | - | - | - | - | - |
| Hemikalije koje nisu navedene pod 18 02 05 | 18 02 06 | - | - | - | - | - | - |
| Lijekovi koji nisu navedeni pod 18 02 07 | 18 02 08 | - | - | - | - | - | - |
| Otpad iz uređaja za upravljanje otpadom, postrojenja za prečišćavanje gradskih otpadnih voda i pripremu vode za piće i industrijsku upotrebu | 19 00 00 | - | - | - | - | - | - |
| Papir i karton | 19 12 01 | Manipulativni plato | 0,05 | - | NE | Razdvajanje i usitnjavanje | Prodaje se kao sekundarna sirovina |
| Metali sa sadržajem željeza | 19 12 02 | Manipulativni plato | 0,3 | - | NE | Razdvajanje i usitnjavanje | Prodaje se kao sekundarna sirovina |
| Obojeni metali | 19 12 03 | Manipulativni plato | 0,004 | - | NE | Razdvajanje i usitnjavanje | Prodaje se kao sekundarna sirovina |
| Plastika i guma | 19 12 04 | Manipulativni plato | 0,002 | - | NE | Razdvajanje i usitnjavanje | Prodaje se kao sekundarna sirovina |
| Staklo | 19 12 05 | Manipulativni plato | 0,4 | - | NE | Razdvajanje i usitnjavanje | Prodaje se kao sekundarna sirovina |
| Ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade koji nije naveden pod 19 12 11. | 19 12 12 | Manipulativni plato | 0,007 | - | NE | Razdvajanje i usitnjavanje | Prodaje se kao sekundarna sirovina |
| Papir i karton | 20 01 01 | Skladište za papir i karton | 20,41 | - | - | Razdvajanje i presovanje | Prodaje se kao sekundarna sirovina „NATRON Hayat“ d.o.o. Maglaj |
| Staklo | 20 01 02 | Manipulativni plato | 0,4 | - | NE | Razdvajanje i presovanje | Prodaje se kao sekundarna sirovina |
| Metali | 20 01 04 | Manipulativni plato | 0,56 | - | NE | Razdvajanje i presovanje | Prodaje se kao sekundarna sirovina |
| Odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23 | 20 01 36 | - | - | - | - | - | - |
| Plastika | 20 01 39 | - | - | - | - | - | - |
| Mješani komunalni otpad | 20 03 01 | Administrativne prostorije,korisnici usluga,prostorije za smještaj radnog osoblja | 0,03 | - | NE | NE | Ugovor sa JP „RAD“ d.d. Tešanj broj 2266/21 od 23.03.2021. godine |
| Otpad nastao čišćenjem kanalizacije | 20 03 06 | Administrativne prostorije,korisnici usluga,prostorije za smještaj radnog osoblja | - | 0,8 | NE | NE | Ugovor sa JP „RAD“ d.d. Tešanj broj 7597/21 od 18.10.2021. godine |
| Krupni otpad | 20 03 07 | Administrativne prostorije,prostorije za smještaj radnog osoblja | 0,03 | - | NE | NE | Ugovor sa JP „RAD“ d.d. Tešanj broj 2266/21 od 23.03.2021. godine |

6. Emisije u zrak

6.1. Glavne emisije u zrak

| Emisiono mjesto Ref. Br: | RME1 |
| --- | --- |
| Izvor emisije: | Kotao „TF“ (proizvođač ThermoFlux-Jajce; snaga 30-50 kW) |
| Opis: | Kotao služi za zagrijavanje objekta, kao gorivo koristi ugalj |
| Koordinate po državnom koordinatnom sistemu | X: 4943354.14; Y: 6501063.8; |
| Detalji o dimnjaku Dijametar: Visina (m): | Presjek: 0,2 x 0,2 m Visina: 9 m |
| Datum početka emitovanja: | Septembar 2014. |

6.2.1. Granične vrijednosti emisija zagađujućih supstanci

Prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje („Sl. novine FBiH“, br. 03/13) granične vrijenosti su date u sljedećoj tabeli:

| Zagađujuća materija | Granična visoka vrijednost mg/m³ |
| --- | --- |
| CO | 1000 |
| NOx | 400 |
| Krute čestice | 150 |

U skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definisanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Sl. novine FBiH“, br. 01/12) u sljedećoj tabeli date su granične vrijednosti:

| Zagađujuća materija | Period uzorkovanja | Granična vrijednost μg/m³ | Tolerantna vrijednost μg/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1 sat | 350 | 500 |
| SO2 | 24 sata | 125 | 125 |
| NO2 | 1 sat | 200 | 225 |
| NO2 | 24 sata | 85 | 125 |
| LČ10 | 24 sata | 50 | 75 |

# 6.3. Fugitivne i potencijalne emisije

Fugitivne emisije iz PD „EKO SERVIS“ d.o.o. Tešanj mogu nastati prilikom kretanja transportnih sredstava u krugu pogona i pri obradi sekundarnih sirovina. U svrhu određivanja zaprašenosti područja izvršeno je mjerenje taložnog praha na četiri mjerna mjesta unutar poslovnog kruga i dva mjerna mjesta na granicama kruga pogona. Nakon analize utvrđeno je da su rezultati za sva mjerenja ispod graničnih vrijednosti, zbog čega monitoring taložne prašine nije ni propisan važećom okolinskom dozvolom.

6.4. Emisije u zrak – Potencijalne emisije u zrak

| Emisiono mjesto (referentni broj) Prema priloženoj mapi | Opis | Uzrok (uslov) koji emisiju može da izazove | Detalji o emisiji (Potencijalna maksimalna emisija) (1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Materijal | mg/Nm3 | kg/h |
| Nije primjenjivo. Fugitivne emisija iz poslovnog kruga mogu nastati kao posljedica kretanja transportnih sredstava u krugu pogona i pri obradi sekundarnih sirovina. S obzirom da je izmjerene vrijednosti taložne prašine unutar i na granicama kruga PD „EKO SERVIS“ ispod dozvoljene granice ove emisije nisu ni razmatrane. |

7. Emisije u vode

7.1. Emisije u površinske vode

Emisiono mjesto: 3

| Emisiono mjesto Ref. Br: (ref.br mora biti isti kao na mapi lokacije) | RME 3 |
| --- | --- |
| Izvor emisije: | Oborinske vode, Voda iz separatora |
| Lokacija : | PD „EKO SERVIS“ d.o.o. Tešanj |
| Koordinate po državnom koordinatnom sistemu: | Y: 6501025.87; X: 4943381.69 |
| Ime recipijenta (rijeka, jezero...): | Otvoreni potok koji se ulijeva u Tešanjku |
| Protok recipijenta: | m3s-1 protok u sušnom periodu m3s-1 95% protok |
| Kapacitet prihvatanja zagađujućih materija: | kg/dan |

7.2. Emisije koje se ispuštaju u sistem javne  kanalizacije

| Emisiono mjesto Ref. Br: (Ref.br mora odgovarati broju na mapi lokacije) | RME2 |
| --- | --- |
| Mjesto povezivanja s kanalizacijom: | Iza Separatora AS TOP 20 RC/EO/PP |
| Koordinate u DKS-u | X: 4943373.37; Y: 6501115.92; |
| Naziv privrednog subjekta koje upravlja sistemom prikupljanja otpadnih voda: | Javno preduzeće „RAD“ d.d. Tešanj |
| Da li je kanalizacioni sistem priključen na uređaj za prečišćavanje? | - |
| Naziv konačnog recipijenta otpadnih voda iz kanalizacije: | Rijeka Tešanjka |

7.3. Ispuštanja u sistem javne  kanalizacije

Referentni broj emisionog mjesta: 2

| Parametar | Prije tretmana | Nakon tretmana (ispušteno) | Efikasnost uređaja za prečišćavanje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. prosječna vrijednost na dan (mg/l) | kg/dan | kg/godina | Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. prosječna vrijednost na dan (mg/l) | kg/dan | kg/godin a |  |
| Nema podataka o kvalitetu vode prije ulaska u separator AS TOP 20 RC/EO/PP a vrijednost pojedinih parametara kvaliteta vode dati su u izvještaju firme “TQM” d.o.o. Lukavac. |

7.3.1. Granične vrijednosti emisija supastanci i parametre kvaliteta otpadnih vode

Granične vrijednosti štetnih materija za tehnološke vode prije ispusta u prijemnik u skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadne vode u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Sl. novine FBiH“, br. 101/15 i 1/16) date su u sljedećoj tabeli:

| Parametar | Jedinica | Granična vrijednost |
| --- | --- | --- |
|  |  | Površinska vodna tijela | Javna kanalizacija |
| Temperatura | (0C) | 30 | 40 |
| Boja | - | - | - |
| Sadržaj rastvorenog kisika | (mgO2/l) | - | - |
| pH vrijednost | Ph jedinica | 6,5-9,5 | 6,5-9,5 |
| Elektroprovodljivost | (µS/cm) |  |  |
| Ukupne suspen. materije | (mg/l) | 35 | 400 |
| Taložive materije |  | 0,5 | 10,0 |
| HPK - Cr | (mgO2/l) | 125 | 700 |
| BPK5 | (mgO2/l) | 25 | 250 |
| Amonijačni azot (NH4 –N) | (mg/l) | 10 | 40 |
| Ukupni azot, N | (mg/l) | 15 | 100 |
| Ukupni fosfor, P | (mg/l) | 2,0 | 5,0 |
| Test toksičnosti | % otp. vode u razblaženju | >50% | - |
| Protok, Q | m3/dan |  |  |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | (mg/l) | 20 | 100 |

8. Emisije u tlo

Emisiono mjesto ili područje emisije:

| Referentna mapa lokacije Br. | Tokom sagledavanja stanja životne sredine na predmetnom obuhvatu nije rađena analiza zemljišta s obzirom da sama priroda tehnološkog procesa ne utiče na promjenu kvaliteta zemljišta sa aspekta značajnog i kontinuiranog zagađivanja, osim mogućih incidenata. |
| --- | --- |
| Emisiono mjesto ili područje emisije Ref. Br: |  |
| Način ispuštanja emisije: (bušotine, bunari, propustljivi slojevi, kvašenje, razbacivanje itd.) |  |
| Lokacija: |  |
| Koordinate po DKS-u: |  |
| Visina ispusta: (u odnosu na nadmorsku visinu recipijenta) |  |
| Vodna klasifikacija recepijenta (podzemnog vodnog tijela)1: |  |
| Ocjena osetljivosti podzemnog vodnog tijela na zagađenost (uključujući i stepen osetljivosti) : |  |
| Identitet i udaljenost izvora podzemnih voda koja su pod rizikom negativnog uticaja emisija (bunari, izvori itd.): |  |
| Identitet i udaljenost površinskih vodnih tijela koja su pod rizikom negativnog uticaja emisija: |  |

9. Buka

9.1. Emisija buke

| Izvor | Emisiono mjesto Ref. Br | Oprema Ref. Br | Zvučni pritisak (1) (dBA) na referentnu udaljenost | Periodi emisije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Buka od tehnoloških operacija (presovanje) | MM3 | - | 58 | Za vrijeme rada presa |
| Utovar/istovar iz prevoznih sredstava | MM4/MM5 | - | 59/55 | Periodični kratkotrajni intervali prilikom utovara/istovara iz prevoznih sredstava |
| Vozila koja dolaze/odlaze iz kruga firme | MM6/MM7 | - | 64/63 | Periodični kratkotrajni intervali prilikom ulaska/izlaska vozila iz kruga firme |

9.1.1. Granične vrijednosti emisija buke

Prema Zakonu o zaštiti od buke FBiH („Službene novine FbiH“, br. 110/12) Lokacija PD „EKO SERVIS“ d.o.o. Tešanj svrstava se u VI. zonu (Kombinovano – Industrijsko, skladišno, servisno i saobraćajno područje u naseljenom mjestu) za koju je dozvoljeni nivo buke Leq=65 dB (A) danju i Leq=55 dB (A) noću.

Na osnovu mjerenja koja su izvršena u dnevnom period dana, najveći nivo buke je iznosio L1 = 64 dB      ( A), prema tome se može zaključiti da su izmjereni nivoi buke u dozvoljenima granicama.

10. Opis stanja lokacije pogona/postrojenja i praćenje stanja okoliša

U narednoj tabeli dat je pregled rezultata mjerena emisije dimnih plinova iz toplovodnog kotla koji služi za zagrijavanje, urađen od firme „ESTA“ d.o.o. Busovača (Izvještaj broj:EZ-L-152-1/20 od 22.04.2020. godine).

10.1. Ocjena emisija u zrak

Tabela 1. Tabelaran prikaz izmjerenih vrijednosti koncentracija zagađujućih materija sa graničnim vrijednostima emisija (GVE)  zagađujućih materija u zrak

| Predmet ispitivanja: | Kotao | Datum mjerenja: | 22.04.2020. |
| --- | --- | --- | --- |
| Gorivo: | Ugalj | Vrijeme uzorkovanja: | 30 min |
| Referentni udio O2 : | 6% | Izmjereni O2/CO2 | 18,1/1,5% |
| Površina poprečnog presjeka dimnog kanala (m2): | 0,04 |
| Zagađujuće materije | Rezultati mjerenja svedeni na suhi gas i refereni udio O2 (mg/mn3) | Granična vrijednost emisije (mg/mn3) |
| Ugljen monoksid (CO) | 890 | 1000 |
| Azotni oksid (NOx) | 40 | 400 |
| Sumpor dioksid (SO2) | 150 | - |
| Čvrste čestice | 30 | 150 |

Prema izmjerenim vrijednostima zagađujućih materija u zrak, a koje se porede sa graničnim vrijednostima emisija (GVE) određene Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje („Sl. novine FBiH“, br. 03/13) ukazuju da su svi parametri ispod granične vrijednosti.

10.2. Ocjena uticaja ispuštanja emisija u sistem javne  kanalizacije

Operater je preduzeo određene mjere smanjenja emisija u vode, odnosno smanjenje zagađenja voda, čime se obezbjeđuje zaštita površinskih i podzemnih voda. Oborinske vode sa platoa se odvode preko slivniih rešetki i kanalizacije u trokomorni separator radi odvajanja mehaničkih nečistoća i ulja prije njihovog ispuštanja u javnu kanalizaciju. Ispitivanje kvaliteta efluenta iz separatora pokazalo je da kvalitet ispuštenih voda iz separatora zadovoljava propisane granične vrijednosti za ispust u javnu kanalizaciju, ali i u površinske vode, jer su izmjerene vrijednosti svih mjerenih parametara niže od dozvoljenih graničnih vrijednosti propisanih odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima opasnih i tehnoloških tvari za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik. Sve tehnološke vode sa lokacije operatora „EKO SERVIS“ d.o.o. Tešanj preko slivnika i unutrašnjeg kolektorskog sistema sa PVC cijevima Ø 150 mm odvode u separator za odvajanje taloga, masti i ulja, odnosno sve tehnološke vode sa lokacije operatera se prečišćavaju u ovom separatoru prije ispuštanja u postojeći oborinski kolektor prečnika Ø 1.000 mm. Analiza otpadne vode rađena je iz jednodnevnog kompozitnog uzorka na mjernom mjestu. U narednoj tabeli dati su rezultati monitoringa kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda sa platoa operatora EKO SERVIS“ d.o.o. Tešanj prije njenog ispuštanja u postojeći oborinski kolektor a potom u rijeku Tešanjku urađenog od firme „TQM“ d.o.o. Lukavac.

Tabela 2. Rezultati ispitivanja otpadnih voda prije ispuštanja u recipijent

| Parametar | Jedinica | Granična vrijednost | Rezultat |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Površinska vodna tijela | Javna kanalizacija | 13.11.2020. | 11.05.2021. |
| Temperatura | (0C) | 30 | 40 | 16,4 | 16,3 |
| Boja | - | - | - | 50 | 42 |
| Sadržaj rastvorenog kisika | (mgO2/l) | - | - | 5,3 | 5,1 |
| pH vrijednost | Ph jedinica | 6,5-9,5 | 6,5-9,5 | 6,7 | 7,61 |
| Elektroprovodljivost | (µS/cm) | - | - | 497 | 477 |
| Ukupne suspen. materije | (mg/l) | 35 | 400 | 24 | 20 |
| Taložive materije |  | 0,5 | 10,0 | 0,2 | 0,2 |
| HPK - Cr | (mgO2/l) | 125 | 700 | 53 | 42 |
| BPK5 | (mgO2/l) | 25 | 250 | 20 | 17 |
| Amonijačni azot (NH4 –N) | (mg/l) | 10 | 40 | 2,4 | 3,78 |
| Ukupni azot, N | (mg/l) | 15 | 100 | 5,4 | 5,8 |
| Ukupni fosfor, P | (mg/l) | 2,0 | 5,0 | 1,2 | 1,6 |
| Test toksičnosti | % otp. vode u razblaženju | >50% | - | 65,37 | 67,92 |
| Protok, Q | m3/dan | - | - | 1,12 | 1,12 |
| Specifični parametri |  |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | (mg/l) | 20 | 100 | 3,10 | 6,687 |

Rezultati ispitivanja otpadne vode, dati u prethodnoj tabeli, pokazuju da su svi parametri kvaliteta efluenta ispod graničnih vrijednosti za ispuštanje otpadne vode u okoliš ili sistem javne kanalizacije

## 10.3. Ocjena kvaliteta podzemnih voda

Na jugoistočnoj strani parcela na kojim su smješteni objekti operatera Eko-servis d.o.o. Tešanj protiče rijeka Tešanjka. Sve otpadne vode koje nastaju na platou uvode se u separator ulja i masti gdje se vrši tretman. Prečišćena otpadna voda se iz separatora, preko revizionog okna, odvodi prirodni recipijet. Sanitarno fekalne vode se odvode u  septičku jamu, koja se prazni po ukazanoj potrebi a preliv sa oborinskim vodama preko slivnih rešetaka odvodi se u prijemni šaht iz kojeg se preliv putem mjesne kanalizacije odvodi u prirodni recipijent. Stanje kvaliteta rijeke Tešanjke i na predmetnoj lokaciji nije poznat je se ne provodi monitoring kvaliteta vode na području Općine Tešanj.

11. Ocjena kvaliteta zemljišta

U zavisnosti od vlažnosti materijala i vremenskih uslova dolazi do obrazovanja određenih kategorija prašine. Prašina koja se obrazuje pri obradi sekundarnih sirovina najčešće je inertna, ali i pored toga ona je veoma štetna po zdravlje ljudi zbog otrovnosti i agresivnosti Najčešći izvori prašine pri obradi sekundarnih sirovina su kamionski transportni putevi, presipna mjesta, prese, te otvorene deponije i utovama mjesta. Rezultati mjerenja prašine na predmetnoj lokaciji, koju je izvršila  «ESTA» d.o.o. Busovača Poslovna jedinica Zavidovići, su zanemarljivi po neposrednu okolinu.

Tabela 3. Mjerenje količine prašine unutar poslovnog kruga:

| Mjerno mjesto | Koniometrijski izmjereni broj čestica po 1 cm3 | Gravimetrijski izmjerena prašina mg/m3 |
| --- | --- | --- |
| Nadstrešnica kod ulaza | 20 | 0,2 |
| Pored prostora za rezanje plinom | 30 | 0,3 |
| Pored prese za papir | 10 | 0,1 |
| Pored prese za metal | 90 | 0,9 |

Tabela 4. Mjerenje količine prašine na granici poslovnog kruga

| Mjerno mjesto | Koniometrijski izmjereni broj čestica po 1 cm3 | Gravimetrijski izmjerena prašina mg/m3 |
| --- | --- | --- |
| Pored izlazne kapije | 5 | 0,0 |
| Pored ulazne kapije | 2 | 0,0 |

# 12. Ocjena ambijentalne buke

|  | Geografska širina i dužina u decimalnim stepenima (5 Sjever, 5 Istok) |  | Nivo buke /dB(A | ) | Način smanjenja i prigušenja buke (metodi, načini, i sl.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L(A)eq | L(A)1 | L(A)max |  |
| Granica instalacije |  |  |  |  |  |
| Mjesto 1: | 44,634822 S; 18.00882 I | 57 | 66 | - | - |
| Mjesto 2: | 44,634623 S; 18.008537 I | 56 | 68 | - | - |
| Mjesto 3: | 44,63464 S; 18.008214 I | 58 | 65 | - | - |
| Mjesto 4: | 44,63504 S; 18.007683 I | 59 | 67 | - | - |
| Mjesto 5: | 44,635004 S; 18.008834 I | 55 | 62 | - | - |
| Mjesto 6: | 44,634779 S; 18.008766 I | 64 | 70 | - |  |
| Mjesto 7: | 44,634556 S; 18.008457 I | 63 | 69 | - |  |
| Lokacije osjetljive na buku |  |  |  |  |  |
| Mjesto 1: | - | - | - | - | - |
| Mjesto 2: | - | - | - | - | - |
| Mjesto 3: | - | - | - | - | - |
| Mjesto 4: | - | - | - | - |  |

# 13. Opis mjera za spriječavanje produkcije otpada kao i za povrat korisnog materijala iz otpada koji producira postrojenje

Ocjena upravljanja otpadom

| Naziv i broj otpada | Opis otpada | Godišnja količina proizvedenog otpada (t) | Godišnja količina obrađenog otpada (t) | Postupak obrade otpada i sistem smanjenja proizvodnje količina otpada | Otpad skladišten na lokaciji (metod, lokacija i ugovarač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlorirana ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje na bazi mineralnih ulja 13 02 04* | Otpad nastao održavanje vozila i mehanizacije, demontaža starih vozila | 1 m3 | 0 | Predaje se ovlaštenoj firmi na dalje zbrinjavanje | Ugovor sa „KEMOKOP“ d.o.o. Tuzla broj 029/21 od 23.03.2021. godine o preuzimanju, skladištenju i zbrinjavanju opasnog otpada |
| Sintetska ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje 13 02 06* | Otpad nastao održavanje vozila i mehanizacije, demontaža starih vozila | 1 m3 | 0 | Predaje se ovlaštenoj firmi na dalje zbrinjavanje | Ugovor sa „KEMOKOP“ d.o.o. Tuzla broj 029/21 od 23.03.2021. godine o preuzimanju, skladištenju i zbrinjavanju opasnog otpada |
| Mješavine otpada iz pješčanih komora i odvajača ulje/voda 13 05 08* | Otpad iz separator ulja i masti | 600 m3 | 0 | Predaje se ovlaštenoj firmi na dalje zbrinjavanje | Ugovor sa „KEMOKOP“ d.o.o. Tuzla broj 029/21 od 23.03.2021. godine o preuzimanju, skladištenju i zbrinjavanju opasnog otpada |
| Otpad od odmašćivanja koji sadrži opasne tvari 11 01 13* | Otpad nastao održavanje vozila i mehanizacije, manipulativnom platou, demontaža starih vozila, postrojenja za tretman otpadnih voda i uljnih emulzija, postrojenje za reciklažu rabljenih ulja | 1,2 | 0 | Predaje se ovlaštenoj firmi na dalje zbrinjavanje | Ugovor sa „KEMOKOP“ d.o.o. Tuzla broj 029/21 od 23.03.2021. godine o preuzimanju, skladištenju i zbrinjavanju opasnog otpada |
| Emulzije i otopine za obradu koje ne sadrže halogene 12 01 09* | Otpad nastao održavanje vozila i mehanizacije, demontaža starih vozila, postrojenja za tretman otpadnih voda i uljnih emulzija, postrojenje za reciklažu rabljenih ulja | 1,2 | 0 | Predaje se ovlaštenoj firmi na dalje zbrinjavanje | Ugovor sa „KEMOKOP“ d.o.o. Tuzla broj 029/21 od 23.03.2021. godine o preuzimanju, skladištenju i zbrinjavanju opasnog otpada |
| Uljana voda iz odvajača ulje/voda 13 05 07* | Otpad nastao iz postrojenja za tretman otpadnih voda i uljnih emulzija, postrojenje za reciklažu rabljenih ulja | 600 m3 | 0 | Predaje se ovlaštenoj firmi na dalje zbrinjavanje | Ugovor sa „KEMOKOP“ d.o.o. Tuzla broj 029/21 od 23.03.2021. godine o preuzimanju, skladištenju i zbrinjavanju opasnog otpada |
| Napuštena vozila 16 01 04* | Otpad nastao održavanje vozila i mehanizacije, manipulativnom platou, demontaža starih vozila | 12 | 0 | - | Predaje se ovlaštenoj firmi na dalje zbrinjavanje |

| Filteri za ulje 16 01 07* | Otpad nastao održavanje vozila i mehanizacije, manipulativnom platou, demontaža starih vozila | 0,012 | 0 | - | Predaje se ovlaštenoj firmi na dalje zbrinjavanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eksplozivne komponente (npr. Zračni jastuci) 16 01 10* | Otpad nastao održavanje vozila i mehanizacije, manipulativnom platou, demontaža starih vozila | 0,012 | 0 | - | Predaje se ovlaštenoj firmi na dalje zbrinjavanje |
| Kočione obloge koje sadrže azbest 16 01 11* | Otpad nastao održavanje vozila i mehanizacije, manipulativnom platou, demontaža starih vozila | 0,012 | 0 | - | Predaje se ovlaštenoj firmi na dalje zbrinjavanje |
| Tekućina za kočnice 16 01 13* | Otpad nastao održavanje vozila i mehanizacije, manipulativnom platou, demontaža starih vozila | 0,12 | 0 | - | Predaje se ovlaštenoj firmi na dalje zbrinjavanje |
| Antifriz tekućine koje sadrže opasne materije 16 01 14* | Otpad nastao održavanje vozila i mehanizacije, manipulativnom platou, demontaža starih vozila | 0,012 | 0 | - | Predaje se ovlaštenoj firmi na dalje zbrinjavanje |
| Baterije i akumulatori koji nisu navedeni pod 20 01 33* | Otpad nastao održavanje vozila i mehanizacije, manipulativnom platou, demontaža starih vozila | 0,012 | 0 | - | Predaje se ovlaštenoj firmi na dalje zbrinjavanje |
| Odbačena električna i elektronska oprema koja sadrži opasne komponente 20 01 35* | Otpad nastao održavanje vozila i mehanizacije, manipulativnom platou, demontaža vozila | starih | 2,4 | 0 | - | Predaje se ovlaštenoj firmi na dalje zbrinjavanje |
| Strugotine i opiljci koji sadrže željezo 12 01 01 | Željezni otpad |  | 6.300 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Prodaje se kao sekundarna sirovina „Odpad Pivka“ Slovenija, „Željezara“ Ilijaš, „Pobjeda“ d.d. Tešanj, „Livar“ d.o.o. Slovenija, „Boyimex SAS“ Hrvatska |
| Strugotine i opiljci obojenih metala 12 01 03 | Otpad obojenih metala |  | 8,28 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Prodaje se kao sekundarna sirovina „BH-Recycling“ d.o.o.Sarajevo |
| Ambalaža od papira i kartona 15 01 01 | Otpadna ambalaža od papira i kartona |  | 436,26 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Trenutno odloženo u skladištu za papir i karton |
| Ambalaža od plastike 15 01 01 | Otpadna ambalaža od plastike |  | 0,0024 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Trenutno odloženo u skladištu za papir i karton |
| Ambalaža od metala 15 01 04 | Aluminijske limenke |  | 5,94 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Prodaje se kao sekundarna sirovina „BH-Recycling“ d.o.o.Sarajevo |
| Ambalaža od stakla 15 01 07 | Otpadna ambalaža od stakla |  | 0,3 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Trenutno odloženo u skladištu za papir i karton |

| Stare gume 16 01 03 | Otpad nastao održavanje vozila i mehanizacije, manipulativnom platou, demontaža starih vozila | 0,0036 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Prodaje se kao sekundarna sirovina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stara vozila koja ne sadrže ni tečnost ni druge opasne komponente 16 01 06 | Otpad nastao na manipulativnom platou, demontaža starih vozila | 60 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Prodaje se kao sekundarna sirovina |
| Kočione obloge (koje nisu navedene pod 16 01 11) 16 01 12 | Otpad nastao održavanje vozila i mehanizacije, manipulativnom platou, demontaža starih vozila | 0,12 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Prodaje se kao sekundarna sirovina |
| Antifriz tečnosti (koje nisu navedene pod 16 01 14) 16 01 15 | Otpad nastao održavanje vozila i mehanizacije, manipulativnom platou, demontaža starih vozila | 0,012 | 0 | - | Predaje se ovlaštenoj firmi na dalje zbrinjavanje |
| Spremnici za tečni gas 16 01 16 | Otpad nastao na manipulativnom platou, demontaža starih vozila | 0,24 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Prodaje se kao sekundarna sirovina |
| Metali sa sadržajem željeza 16 01 17 | Otpad nastao na manipulativnom platou | 0,36 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Prodaje se kao sekundarna sirovina |
| Obojeni metali 16 01 18 | Otpad nastao na manipulativnom platou | 0,024 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Prodaje se kao sekundarna sirovina |
| Plastika 16 01 19 | Najlon | 33,9 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Trenutno odloženo u skladištu za papir i karton |
| Staklo 16 01 20 | Otpad od stakla | 0,6 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Trenutno odloženo u skladištu za papir i karton |
| Ostale baterije i akumulatori 16 06 05 | Baterije i akumulatori | 10,276 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Prodaje se kao sekundarna sirovina „Grios“ d.o.o. Jajce fizička lica |
| Bakar, bronza, mesing 17 04 01 | Dijelovi od bakra, bronze i mesinga | 5,131 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Prodaje se kao sekundarna sirovina „BH-Recycling“ d.o.o.Sarajevo, fizička lica |
| Aluminijum 17 04 02 | Dijelovi od aluminija | 22,7811 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Prodaje se kao sekundarna sirovina „BH-Recycling“ d.o.o.Sarajevo, fizička lica |
| Olovo 17 04 03 | Dijelovi od olova | 0,0164 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Prodaje se kao sekundarna sirovina „BH-Recycling“ d.o.o.Sarajevo |
| Željezo i čelik 17 04 05 | Otpad od željeza i čelika | 4.492,659 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Prodaje se kao sekundarna sirovina fizičkim licima, „Saračević“ d.o.o. Tešanj, „Pobjeda“ d.d. Tešanj, Global metal construction, „Koalapaintings“ d.o.o. Tešanj |
| Papir i karton 19 12 01 | Otpad od drveta i kartona | 0,6 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Trenutno odloženo u skladištu za papir i karton |
| Metali sa sadržajem željeza 19 12 02 | Metalni otpad sa sadržajem željeza | 3,6 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Prodaje se kao sekundarna sirovina fizičkim licima, „Saračević“ d.o.o. Tešanj, „Pobjeda“ d.d. Tešanj, Global metal construction, „Koalapaintings“ d.o.o. Tešanj |
| Obojeni metali 19 12 03 | Otpad od obojenih metala |  | 0,048 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Prodaje se kao sekundarna sirovina „BH-Recycling“ d.o.o.Sarajevo, fizička lica |
| Plastika i guma 19 12 04 | Otpad od plastike i gume |  | 0,024 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Trenutno odloženo u skladištu za papir i karton |
| Staklo 19 12 05 | Otpad od stakla |  | 4,8 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Trenutno odloženo u skladištu za papir i karton |
| Ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade koji nije naveden pod 19 12 11 19 12 12 | Ostali otpad |  | 0,084 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Trenutno odloženo u skladištu za papir i karton |
| Papir i karton 20 01 01 | Otpad od papira i kartona |  | 244,926 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Prodaje se kao sekundarna sirovina „NATRON Hayat“ d.o.o. Maglaj |
| Staklo 20 01 02 | Otpad od stakla |  | 4,8 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Trenutno odloženo u skladištu za papir i karton |
| Metali 20 01 04 | Metalni otpad |  | 6,72 | 0 | Prodaje se kao sekundarna sirovina | Prodaje se kao sekundarna sirovina fizičkim licima, „Saračević“ d.o.o. Tešanj, „Pobjeda“ d.d. Tešanj, Global metal construction, „Koalapaintings“ d.o.o. Tešanj |
| Mješani komunalni otpad 20 03 01 | Otpad koji nastaje u administrativnim prostorijama i od korisnika usluga | 1 | o | 0 | Ugovor sa JP „RAD“ d.d. Tešanj broj 2266/21 od 23.03.2021. godine |
| Otpad nastao čišćenjem kanalizacije 20 03 06 | Otpad nastao čišćenjem kanalizacije | 9,6 | 0 | 0 | Ugovor sa JP „RAD“ d.d. Tešanj broj 7597/21 od 18.10.2021. godine |
| Krupni otpad 20 03 07 | Krupni otpad | 0,36 | 0 | 0 | Ugovor sa JP „RAD“ d.d. Tešanj broj 2266/21 od 23.03.2021. godine |

14. Opis predloženih mjera za sprečavanje ili smanjenje emisija i/ili produkcije otpada iz postrojenja i rokovi za njihovu realizaciju

Prevencija emisije u zrak U cilju sprečavanja i minimiziranja emisija zagađujućih materija u zrak potrebno je provoditi sljedeće mjere: Obavezno koristiti energente sa niskim sadržajem emisija otpadnih gasova u zrak; Tokom rada koristiti samo ispravna i redovno servisirana transportna vozila koja ne ispuštaju zagađujuće materije u zrak iznad propisanih graničnih vrijednosti; Kvasiti i čistiti manipulativni plato u sušnom periodu radi smanjenja emisija prašine i čestica od transportnih sredstava; Obezbijediti nadzor nad pravilnom manipulacijom otpadnim vodama i uljnim emulzijama prilikom transporta, odnosno prevoz vršiti namjenskim vozilima koja onemogućavaju curenje i prosipanje, u cilju sprečavanja širenja emisija neprijatnih mirisa; Privremeno skladištenje otpadnih voda i uljnih emulzija, osnosno zauljenih krupnih čestica vrsiti samo u ispravne posude. Prevencija emisija u vode U cilju sprečavanja i minimiziranja emisija zagađujućih materija u vode potrebno je provoditi sljedeće mjere: - Investitor je dužan primjeniti sve mjere naložene u važećoj Vodnoj dozvoli; Vršiti redovno kontrolu kvaliteta efluenta prema važećem Pravilniku; Sve zauljene vode sa platoa odvoditi u separator ulja i masti; Oborinske vode sa krova objekata preko sabirnog šahta ispuštati u javnu kanalizaciju. Prevencija emisija u zemljište U cilju zemljišta potrebno je provoditi sljedeće mjere: Redovno održavati tehničku ispravost vozila u cilju sprečavanja curenja ulja i goriva iz vozila; Sve zauljene vode sa platoa odvoditi u separator ulja i masti na prečišćavanje, u cilju sprečavanja zagađenja zemljišta; Prevencija buke U cilju sprečavanja i minimiziranja emisija buke potrebno je provoditi sljedeće mjere: Poštovati predviđeno radno vrijeme dovoza potrebnih pomoćnih materijala i sirovina, a rad predvidjeti tokom dnevnog perioda; Preventivno održavati korištenu mehanizaciju; Održavati tehnički ispravnom instalisanu opremu;

Produkcija otpada, odnosno nekontrolirano rasipanje koje učestvuju u tehnološkom procesu operatera je veoma ograničena i kao potencijalna pojava, svedena na najniže mjere. Sistem toka sirovina u tehničko – tehnološkom procesu obezbjeđuju uslove sprečavanja produkcije otpada. Otpada koji nastaje tokom rada postrojenja sakuplja se odvojena po vrstama. Otpad koji nastaje tokom korištenja postrojenja smiju preuzimati/skupljati samo pravne osobe koje zadovoljavaju uvjete propisane Zakonom o otpadu. Voditi evidenciju o vrstama, količini, mjestu nastanka, načinu i mjestu skladištenja, obrađivanja i odlaganja otpada. Otpadni mulj iz separatora riješen je Ugovorima o preuzimanju s ovlaštenim privrednim društvima za tu djelatnost. U cilju sprečavanja nastanka otpada koji bi mogao negativno uticati na okolinu na lokaciji operatora PD „Eko servis“ d.o.o. Tešanj preduzimaju se slijedeće mjere: Kontejneri za odlaganje svih vrsta otpada moraju biti zatvorenog tipa, vodonepropusni i postavljeni na čvrstoj podlozi tokom korišćenja predmetnog objekta; Apsorbente, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitnu odjeću tretirati kao opasni otpad i zbrinjavati sa ovlaštenim preduzećem: Oborinske vode sa vanjskog manipulativnog platoa koje mogu biti onečišćene masnoćama i mehaničkim nečistoćama sa radnih odvode se instalisanim slivnicima u separator ulja i masti. U separatoru u posebnoj komori sakuplja se masni talog koji se redovno prazni i čisti od strane ovlaštene firme sa kojom društvo ima sklopljen ugovor o održavanju i konačnom tretmanu; Sladištenje sirovina i gotovih proizvoda vrši se na adekvatan način u saradnji sa institucijom ovlaštenom za zbrinjavanje ove vrste otpada; Slivne rešetke na vanjskom manipulativnom platou od strane radnog osoblja redovno se čiste od taloga pjeska pomješanog sa ostacima masnoća; - Tokom pranja i sapiranja vanjskog manipulativnog platoa radno osoblje strogo vodi računa da ostaci zamašćenog ulja i goriva ne dospiju u kanalizaciju; Kruti otpad koji nastaje od administrativnog i drugog radnog osoblja, (papir, karton, PVC ambalaža, staklo i sl.) i dr. Papir, karton se prodaju, dok se mješani komunalni otpad redovno odvozi na deponiju komunalnog otpada. Ambalaža se ustupa gradskom komunalnom preduzeću. U cilju sprečavanja ili smanjenja produkcije otpada, operator/investitor je dužan uspostaviti monitoring otpada, te ustrojiti i uredno voditi evidenciju otpada po vrsti i količini, koja se uredno mora voditi od strane odgovornog lica za upravljanje otpadom (referent za provođenje mjera zaštite zaštite na radu). Lice odgovorno za upravljanje otpadom je dužno tačno evidentirati svaku opasnu situaciju ili nesreću sa navođenjem svih aktivnosti na eliminisanje ili smanjenje intenziteta tih nesreća. Na kraju svake kalendarske godine ovo lice popunjava poseban obrazac, koji je dat u prilogu pod nazivom ˝obrazac za evidentiranje opasnih situacija i nesreća i sa pregledom poduzetih akcija na ublažavanju njihovog uticaja na okoliš˝. Svaki ekološki incident mora biti odmah prijavljen nadležnoj inspekciji. Kompletna dokumentacija koja se ustrojava i vodi u pogledu očuvanja životne sredine se čuva u arhivi Investitora. Postupanje sa otpadom svih vrsta nastalom objektima operatora, što uključuje poduzimanje mjera za sprečavanje produkcije i povrat (recikliranje) korisnog materijala iz otpada, detaljno je opisano u Planu upravljanja otpadom, koji je dostavljen u prilog ovog Zahtjeva.

15. Opis planiranog monitoringa i planiranih mjera za smanjenje emisija

15.1. Monitoring emisija i mjesta uzimanja uzoraka

Privredni subjekt nema kontrolisanih mjesta emisije u zrak i vodu. Grijanje objekata vrši se pomoću toplovodnog kotla koji sagorijeva ugalj. Oborinske vode sa platoa se odvode preko slivnih rešetki i kanalizacije u trokomorni separator radi odvajanja mehaničkih nečistoća i ulja prije njihovog ispuštanja u javnu kanalizaciju. izgrađena je nepropusna interna kanalizacija za disponiranje sanitarno-fekalnih otpadnih voda u septičku jamu, koju povremeno čisti preduzeće s kojim operator ima ugovorene odnose. Redovno se vrši čišćenje slivnika, slivnih i odvodnih kanala od taloga i mulja.

Referentni broj emisionog mjesta: 1

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O2 | Jednom godišnje | Pristupačno | Usisavanje uzorka otpadnih dimnih plinova u analizator dimnih plinova | Paramagnetizam |
| CO | Jednom godišnje |  |  | Nedsperzivna infracrvena metoda |
| CO2 | Jednom godišnje |  |  | Nedsperzivna infracrvena metoda |
| SO2 | Jednom godišnje |  |  | Nedsperzivna infracrvena metoda |
| NOx | Jednom godišnje |  |  | Hemiluminiscencija |
| Dimni broj | Jednom godišnje |  | Usisavanje uzorka pomoću ručne pumpe sa filterom | Vizuelno poređenje sa Bacharach skalom |

Referentni broj emisionog mjesta: 2

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | Dva puta godišnje | Pristupačno | Mjerenje na mjestu uzimanja uzorka | BAS DIN 38404-4:2010 |
| Boja | Dva puta godišnje |  | Uzimanje uzorka otpadne vode iz revizionog okna | BAS EN ISO 7887:2013 |
| Sadržaj rastvorenog kisika | Dva puta godišnje |  |  | BAS EN 5814:2014 |
| pH vrijednost | Dva puta godišnje |  |  | BAS EN ISO 10523:2013 |
| Elektroprovodljivost | Dva puta godišnje |  |  | BAS EN 27888:2002 |
| Ukupne suspen. materije | Dva puta godišnje |  |  | BAS EN 872:2006 |
| Taložive materije | Dva puta godišnje |  |  | EPA 2540F:2011 |
| HPK - Cr | Dva puta godišnje |  |  | Standard metoda 5220C APHA-AWWA-WEF:2011 |
| BPK5 | Dva puta godišnje |  |  | BAS ISO 5815-1:2004 |
| Amonijačni azot (NH4 –N) | Dva puta godišnje |  |  | BAS ISO 7150:2002 |
| Ukupni azot, N | Dva puta godišnje |  |  | RAČUNSKI METOD |
| Ukupni fosfor, P | Dva puta godišnje |  |  | BAS ISO 6878:2006 |
| Test toksičnosti | Dva puta godišnje |  |  | BAS EN ISO 6341:2014 |
| Teško hlapive lipofilne tvari(ukupna ulja i masti) | Dva puta godišnje |  |  | JUS.H.Z1150 VII:1972 RU 806 54 45:2014 |
| Protok, Q | Dva puta godišnje |  | Mjerenje na mjestu uzimanja uzorka | Interni metod po RU 80654147 |

15.2. Mjerna mjesta i monitoring okoliša

PD “EKO SERVIS” d.o.o. Tešanj na dva mjesta kontroliše parametre emisije (emisiono mjesto 1 – zrak, emisiono mjesto 2 – voda)

Referentni broj emisionog mjesta: 1

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ugljen monoksid (CO) | Jednom godišnje | Pristupačno | Usisavanje uzorka otpadnih dimnih plinova u analizator dimnih plinova | Nedsperzivna infracrvena metoda |
| Azotni oksid (NOx) |  |  |  | Hemiluminiscencija |

Referentni broj emisionog mjesta: 2

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | Jednom godišnje | Pristupačno | Mjerenje na mjestu uzimanja uzorka | BAS DIN 38404-4:2010 |
| Boja | Jednom godišnje |  | Uzimanje uzorka otpadne vode iz revizionog okna | BAS EN ISO 7887:2013 |
| Sadržaj rastvorenog kisika | Jednom godišnje |  |  | BAS EN 5814:2014 |
| pH vrijednost | Jednom godišnje |  |  | BAS EN ISO 10523:2013 |
| Elektroprovodljivost | Jednom godišnje |  |  | BAS EN 27888:2002 |
| Ukupne suspen. materije | Jednom godišnje |  |  | BAS EN 872:2006 |
| Taložive materije | Jednom godišnje |  |  | EPA 2540F:2011 |
| HPK - Cr | Jednom godišnje |  |  | Standard metoda 5220C APHA-AWWA-WEF:2011 |
| BPK5 | Jednom godišnje |  |  | BAS ISO 5815-1:2004 |
| Amonijačni azot (NH4 –N) | Jednom godišnje |  |  | BAS ISO 7150:2002 |
| Ukupni azot, N | Jednom godišnje |  |  | RAČUNSKI METOD |
| Ukupni fosfor, P | Jednom godišnje |  |  | BAS ISO 6878:2006 |
| Test toksičnosti | Jednom godišnje |  |  | BAS EN ISO 6341:2014 |
| Teško hlapive lipofilne tvari(ukupna ulja i masti) | Jednom godišnje |  |  | JUS.H.Z1150 VII:1972 RU 806 54 45:2014 |
| Protok, Q | Jednom godišnje |  | Mjerenje na mjestu uzimanja uzorka | Interni metod po RU 80654147 |

Monitoringom na lokaciji je predviđeno mjerenje buke i emisije prašine prema sljedećem:

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Buka | Jednom godišnje | Na granicama parcele prema najbližim stambenim objektima | 15 minutni uzorci | Standard BAS ISO 1996:2008 |
| Emisija prašine | Svake tri godine | Osiguran pristup mjernim mjestima-ulaz,prostor za rezanje plinom, presa za parir, presa za metal | - | Standard JUS Z.BO. 001/71 |

##### 15.3. Mjere planirane za monitoring proizvodnje, nastanka otpada i emisija

Tri su osnovna tipa industrijskog monitoringa:

- monitoring emisije (monitoring emisija u okoliš),

- procesni monitoring, monitoring fizičkih i hemijskih parametara (npr. pritisak, temperatura, itd), koristeći se kontrolom procesa i optimiziranjem procesne tehnike, fabrike smanjuju svoj negativni uticaj na okoliš,

- monitoring uticaja, (monitoring nivoa polutanata koji zahvat emitira u okoliš i njihov uticaj na lokalni ekosistem).

Mjere planirane za monitoring proizvodnje, nastanak otpada i emisija mogu se podijeliti na sljedeće aktivnosti:

- voditi urednu evidenciju u koju će biti upisani podaci važni za rad pogona (vrijeme rada ključne opreme), podaci o količini i načinu odlaganja nastalog otpada, količinu utrošenih sirovina i pomoćnih materijala,

- pratiti količine utrošenih energenata, vode i električne energije,

- voditi evidenciju o kvarovima opreme,

- kontrolirati i čistiti sve odvodne kanale najmanje jednom mjesečno,

- vršiti redovnu kontrolu ispravnosti opreme, voditi evidenciju o pregledu opreme,

- voditi evidenciju o čišćenju septičke jame i voditi pismene zabilješke o datumu čišćenja i količini iscrpljene vode i mulja,

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine F BiH“, br. 33/03) PD ''EKO SERVIS'' d.o.o Tešanj treba da imenuje odgovornu osobu za sprovođenje navedenih mjera, kao i za realizaciju svih aktivnosti u cilju zaštite okoliša.

16. Usklađenost emisija iz pogona/postrojenja sa najboljim raspoloživim tehnikama (NRT)

Opisati ukratko glavne alternative prijedloga sadržanih u zahtjevu, ukoliko ih ima.

PD ''EKO SERVIS'' d.o.o Tešanj nije radilo usklađenost sa najboljim raspoloživim tehnikama.

# 17. Program za unapređenje rada pogona/postrojenja

Privredno društvo nema Program unapređenja pogona u skladu sa NRT jer ne postoji dokument sa najboljim raspoloživim tehnologijama za instalisana postrojenja.

18. Izvještavanje

Operator mora Izvještavati Federalno ministarstvo okoliša i turizma o godišnjim emisijama zagađivanja na način kako je to propisano odredbama Poglavlja IV Pravilnika o registrima postrojenja i zagađivanjima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/07) tako što će podatke unositi u elektronske obrasce postavljene na http:/www.prtr.fmoit.gov.ba. Izvještaji moraju biti poslani najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja.

Operator je dužan bez odlaganja prijaviti svaku vanrednu situaciju koja značajno utiče na okoliš.

19. Period važenja dozvole

Ova okolinska dozvola važi 5 (pet) godina od dana uručenja rješenja strankama.

Obrazloženje

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dana 28.09.2021. godine zaprimilo zahtjev za obnovu okolinske dozvole za sistem prečišćavanja otpadnih voda i uljnih emulzija operatora  „EKO SERVIS“ d.o.o. Tešanj, kojeg je izradilo ovlašteno pravno lice Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici. Pravni osnov za izdavanje okolinske dozvole sadržan je u Poglavlju X. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21) i Prilog I. Lista pogona i postrojenja za koje Federalno ministarstvo izdaje okolinsku dozvolu Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/21), na osnovu kojih je utvrđeno da operator pripada postrojenjima i djelatnostima definisanim pod tačkom 5.1. Zbrinjavanje ili iskorištavanje opasnog otpada kapaciteta većeg od 20 tona na dan.

Uz zahtjev je dostavljena sljedeća dokumentacija:

- Rješenje o okolinskoj dozvoli za vakum evaporator ECO 2000 DPE_HP za prečišćavanje otpadnih ulja i emulzija broj UPI-05-12-23-11-42/16 od 06.06.2016. godine izdate od federalnog ministarstva okoliša i turizma,

- Rješenje o okolinskoj dozvoli za otkup, proizvodnju i preradu sekundarnih sirovina, export-import EKO SERVIS d.o.o. Tešanj broj: 12-23-3002-1/14 od 26.11. 2020. godine izdato od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline,

- Dozvola za upravljanje otpadom i njegovo odlaganje Društvu za otkup, proizvodnju i preradu sekundarnih sirovina export-import EKO SERVIS d.o.o. Tešanj, broj: 12-19-01536/21 od 11.05.2021. godine izdato od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline,

- Rješenje o vodnoj dozvoli broj: UP-I/25-3-40-396-4/16 od 17.10.2016. godine, izdato od starne  Agencije za vodno područje sliva rijeke Save,

- Rješenje o upotrebi građevine broj: 12-23-4130 od 12.12.2011. godine izdato od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline,

- Zemljoknjižni izvadak za parcele na kojima se nalazi privredno društvo EKO SERVIS d.o.o. Tešanj,

- Izvod iz prostorno planske dokumentacije – Općina Tešanj – Namjena površina,

- Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza broj: 04/1-17-1-UPRJ/1-6997-2/17 od 27.11.2017. godine, izdato od strane Uprave za indirektno oporezivanje BiH,

- Ugovor sa KEMOKOP d.o.o. Tuzla o preuzimanju i skladištenju opasnog otpada broj: 229/21 od 23.03.021. godine,

- Plan upravljanja otpadom

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dopisom broj: UPI 05/2-02-19-5-202/21-I SC od 12.11.2021. godine i 04.02. 2022. godine zatražilo dopunu zahtjeva, a koju je ovo Ministarstvo zaprimilo dana  23.02. 2022. godine.

Dana 21.03.2022. godine dopisom broj: UPI 05/2-02-19-5-202/21-III SC zatražena je dopuna zahtjeva, koju je operator dostavio dana 09.05.2022. godine.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dopisom od 18.05.2022. godine zatražilo zapisnike o inpekcijskom nadzoru od strane federalne uprave za inspekcijske poslove. Dana 16.06.2022. godine Federalna uprava za inspekcije poslove je dostavila zapisnike o inspekcijskom nadzoru:

- Zapisnik broj: UP1-10-19-3-00035/2021-1004-P-1004-1-P od 26.07.2021. godine

- Zapisnik broj: UP1-10-19-3-04631/2021-1004-5-P od 26.10.2021. godine

Rješenjem br. UP1-10-19-3-04631/2021-1004-2-P od 23.08.2021. godine operatoru je naloženo d podnese zahtjev za obnovu okolinske dozvole i da dostavi podatke za registar zagađivača za 2020. godinu. Aktom br. 279/21 od 27.09.2021. godine operator je izvijestio inspektora o izvršenju upravne mjere.

Dana 20.05 2022. godine ovo ministarstvo je zatražilo dopunu zahtjeva broj: UPI 05/2-02-19-5-202/21-IV i dostavilo očitovanje broj: UPI 05/2-02-19-5-202/21-V po dopunjenom zahtjevu od 09.05.2022. godine.

Očitovanjem na gore spomenutu dopunu zahtjeva navedeno je da će Federalno ministarstvo okoliša i turizma uzeti u proceduru dopunjeni zahtjev za obnovu okolinske dozvole koji se odnosi na postojeće pogone i postrojenja, izuzimajući tek planirana postrojenja. Naime, na osnovu obrazca o prijavi o promjeni u radu pogona/postrojenja koje je ovo Ministarstvo zaprimilo dana 23.02.2022. godine, utvrđeno je da se radi o značajnoj promjeni u radu za koju je u skladu sa Uredbom o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21) potrebno provesti proceduru prethodne procjene uticaja na okoliš, jer se navedene aktivnosti nalaze u Prilogu II navedene Uredbe.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u skladu sa članom 88. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21) obavijestilo je zainteresirane strane i stanovnike Općine  Tešanj, Zeničko-dobojskog kantona o podnesenom zahtjevu za izdavanje obnove okolinske dozvole opearatoru „EKO SERVIS“ d.o.o. Tešanj dopisom UPI 05/2-02-19-5-202/21-VI od 16.06.2022. godine, objavom u dnevnim novinama „Oslobođenje“ od 17.06.2022. godine i i putem web stranice ministarstva:

https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi/javni-uvid-u-zahtjev-za-izdavanje-okolisne-dozvole-za-operatera-eko-servis-tesanj-za-otkup-proizvodnju-i-preradu-sekundarnih-sirovina-na-lokaciji-pd-eko-servis-d-o-o-tesanj od 14.04.2022. godine. U zakonskom roku nisu pristigla mišljenja i primjedbe zainteresovane javnosti.

Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – sektor za okolinske dozvole, procjenu uticaja na okoliš i čiste tehnologije, ul. Hamdije Čemerlića br.2, Sarajevo. Primjedbe na zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogle su se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana objavljivanja na web adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Nacrt rješenja okolinske dozvole objavljen na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma: ______________________________________________________________________

Na osnovu izloženog, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je ocijenilo da su se stekli uvjeti za izdavanje - obnovu okolinske dozvole za pogone i postrojenja operatoru „EKO SERVIS“ d.o.o. Tešanj te da će se propisanim mjerama zadovoljiti zakonom propisani nivo zaštite okoliša, te je u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša, tako da je doneseno rješenje kao u dispozitivu.

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku, te protiv njega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prijepisu.

U skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“ broj: 43/13) podnosilac zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun kod UNION banke d.d. Sarajevo.

S poštovanjem,

M I N I S T R I C A

dr. Edita Đapo

Dostaviti:

- „EKO SERVIS“ d.o.o. Tešanj

Poslovna zona Vila br.41, 74 260 Tešanj

- Općina Tešanj

Trg alije Izetbegovića 11, 74 260 Tešanj

- Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline

Kučukovići 2, 72 000 Zenica

- Federalna uprava za inspekcijske poslove,

Fehima efendije Čurčića 6, Sarajevo 71000

- Sektor za okolišne dozvole, procjenu uticaja na okoliš, registar i čiste tehnologije

- arhiva

# Footnotes

Lista prioritetnih supstanci  je usaglašena sa tabelom 1. Uredbe o opasnim i štetnim materijama u vodama (Sl. novine FBiH, broj 43/07).

# Text boxes

### Bosnia and Herzegovina

### Federation of Bosnia and Herzegovina

### FBiH MINISTRY OF

### ENVIRONMENT AND TOURISM