NETEHNIČKI REZIME

1 	OPIS PREDLOŽENOG PROJEKTA

Operator PD “Aida Commerce” d.o.o. Sarajevo, na lokaciji u ulici Pijačna br. 5, općina Ilidža  obavlja djelatnost upravljanja otpadnim materijalima prema:

a) Rješenju Federalnog ministarstva okoliša i turizma broj: UPI 05/2-23-11-73/14 MK, Sarajevo, 20.06.2014. godine kojim je izdata okolinska dozvola za upravljanje otpadm (sakupljanje, transport, obrada i privremeno skladištenje sekundarnih sirovina, elektroničkog otpada i prečišćavanje otpadnih voda). Ukupni kapacitet upravljanja otpadnim materijalima po ovoj okolinskoj dozvoli iznosi:

-  	obrada sekundarnih sirovina				10.914 tona/god.

-  	obrada električnog I elektroničkog otpada 		3.600 tona/god. i

-   	prečišćavanje otpadnih voda 				1.200 m3/god.

b) Rješenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma broj: UPI 05/2-23-11-149/14 MK, Sarajevo, 16.12.2014. godine, kojim je izdata okolinska dozvola za sakupljanje, transport, privremeno skladištenje, tretman i obradu potencijalnog infektivnog i infektivnog medicinskog otpada. Ukupni kapacitet upravljanja otpadnim materijalima po ovoj okolinskoj dozvoli iznosi:

-  	otpad koji nastaje kod zaštite ljudi I životinja:		25 tona/god.

- 	solidificirani otpad:					1,5 tona/god.

Za sve ove poslove operator “Aida Commerce” d.o.o. Saraejvo registrovan kod općinskog suda u Sarajevu. Takođe, za obavljanje registrovanih djelatnosti operator “Aida Commerce” d.o.o. Sarajevo je dobio Rješenje o izdavanju dozvole za upravljanje otpadom PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo, Kanton Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05-23-1477/18 III MG, Sarajevo, 29.06.2018. godine.

Obavljanje registrovanih djelatnosti upravljanja  otpadnim materijalima operater “Aida Commerce” d.o.o. Sarajevo vrši na vlastitoj lokaciji u ulici Pijačna br. 5 u općini Ilidža površine   P = 7.385 m2. Ova lokacija je opremljena kompletnom infrastrukturom (priključak na elektroenergetsku mrežu, gradsku vodovodnu mežu, PTT mrežu i gradsku kanalizacionu mrežu). Upravljanje otpadnim materijalima na lokaciji u ulici Pijačna br. 5 vrši 20 obučenih satlno zaposlenih radnika sa odgovarajućim mašinama, uređajima i postrojenjima.

Prema „Srednjoročnom planu razvoja PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo“, koji je zasnovan na zahtjevima tržišta, a posebo tržišta na području Kantona Sarajevo i susjednih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine i dijela Republike Srpske operater PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo je u fazi izgradnje poslovnog objekta sa uređenjem lokacije u naselju Krivoglavci, ulica Krivoglavci bb u općini Vogošća na kojoj planira povećanje postojećih kapaciteta na upravljanju otpadnim materijalima (sakupljanje, transport, privremeno skladištenje i obrada nesortiranih sekundarnih sirovina i EE otpada, te sušenje muljeva iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda).  Navedena povećanja postojećih kapaciteta upravljanja otpadnim materijalima (sakupljanje, transport, privremeno skladištenje i obrada nesortiranih sekundarnih sirovina i EE otpada, te isušivanja muljeva iz psotrojenja za prečišćavanje otpadnih voda) na lokaciji naselju Krivoglavci operater PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo zasniva se na:

- ograničenom prostoru na poostojećoj lokaciji u ulici Pijačna br. 5 u općini Ilidža, koji ograničava značajno povećanje kapaciteta upravljanja otpadnim materijalima,

- raspoloživoj površini na lokaciji Krivoglavci (korisna površina poslovnog objekta P = 2.130 m2 i površina  ograđene lokacije bez poslovnog objekta P = 5.133 m2),

- veoma povoljnom u saobraćajnom smislu položaja lokacije Krivoglavci, koja se  nalazi u neposrednoj blizini autoceste na koridoru Vc i magistrane ceste M 18 Sarajevo – Tuzla kojom je ostarena saobraćajna veza sa širim područjem Kantona Sarajevo i susjednim kantonima, kao i sa dijelom Republike Srpske i

- viškom raspoloživih  kapacitetia mašina, uređaja i postrojenja na lokaciji u ulici Pijačna br. 5, koja se mogu koristiti i za upravljanje navedenim otpadnim materijalima na lokaciji Krivoglavci.

Procjena vrsta i količina otpada sa ključnim brojevima, za koje operater PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo podnosi Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za upravljanje otpadnim materijalima (sakupljati na mjestu produkcije, transportovati od mjesta produkcije do lokacije Krivoglavci, privremeno skladištiti i obrađivati (reciklirati) na lokaciji Krivoglavci u općini Vogošća date su u tabeli 1, a prema „Pravilniku o kategorijama otpada sa listama“ (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj: 9/05).

Tabela 1. Procjena količina za koje operater PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo podnosi Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za upravljanje otpadnim materijalima na lokaciji Krivoglavci i ključnim brojevima djelatnosti iz koje potiče i procesa u kojem je nastao otpad

| Red. broj. | Vrsta otpada | Ključni broj | Količine, tona/god. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Otpad iz poljoprivrede, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lova i ribarstva | 02 01 | 80 |
| 2. | Otpad od pripremanja i prerade mesa, ribe i drugih namirnica | 02 02 | 5 |
| 3. | Otpad od pripremanja i prerade voća, povrć, žitarica, jestivih ulja, kakaa, kafe, čaja i duhana; konzerviranja; proizvodje kvasca i ekstrakta kvasca, pripreme i fermentacije melase | 02 03 | 10 |
| 4. | Otpad od proizvodnje šećera | 02 04 | 10 |
| 5. | Otpad iz mjekarske industrije | 02 05 | 10 |
| 6. | Otpad iz pekarske i slastičarske industrije | 02 06 | 10 |
| 7. | Otpad od proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih pića (isključujući kavu, čaj i kakao) | 02 07 | 10 |
| 8. | Otpad od prerade drveta i proizvodnje ploča i namještaja | 03 01 | 1.500 |
| 9. | Otpad od proizvodnje celuloze, papira i kartona i obrade | 03 03 | 1.000 |
| 10. | Otpad iz kožarke i krznarske industrije | 04 01 | 2.000 |
| 11. | Otpad iz tekstilne industrije | 04 02 | 1.500 |
| 12. | Otpad od PFPP proizvodnje, formulacija, prodaje i primjene plastike, sintetičke gume i sintetičkih vlakana | 07 02 | 500 |
| 13. | Otpad iz termoelektrana i ostalih uređaja za spaljivanje (osim19) | 10 01 | 100 |
| 14. | Otpad iz industrije željeza i čelika | 10 02 | 100 |
| 15. | Otpad iz metalurgije aluminija | 10 03 | 50 |
| 16. | Otpad od ljevanja željeza i čelika | 10 09 | 150 |
| 17. | Otpad od lijevanja obojenih metala | 10 10 | 50 |
| 18. | Otpad od proizvodnje cementa, vapna i gipsa te predmeti i proizvodi napravljeni od njih | 10 13 | 100 |
| 19. | Otpad od hemijske površinske obrade metala i zaštite metala i drugih materijala (npr. galvanski procesi, procesi pocinčavanja, nagrizanja, fosfatiranja, alkaličnog odmašćivanja/luženja, anodizacija) | 11 01 | 100 |
| 20. | Otpad od procesa tople galvanizacije | 11 05 | 200 |
| 21. | Otpad od oblikovanjai fizičke i mehaničke obrade metala i plastike | 12 01 | 200 |
| 22. | Ambalaža (uključujući odvojeno skupljani komunalni ambalažni otpad) | 15 01 | 500 |
| 23. | Apsorbensi, filterski materijali, materijali za upijanje i zaštitna odjeća | 15 02 | 150 |
| 24. | Stara vozila iz različitih načina prevoza (uključujući necestovna sredstva) i otpad od rastavljanja starih vozila i održavanja vozila (osim13, 14, 16 06 i 16 08) | 16 01 | 2.000 |
| 25. | Otpad iz električne i elektronske opreme | 16 02 | 3.000 |
| 26. | Baterije i akumulatori | 16 06 | 500 |
| 27. | Istrošeni katalizatori | 16 08 | 50 |
| 28. | Beton, cigle/opeka, crijepovi i keramika | 17 01 | 50 |
| 29. | Drvo, staklo i plastika | 17 02 | 1.000 |
| 30. | Mješavina bitumena, (ugljeni) katran i proizvodi koji sadrže katran | 17 03 | 20 |
| 31. | Metali (uključujući njihove legure) | 17 04 | 10.000 |
| 32. | Zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih/kontaminiranih lokacija), kamenje i iskopana zemlja od rada bagera | 17 05 | 100 |
| 33. | Izolacioni materijali i građevinski materijali koji sadrže azbest | 17 06 | 10 |
| 34. | Ostali građevinski otpad i otpad od rušenja | 17 09 | 300 |
| 35. | Otpad od mehaničke obrade otpada (npr. sortiranjem, drobljenjem, zbijanjem, paletiranjem/granuliranjem) koji nije specificiran na drugi način | 19 12 | 400 |
| 36. | Odvojeno skupljeni sastojci (osim 15 01) | 20 01 | 40 |
| 37. | Ostali komunalni otpad | 20 03 | 500 |
| Ukupno: | 26.355 |

Za realizaciju planiranog sistema upravljanja navedenim vrstama otpadnim materijalima (sakupljanje, transport, privremeno skladištenje i obrada nesortiranih sekundarnih sirovina i EE otpada, te sušenje muljeva iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda) na lokaciji Krivoglavci operator PD “Aida Comerce” d.o.o. Sarajevo raspolaže potrebnim prostorom,  kadrom i opremom (mašine, uređaji i postrojenja). U tabeli 2 dat je spisak mašina, uređaja i postrojenja u vlasništvu operatera PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo. Kapaciteti navedenih mašina, uređaja i postrojenja, kao i raspoloživi prostori na lokaciji Krivoglavci u potpunosti  zadovoljavaju sve zahtjeve za siguran i efikasan sistem upravljanja navedenim vrstama otpadnih materijala.

Tabela 2. Spisak mašina, uređaja i postrojenja u vlasništvu operatera PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo koja će se koristiti za upravljanje otpadnim materijalima (sakupljanje, transport, privremeno skladištenje i obrada nesortiranih sekundarnih sirovina i EE, te isušivanje muljeva iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda) na lokaciji Krivoglavci

| Red. broj | Naziv | Količina |
| --- | --- | --- |
| a) vozila koja se koriste za sakupljanje i transport otpadnih materijala i recikliranih sekundarnih sirovina (koriste se za potrebe lokacije Krivoglavci i u ulici Pijačna br. 5) |
| 1. | Iveco Eurocargo ML180E28 sa cisternom za otpadne vode, zapremina V = 7.000 + 1.000 l | 1 |
| 2. | Man 28-320 89S-TGS 28320 sa cisternom za otpadne vode, zapremina V = 11.500 + 1.500 l | 1 |
| 3. | Scania P400 sa cisternom za otpadne vode, dvokomorna, zapremina V = 10.000 + 3.000 l | 1 |
| 4. | Scania P400 LB8x2MSA sa cisternom za otpadne vode, dvokomorna, zapremine V = 14.000+3.000 | 1 |
| 5. | Teretno vozilo Mercedes Benz Actros 2543L, nosivost 14.560 kg | 1 |
| 6. | MAN kontejner TGL 8.1804*2BB za transport sekundarnih sirovina, nosivosti N = 7.490 kg | 1 |
| 7. | Scania P250 CB4*sHSZ samoutovarivač, kiper sa dizalicom, nosivosti N = 6.770 kg | 1 |
| 8. | Scania P250 DB4*2 MNA sa ceradom, nosivosti N = 18.000 kg | 1 |
| 9. | Kombi vozilo Iveco Daily 50C15L, nosivost N = 2.998 kg | 1 |
| 10. | Citroen jumper BB Furgon, vozilo za prevoz medicinskog otpada, nosivosti N = 1.500 kg | 1 |
| 11. | Vozilo sa produženom karoserijom Iveco Daily 3.0 70C18, vozilo za prevoz recikliranih sekundarnih sirovina, nosivost N = 2.680 kg | 1 |
| 12. | Scania kiper P410 LB6*2MSA, vozilo za prevoz recikliranih sekundarnih sirovina, nosivost N = 14.120 kg | 1 |
| 13. | Jumper Y, vozilo za sanaciju kanalnih cijevi, nosivosti N = 2.216 kg | 1 |
| 14. | Scania kontejner, vozilo za prevoz otpada, nosivosti N = 6.400 kg | 1 |
| b) Građevinske mašine za utovar, usitnjavanje i manipulaciju otpadnih materijala |
| 1. | Hidraulični bager Komatsu PC240NLC-8 sa hidrauličkim makazama, snaga pogonskog motora N = 125 kW | 1 |
| 2. | Hidraulični bager Liebherr A904C HD sa grajferom, snaga dizel motora N = 125 kW | 1 |
| 3. | Hidraulični utovarivač-bager (kombinirka), snaga pogonskog motora N = 74 kW | 1 |
| 4. | Utovarivač zapremine kašine ca. 3 m3 (planirana nabavka) | 1 |
| 5. | Viljuškar Jungeheinrich DFG 316 330 ZT, nosivosti N = 1.600 kg | 1 |
| 7. | Viljuškar Linde H40D-03, masa 6.250 kg | 1 |
| 8. | Viljuškar Jungeheinrich DFG 316 330 ZT, nosivosti N = 1.600 kg | 1 |
| c) Stacionarni uređaji za usitnjavanje otpadnih materijala |
| 1. | Mašina za savijanje aluminijuma | 1 |
| 2. | Mašina za usitnjavanje plastike | 1 |
| 3. | Mlin za usitnjavanje plastike | 2 |
| 4. | Makaze za rezanje metala | 1 |
| 5. | Postrojenje za usitnjavanje i baliranje olupina starih putničkih automobila (planirana nabavka npr. Idromec 505 SLK) | 1 |
| 6. | Granulator Neuson Hydrotec tip: Z8KF004 2V 1.20.300110 | 1 |
| 7. | Električne makaze za sječenje metala, snaga elektromotora N = 15 kW | 2 |
| 8. | Granulator Neue Herbold tip SM 450/1000-S5-2 | 1 |
| 9. | Mašina za guljenje kablova | 1 |
| 10. | Postrojenje WATROPUR tip WSD08 za isušivanje muljeva | 1 |
| d) Prese za kompaktiranje (baliranje) čistih sekundarnih sirovina |
| 1. | Presa Tehnix S-125ST 037 TS 8479 | 1 |
| 2. | Presa za limovinu | 1 |
| 3. | Presa Rico, pritiska p = 270 bar-a | 1 |
| e) Vage |
| 1. | Kolska vaga, nosivoti 60 tona | 1 |
| 2. | Vaga sigma 5RD, opseg vaganja 40 – 5.000 kg | 1 |
| 3. | Vaga sigma, opseg vaganja od 40 – 20.000 kg | 3 |
| 4. | Vaga do 150 kg | 1 |
| f) Kontejneri |
| 1. | Rolo kontejneri, zapremine V = 25 - 32 m3 | 5 |
| 2. | Vučni rolo kontejner Tehnix 1000 - 14 | 1 |
| 3. | Konterjer, zapremine V = 7 m3 | 15 |
| 4. | Rolo konterjeri, zapremine V = 5 m3 | 4 |
| 6. | Jednoplašni kontejner za otpadne vode Tehnix, zapremine V = 5 m3 | 2 |
| 8. | Džambo kanisteri, zapremine V = 1 m3 | 20 |
| g) Separatori za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije |
| 1. | Separator Tehnix protoka 80 l/s zapremine V = 20.000 litara | 1 |
| i) Razni alati i uređaji |
| 1. | Kompresor 100 l, napon 400 V | 1 |
| 2. | Magnetni električno odvajač FE metala | 1 |
| 3. | Uređaj za perforaciju PET ambalaže | 1 |
| 4. | Brusilice |  |
| 5. | Ručni rezači |  |
| 4. | Tračni transporter | 1 |
| 6. | Usisivači | 2 |
| 7. | Hidarulična dizalica za kamione | 1 |
| 8. | Tračne pile | 1 |
| 9. | Boce za kisik i plin | 4 |
| 10. | Mašina za savijanje armature | 2 |
| 11. | Mobilna pumpna stanica | 1 |

2  	OSNOVE TEHNOLOŠKOG PROCESA UPRAVLJANJA OTPADNIM MATRIJALIMA NA LOKACIJI KRIVOGLAVCI

2.1 	Osnove tehnološkog procesa obrade  (reciklaže) nesortiranih sekundarnih sirovina

Na lokaciju Krivoglavci operatera PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo dopremu nesortiranih sekundarnih sirovina (npr. magnetični i obojeni metali, razne vrste otpada plastičnih masa, papira i kartona i druge vrste) vršiće:

      - građani koji te sirovine prodaju operateru PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo,,

      - dobavljači sa odgovarajućim vozilima sa kojima je ili će operater PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo zaključiti Ugovor ili Sporazum i

      - operater PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo sa svojim vozilima.

Principijelna tehnološka šema procesa obrade nesortiranih sekundarnih sirovina na lokaciji u ulici Krivoglavci prikazana je na slici 1. Svi procesi obrade ovih sirovina se izvode bez upotrebe vode. Produkcija tehnološke otpadne vode na lokacijiKrivoglavci se vrši od atmosferskih voda koje padnu na lokaciju, kao i čišćenju i pranju radnih i skladišnih površina.

Obrada nesortiranih sekundarnih sirovina, po pravilu, se vrši sortiranjem pojedinih korisnih komponenti sa naknadnim procesima:

-   	demontaže,

- 	usitnjavanjem,

-  	klasiranjem,

-    	kompaktiranjem (baliranjem) i sl.

Slika 1. Principijelna tehnološka šema procesa obrade - reciklaže nesortiranih čvrstih otpadnih materijala na lokaciji Krivoglavci operatera PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo

2.2   	Osnove tehnološkog procesa upravljanja električnim i elektronskim otpadom

Tehnološki proces skupljanja, transporta, privremenog skladištenja i obrade EE otpada na lokaciji Krivoglavci, općina Vogošća odvijaće se na sljedeći način:

- Skupljanje električnog i elektronskog otpada na lokacijama krajnjih korisnika (domaćinstva, distributeri, komunalna preduzeća, regionalne deponije i drugi subjekti) vršiće krajnji korisnici.

- Transport električnog i elektronskog otpada od krajnjih korisnika do lokacije Krivoglavci vršiće operater PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo sa vlastitim vozilima.

- Privremeno skladištenje električnog i elektronskog otpada vrši se odvojeno  po vrstama ovog otpada.

- Obrada električnog i elektronskog otpada vrši se

- ručnim,

- mehaničkim i

- djelimično poluautomatskim postupcima.

Za obradu električnog i elektronskog otpada nije predviđeno korištenje tehnološke vode.

U procesu obrade električnog i elektronskog otpada na lokaciji Krivoglavci produkuju se tri katergorije otpada:

a) 	Kategorija korisnog električnog i elektronskog otpada koji sadrži određene komponente opasnog otpada. Ovi otpadi zbog neadekvatne tehnologije s kojom raspolaže operator „PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo se moraju obrađivati kod ovlaštenih operatora u specijaliziranim postrojenjima u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu. Prema tome, ova kategorija otpada će se zbrinjavati od strane ovlaštenih operatera u specijaliziranim postrojenjima u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu, sa kojima je ili će PD „Aida commerce“ d.o.o. Sarajevo zaključiti posebne Ugovore ili Sporazume.

b) 	Kategorija nekorisnog ostatka električnog i elektronskog opasnog otpada. Zbrinjavanje ove kategorije opasnog otpada vršiće se od strane ovlaštenog operatora za tačno definisane vrste opasnog otpada.

c) 	Kategorija neopasnog otpada, koji je po sastavu i osobinama sličan komunalnom otpadu. Zbrinjavanje ove kategorije otpada vrši KJP „RAD“ d.o.o. Sarajevo.

Dobivene korisne komponente (razne vrste metala, plastike i sl.) u procesu obrade električnog i elektronskog otpada, koje imaju karakter sekundarnih sirovina se privremeno će se odlagati u odgovarajuće posude u zavisnosti od njihovog stanja i načina transporta do krajnje destinacije. Ove sekundarne sirovine se prodaju na slobodnom tržištu u Bosni i Hercegovini i u inostranstvu.

Izvoz komponenti električnog i elektronskog otpada koje nisu do kraja obrađene u postrojenjima operatora PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo upućuju se ovlaštenim operaterima u Bosni i Hercegovini ili u inostranstvu koji posjeduju dozvole i specijalizirana postrojenja za obradu, a u cilju višeg stepena obrade ili na konačno zbrinjavanje. U ovim slučajevima transport ovih komponenti treba vršiti u skladu sa Bazelskom konvencijom i pozitivnim propisima u Bosni i Hercegovini.

  - Osnove tehnološkog procesa za isušivanje muljeva iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Dobivanje „sirovih“ muljeva koji, po pravilu, spada u opasne otpade u postrojenima za preradu otpadnih voda  produkuje se u specijalnim presama u sklopu samog postrojenja. Sadržaj vode u „sirovim“ muljevima obično iznosi preko 60 %. Ovi „sirovi“ muljevi se podvrgavaju isušivanju, odnosno smanjenje vlažnosti u postrojenju WATROPUR tip WSD08 u do sadržaja suve tvari od oko 90 %, a u cilju smanjenja mase za transport do postrojenja za konačnu obradu, kao i poboljšanja procesa konačne obrade na okolinsko prihvatljiv način.

Sakupljanje i pakovanje „sirovog“ mulja na lokaciji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, po pravilu, se vrši u džambo vreće zapremine 1 m3 ili 2 m3. Transport „sirovog“ mulja od postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda do lokacije Krivoglavci takođe, po pravilu, se vrši u istim džambo vrećama.

„Sirovi“ muljevi se najčešće dopremaju na lokaciju Krivoglavci u džambo vrećama iz kojih se mulj pretovara u spremnk sušare. U procesu isušivanja kondenzovana voda se iz spremnika sušare WATROPUR tip WSD08 za dehidraciju i isušivanje mulja ispušta se u sistem kojim se odvodi u separator za odvajanje taloga, ulja i masti tipa Tehnix protoka 80 l/s zapremine V = 20.000 litara. Isušeni mulj sa vlažnosti oko 10 % se, po pravilu, privremeno se skladišti u posebne posude ili u džambo vreće. Istim vrećama ili posudama se vrši transport odgovarajućim vozilima do postrojenja za konačnu obradu u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu, pošto isušeni mulj najčešće spada u opasne otpade.

- PROCJENA PO TIPU I KOLIČINI OČEKIVANOG OTPADA I EMISIJA SA LOKACIJE KRIVOGLAVCI OPERATORA PD „AIDA COMMERCE“ D.O.O. SARAJEVO U PROCESU UPRAVLJANJA OTPADIM MATERIJALIMA

U tehnološkom procesu upravljanja otpadnim materijalima (sakupljanje, transport, privremeno skladištenje i obrada nesortiranih sekundarnih sirovina i EE otpada, te sušenje muljeva iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda) koji će se izvoditi na lokaciji Krivoglavci operatora „Aida Commerce“, d.o.o. Sarajevo dolaziće do produkcije određenih vrsta otpada.

U tabeli 3 data je procjena količina otpada sa ključnim brojevima iz djelatnosti iz kojih potiče otpad i iz procesa u kojima je nastao otpad, a kojim će operater PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo upravljati (privremeno skladištiti i obrađivati nesortirane sekundarne sirovine I EE otpad, te isušivati muljeve iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda) na lokaciji Krivoglavci. U istoj tabeli data je procjena mas. % učešća neopasnog i opasnog otpada po karakterističnim vrstama navedenih otpadnih materijala, kao i količina tih otpada koji će se produkovati u procesu upravljanja na lokaciji Krivoglavci.

Tabela 3. Procjena količina otpada sa ključnim brojevima i masenog učešća opasnog i neopasnog otpada u procesu upravljanja otpadnih materijala na lokaciji Krivoglavci

| Karakteristične vrste sa šiframa otpada iz djelatnosti i procesa iz kojih potiču | Količine otpada, t/god. | Neopasni otpad | Opasni otpad |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mas. % | t/god. | mas. % | t/god. |
| 02 01; 02 02; 02 03; 02 04; 2 05; 02 06;02 07 | 135 | 6 | 8 | - | - |
| 03 01; 03 03 | 2.500 | 1,0 | 25 | - | - |
| 04 01; 04 02 | 3.500 | 1,0 | 35 | 1,0 | 35 |
| 07 02 | 550 | 2 | 11 | 6 | 11 |
| 10 01; 10 02; 10 03; 10 09; 10 10; 10 13 | 550 | 3 | 16 | 2 | 11 |
| 11 01; 11 05 | 300 | - | - | 10 | 30 |
| 12 01 | 200 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 15 01; 15 02 | 650 | 3 | 20 | 1 | 7 |
| 16 01; 16 02; 16 06; 16 08 | 5.550 | 3 | 65 | 1 | 56 |
| 17 01; 17 02; 17 03; 17 04; 17 05; 17 06; 17 09 | 11.480 | 0,5 | 526 | 0,5 | 58 |
| 19 12 | 400 | 2 | 8 | - | - |
| 20 01; 20 03 | 540 | 2 | 11 | - | - |
| Ukupno: | 26.355 |  | 729 |  | 212 |

4 	SISTEM ZBRINJAVANJA OTPADA IZ PROCESA UPRAVLJANJA OTPADNIH MATERIJALA NA LOKACIJI KRIVOGLAVCI OPERATERA PD „AIDA COMMERCE“ d.o.o. SARAJEVO

Konačno zbrinjavanje nekorisnog ostatka neopasnog i opasnog otpada iz procesa upravljanja raznim vrstama otpadnih materijala (privremeno skladištenje i obrada nesortiranih sekundarnih sirovina i EE otpada, te isušivanja muljeva iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda) na lokaciji Krivoglavci vršiće se putem ovlaštenih operatera sa kojima je ili će operater PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo zaključiti Ugovor ili Sporazum prema odredbama „Pravilnika o potrebnim uvjetima za prenos obaveza sa proizvođača i prodavača na operatera za prikupljanje otpada“ (Službene novine FBiH broj: 9/05). Trenutno PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo vrši zbrinjavanje ovih otpada na lokaciji u ulici Pijačna br. 5 putem ovlaštenih operatera:

- Konačno zbrinjavanje opasnog otpada vrši PD “GRIOSS” d.o.o. Grude, prema Ugovoru broj: 41/18 od 04.04.2018. godine.

- Vršenje vanrednog odvoza i deponovanja neopasnog otpada vrši KJP “RAD” d.o.o. Sarajevo prema Ugovoru o vršenju vanrednog odvoza i deponovanja neopasnog otpada broj: 235/19 (PD “Aida Commerce” d.o.o. Sarajevo) od 24.04.2019. godine.

- Konačno zbrinjavanje medicinskog otpada vrši PD “GRIOSS” d.o.o. Grude prema Ugovoru broj: 32/18 o konačnom zbrinjavanju medicinskog otpada” od 21.03.2018. godine i

- Preuzimanje, skladištenje, transport i zbrinjavanje otpada na teritoriji BiH vrši PD “Aida Commerce” d.o.o. Sarajevo u saradnji sa PD “KEMIS - BH” d.o.o. Lukavac prema “Ugovoru o poslovnoj saradnji” zaključen u Sarajevu dana 03.01.2013. godine.

5   	IZVORI EMISIJA IZ POGONA, UREĐAJA I POSTROJENJA ZA UPRAVLJANJE OTPADNIM MATERIJALIMA NA LOKACIJI KRIVOGLAVCI

U procesu privremenog skladištenja, unutrašnjeg transporta i obrade nesortiranih sekundarnih i EE otpada, te isušivanja muljeva iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na lokacji Krivoglavci operatora PD Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo dolaziće do emisije: prašine, plinova, buke, otpadnih voda, neopasnog otpada I opasnog otpada.

Do emisije otpadnih voda na lokaciji Krivoglavci operatera PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo dolazi samo u kišnom periodu, topljenja snijega, te pri pranju - čišćenju radnih i otvorenih skladišnih površina na ovoj lokaciji.

Izvori emisija i štetni uticaji na okoliš pojednih radnih operacija pri izvođenju tehnološkog procesa privremenog skladištenja, unutrašnjeg transporta i obrade nesortiranih sekundarnih sirovina i EE otpada, te isušivanja muljeva iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na lokaciji Krivoglavci operatora PD „Aida Commerce” d.o.o. Sarajevo dati su u tabeli 4.

Tabela 4. Izvori emisija i procjena štetnih uticaja pri privremenom skladištenju, unutrašnjem transportu i obradi nesortiranih sekundarnih sirovina i EE otpada, te isušivanju muljeva iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na lokaciji Krivoglavci

| Radni proces | Štetno dejstvo na okoliš | Opis štetnog dejstva |
| --- | --- | --- |
| a) Privremeno skladište i manipulacija nesortiranih sekundarnih sirovina i EE otpada , te „sirovih” muljeva iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda |
| Privremeno skladištenje i manipulacija otpadnim materijalima | Prašina | Utiče na zdravlje ljudi, oštećenje okoliša |
|  | Buka | Utiče na zdravlje ljudi |
| b) Obrada nesortiranih sekundarnih sirovina i EE otpada |
| Rastavljanje otpada: demontaža, usitnjavanje, rezanje | Prašina | Utiče na zdravlje ljudi, oštećenje okoliša i rad postrojenja i mašina |
|  | Buka | Utiče na zdravlje ljudi |
| Odvajanje kompresorskog ulja i rashladnih plinova iz rashadnih uređaja | Kompresorsko ulje | Zagađenje površinskih i podzemnih voda |
|  | Plinovi | Utiče na zdravlje ljudi, oštećenje okoliša |
| Usitnjavanje i klasiranje | Prašina | Utiče na zdravlje ljudi, oštećenje okoliša |
|  | Buka | Utiče na zdravlje ljudi |
|  | Miješani otpad | Utiče na zagađenje okoliša |
| Utovar i transport | Prašina | Utiče na zdravlje ljudi, oštećenje okoliša i rad postrojenja i mašina. |
|  | Buka | Utiče na zdravlje ljudi |
| c)Isušivanje muljeva u postrojenju WATROPUR tip WSD08 |
| Punjenje spremnika sušare sa muljem | Otpadni „sirovi“ muljevi | Utiču na zagađenje zemljišta i voda |
|  |  | Utiče na zdravlje ljudi |
| d) Prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije Krivoglavci |
| Separator Tehnix protoka 80 l/s | Otpadne vode | Utiču na zagađenje zemljišta i voda |
|  |  | Utiče na zdravlje ljudi |
| e) Punjenje cisterne sa sanitarno-fekalnim vodama iz septičke jame |
| Pretakanje sanitarno-fekalne vode iz septičke jame u cisternu | Otpadne vode | Utiču na zagađenje zemljišta i voda |
|  |  | Utiče na zdravlje ljudi |

U procesu prečišćavanja otpadnih voda u separatoru Tehnix protoka protoka 80 l/s nisu predviđene emisije koje bi mogle imati negativan uticaj na okoliš (zrak, vode i tlo). Ovo iz razloga što je postupak pretakanja i prečišćavanja otpadnih voda u ovim postrojenjima predviđen na radi u zatvorenom sistemu i da proces izvode obučeni i savjesni radnici.

Takođe, nisu predviđene emisije koje bi mogle imati negativan uticaj na okoliš (zrak, vode i tlo) iz neprotočne septičke jame u kojoj se vrši sakupljanje svih sanitarno-fekalnih voda iz poslovnog objekta, a njihovo pečišćavanje je pedviđeno u postrojenju za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u Vogošći ili u Sarajevu-

Takođe, analizom tehnološkog procesa upravljanja otpadnim materijalima na lokaciji Krivoglavci nisu identifikovani mogući negativni uticaji na ostale elemente okoliša: estetsko narušavanje i degradaciju pejsaža, infrastrukturne objekte, floru i faunu, klimatske promjene, prorjeđivanje životinjskih vrsta I kulturno-istorijsko i  arheološko nasljeđe

6  	OPIS OKOLIŠA I LOKACIJE KRIVOGLAVCI OPERATORA „AIDA COMMERCE“ D.O.O. SARAJEVO

Lokacija operatora PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo, na kojoj se planira upravljanje otpadnim materijalima nalazi se u naselju Krivoglavci u ulici Krivoglavci bb, općina Vogošća, na parcelama zemljišta označenim kao k.č. 1252/2, k.č.1251, 1261/2 i k.č. 1262/2 K.O. Svrake po novom premjeru. Ukupne površine navedenih parcela zeljišta iznosi P = 8.829,49 m2, a uređena i ograđena efektivna površina lokacije iznosi P = 6.533,87 m2, od te površine poslovni objekat tlocrtnih dimenzija 40 x 35 metara zauzima površinu P = 1.400 m2. Prilaz lokaciji Krivoglavci je od kružnog toka na magistralnoj cesti M 18 Sarajevo – Tuzla – Mostar i priključka na autocestu na koridoru Vc Zenica – Sarajevo – Mostar i to krakom iz ulice Krivoglavci bb.

Osnovni parametri i namjena ovog poslovnog objekta su:

-  	Namjena objekta:   				Poslovni objekat sa administrativnim dijelom

-  	Karakter objekta: 				Stalni

-  	Spratnost objekta: 				VP (dio P + 2)

-  	Dimenzije objekta u tlocrtu:  			40 x 35 metara

-  	Radne površine objekta:

-   	prizemlje: 				1.283,46 m2

-  	prvi sprat: 				429,76 m2

- 	drugi sprat: 				417,26 m2

- 	ukupna neto površina: 	2.130 m2

-   	Vrste materijala za

Izgradnju objekta:		Prefabrikovani montažni armiranobetonski   elementi

- 	Sadržaj i namjena objekta: 		Skladišni i proizvodni prostori za obradu nekih

nesortiranih   sekundarnih sirovina i EE otpada, te insaliranje postrojenja za sušenje muljeva iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kao i administrativni prostor.

Lokacija operatora PD „Aida commerce“ d.o.o. Sarajevo nalazi se u ulici Pijačna br. 5 u naselju Stup, općina Ilidža. Od magistralne Sarajevske ceste, odnosno od magistralne ceste Sarajevo – Mostar do lokacije operatora PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo vodi lokalna asfaltna saobraćajnica kroz ulicu Pijačna br.5. Udaljenost ove lokacije od ove magistralne saobraćanjice iznosi oko 300 metara.

Ukupna površina lokacije operatora «Aida commerce» d.o.o. Sarajevo u ulici Pijačna br. 5 iznosi (Plok = 7.385 m2, od čega površine pojedinih zona na ovoj lokaciji iznose:

-   	administrativo-upravni objekat 		Pp.o. = 123,83 m2

- 	proizvodno skladišni objekat			Pp.s.o. = 2.038,99 m2

- 	otvoreni skladišni prostor			Ps.p. = 5.222,18 m2

Osnovni parametri vanjskog uređenog i ograđenog prostora:

-   	Površina: 					P = 5.133,87 m2

-    	Namjena:

-  	pristuni i manipulativi putevi za putničke automobile i teretna vozila

- 	25 parkirnih mjesta za putničke automobile

-  	5 parkirnih mjesta za teretna vozila

- 	radni prostori za obradu nekih vrsta nesortiranih seekundarnih sirovina,

-  	privremeno skladištenje i obrada nekih nesortiranih sekundarnih sirovina

- 	privremeno skladištenje obrađenih (reciklitanih) sekundarnih sirovna,

-   	installiranje kolske vage nosivosti N = 60 tona,

-   	ugradnja sistema za sakupljanje tehnoloških otpadnih voda koje se produkuju u procesu upravljanja i separatora za prečišćavanje ovih otpadnih voda,

-   	ugradnja sistema za sakupljanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda i ugradnja neprotočne i nepropusne septičke jame za prečišćavanje ovih voda koje se produkju u poslovnom objektu.

-  	Ograda i ulaz u lokaciju:

-  	cio prostor lokacije je ograđen  metalnom ogradom visine h = 2,0 metara koja je postavljen na betonskom zidu koji sprečava nekontrolisno oticanje oborinskh voda (koje mogu biti onečišćene) sa lokacije u okoliš,

- 	ulaz u lokaciju je kroz metalnu kapiju koja se  zaključava i

sve otvorene površine u ograđenoj zoni lokacije su pripremljene za asfaltiranje.

7  	OPIS MJERA ZA SPREČAVANJE I UBLAŽAVANJE ŠTETNOG   UTICAJA NA OKOLIŠ SA LOKACIJE KRIVOGLAVCI OPERATORA “AIDA COMMERCE” D.O.O. SARAJEVO

Zaštita okoliša od emisije buke: Svi uređaji i postrojenja za obradu nesortiranih sekundarnih sirovina i električnog i elektronskog otpada koji emituju povećani nivo buke na lokaciji Krivoglavci operatora PD „Aida Commere“ d.o.o. Sarajevo biće instalirni su u zatvorenim objektima i na otvorenom prostoru lokacije. U slučaju da nivo vanjske buke bude veći od dozvoljenog tada je operator dužan da objekat ili odgovarajuće uređaje i postrojenja zvučno izoluje. Takođe, obradu ovih otpada dozvljeno je vršiti samo u toku dnevnog perioda, odnsono u periodu od 6 do 22 sata.

Zaštita okoliša od emisije prašine: U procesu izvođenja operacija usitnjavanja (drobljenje i mljevenje) i klasiranja određenih komponenti sekundarnih sirovina, električnog i elektronskog otpada, po potrebi, vrši se dodavanjem specijalnih pjena u prostore mašina za usitnjavanje i na prosjevne površine sita, a u cilju smanjenja emisija prašine. Takođe, u sušnom periodu kad dolazi do emisije prašine na radnim i skladišnim površinama u zoni lokacije, a posebno na trasama kretanja vozila vrši se redovno pranje ili polivanje ovih površina sa vodom iz auto cisterne ili iz hidrantske mreže.

Zaštita okoliša od emisije otpadnih voda: Sve otpadne tehnološke vode koje se produkuju u toku oborina (kiša i toljenje snijega) i čišćenja, odnosno pranja radnih i skladišnih površina se uvode u separator Tehnix protok 80 l/s u kojima se ove vode prečišćavaju. Posije procesa prečišćavanja u ovim separatorima prečišćene vode se odvode u vodotok rijeke Bosne.

Prodaja korisnih komponenti i izvoz komponenti sa sadržajem opasnih otpada: Dobivene korisne komponente u procesu obrade nesrtiranih sekundarnih sirovina i električnog i elektronskog otpada, odnosno sekundarne sirovine se prodaju na slobodnom tržištu u Bosni i Hercegovini i u inostranstvu.

Izvoz komponenti električnog i elektronskog otpada koje nisu do kraja obrađene u postrojenjima operatora PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo upućuju se ovlaštenim operaterima u Bosni i Hercegovini ili u inostranstvu koji posjeduju dozvole i specijalizirana postrojenja za obradu, a u cilju višeg stepena obrade ili na konačno zbrinjavanje. U ovim slučajevima transport ovih komponenti vrši se u skladu sa Bazelskom konvencijom i pozitivnim propisima u Bosni i Hercegovini.

Vođenje dokumentacije u procesu upravljanja otpadnim materijalima: Operator PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo u procesu upravljanja otpadnim materijalima  dužan je voditi propisanu dokumantaciju koja je definisana paketom okolinskih zakona i  propisima donesenim na bazi ovih zakona u FBiH, odnosno drugim zakonskim i podzakonskim propisima koja regulišu upravljanje navedenim vrstama otpada.

Opšte mjere za zaštitu okoliša u procesu upravljanja otpadnim materijalima:  U cilju zaštite okoliša u procesu upravljanja otpadnim materijalima (sakupljanje i pakovanje na mjestu produkcije, transport do lokacije Krivoglavci, obrada na ovoj lokaciji) operatera „Aida Commerce” d.o.o Sarajevo obavezan je sprovoditi sljedeće mjere:

( Svi radnici koji na bilo koji način učestvuju u procesu upravljanja otpadnim materijalima  moraju biti obučeni i pismeno rapoređeni za ove poslove od strane operatora „Aida Commerce” ili drugih privrednih društava koja vrše usluge za ovog operatora.

( Svi otpadni materiajli (opasni i neopasni) na mjestu produkcije se mora pripremiti, odnosno pakovati u odgovarajuće posude koje odgovaraju osobinama otpada i vrsti vozila kojim se ovaj otpad transportuje do lokacije operatera PD „Aida Commerce” d.o.o. Sarajevo Krivoglavci, a u dogovoru sa prevoznikom koji vrši transport ovog otpada. Svaka posuda sa otpadom se mora obilježiti na propisani način u skladu sa:

- Uredbom o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada (Službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine broj:38/06)

- Pravilnikom o kategorijama otpada sa listama (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj: 9/05)

( Transport opasnog otpada može se vršiti samo vozilima koja imaju ADR sertifikat. Takođe, i vozači ovih vozila moraju imati ovaj sertifikat. Posude u kojima je otpad upakovan moraju se na siguran način utovariti i osigurati u vozilu za transport do lokacije Krivoglavci.

- Privremeno skladištenje, posebno opasnog vršiti samo u zatvorenom skladišnom prostoru, pri čemu vršiti razdvojeno skladištenje pojedinih vrsta otpada i po potrebi pakovati na sljedeći način:

- otpad se ne smije prosuti ili rasuti u procesu skladištenja,

- tečni otpad i procjedne vode se ne smiju ispuštati na površine unutar zatvorenog skaldišnog prostora, kao i na istovarno-utovarni plato i okolne površine u dvorištu lokacije,

- ne smije doći do međusobnog miješanja različitih komponenti otpada,

- privremeno odloženi opasni otpad u zatvorenom skladišnom prostoru mora biti izvan radnog vremena zaključan, kao i ulazna kapija na lokaciji Krivoglavci, a u cilju osiguranja od vandalizma, krađe, manipulacije od strane neovlaštenih lica i životinja ili bilo koje druge vrste neprilika,

- privremeno uskladišteni otpad na lokaciji Krivoglavci ne smije ostavljati negativne posljedice po okolinu, niti smije biti uzrok uznemiravanja uslijed razvoja neprijatnih mirisa ili narušavanja estetskih karakteristika uže zone ove lokacije.

- Otpadi moraju biti sigurno i bezbijedno skladišteni u odgovarajuće posude (kontejnere, burad, kante, vreće i sl.). Po pravilu, posude za otpadom se postavljaju na Euro palete, radi lakšeg i sigurnijeg utovara u vozila sa odgovarajućim utovarnim sredstvom (viljuškar, dizalica i sl.).

- U zatvorenom skladišnom prostoru zabranjeno je skladištiti hranu za isharnu ljudi i životinja.

- Privremeno skladištenje otrovnih materija u zatvorenom skladišnom prostoru vršiti u posebnim ormarima, koji se  zaključavaju. Takođe, ovi ormari moraju biti obilježeni natpisom „OTROV“.

- Na ulazu u zatvoreni skladišni prostor mora biti postavljena vidljiva tabla sa natpisom „ZABRANJEN ULAZ NEZAPOSLENIM LICIMA“.

Mjere i obaveze operatora PD „Aida Commerce” d.o.o. Sarajevo nakon prestanka rada pogona: Nakon prestanka rada pogona Krivogllavci za upravljanje otpadim materijalima obaveza operatora “Aida Commerce” d.o.o. Sarajevo je da:

- Izvrši čišćenje i demontažu uređaja, postrojenja i drugih instalacija. U slučaju da se pojedini uređaji i postrojenja više neće koristiti  zbog dotrajalosti ili nefunkcionalnosti određenih sklopova, operator je obavezan da izvrši reciklažu pojedinih materijala ugrađenih u ove uređaje i postrojenja, a nekorisni ostatak da konačno zbrine na okolinski prihvatljiv način.

- Izvrši čišćenje objekta u kome su bili instalirani uređaji i postrojenia, kao skladišnih prostora, u cilju daljeg korištenja ovog objekta za druge namjene.

- Da konačno zbrine sav zaostali opasni i drugi otpad na okolinski prihvatljiv način.

Potencijalni rizici od nesreće širih razmjera: Preventivno djelovanje na disciplinu rada i ispravno korištenje uređaja i postrojenja (privremeno skladištenje i obradu nesortiranih sekundarnih sirovina, električnog i elektronskog otpada,prečišćavanje otpadnih voda i obradu potencijalno infektivnog i infektivnog medicinskog otpada) otpadnim materijalima, podrazumijeva stalnu obuku i kontrolu zaposlenika što će pridonijeti da se otkloni pojava potencijalnih rizika od nesreća širih razmjera i maksimalno ublaže eventualne posljedice. Potencijalni rizici od nesreća širih razmjera će se isključiti i smanjiti na najmanju mjeru primjenom sljedećih mjera:

- Kvalitetnom obukom i edukacijom zaposlenika o mogućim uzrocima pojave nesreća i mjera zaštite na radu i zaštite od pojave od požara.

- Sprečavanjem ili smanjenjem štetnih emisija u zrak primjenom odgovarajućih tehničko – tehnoloških sredstava  i postupaka.

- Redukcijom nastanka otpada, povrat korisnih komponenti i propisno zbrinjavanje nekorisnog ostatka otpada.

8 	MONITORING EMISIJA U OKOLIŠ NA LOKACIJE KRIVOGLAVCI OPERATORA “AIDA COMMERCE” d.o.o. SARAJEVO U PROCESU UPRAVLJANJA OTPADNIM MATERIJALIMA

Osnovna namjena planiranog monitoringa stanja okoliša u zoni lokacije Krivoglavci operatora PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo  je praćenje i mjerenje ključnih karakteristika pogona, mašina, uređaja i postrojenja koje mogu uticati na okoliš, kao i uvođenje neophodnih poboljšanja i ispravki. Monitoring plan za sistem upravljanja otpadnim materijalima (skupljanja, transporta, privremenog  skladištenja i obrade nesortiranih sekundarnih sirovina i EE otpada, te isušivanja muljeva iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda) dat je u tabeli 6.

Tabela 5. Monitoring plan na lokaciji Krivoglavci operatora „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo

| Monitoring | Buka | Kvalitet otpadne vode | Otpad |
| --- | --- | --- | --- |
| Učestalost mjerenja | Periodično (jednom godišnje u toku dana) | Periodični (dva puta godišnje) | Voditi sedmične izvještaje koji su osnova godišnjeg izvještaja |
| Parametri mjerenja | Leq dB(A) L1 dB(A) | Maksimalna temperatura | 0C | Količinu čvrstog otpada izraziti u t, m3 |
|  |  | Miris | - |  |
|  |  | Boja | Pt/Co boje |  |
|  |  | pH vrijednost | pH jedinica |  |
|  |  | Ukupne suspendovane materije | mg/l |  |
|  |  | Alkalitet | mg/l |  |
|  |  | Elektroprovodljivost | µS/cm |  |
|  |  | Isparni ostatak | mg/l |  |
|  |  | Gubitak žarenjem | mg/l |  |
|  |  | HPK-Cr | mgO2/l |  |
|  |  | BPK5 | mgO2/l |  |
|  |  | Amonijačni azot NH4-N | mg/l |  |
|  |  | Nitritni azot NO2-N | mg/l |  |
|  |  | Nitratni azot NO3-N | mg/l |  |
|  |  | Ukupni azot N | mg/l |  |
|  |  | Ukupni fosfor P | mg/l |  |
|  |  | Hloridi, Cl- | mg/l |  |
|  |  | Sulfati SO42 | mg/l |  |
|  |  | Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | mg/l |  |
|  |  | Toksikološki bioogled | % |  |
|  |  | Željezo Fe | mg/l |  |
|  |  | Protok | m3/dan |  |
| Lokacija mjernog mjesta | Na rubnim dijelovima lokacije kod najbližih stambenih objekata u naselju Krivoglavci | Preliv iz separatora Tehnik protoka 80 l/s Iz neprotočne septičke jame | Voditi sedmične izvještaje koji su osnova godišnjeg izvještaja |

Monitoring vrši za to certificirana institucija. Operator „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo je dužan bez odlaganja prijaviti svaku vanrednu situaciju koja značajno utječe na okoliš.

# Monitoring kvaliteta otpadnih voda:

Monitoring kvalitete otpadnih voda potrebno je izvršiti u skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 04/12, 101/15 i 1/16), neophodno je poznavati režim, odnosno kvantitet i kvalitet voda koje se ispuštaju u recipijent. Prema pomenutoj Uredbi, na ispustima otpadnih voda svih industrija vrši se monitoring količine i kvaliteta otpadnih voda. Broj ispitivanja, odnosno uzimanja uzoraka tokom godine ovisi o količini ispuštene otpadne vode, pa je propisano da je minimalni godišnji broj ispitivanja, tj. uzimanja uzoraka:

-    	dva puta godišnje  za industrijske korisnike sa ispuštanjem < 20 m3/dan otpadnih voda, što je slučaj i za lokaciju Krivoglavci operatera „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo

U skladu sa navedenom Uredbom uzorkovanje, laboratorijske analize i izvještavanje može obavljati ovlaštena/akreditovana laboratorija koristeći metode koje se primjenjuju u skladu sa BAS/EN/ISO standardima ili drugim metodama koje daju ekvivalentne rezultate u pogledu preciznosti i pouzdanosti. Obzirom da se prečišćene vode sa lokacije Krivoglavci operatera PD „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo ispuštaju u prirodni recipijent rijeku Bosnu, maksimalno dopuštena emisija opasnih materija za predmetnu vrstu industrijske grane ne smije preći vrijednosti date u tabeli 6.

Tabela 6. Monitoring parametara kvalitete otpadne vode

| Parametar | Jedinica mjere | Standard/Metoda | Granična vrijednost emisije za površinska vodna tijela |
| --- | --- | --- | --- |
| Maksimalna temperatura | 0C | JUS H.Z1.106 | 30 |
| Miris | - | BAS EN 1622 | - |
| Boja | Pt/Co boje | BAS EN ISO 7887 | - |
| pH vrijednost | pH jedinica | BAS ISO 10523 | 6,5-9,0 |
| Ukupne suspendovane materije | mg/l | BAS EN 872; JUS H.Z1.160 | 35 |
| Alkalitet | mg/l | BAS EN ISO 9963-1 | - |
| Elektroprovodljivost | µS/cm | BAS EN 27888 | - |
| Isparni ostatak | mg/l | EPA 160.3 | - |
| Gubitak žarenjem | mg/l | INTERNA METODA |  |
| HPK-Cr | mgO2/l | BAS ISO 6060 | 125 |
| BPK5 | mgO2/l | BAS ISO 5815 | 25 |
| Amonijačni azot NH4-N | mg/l | BAS ISO 7150 | 10 |
| Nitritni azot NO2-N | mg/l | BAS ISO 13395 | - |
| Nitratni azot NO3-N | mg/l | BAS ISO 7890 | 10 |
| Ukupni azot N | mg/l | BAS ISO 5663 | 15 |
| Ukupni fosfor P | mg/l | BAS ISO 6878 | 2,0 |
| Hloridi, Cl- | mg/l | BAS ISO 9297 | 250 |
| Sulfati SO42 | mg/l | JUS H.Z1.163 | 200 |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | mg/l | JUS H.Z1.150 | 20 |
| Toksikološki bioogled | % | BAS EN ISO 6341 | >50% |
| Željezo Fe | mg/l | Standard methods 3111B;2005 | 2,0 |

Za parametre iz tabele 6. čije su izmjerene vrijednosti veće od propisanih iste ne smiju odstupati za više od 50%, a za suspendovane materije više od 100%. Ako test toksičnosti ne zadovolji propisanu graničnu vrijednost smatraće se da kvalitet otpadnih voda ne zadovoljava uslove za bezbjedno ispuštanje čak i ako su vrijednosti svih ostalih parametara niži od graničnih vrijednosti. Izvještaj o provedenim mjerenjima treba da sadrži i slijedeće podatke/informacije:

- datum ispitivanja,

- datum prethodnog ispitivanja,

- vrijeme uzimanja kompozitnog uzorka,

- broj smjena u toku 24 sata,

- minimalna, srednja i maksimalna dnevna potrošnje pitke i tehnološke vode   (l/s),

- minimalna, srednja i maksimalna dnevna količina ispuštenih otpadnih voda (m3/dan);količina proizvodnje (broj proizvoda) u toku 24 sata,

- zapremina eventualno uskladištenih otpadnih voda (m3),

- dodatno ispitani hemijski parametri specifični za predmetnog industrijskog korisnika i njihove vrijednosti,

- kontakt i adresa laboratorije koja je izvršila mjerenja/ispitivanja.

Izvještavanje:

Izvještavati Federalno ministarstvo okoliša i turizma o prikupljenim podacima na način kako je to propisano odredbama Poglavlja IV Pravilnika o registrima postrojenja i zagađivača (Sl. novine FBiH broj:82/07), najklasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja.

# Text boxes

Privremeno skladištenje:

- sekundarnih sirovina i

- nekorisnog ostatka iz procesa obrade (otpadi)

- Sortiranje

- Demontaža

Obrada procesima reciklaže

- Prodaja

sekundarnih sirovina

- Konačno zbrinjavanje

nekorisnog ostatka iz

procesa obrade-otpadi

Doprema i privremeno skladištenje otpadnih materijala na lokaciji Krivoglavci