### Bosna i Hercegovina

### Federacija Bosne i Hercegovine

### MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA

### Bosnia and Herzegovina

### Federation of Bosnia and Herzegovina

### MINISTRY OF ENVIRONMENT AND TOURISM

Broj: UPI 05/2-02-19-5-254/21

Sarajevo, ----------------2022.godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući zahtjev operatora „DELTA PETROL“ d.o.o. Kakanj na osnovu člana  83. stav (2) i člana 93. stav (1) Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21), člana 4. st. (1)  Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/21) i člana 200. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 02/98 i 48/99) (u daljem tekstu: Uredba), u predmetu obnove okolinske dozvole, donosi:

## R J E Š E N J E

## 1. Izdaje se obnovljena  okolišna dozvola operatoru „DELTA PETROL“ d.o.o. Kakanj za Centar za reciklažu rabljenih ulja i proizvodnju alternativnih goriva i skladište RDF-a, lociran u  Industrijskoj zoni - Vrtlište bb, Kakanj, na parceli označenoj sa k.č. br. 1966/16, K.O. Vrtilište, ukupne površine 7.516 m2.

2. Pravni osnov za postupanje

Pravni osnov za izdavanje okolišne dozvole sadržan je u Poglavlju X. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21) i Prilog I. Lista pogona i postrojenja za koje Federalno ministarstvo izdaje okolinsku dozvolu Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/21), na osnovu kojih je utvrđeno da operator pripada postrojenjima i djelatnostima definisanim pod točkom 5. Upravljanje otpadom.

Zahtjev je izrađen na obrascu III. Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/21) koji je izradila ovlaštena konsultanstka kuća ESTA d.o.o. Busovaća i Plan upravljanja otpadom.

U predmetnom pogonu nema skladištenja opasnih materija po vrsti i količini datih u Prilozima Ia. i Ib. Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera, ne podliježu obavezama Poglavlja XI. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21) niti Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21).

3. Popis svih dobijenih dozvola na dan podnošenja zahtjeva:

| Naziv dozvole | Referentni br. | Datum izdavanja | Period važenja |
| --- | --- | --- | --- |
| Okolinska dozvola | UP-I/05/2-23-11-177/15 | 17.05.2016. | 5 godina |
| Dozvola za upravljanje otpadom i njegovo odlaganje | 12-19-05568/21 | 06.08.2021. | 5 godina |
| Rješenje o vodnoj saglasnosti | UP-I/25-2-40-312-4/17 | 01.06.2017. | 2 godine od datuma izdavanja ukoliko u tom periodu ne bude pribavljeno odobrenje za građenje i započeta izgradnja, što je ispoštovano. |
| Rješenje o odobrenju za građenje I faze centra za reciklažu i proizvodnju alternativnih goriva | 12-23-2410/17 | 20.06.2017. | Rješenje prestaje važiti ukoliko se sa radovima ne započne u roku jedne godine od dana pravosnažnosti odobrenja |
| Rješenje o upotrebi građevine I faza centra za reciklažu i proizvodnju alternativnih goriva | 12-23-06323/17 | 23.11.2017. | - |
| Rješenje o odobrenju za građenje za dogradnju poslovnog objekta -centra za reciklažu i proizvodnju alternativnih goriva | 12-23-7576/19 | 10.10.2019. | Rješenje prestaje važiti ukoliko se sa radovima ne započne u roku jedne godine od dana pravosnažnosti odobrenja |
| Rješenje o upotrebi građevine- dogradnja poslovnog objekta –centra za reciklažu i proizvodnju alternativnih goriva | 12-19-4731/20 | 28.12.2020. | - |
| Urbanistička saglasnost | 12-23-4261/16 | 20.12.2016. | - |
| Urbanistička saglasnost | 12-23-2586/19 | 27.06.2019. | - |

4. Postrojenja i objekti za koje se izdaje okolišna dozvola

| Naziv jedinice |
| --- |
| Centar za reciklažu rabljenih ulja |
| Br | Naziv podjedinice | Kapacitet | Tehnološki opis rada | Ref. ozna tlocrta/dijag. |
|  | Podzemni tankovi za zauljene materijale(vode) | 200 m3 | Prikupljene zauljene vode i emulzije u krug Centra se dopremaju autocisternom zapremine 10 m3. Dopremljena zauljena voda se skladišti u tri ukopana dvoplaštna rezervoara od kojih su dva zapremine po 50 m3 i jedan zapremine 100 m3. | R1 |
|  | Podzemni tank za destilat (tehnološku vodu) | 100 m3 | U konkretnom slučaju destilat (prečiščena voda) se odvodi u rezervoar tehničke vode kapaciteta 100 m3. Voda iz ovog rezervoara se koristi za ispiranje uređaja nakon završenog procesa. | RT |
|  | Centar za reciklažu rabljenih ulja | 660 l/h, 16 m3/dan, 41 m3/mj. 5000 m3/god. | Opisano ispod tabele | O1 |

Objekat za reciklažu rabljenih ulja lociran je uz sjevernu granicu parcele i postavljen u osovini istok - zapad. Funkcionalno je podjeljen na dvije cijeline i to: u zapadnom dijelu je administrativni dio na nivou prizemlja i sprata, dok je u istočnom dijelu pogon za reciklažu rabljenog ulja.. U objektu je locirana kotlovnica koja je namjenjena za zagrijavanje prostora ali i proizvodnju tople vode za tehnološke procese. Ukupna korisna površina objekta za reciklažu rabljenih ulja iznosi 951,97 m2.

Dio hale u kojoj je pogon za reciklažu (100 m2) rabljenog ulja će se koristiti i kao skladište RDF-a.

Tehnološki opis rada

Obrada otpadnih emulzija, kao i zauljenih voda, vrši se u cilju smanjenja količine opasnog otpada te utjecaja na vodne resurse, uz ostvarivanje višestruke koristi u ekološkom i ekonomskom smislu.

Prilikom klasifikacije otpada, otpadne emulzije se obrađuju zajedno s otpadnim uljima i zauljenim vodama, iako u odnosu na njih otpadne emulzije sadrže visok postotak vode.

Biološki prihvatljivi postupci uklanjanja onečišćujućih tvari, u cilju njihovog sigurnog ispuštanja u recipijent ili radi ponovne upotrebe, u okvirima prihvatljivim za okoliš, mogu se podijeliti na tri dijela:

- Primarna obrada (izdvajanje mehaničkih nečistoća, suspendiranih i koloidno dispergiranih čestica koje se učinkovito mogu ukloniti taložnim procesima),

- Sekundarna obrada (izdvajanje netaloživih koloidnih čestica i otopljenih organskih onečišćujućih tvari-biološki procesi) i

- Procesi obrade mulja.

Glavni cilj izgradnje objekata za prihvat i reciklažu otpadnih zauljenih voda je prihvat i prečišćavanje zauljenih voda i emulzija na način da se ista može ispustiti u recipijente. Odvojene nečistoće – ulje i talog (koncentrat) tretirat će se na tri varijante i to:

- Izdvojeno ulje i koncentrat se privremeno skladišti i vraća u ponovni tehnološki proces (upotrebu),

- Izdvojeno ulje i koncentrat koristit će se kao alternativno gorivo i

- Izdvojeno ulje i koncentrat će se privremeno skladištiti i slati na konačno zbrinjavanje.

Uskladištena zauljena voda (R1) se putem potisne pumpe i sistema cjevovoda transportuje do dnevnog rezervoara zapremine 30 m3 (R2). Obzirom da je kapacitet potisne pumpe 300 l/min (18 m3/sat), dnevni rezervoar će se napuniti za cca dva sata. Prva obrada se vrši u Centrifugalnom separatoru kapaciteta 1.250 litara/h (1,25 m3/h). Zauljena voda koja se dobije iz procesa obrade u centrifugalnom separatoru se skladišti u drugom dnevnom rezervoaru (R3).

Time je prvi proces obrade zauljene vode (mehanička obrada) završen. Zauljena voda, koja je mehanički očišćena, se sistemom cjevovoda i potisnih pumpi transportuje do vakuum evaporatora, gdje započinje sljedeća obrada zauljene vode.

Prva obrada zauljene vode i transport od jednog do drugog dnevnog rezervoara će se izvršiti za 24 sata, tj. za jedan cijeli dan. Sljedeća obrada zauljene vode odvija se u vakuumskom isparivaču (vakuum evaporatoru) zapremine 660 litara /h (0,66 m3/h). Vrijeme potrebno za obradu kompletnog kapaciteta dnevnog rezervoara je 46 sati, dakle cca 2 (dva) dana. U vakuum evaporatoru se uz pomoć toplotnog izmjenjivača zagrijava i time se razlaže na komponente destilata i koncentrata.

Destilat se u izmjenjivaču hladi i tako ohlađen se filtrira u karbon filteru, a radi odstranjivanja mirisa, i kao takav se može ispustiti u recipijent. U ovom slučaju se dio destilata skladišti u rezervoaru koji se nalazi u prostoru hale neposredno pored samog uređaja, a ostali dio se cjevovodom odvodi do skladišnog rezervoara tehničke vode. U konkretnom slučaju destilat se odvodi u rezervoar tehničke vode kapaciteta 100 m3. Voda iz skladišnog rezervoara se koristi za ispiranje uređaja nakon završenog procesa, a voda iz uređaja se skladišti u rezervoare za koncentrat.

Prilikom obrade na prvom uređaju i prilikom obrade na drugom uređaju odvaja se koncentrat (smjesa vode - ulje i mulja i sl.) koji se privremeno skladišti neposredno pored uređaja u plastične rezervoare kapaciteta 1 m3, a ukupnog kapaciteta 4 m3, odnosno 8 m3 za oba uređaja. U prostoru Centra zadržava se samo dok se ne steknu uslovi za dalji tretman ili transport do mjesta konačnog zbrinjavanja (u zavisnosti od izabrane varijante). Količina koncentrata iznosi 0 do 5 % od ukupno obrađene količine zauljene vode u vakuum evaporatoru.

Prenos plastičnih posuda iz prostora hale na skladište koncentrata (posebno određeno mjesto) vrši se elektroviljuškarem. Prazne plastične posude se takođe skladište i prije samog skladištenja istih vrši se kontrola sa ciljem utvrđivanja postojanja ostataka koncentrata koji bi mogao dospjeti u okoliš. Ukoliko je ustanovljeno postojanje ostataka, pristupa se njihovom odstranjivanju. Topla voda se priprema u kotlovnici koja se nalazi u za to posebno odvojenom prostoru, a u sklopu proizvodne hale. Voda za hlađenje se priprema u rashladnom tornju koji je smješten sa spoljnje strane fasade objekta.

Cilj ugradnje čitavog procesa je prečišćavanje zauljenih voda do nivoa čistoće vode, koja se može nesmetano ispustiti u recipijent. Ovim uređajem se ostvaruje cilj i kao rezultat čitavog procesa dobija se voda koja opet nije 100 % čista i spremna za piće, ali je dovoljne čistoće da se može smatrati tehničkom vodom.

Tretmanom vakuumskim evaporatorom okoliš oslobođamo od:

- Zauljenih otpadnih voda,

- Emulzije, sredstva za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala,

- Tečnosti za ispiranje na bazi vode, koje sadrže opasne supstance,

- Zasićene odmašćivače na bazi organskih rastvarača,

- Otpada iz procesa odmašćivanja vodom i parom,

- Tečnosti za pranja na bazi vode, itd.

Sakupljanje otpada i prevoz

Sakupljanje rabljenih ulja vrši se na mjestu nastanka ili ih mali korisnici i sakupljači donose na otkup. Ukoliko je ovaj otpad iz separatora ili na drugi način nije propisno pakovan, potrebno ga je usisati u komoru specijalnog vozila uz primjenu svih mjera zaštite okoliša. Sakupljanje zauljene ambalaže vrši se u vreće za ekološko skladištenje uljne ambalaže ili u metalne posude kapaciteta 200 l. Sakupljanje rabljenih uljnih filtera vrši se na mjestu nastanka opasnog otpada u mehaničkim radionicama i autoservisima. Filteri se odlažu u specijalne vodonepropusne kontejnere kapaciteta 1000 l, a potom se u specijalnom ADR vozilu dopremaju do skladišta savremene stanice za prikupljanje, zbrinjavanje i tretman rabljenih ulja, masti i zauljenog orpada.

4.1. Tehnološka jedinica pogona/postrojenja u kojoj se odvijaju ostale djelatnosti

| Naziv jedinice |
| --- |
| Objekat centra za obradu (šrediranje) krutog otpada i proizvodnju alternativnih goriva |
| Broj | Naziv podjedinice | Kapacitet | Tehnološki opis | Referentna oznaka iz tlocrta/dijagrama toka u prilogu |
| 1. | Pogon za obradu (šrediranje) krutog otpada i proizvodnju alternativnih goriva | Projektovani kapaciteti: 15 tona/h 120 t/dan, 2.600 t/mjesec, 31.200 t/godinu | Opis ispod tabele | O2 |

Pogon za obradu (šrediranje) krutog otpada i proizvodnju alternativnih goriva

Objekat je lociran uz istočnu granicu parcele i postavljen je kao nastavak objekta za reciklažu rabljenih ulja u osovini istok-zapad. Funkcionalno je to jedna monuvolumenska prostorija visine cca 8 m u kojoj je planirano da se odvija tehnološki proces za prikupljanje sirovina iz otpada, obradu i proizvodnju alternativnih goriva (RDF-a). Ukupna korisna površina objekta je 399,47 m2. Do pokretana pogona za koji je prvobitno namijenjena, ova hala se planira koristiti kao skladište gotovog uvezenog RDF-A.

Tehnološki opis rada

Predviđena je nabavka i ugradnja uređaja za mljevenje otpada – šredera kao tip Terminator 1700, proizvod Komptech, kapaciteta 15 tona/h. Prateći uređaji, kao uređaj za presovanje samljevenog RDF, zatim uređaj za pakovanje već presovanog RDF, moraju zadovoljiti projektovani kapacitet šredera – uređaja za mljevenje otpada. Na osnovu provedenih analiza i dobivenih rezultata prilikom izrade dokumentacije za sanaciju općinske deponije u Kaknju, potencijalna količina komunalnog otpada koji se može iskoristiti za reciklažu iznosi cca 3.200 tona za godinu. Pored komunalnog otpada postoji i otpad koji nastaje u industiriji, kao i krupni otpad u kućanstvu, a koji nije uračunat u navedene količine.

Gorivo iz otpada proizvodi se u postrojenjima za upravljanje otpadom iz neopasnog nerazvrstanog komunalnog otpada. Otpad prolazi nekoliko koraka na putu pretvaranja u gorivo. Predsjeckanje svodi ulazni materijal na jednoobraznu veličinu, što u nekim slučajevima već jeste prava veličina za gorivo i eliminira prevelike komade koji mogu smetati u kasnijim postupcima. Prikupljene komponente otpada kao što su: plastika - PET, plastika - tvrda plastika, plastika - plastične kese, papir, karton, kompozitni materijal - karton - vosak, kompozitni materijal - karton/aluminijum, kao i ostaci plastike dobivene recikliranjem elektronskog otpada i sl. se dovoze u krug kamionima i skladište se u krugu Centra na za to posebno predviđeno mjesto. Plastika i ostale komponente se prikupljaju u Centrima za sortiranje, koji su instalisani na deponijama ili na neki drugi način i uglavnom su te komponente već balirane ili su u rastresitom stanju i pakuju se u europalete, tako da je njihov transport jednostavniji. Plastika se zatim transportuje i određenim sredstvima se ubacuje u usipni koš uređaja za mljevenje – sporohodni šreder. U samom uređaju odvija se proces mljevenja do željene granulacije i onda tako samljeven otpad se trakastim transporterom transportuje do prihvatnog koša uređaja za presovanje.

Iz prihvatnog koša samljevena plastika se putem transportera transportuje do uređaja za presovanje. U uređaju se vrši presovanje usitnjene plastike - otpada na željeni oblik. Već spresana masa se naziva RDF. RDF se dalje putem transportera transportuje do vage i uređaja za pakovanje. U uređaju za pakovanje RDF e pakuje u vreće, koje se dalje lageruju u europalete. Palete se viljuškarom prenose do dnevnog skladišta, a potom do trajnog skladišta. Trajno skladište može biti skladište koje odredi investitor ili samo skladište potrošača.

4.2. Objekat pogona za obradu električnog i elektronskog otpada

| Naziv jedinice |
| --- |
| Broj | Naziv podjedinice | Kapacitet | Tehnološki opis | Ref. oznaka iz tlocrta/dijagr. |
| 1. | Pogon za obradu električnog i elektronskog otpada | Objekat nije izgrađen | Opis ispod tabele | O3 |

Investitor planira u narednom periodu izgraditi objekat za reciklažu elektronskog i električnog otpada (demontaža el. uređaja, odvajanje materijala za reciklažu i materijala za ponovnu upotrebu u el. industriji). Cilj uspostave ovog pogona je električni i elektronski otpad mehanički razložiti na komponente od koji su nastali.

Objekat će biti lociran uz južnu granicu parcele na udaljenosti 5,0 m, postavljen u osovini jugozapad - sjeveroistok. Ulaz za osoblje će biti sa sjeverne strane u hodnik iz kojeg se ostvaruje komunikacija za garderobe i sanitarne čvorove. Ukupna korisna površina objekta je 497,83m2.

Funkcionalno, objekat će predstavljati halu koju čine četiri cjeline:

- U zapadnom dijelu će biti magacin za prijem i razvrstavanje elektronskog i električnog otpada.

- Centralni dio objekta činiti će pogon za obradu kojeg čine dvije linije sa transportnom trakom i bočnim stolovima na kojima se vrši razdvajanje pojedinih komponenti otpada.

- U istočnom dijelu pogona su previđeni uređaji za automatsku obradu otpada u vidu izdvajanja metala, mljevenja i sitnjenja, presanja ili pakovanja.

- Četvrtu cjelinu pogona činiti će magacin za zbrinuti otpad i ambalažu i biti će lociran na sjeveroistočnoj strani objekta sa izlazom preko industrijskih sekcionih vrata.

Tehnološki opis rada

Osnovni način zbrinjavanja električnog i elektronskog (EE) otpada je obrada u smislu izdvajanja sastavnih dijelova (neopasnih i opasnih komponenti), povrat materijala i/ili reciklaža korisnih sirovina, te izvoz onih komponenti koje se ne mogu zbrinuti u BiH na okolišno prihvatljiv način. Električni i elektronski otpad će se prikupljati u okviru sustava odvojenog prikupljanja. Direktiva o električnom i elektronskom otpadu propisuje odgovornost proizvođača i distributera, u okviru koje distributeri financiraju mrežu namjenskih objekata za prikupljanje ove vrste otpada.

U planiranom pogonu za reciklažu elektronskog i elektroničnog otpada prvo će se obavljati pregled i rasklapanje računara na komponente. Rasklapanje je dio posla koji je najmanje automatizovan i nijedna mašina nije u tome dobra kao čovjek. Zatim, ovako raskopljeni djelovi idu na trakasti transporter gdje se vrši sortiranje. Sortiranjem se reciklabilne komponente odvajaju od nereciklabilnih. Reciklabilne komponente, kao što su plastika, metal, kablovi i staklo, imaju upotrebnu vrijednost i nemaju svojstva opasnog otpada. Drugim riječima, u reciklabilne komponente spadaju komponente koje imaju karakter sekundarnih sirovina i koje se mogu dalje prerađivati.

Po dopremanju električni i elektronski otpad se skladišti u prijemno skladište, odnosno tzv. skladište sirovine. Prostor namijenjen za skladištenje se nalazi na samom ulazu u proizvodnu halu.

Otpad se odlaže ili na rafe ili u europalete, a u skladu sa već pomenutom klasifikacijom i to je odvojeno na za to posebno predviđene prostore i to:

- Krupni otpad, veliki kućni aparati, mali kućni aparati i automati,

- Oprema za informatičke tehnologije, oprema široke potrošnje za razonodu, igračke, oprema za rekreaciju i instrumenti za praćenje i nadzor.

- Medicinski pomoćni uređaji i oprema koja se koristi u medicini i

- Oprema za osvetljenje.

Kao reuzultat tehnološkog procesa jedne linije pojavljuje se sljedeće: kablovi, staklo, plastika, Fe kovine, konenzatori i drvo, a na drugoj liniji se pojavljuju: baterije, toneri, kondenzatori, transformatori i sl. Pri rasklapanju kompjutera na sastavne dijelove maseni udio reciklabilnih komponenata se kreće od 70% do 80%. U reciklabilnom dijelu plastika je zastupljena sa oko 4%, a metalni dijelovi sa oko 96% mase. Maseni udio reciklabilnih komponenata kod CRT monitora je oko 30%, pri čemu je odnos plastike i metala u ovom dijelu 50:504.

Nakon sortiranja veći dio dalje obrade obavlja se uz pomoć mašina koje sprječavaju širenje štetnih hemikalija koje mogu biti oslobođene u ovom procesu. Metal, plastika i staklo razvrstavaju se na dalje podvrste tako što prolaze ispod infracrvene lampe. Različite vrste materijala reflektuju različite spektre svjetlosti i na osnovu toga se prepoznaju, a metalni dijelovi se mogu izdvojiti i pomoću magneta. Ovako razvrstani materijali se dalje melju u šrederima i tako pretvaraju u sekundarne sirovine koje su spremne za proizvodnju u različitim granama industrije.

4.3. Skladište RDF-a

| Naziv jedinice |
| --- |
| Br. | Naziv podjedinice | Kapacitet | Tehnološki opis | Referentna oznaka iz tlocrta/dijagrama toka u prilogu |
| 1. | Skladište RDF-a (19 12 10; 19 12 12; 19 12 04) prema Pravilniku o kategorijama otpada sa listama FBIH, 9 05) | 10 000 t/god | Opis ispod tabele | O1 i O2 |

Dio pogona za reciklažu (100 m2) rabljenih ulja planira se koristiti kao skladište RDF-a. Obzirom da se izgrađeni objekat centra za obradu (šrediranje) krutog otpada i proizvodnju alternativnih goriva još uvijek ne koristi u navedene svrhe, ovaj objekat (399,47 m2) će se do uspostave djelatnosti za koju je prvobitno namijenjen koristiti kao skladište gotovog RDF-a koji će se uvoziti.

Tehnološki opis rada

Aktivnosti upravljanja RDF otpadnog materijala planira se vršiti u dvije faze i to:

Prva faza/varijanta:

- Direktan prevoz RDF otpada do istovarnog terminala Tvornice cementa Kakanj.

- Istovar na spaljivanje u Tvornicu Cementa Kakanj. Istovar se vrši posebnom opremom za istovar RDF otpada i istovar teče postepeno u trajanju od 12-18 sati, u zavisnosti od potrebe Tvornice cementa Kakanj.

Druga faza podrazumijeva da, u slučaju da Tvornica cementa ne može odmah primiti RDF otpad na spaljivanje,jer istovar traje duži vremenski period, operater DELTA PETROL d.o.o. Kakanj privremeno skladišti pomenuti otpad na lokaciji Industrijske zone Vrtlište, u skladištu RDF-a. Bitno je napomenuti da se ovo skladište odnosi na RDF otpad koji se uvozi iz inostranstva, na osnovu dobijenih licenci i dozvola za uvoz ove vrste otpada.

# 4.5.. Pomoćni objekti

| Broj | Naziv jedinice | Tehnološki opis | Referentna oznaka iz dijagrama toka u prilogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Administrativni dio | Administrativni poslovi | A |
| 2. | Kotlovnica | Izvor toplote za zagrijavanje uređaja i zagrijavanje prostora | K |
| 3. | Separator | Opis ispod tabele | S |

5. Osnovne i pomoćne sirovina, voda, energija, opasni i neopasni otpad

Osnovne sirovine prilikom rada Centra za reciklažu i proizvodnju alternativnih goriva su: otpadna ulja i drugi zauljeni otpad, elektronski i električni materijali kao i kruti otpad potreban za proces šrediranja i proizvodnju alternativnih goriva (plastika, karton, tekstil, komadni otpad, drvo, guma itd.), stara i odbačena vozila iz kojih se mehanički odvajaju reciklabilne komponente itd. Kao sirovina kojom se upravlja i koja se koristi u pogonu može se smatrati i gotovi RDF otpad koji će se uvoziti i po potrebi privremeno skladištiti u skladištu RDF-a na lokaciji.

5.1. Popis sirovina, pomoćnih sirovina i supstanci koje ne sadrže opasne supstance

| Ref. br. ili šifra | Naziv sirovine/ supstance | Miris | Prioritetne supstance |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Miris Da/Ne | Opis | Prag osjetljivosti (g/m3 |  |
| 20 01 01 20 01 02 20 01 08 20 01 10 20 01 11 20 01 38 20 01 39 20 01 99 20 03 01 20 03 07 | Komunalni- kruti otpad (otpad iz domaćinstvai slični otpad iz industrijskih i zanatskih pogona i iz ustanova) uključujući odvojeno prikupljene sastojke | Da | Nije primjenjivo-pogon nije u funkciji. | - |
| 19 12 04 | Plastika i guma | Ne | - | - |
| 19 12 10 | Zapaljivi otpad (gorivo nastalo iz otpada)-RDF otpad | Ne | - | - |

5.2. Popis sirovina, pomoćnih sirovina i supstanci koje sadrže opasne supstance

| Ref. br. ili šifra | Naziv sirovine/ supstance | CAS Broj | Kategorija opasnosti | Kapacitet skladišta (t) | Godišnja upotreba (t) | Potrošnja po jedinici proizvoda | Priroda upotrebe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 01 12 01 08* 13 01 13 01 09* 13 02 13 02 04* 13 02 05* 13 03 13 03 06* 13 03 08* 13 07 13 07 01* 13 07 02* 13 08 13 08 99* | Zauljena otpadna voda | - |  | 200 m3 | 5000-10000 m3 |  | Zauljena voda služi kao sirovina u procesu prečiščavanja otpadnih voda. |
| 20 01 35* 20 01 36 | Odbačena električna i elektronska oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23 koja sadrži opasne komponente |  |  | - | - |  | Reciklabilni dijelovi ove opreme služe kao sirovina u procesu šrediranja i proizvodnje alternativnog goriva |

5.3. Voda

| ULAZ |
| --- |
| Javni vodovod | Zahvatanje površinske vode | Vlastiti izvor | Prikupljene atmosferske padavine | Interno recikliranje |
| Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % |
| 10 m3 | 10 | - | - | - | - | - | - | 90 m3/mj (dobijeni destilat nakon reciklaže zauljene vode) | 90 |

PRETHODNI TRETMAN (upisati koja količina vode se prethodno tretira radi poboljšanja kvaliteta prije trošenja u procesu)

5000 - 10 000 m3/god

5.4. Skladištenje sirovina i ostalih supstanci

| Broj | Prostor skladišta, privremeno skladištenje, rukovanje sa sirovinom, proizvodima i otpadom | Kapacitet | Tehnički opis | Referentna oznaka iz dijagrama toka/ tlocrta u Prilogu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skladište sirovine (PET i tvrda plastika) i krutog otpada za proizvodnju RDF-a | Predviđena je izgradnja nadstrešnice duž ograde parcele, a prema ilustraciji br. 2 | Opis ispod tabele | SS (skladište sirovine) |
| 2. | Zauljena voda | 200 m3 | Prikupljene zauljene vode i emulzije u krug Centra se dopremaju autocisternom zapremine 10 m3. Dopremljena zauljena voda se skladišti u tri ukopana dvoplaštna rezervoara od kojih su dva zapremine po 50 m3 i jedan zapremine 100 m3. | R 1 |
| 3. | Prijemno skladište elektronskog i električnog otpada. | Predviđena je izgradnja pogona za obradu električnog i elektronskog otpada | Prostor namijenjen za skladištenje se nalazi na samom ulazu u proizvodnu halu objekta pogona za obradu električnog i elektronskog otpada | O3 |
| 4. | Skladište koncentrata (plastične posude od 1m3) | Predviđena je izgradnja nadstrešnice duž ograde parcele, a prema crtežu ilustraciji br. 2 | U vakuum evaporatoru se zauljena voda razlaže na komponente destilata i koncentrata. Koncentrat se odlaže u posebne plastične posude. Naznačeno mjesto ispod planirane nadstrešnice. | SK |
| 5. | Skladište praznih plastičnih posuda | Predviđena je izgradnja nadstrešnice duž ograde parcele, a prema crtežu ilustraciji br. 2 | Posude za skladištenje koncentrata. Naznačeno mjesto ispod planirane nadstrešnice. | SPPP |
| 6. | Skladište (rezervoar) tehničke vode (destilat) | 100 m3 | U vakuum evaporatoru se zauljena voda razlaže na komponente destilata i koncentrata. Destilat se u izmjenjivaču hladi i tako ohlađen se filtrira u karbon filteru radi odstranjivanja mirisa, te se cjevovodom odvodi do skladišnog jednoplaštnog rezervoara tehničke vode. | RT |
| 7. | Nadzemni rezervoari za skladištenje recikliranog ulja | - | Nakon postupka reciklaže zauljene vode dobijeno ulje se skladišti u navedene nadzemne rezervoare do prodaje tj. odvoza. | RU |
| 8. | Privremeno skladište opasnog otpada | Predviđena je izgradnja nadstrešnice duž ograde parcele, a prema ilustraciji br. 2 | Opasni otpad se ovdje privremeno skladišti na vodonepropusnoj podlozi u posebnim namjenskim posudama i kontejnerima do konačnog zbrinjavanja. | PSOO |
| 9. | RDF | 10 000 t/god | Skladište RDF-a | O1 i O2 |

Skladište sirovine (PET i tvrda plastika) i ostalog krutog otpada za proizvodnju RDF-a

Sakupljanje otpada i prevoz vrši se prema propisanim procedurama uz angažman radnog osoblja koje je u potpunosti osposobljeno za ovu vrstu poslova, a prijevoz se vrši transportnim vozilima koja zadovoljavaju uslove prema ADR certifikaciji.  U ovom postupku vodi se računa o tome da se otpad ne miješa i da su oznake na ambalaži čitljive.

Preuzeti kruti otpad, odnosno plastika – PET, tvrda plastika i sl. će se privremeno skladištiti u posebne kontejnere ili neke druge odgovarajuće posude. Uskladištena plastika, koja u ovom slučaju predstavlja sirovinu, mora biti zaštićene od padavina.

Predviđena je izgradnja nadstrešnice duž ograde parcele, a prema grafičkoj dokumentaciji, ispod koje će se uskladištiti dopremljena plastika i slični materijali. Tako dopremljena sirovina se lageruje do momenta mljevenja.

Pored plastike u pogonu je moguća obrada i sljedećih mateijala, pa se i oni takođe mogu uskladištiti ispod nadstrešnice, a to su:

- papir i karton svih vrsta, uključujući otpadnu papirnu ambalažu,

- plastika, uključujući otpadnu ambalažu od plastike ili sličnog materijala,

- drvo, uključujući otpadnu ambalažu od drveta,

- tekstil,

- komadni otpad i

- odjeća.

Za transport pripremljene plastike i drugih materijala od privremenog – dnevnog skladišta do usisnog koša drobilice (uređaja – šredera) koristi se viljuškar. Također za transport upakovnog RDF od mašine koja pakuje do dnevnog skladišta koristi se viljuškar. Viljuškarom se vrši i utovar na kamion, kao i međutransport u samom pogonu.

5.6. Potrošnja energije

| POTROŠNJA ENERGIJE |
| --- |
| Resurs | Ukupna potrošnja (kWh/g, t/g, I sl.) | Potrošnja po jedinici proizvoda | Procenat u odnosu na ukupnu potrošnju (%) |
| Električna energija | 2500 kWh/god | Nije dostupan podatak | - |
| Lož ulje | 1350 l | Nije dostupan podatak | - |
| Ostalo | - | - | - |

6. Emisije u okoliš

6.1.  Emisija u zrak

Prilikom rada Centra za reciklažu i proizvodnju alternativnih goriva i skladišta RDF-a razlikuju se sljedeće emisije u zrak:

- Emisije para naftnih derivata uslijed dolaska/odlaska mehanizacije u krug pogona i

- Emisije štetnih polutanata prilikom sagorijevanja lož ulja u kotlovnici

S obzirom da u toku rada nema velike frekvencije transportnih vozila (cisterne, kamioni itd.) te da na lokaciju pogona povremeno dolazi mehanizacija, utjecaj na zrak uslijed isparavanja

naftnih derivata je minimalan.

Najveću emisiju u zrak ima rad kotlovnice. Emisija uslijed rada kotlovnice ogleda se u smislu

emisije otpadnih plinova koji nastaju sagorijevanjem lož ulja.

Glavne emisije u zrak

| Emisiono mjesto Ref. Br: | Z1 |
| --- | --- |
| Izvor emisije: | Ispusni dimnjak otpadnih dimnih plinova iz kotlovskog postrojenja |
| Opis: | Kotovsko postrojenje (kotao na lahko lož ulje) se nalazi u kotlovnici u administrativnom dijelu objekta O1 |
| Koordinate po državnom koordinatnom sistemu | GŠ 44 07.48 GD 18 06. 05 |
| Detalji o dimnjaku Dijametar: Visina (m): | Vertikalan ispust 0,5 m 25 m |
| Datum početka emitovanja: | Broj radnih sati: 4000 |

Karakteristike emisije:

| (1) Protok (zapremina koja se emituje): Nema dostupnih podataka |
| --- |
| Srednja vrijednost/dan | Nm3/d | Maks./dan | m3/d |
| Maksimalna vrijednost/sat | Nm3/h | Min. brzina protoka | m.s-1 |
| (2) Ostali faktori |
| Temperatura | 123,6 oC(max) | oC(min) | oC(sr.vrijednost) |
| Zapreminski izrazi su dati kao: ( suho |

Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje)

| Periodi emisije (prosjek) | 60 min/h 8 h/dan cca. 240 dan/god |
| --- | --- |

### Glavne emisije u zrak – Karakteristike emisija (jedna tabela se popunjava  za svako emisiono mjesto pojedinačno )

Referentni broj emisionog mjesta: Z1

| Parametar | Prije tretmana | Kratak opis tretmana | Kod ispuštanja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 | kg/h |  | mg/mn3 | kg/h. | kg/god |
|  | Prosjek | Max. | Prosjek | Max. |  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| Referentni udio O2 |  |  |  |  | Nije instalisan uređaj za smanjenje emisije | 3 % |  |  |  |  |  |
| O2/CO2 |  |  |  |  |  | 7,3/5,6 |  |  |  |  |  |
| CO |  |  |  |  |  | 826±52 |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  | 108±3,9 |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  | 102±12 |  |  |  |  |  |
| O2 |  |  |  |  |  | 7,3±0,73 % |  |  |  |  |  |
| CO2 |  |  |  |  |  | 5,6±0,21 % |  |  |  |  |  |
| Dimni broj |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

Koncentracije moraju biti zasnovane na normalnim uslovima tj. (0°C, 101.3 kPa). Vlažno/suho treba biti naznačeno isto kao u prethodnoj tabeli, ukoliko drugačije nije naglašeno.

Rezultati izmjerenih vrijednosti su obrađeni kao prosječne vrijednosti svih izmjerenih vrijednosti vrijednosti emisijskih veličina u mjerenom periodu (30 min) iz kojih se rčunaju prosječne vrijednosti. Rezultati su prikazani u obliku izmjerenih vrijednosti proračunatih na normalne uslove i suhi plin na referentni sadržaj kisika zavisno od goriva.

U tabelama je data proširena mjerna nesigurnost dobivena množenjem standardne nesigurnosti sa faktorom k=9

6.1.1. Granične vrijednosti emisija u zrak

Prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje, propisane su i norme dozvoljene emisije pojedinih polutanata koje ložišta mogu da ispuštaju u atmosferu u ovisnosti od vrste goriva i snage, odnosno veličine ložišta.

Z1 (emisija u zrak)

Prema izmjerenim i preračunatim vrijednostima zagađujućih materija u zrak sa vrijednostima mjerne nesigurnosti, a koje su poređene sa graničnim vrijednostima graničnim vrijednostima emisija (GVE) određene Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje (Sl.novine FBiH, br br. 3/13 i 92/17 ) ukazuju da su parametri:

- koncentracija NOX je u dozvoljenim granicama

- dimni broj ne prelazi normu za emisiju čađi.

Referentni broj emisionog mjesta: Z1

| Emisiono mjesto K-Z1 | Opis Dimni kanal kotla za zagrijavanje koji se nalazi u kotlovnici (K) | Detalji emisije (1) Koordinate po državnom koordinatnom sistemu: GŠ 44 07.48 GD 18 06. 05 Kotao na lahko lož ulje Vertikalan ispust Dijametar: 0,5 m Visina (m): 25 m | Primjenjen sistem smanjenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Referentni brojevi |  | Materijal | mg/mn3 (2) | kg/h | kg/god. |  |
| Z1 | Referentni udio O2 |  | 3 % |  |  | Ne |
|  | O2/CO2 |  | 7,3/5,6 |  |  |  |
|  | CO |  | 826±52 |  |  |  |
|  | NOX |  | 108±3,9 |  |  |  |
|  | SO2 |  | 102±12 |  |  |  |
|  | O2 |  | 7,3±0,73 % |  |  |  |
|  | CO2 |  | 5,6±0,21 % |  |  |  |
|  | Dimni broj |  | 1 |  |  |  |

6.2. Emisije u vodu i tlo

Prilikom rada pogona ne očekuju se emisija u vode i tlo jer su projektom predviđeni karakteristični infrastrukturni sistemi.

Sanitarne (fekalne) vode koje nastaju u upravnom dijelu zgrade /administraciji skupljaju se i odvode u javnu kanalizacionu mrežu. Količina ovih voda trenutno je neznatna (administrativni dio ne radi) a neće biti ni kada se budu obavljale ostale planirane djelatnosti, s obzirom da trenutno radi mali broj zaposlenika, a broj zaposlenika se neće puno povećavati ni kada se pokrenu planirani pogoni.

Oborinske vode prikupljaju se preko slivnika posebnim oborinskim sistemom i zajedno sa zauljenim vodama sa asfaltnih i manipulativnih površina ispuštaju se u separator ulja i masti, nakon kojeg je izvedeno reviziono okno-mjerno mjesto, a ispust izveden u rijeku Bosnu.

Tehnološke vode (destilat, rezultat procesa prečiščavanja zauljenih voda) se posebnim sistemom odvode u poseban rezervoar od 100 m3, iz kojeg će se ponovo upotrebljavati u tehnološkom procesu te će na taj način biti zatvoren sistem za tehnološke vode.

Tokom rada planiranog pogona neće doći do negativnih emisija u vode i tlo, osim u slučaju akcidentih situacija.

Sanitarno-fekalne otpadne vode prikupljaju se unutrašnjom kanalizacijom, zatim se izvode iz objekta i vanjskom kanalizacijom vode do mjesta za prikupljanje ovih otpadnih voda-gradska kanalziaciona mreža.

Tehnološke otpadne vode koje nastaju nakon tretmana otpadnih ulja se posebnim odvodnim sistemom vode prema podzemnom rezervoaru za tehnološke vode (V=100 m3)

Površinske oborinske vode i vode sa manipulativnih platoa se prikupljaju se oborinskim sistemom i slivnicima odvode do separatora ulja i masti, a nakon prečiščavanja u recipijent rijeku Bosnu.

Emisiono mjesto: Reviziono okno separatora

| Emisiono mjesto Ref. Br: (ref.br mora biti isti kao na mapi lokacije) | V1 |
| --- | --- |
| Izvor emisije: | Separator |
| Lokacija: | Vrtlište, Kakanj |
| Koordinate po državnom koordinatnom sistemu: | 44.130034 18.101131 |
| Ime recipijenta (rijeka, jezero...): | rijeka Bosna |
| Protok recipijenta: | Nema dostupnih podataka |
| Kapacitet prihvatanja zagađujućih materija: | Nema dostupnih podataka |

### Emisije u površinske vode - Karakteristike emisija (popuniti posebnu tabela za svako emisiono mjesto pojedinačno)

Referentni broj emisionog mjesta: V1

| Parametar | Prije tretmana | Na ispustu u recipijent | Efikasnost uređaja za prečišćavanje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. Prosje-čna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. Prosje-čna vrijednost na dan (mg/l) | kg/dan | kg/god | Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. prosječna vrijednost na dan (mg/l) | kg/dan | kg/god |  |
| Temperatura | - | - | - | - | - | 12,7 °C | - | - | - |
| Boja | - | - | - | - | - | 5 mg/lPt | - | - | - |
| Sadržaj rastvorenog kisika | - | - | - | - | - | 7,22 mgO2/l | - | - | - |
| Ph vrijednost | - | - | - | - | - | 7,68 pH jedinica | - | - | - |
| Elektroprovodljivost | - | - | - | - | - | 288 μS/cm | - | - | - |
| Ukupne suspendovane materije | - | - | - | - | - | 7 mg/l | - | - | - |
| Taložive materije | - | - | - | - | - | 0,0 ml/l/h | - | - | - |
| Hemijska potrošnja kisika, HPK-Cr (mgO2/l) | - | - | - | - | - | 25,6 mgO2/l | - | - | - |
| Biološka potrošnja kisika, BPK5 | - | - | - | - | - | 5,4 mgO2/l | - | - | - |
| Amonijačni azot, NH4-N |  |  |  |  | - | 0,19 mg/l | - | - | - |
| Ukupni azot, N |  |  |  |  | - | 1,06 mg/l | - | - | - |
| Ukupni fosfor, P |  |  |  |  | - | 0,20 mg/l | - | - | - |
| Test toksičnosti |  |  |  |  |  | % otp. vode u razblaženju 100% |  |  |  |
| Protok, Q |  |  |  |  | - | 2,5 m3/dan | - | - | - |
| SPECIFIČNI PARAMETRI |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) |  |  |  |  | - | 0,3 mg/l | - | - | - |

6.2.1. Granične vrijednosti za vode

Ispitivanjem kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda zaključuje se da izmjereni parametri zadovoljavaju granične vrijednosti emisije otpadnih voda koje se ispuštaju u prirodne recipijente u skladu sa Uredbom

Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, Službene novine FBiH br. 26/20, 96/20.

Sanitarno-fekalne otpadne vode prikupljaju se unutrašnjom kanalizacijom, zatim se izvode iz objekta i vanjskom kanalizacijom vode do mjesta za prikupljanje ovih otpadnih voda-gradska kanalziaciona mreža.

Tehnološke otpadne vode koje nastaju nakon tretmana otpadnih ulja se posebnim odvodnim sistemom vode prema podzemnom rezervoaru za tehnološke vode (V=100 m3)

Površinske oborinske vode i vode sa manipulativnih platoa se prikupljaju se oborinskim sistemom i slivnicima odvode do separatora ulja i masti, a nakon prečiščavanja u recipijent rijeku Bosnu.

Emisiono mjesto: Reviziono okno separatora

| Emisiono mjesto Ref. Br: (ref.br mora biti isti kao na mapi lokacije) | V1 |
| --- | --- |
| Izvor emisije: | Separator |
| Lokacija: | Vrtlište, Kakanj |
| Koordinate po državnom koordinatnom sistemu: | 44.130034 18.101131 |
| Ime recipijenta (rijeka, jezero...): | rijeka Bosna |
| Protok recipijenta: | Nema dostupnih podataka |
| Kapacitet prihvatanja zagađujućih materija: | Nema dostupnih podataka |

Detalji o emisijama:

| (1) Emitovana količina |
| --- |
| Prosječno/dan | 2,5 m3/dan | Maksimalno/dan | Nema dostupnih podataka |
| Maksimalna vrijednost/sat | Nema dostupnih podataka |  |  |

Emisije u površinske vode - Karakteristike emisija (popuniti posebnu tabela za svako emisiono mjesto pojedinačno)

Referentni broj emisionog mjesta: V1

| Parametar | Prije tretmana | Na ispustu u recipijent | Efikasnost uređaja za prečišćavanje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. Prosje-čna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. Prosje-čna vrijednost na dan (mg/l) | kg/dan | kg/god | Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. prosječna vrijednost na dan (mg/l) | kg/dan | kg/god |  |
| Temperatura | - | - | - | - | - | 12,7 °C | - | - | - |
| Boja | - | - | - | - | - | 5 mg/lPt | - | - | - |
| Sadržaj rastvorenog kisika | - | - | - | - | - | 7,22 mgO2/l | - | - | - |
| Ph vrijednost | - | - | - | - | - | 7,68 pH jedinica | - | - | - |
| Elektroprovodljivost | - | - | - | - | - | 288 μS/cm | - | - | - |
| Ukupne suspendovane materije | - | - | - | - | - | 7 mg/l | - | - | - |
| Taložive materije | - | - | - | - | - | 0,0 ml/l/h | - | - | - |
| Hemijska potrošnja kisika, HPK-Cr (mgO2/l) | - | - | - | - | - | 25,6 mgO2/l | - | - | - |
| Biološka potrošnja kisika, BPK5 | - | - | - | - | - | 5,4 mgO2/l | - | - | - |
| Amonijačni azot, NH4-N |  |  |  |  | - | 0,19 mg/l | - | - | - |
| Ukupni azot, N |  |  |  |  | - | 1,06 mg/l | - | - | - |
| Ukupni fosfor, P |  |  |  |  | - | 0,20 mg/l | - | - | - |
| Test toksičnosti |  |  |  |  |  | % otp. vode u razblaženju 100% |  |  |  |
| Protok, Q |  |  |  |  | - | 2,5 m3/dan | - | - | - |
| SPECIFIČNI PARAMETRI |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) |  |  |  |  | - | 0,3 mg/l | - | - | - |

Granične vrijednosti emisija supstanci i kvaliteta otpadnih voda (u skladu sarelevantnim propisima) koje pogoni i postrojenja ispuštaju u površinske vode pri obavljanju svoje/ih djelatnosti.

| Parametar | Jedinice | Granična vrijednost |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | °C | 30 |
| Boja | mg/lPt | - |
| Sadržaj rastvorenog kisika | mgO2/l | - |
| Ph vrijednost | pH jedinica | 6,5-9,0 |
| Elektroprovodljivost | μS/cm | - |
| Ukupne suspendovane materije | mg/l | 35 |
| Taložive materije | ml/l/h | 0,5 |
| Hemijska potrošnja kisika, HPK-Cr (mgO2/l) | mgO2/l | 125 |
| Biološka potrošnja kisika, BPK5 | mgO2/l | 25 |
| Amonijačni azot, NH4-N | mg/l | 10 |
| Ukupni azot, N | mg/l | 15 |
| Ukupni fosfor, P | mg/l | 2,0 |
| Protok, Q | m3/dan | >50 % |
| SPECIFIČNI PARAMETRI |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | mg/l | 20 |

6.3. Emisija buke

Prema zakonu o zaštiti od buke („Sl. novine Federacije BiH“ br. 110/12) najviše dozvoljeni nivo buke u ovom području (zona VI - Industrijsko, skladišno, servisno i saobraćajno područje bez stanova) je 70 dB (A) dan i noć, odnosno kada je riječ o vršnim nivoima to je 85 dB (A).

Buka koja nastaje u toku rada pogona nema značajnijeg utjecaja na okoliš zbog: relativno male dinamike dolazaka/odlazaka vozila u Centar (vozila radnika, cisterne čija je namjena prikupljanja i pretakanje zauljenih voda, kamioni kompanije itd),činjenice da se trenutno instaliranemašine nalaze u zatvorenom prostoru, kao što će biti slučaj i sa mašinama koje se planiraju instalirati,toga što se predmetni pogon nalazi u industrijskoj zoni koja je udaljena od naselja.

Najveća emisija buke se očekuje na šrederu u pogonu za proizvodnju alternativnih goriva (čija je prvobitna namjena trenutno skladištenje RDF otpada, obzirom da pogon za proizvodnju alternativnog goriva još nije osposobljen). Buka koju proizvodi šreder bi prije svega uticala na radnike, tj očekuje se povećana ambijentalna a ne okolinska buka (buka na granicama parcele). Dodatna povoljna okolnost je i dovoljna udaljenost predmetnog pogona od najbližih kuća (cca 105 m) i dobra izolacija vanjskih zidova, tako da rad šredera neće ometati stanovništvo.

S obzirom na sve navedeno neminovno će doći do utjecaja buke na zaposlenike, te će Investitor imati obavezu redovno mjeriti nivoe buke, a zaposlenici morati pridržavati propisanih mjera kod uklanjanja ovog negativnog utjecaja.

7. Opis predloženih mjera za sprečavanje ili smanjenje emisija i/ili produkcije otpada iz postrojenja i rokovi za njihovu realizaciju

Tehnološke preventivne mjere koje je potrebno provoditi pri radu i održavanju pogona, radi sprječavanja proizvodnje otpada odnosno minimizirati zagađenje okoliša, podrazumijeva provođenje sljedećih aktivnosti:

- izraditi uputstvo o načinu izbora nabavke pomoćnih materijala, koji su prihvatljivi sa aspekta zaštite životne okoline,

- voditi evidencije o vrstama i količini otpadnih materijala (voditi dnevnu evidenciju a pripremiti godišnji izještaj),

- korištenje kvalitetnih pomoćnih materijala,

- korištenje kvalitetnijih ličnih zaštitnih sredstava,

- ponovno korištenje ambalažnih materijala,

- iskorištenje ambalažnih i drugih materijala koji imaju mogućnost recikliranja kao i pojedinih otpadnih materijala.

U predmetnom pogonu je potrebno voditi evidencije o količinama opasnog i bezopasnog otpada. Bitno je napomenuti da je planirano da se sav adekvatan proizvedeni otpad (neopasni) koristi kao sirovina, kada sa radom počne  pogon za proizvodnju alternativnih goriva.

Sam pogon svoj rad temelji na preradi otpada što znači da isti već svojom djelatnošću služi svrsi sprečavanja i smanjenja produkcije otpada, a tome će doprinijeti znantno više kada sa radom krene pogon za proizvodnju alternativnih goriva. Trenutno je emisija i produkcija otpada iz predmetnog pogona minimalna (trenutno su u funkciji skladište RDF otpada i centar za reciklažu rabljenih ulja tj zauljene vode) i sav proizvedeni otpad se zbrine na adekvatan način.

Proizvedena otpadna ulja se recikliraju u pogonu za reciklažu otpadnih ulja a postupak je opisan u tački 3 (Opis pogona).

Količine ostalog otpada su trenutno zanemarive i nisu potrebne nikakve mjere za sprečavanje ili smanjenje produkcije.

7.1. Mjere za sprječavanje ili minimiziranje emisije u zrak

Prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak, svaki zagađivač zraka je dužan da emisije zagađujućih tvari i neprijatnih mirisa smanji na najmanju moguću mjeru uz upotrebu najboljih raspoloživih tehnika i mjera.

Svaki izvor emisije mora ispunjavati sljedeće uslove:

- da se emisija zagađujućih tvari ograniči i smanji na najmanju moguću mjeru,

- da granične vrijednosti emisije ne mogu biti prekoračene i

- da emisija ne smije utjecati na kvalitet zraka iznad propisanih normi.

Za sprečavanje nedozvoljenih emisija u zrak potrebno je primjeniti sljedeće mjere:

- redovno održavanje kotlovskog postrojenja i

- povremeno praćenje emisije dimnih plinova.

7.2. Mjere za sprječavanje ili minimiziranje otpadnih voda

Svi sistemi za odvodnju i skladištenje otpadnih voda moraju imati atest o vodonepropusnosti uz obavezno ispitivanje svakih pet godina od strane ovlaštene institucije. U svim aktivnostima potrebno je postupiti u skladu sa vodnim aktom.

Preventivne mjere za sprečavanje nastanka otpadnih voda:

- Interni kanalizacijski sistem u cjelini je izveden od vodonepropusnog materijala,

- Sve slivne površine koje su izložene onečišćenju izvedene su vodonepropusno,

- Oborinske vode sa saobraćajnih površina i parkirališta prije upuštanja u sistem kanalizacije provedene su kroz uređaj za pročišćavanje, separator masti i ulja,

- Sve radne površine proizvodnih pogona izvedene su od materijala otpornih na hemijske i mehaničke utjecaje jer se radi o opasnom otpadu,

- Postupanje u skladu sa vodnom dozvolom,

- Obavezno je redovito pražnjenje, te minimalno jedanput godišnje provjera efikasnosti i funkcionalnosti dijelova separatora,

- Minimalno jednom godišnje provjera efikasnosti i funkcionalnosti podzemnih i nadzemnih rezervoara te sistema cjevovoda.

- Ugrađeni su dvoplaštni podzemni rezervoari za zauljenu otpadnu vodu

Ugradnja i montaža opreme i cjevovoda izvedena je prema uputstvima proizvođača, tehničkim crtežima i opisu prema projektu.

Sprečavanje onečišćenja vode prekomjernim emisijama štetnih polutanata realizira se na nekoliko načina:

- Redovnim održavanjem postrojenja separatora ulja i masti, betonskih kanala, čistilica i drugih taložnika otpadnih voda,

- Tekuće i preventivno održavanje kompletne vodovodne instalacije (zamjena dotrajalih cjevovoda, česmi, ventila, dihtunga)

- Redovnim čišćenjem rasutih otpadnih tečnosti i ulja i sprečavanje njihovog miješanja sa kanalizacionom vodom, čišćenjem oluka   na objektima i nadstrešnici, čišćenje rešetki i kanala na prostoru savremene stanice za prikupljanje i skladištenje otpadnih ulja, masti   i emulzija naftnog porijekla itd.

- Sanacijom odvodnih cijevi za oborinske vode,

- Pročišćavanjem odvodnog kanalizacionog sistema pomoću vakum pumpi.

O izvršenom monitoringu kvaliteta otpadnih voda se treba redovno voditi evidencija o:

- stanju i čišćenju separatora,

- rezultatima ispitivanja kvaliteta ispuštene otpadne vode iz separatora (efluenta),

- vanrednim događajima koji nastanu radi drugačijeg sastava otpadne vode, kvarova na instalacijama ili rezervoarima te njihovo vrijeme trajanja i način sanacije.

7.3. Mjere za ublažavanje u slučaju akcidentnih situacija prilikom prijema i skladištenja tečne faze opasnog otpada

Pri obavljanju procesa istakanja, odnosno deponovanja tečne faze opasnog otpada u rezervoare, postoji mogućnost isticanja opasnog otpada u okoliš, te kontaminacije okolnog područja. No, obzirom da se proces odvija u zatvorenom sistemu, u kom su i rezervoar i cisterna smješteni u tankvanama, a proces pretakanja otpada je pod strogom prismotrom, ne postoji značajna vjerovatnoća za pojavu emisija štetnih medija u tlo, zrak ili vodu. U slučaju da dođe do akcidentne situacije (pucanje crijeva, prosipanja otpada van zatvorenog sistema i sl.), prosuti materijal odlazi iz tankvana preko odvodnih kanala i šahta u rezervoar za sekundarne recirkulacione vode, tako da ne dolazi do kontaminacije tla. U tome slučaju postoje jasno propisane procedure  koje podrazumjevaju trenutno zaustavljanje rada pumpi, zatvaranje izlaznog ventila na cisterni i neutralizacija prosutog materijala. Ukoliko dođe do curenja medija na pumpi, tada se pumpa zaustavlja, zatvara se izlazni ventil i opet se vrši neutralizacija. U slučaju da dođe do curenja na samom rezervoaru, tada se zaustavi rad pumpi, zatvara ventil na rezervoaru i tankvani, i vrši se pretakanje supstance u rezervne rezervoare. Nakon toga izvrši se neutralizacija sadržaja u tankvani. Kada se vrši pretovar-istakanje hlapljivih materija, tada se koriste ispiralice sa blagim rastvorom alkalnog sredstva gdje je odušak rezervoara povezan sa posudom u kojoj se nalazi voda i služi kao ispiralica. Nakon što pH u ispiralici dostigne vrijednost 6-8, rastvor iz ispiralice se prosipa u recirkulacioni sistema ubacuje se novi. Ovakvim načinom rada u potpunosti je izbjegnut štetan uticaj ovog procesa po okoliš.

7.4. Mjere za ublažavanje u slučaju akcidentnih situacija prilikom prijema i skladištenja  čvrste i tečne faze opasnog otpada u ambalažama

U postupku prikupljanja, utovara i transporta opasnog otpada do skladišta za privremeno deponovanje otpada, u veoma rijetkim slučajevima je moguće da dođe do oštećenja ambalaže i rasipanja sadržaja. Tim prije što se jedan dio ambalaže (u ovisnosti od vrste otpadai u kojoj se nalazi opasni otpad, prenosi u kontejnere i kao takav se transportuje do skladišta tako da je mogućnost oštećenja same ambalaže veoma mala. Ukoliko se dogodi ovakva situacija, otpad se prikuplja u rezervnu ambalažu, a mjesto na kojem je došlo do curenja se očisti i neutrališe. Proces utovara, transporta i istovara ambalažiranog opasnog otpada podrazumjeva stalnu prisutnost odgovornog lica, odnosno stalni nadzor i kontrolu, tako da je mala mogućnost dešavanja ovakve situacije. Kod preuzimanja tovara sa europaletom, njegovog transporta kroz skladišni manipulativni prostor i njegovog odlaganja na rafove, moguće je da dođe do štećenja ambalaže i curenja sadržaja na: na samom prevoznom sredstvu (kamion), u manipulativnom prostoru skladišta ili na rafovima. U svim slučajevima pristupa se prikupljanju rasutog sadržaja, njegovog spremanja u rezervnu ambalaži, čišćenju i neutralizaciji mjesta akcidenta.

8.  Monitoring

Monitoring u fazi rada Centra za reciklažu i proizvodnju alternativnih goriva potrebno je vršiti kako bi se spriječila eventualna prekoračenja dozvoljene emisije i zagađenja okoliša u narednom periodu što podrazumijeva izvršenje sljedećih aktivnosti:

- ispitivanje i analiza otpadnih voda,

- mjerenje emisije dimnih plinova i po potrebi podešavanje rada kotlovskog postrojenja,

- mjerenje intenziteta i procjena njenog utjecaja na okoliš,

- mjerenje inteziteta nivoa buke,

- evidencija količina stvorenog otpada.

Monitoring plan

| Medij | Parametar | Mjesto mjerenja | Učestalost |
| --- | --- | --- | --- |
| Buka | Nivo buke [dB], oktavna analiza | Oko pogona i na granici prema susjednim objektima i u objektu rada šreder mašine | 1x godišnje |
| Zrak | Analiza dimnih plinova | Dimovodni kanal u kotlovnici | 1x godišnje u vrijeme intezivnog rada |
| Voda | Analiza otpadnih voda ovisno o protok otpadnih voda (m3/dan) | Ispusni kanal za vode na kontrolnom mjestuizravno pred ispuštanje u sistem javne kanalizacije | Vodna dozvola |
| Otpad | Monitoring otpada | Kontejner i posude za otpad | Stalno |

9. Period važenja dozvole

Ova okolinska dozvola važi  pet godina od dana uručenja rješenja strankama.

Obrazloženje

Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaprimilo je zahtjev za obnovu okolišne dozvole dana 01.12.2021. godine privrednog društva – operatera “DELTA PETROL” d.o.o. Kakanj kojeg je izradila ovlaštena konsultanstka kuća Esta d.o.o.Busovaća.

Pravni osnov za upravno postupanje po podnesenom zahtjevu za izdavanje obnovljene okolišne dozvole sadržan je u tački 2. ovog Rješenja.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma sukladno čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavjestilo je zainteresirane strane i stanovnike jedinice lokalne samouprave općinu Kakanj ( MZ, NVO) o podnesenom zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole privrednom društvu Delta Petrold.o.o. Kakanj i to:

- dopisom od 24.01.2022. godine, I putem web stranice Federalnog ministarstva okoliša i turizma,

- a Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole je dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, soba 310.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogle se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Uz Zahtjev za obnovu okolinske dozvole operator je dostavio:

| - Plan upravljanja otpadom |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Okolinska dozvola | UP-I/05/2-23-11-177/15 | 17.05.2016. |
| - Dozvola za upravljanje otpadom i njegovo odlaganje | 12-19-05568/21 | 06.08.2021. |
| - Rješenje o vodnoj saglasnosti | UP-I/25-2-40-312-4/17 | 01.06.2017. |
| - Obavještenje o razvrstavanju dijelova pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti | 07-32.5-88576/19 | 11.09.2019. |
| Rješenje o odobrenju za građenje I faze centra za reciklažu i proizvodnju alternativnih goriva | 12-23-2410/17 | 20.06.2017. |
| - Rješenje o upotrebi građevine I faza centra za reciklažu i proizvodnju alternativnih goriva | 12-23-06323/17 | 23.11.2017. |
| - Rješenje o odobrenju za građenje za dogradnju poslovnog objekta -centra za reciklažu i proizvodnju alternativnih goriva | 12-23-7576/19 | 10.10.2019. |
| - Rješenje o upotrebi građevine- dogradnja poslovnog objekta –centra za reciklažu i proizvodnju alternativnih goriva | 12-19-4731/20 | 28.12.2020. |
| - Urbanistička saglasnost | 12-23-4261/16 | 20.12.2016. |
| - Urbanistička saglasnost | 12-23-2586/19 | 27.06.2019. |
| ISO 14001:2015 |
| - ZK izvadak | 036-0-NAR-21-003 667 | 21.10.2021. |
| - Posjedovni list broj 783 | 06/2-26-13307/21-2 | 21.10.2021. |
| - Kopija katastarskog plana | 06/2-26-11680/2020-2 | 16.06.2020. |
| - Ugovor o pružanju komunalnih usluga sa JP „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj | 8893-5/19 | 11.12.2019. |
| - Ugovor o tretmanu konačnog zbrinjavanja sa – Tvornicom Cementa d.d. Kakanj | 1612/21-DS | 19.07.2021. |
| - Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda od strane Inspekt-RGH d.o.o. | 1583/21 | 01.11.2021. |
| - Izvještaj o mjerenju emisija zagađujućih materija u zrak od strane Instituta Kemal Kapetanović u Zenici | 20/21-EKO | Novembar 2021. |
| - Uvjerenje kojim se potvrđuje da „DELTA PETROL“ d.o.o. Kakanj nema dospjelih, neizmirenih obaveza po osnovu indirektinih poreza, ostalih prihoda i taksi | 02/6/II-16-11-20-70-7028/21 | 11.08.2021. |
| - Uvjerenje kojim se utvrđuje da DELTA PETROL d.o.o. Kakanj prema poreznoj evidenciji nema neizmirenih obaveza(po osnovu javnih prihoda, doprinosa PIO/MIO, zdravstvo i nezaposlenost). | 13-04/02-15-1-00053361/21 | 16.08.2021. |

Zakonskom roku nije bilo primjedbi na  primjedbi na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da su propisane mjere očuvanja zraka, tla, voda, adekvatnog upravljanja otpadom, mjera sigurnosti i predostrožnosti od incidentnih situacija, predviđen monitoring i izvještavanje.

Na temelju izloženog i činjenica da je:

- lokacija postrojenja smještena je u industrijskoj zoni,

- postrojenje i oprema pogona savremena,

- tehnološki postupak takav da uz preduzete mjere nema značajnog uticaja na okoliš,

- otpadni tokovi iz pogona ograničeni i zbrinuti,

- mogućnost akcidentnih slučajeva svedena na najmanju moguću mjeru,

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je ocijenilo da su se stekli uvjeti za izdavanje obnovljene okolišne dozvole za pogona, postrojenja i pomoćnih objekata privrednom društvu “DELTA PETROL” d.o.o.Kakanj, te da će se propisanim mjerama zadovoljiti zakonom propisani nivo zaštite okliša, te je sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, tako da je doneseno rješenje kao u dispozitivu.

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku, te protiv njega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prijepisu.

U skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“ broj: 43/13) podnosilac zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun kod UNION banke d.d. Sarajevo.

M I N I S T R I C A

dr. Edita Đapo

-	Imenovanom

-	Općini Kakanj

-            Ministarstvo za prostorno uređenje, promet

i komunikacije i zaštitu okoline u ZDK,

-	Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

-	Dokumentaciji

-	Arhivi

# Footnotes

Lista prioritetnih supstanci  je usaglašena sa tabelom 1. Uredbe o opasnim i štetnim materijama u vodama (Sl. novine FBiH, broj 43/07).

Ukoliko materijal uključuje više opasnih supstanci, navedite detalje o svakoj supstanci.