### Bosna i Hercegovina

### Federacija Bosne i Hercegovine

### FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA

### I TURIZMA

### Bosnia and Herzegovina

### Federation of Bosnia and Herzegovina

### FEDERAL MINISTRY OF ENVIRONMENT

### AND TOURISM

Broj: UPI 05/2-02 -19-5-38/22 MK

Sarajevo, 16. 05. 2022. godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući po zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole operatora „Modernizacija“  d.o.o. Gradačac – Podružnica Zenica, na osnovu člana  na osnovu članka  83. stav (2) i članka 93. stav (1) Zakona o zaštiti okoliša ( „Službene novine Federacije BiH, broj 15/21) i člana 4. stav 1. Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu („Službene novine Federacije BiH, broj 15/21) i člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije  BiH“ br 2/98 i 48/99) donosi:

## R J E Š E N J E

1. Izdaje se obnovljena okolišna dozvola operatoru „Modernizacija“ d.o.o. Gradačac – Podružnica Busovača za aktivnosti  prikupljanja i prerade industrijskih otpadaka i promet sekundarnih sirovina.

Poslovni kompleks objekata i prostor sa pratećim sadržajima lociran je u industrijskom dijelu općine Busovača u ulici Nikole Šubića Zrinjskog bb, na zemljištu označenom kao k.č. broj 1000/2 K.O. Bare, općina Busovača.

2.  Pogoni i oprema za koje se izdaje okolišna dozvola

2.1. Tehnološka jedinica pogona/postrojenja u kojoj se odvija glavna djelatnost u skladu sa Prilogom I.

| Naziv jedinice |
| --- |
| Skladište metala i drugih sekundarnih sirovina Manipulativno dvorište za odlaganje sekundarnih sirovina prema vrstama (metalne Fe cijevi, Fe, čelik, boksovi za Al i prokrom, skladište otpadnih školjki vozila, spremnika tečnog gasa, guma, plastike, stakla, pahuljaste frakcije i prašine) Upravna zgrada - skladište obojenih metala(Al, Cu, mesing) |
| Broj | Naziv podjedinice | Kapacitet | Referentna oznaka iz tlocrta/dijagrama toka u prilogu |
|  | Skladište metalnih Fe cijevi | 20 t | SFeC |
|  | Skladište metala (Fe i metali sa primjesama Fe, otpadno Fe) | 500 t | SFe |
|  | Skladište otpadnih školjki vozila | 11 t | SOV |
|  | Skladište otpadnih spremnika tečnog gasa | 1 t | SOS |
|  | Boks za Al | 200 t | SAl |
|  | Boks za Inox | 80 t | SI |
|  | Skladište obojenih metala(Cu, mesing) | 8 t | SOM |
|  | Skladište guma | 5,5 t | SG |
|  | Skladište plastike | 2 t | SP |
|  | Skladište stakla (namjenski kontejner) | 1t | SS |
|  | Pahuljasta frakcija i prašina koja nije navedena pod 19 10 03* i ostala frakcija koja nije navedena pod 19 10 05* (odgovarajući broj zatvorenih kontejnera-namjenskih posuda) | 3 t | SF |
|  | Zapaljivi otpad (gorivo nastalo iz otpada) | 69,5 | RDF |

2.2. Tehnološka jedinica pogona/postrojenja u kojoj se odvijaju ostale djelatnosti u skladu sa Prilogom I. ili Prilogom II.

| Naziv jedinice |
| --- |
| Objekat nadstrešnice (prijem robe, skladište baterija (olovne i alkalne) i akumulatora) |
| Broj | Naziv podjedinice | Kapacitet | Referentna oznaka iz tlocrta/dijagrama toka u prilogu |
| 1. | Skladište baterija (olovne) Skladište alkalnih baterija i ostalih baterija i akumulatora | 105 t 1 t | SBA |

# 2.3. Tehnološke jedinice koje nisu navedene u Prilogu I. ili Prilogu II. (direktno povezane djelatnosti)

| Broj | Naziv jedinice | Kapacitet | Referentna oznaka iz dijagrama toka u prilogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Administrativni dio i blagajna | - | UPRAVA |
| 2. | Kotlovnica | - | K |
| 3. | Separator | - | S |

3.  Tehnološki opis rada

U predmetnom pogonu se vrši otkup različitih metalnih konstrukcija, obojenih metala, olovnih i alkalnih baterija i akumulatora, kao i ostalih sekundarnih sirovina kao što su: gume, plastika, staklo, pahuljasta frakcija i prašina.

Tehnološki proces započinje dovozom sekundarnih sirovina u krug podružnice vlastitim prijevoznim sredstvom ili to čine sami dobavljači, nakon čega se sekundarna sirovina vaga na kolskoj vagi u krugu pogona ili na maloj vagi u objektu prijema robe.

Nakon vaganja, viljuškarem se vrši istovar ulazne sekundarne sirovine na za to predviđeno mjesto gdje se vrši demontaža ako ima potrebe za demontažu, ako nema, odmah se vrši razvrstavanje na:

- čvrsto profilirane dijelove

- limene dijelove

- obojene metale

- ostale sekundarne sirovine, kako je prethodno navedeno.

Kada se materijal razdvoji i klasificira (metal) isti se utovarivačem, ili ručnim putem ubacuje u presu za sabijanje metala. Ulazni profilirani limovi i limeni dijelovi većih gabarita  prije ubacivanja u presu se usitnjavaju u stroju za siječenje metala ili autogenim rezanjem do dimenzija koje presa može prihvatiti. Kad je materijal usitnjen i presan isti se odlaže na deponiju ustinjenog metalnog otpada prema naznačenim vrstama.

Pri prijemu starih automobila primaju se samo školjke sa kojih su odstranjeni opasni tečni mediji, a spremnici u kojima su ti mediji bili moraju biti probušeni. Isto je i sa praznim spremnicima tečnog gasa.

Izdvojeni obojeni metali se vagaju i sortiraju, nakon čega se vrši presovanje. Tako isprešani materijal se dalje skladišti u naznačeno skladište.

Sekundarne sirovine koje ne zahtijevaju obradu se uskladište, pripreme za siguran transport i transportuju do krajnjeg kupca.

Strojevi za obradu materijala (siječenje i presovanje) se nalaze na otvorenom prostoru u ekonomskom dvorištu. Demontaža i obrada se vrši dijelom u natkrivenom prostoru - ispod nadstrešnice (naznačeno na situaciji) i dijelom na otvorenom prostoru.

Sekundarne sirovine su samo privremeno uskladištene na predmetnoj lokaciji. Nakon prikupljanja rentabilne količine materijala za prevoz i pripreme sekundarne sirovine za transport iste se prevoze kamionski ili do krajnjeg kupca, ili u poslovnu jedinicu u Zenicu, odakle se vrši prodaja krajnjem kupcu. Utovar/istovar se vrši viljuškarom.

Baterije i akumulatori se razvrstavaju, pregledaju i skladište u odgovarajuće spremnike u skladištu baterija i akumulatora, bez ikakvog tretmana, tako da nema bojazni da će doći do izljevanja opsanih materija iz istih, osim u rijetkim akcidentnim situacijama. Sekundarne sirovine su samo privremeno uskladištene na predmetnoj lokaciji. Nakon prikupljanja rentabilne količine materijala za prevoz i nakon pripreme sekundarne sirovine za transport, iste se prevoze kamionski do krajnjeg kupca.

3.1. Prijem otpada

U sklopu objekta, u namjenskom natkrivenom prostoru, skladište se različite vrste sekundarnih sirovina.

Utovari-istovari i druga manipulacija sa sekundarnih sirovina vrše se isključivo na vanjskom izbetoniranom dijelu platoa, a sve manipulacije se obavljaju uglavnom uz pomoć viljuškara i paletara. Prostor za prijem i manipulaciju sa otpadom, površine cca 700 m2 je izveden od betonske vodonepropusne podloge sa pripadajućim jamama za prihvat eventualno zagađenih voda sa ovog radnog platoa.

3.2. Skladištenje otpada

Privremeno skladištenje otpada izvodi se u natkrivenim prostorima skladišta 1 i skladišta 2 na podlozi urađenoj od armiranog vodonepropusnog betona.

Sve sekundarne sirovine  se skladišti u natkrivenom prostoru i na izbetoniranim površinama.

Prilikom skladištenja različitih vrsta sekundarnih sirovina posebno je potrebno voditi računa o njihovom razvrstavanju zbog njihovih štetnosti, mogućih međusobnih reakcija, samozapaljenja, ukupnog požarnog opterećenja itd.

Skladištenje, u sklopu objekata, je izvedeno i urađeno u skladu sa Zakonskim propisima.

3.3. Tretman otpada

Po sakupljanju određene količine opasnog otpada, koja je rentabilna za transport, pristupa se izuzimanju otpada iz skladišta i njegovom utovaru na namjenska vozila, te njegovoj otpremi-transportu do ovlaštenih lica.

Proces utovara, te eventualnog prepakiranja izvodi se na vanjskom platou uz korištenje viljuškara, paletara i druge potrebne opreme za ove radnje.

Na prostoru objekta povremeno dolazi do prepakiranja otpada, u ispravnu i propisanu ambalažu, u skladu sa pravilima o razvrstavanju, prepakiranju i transportu otpada.

Uobičajeno je da se operacija prepakiranja otpada uvijek nastoji izvoditi na mjestu nastanka otpada, te se samim tim mogućnost nastajanja akcidentnih situacija na Iokaciji skladišta znatno smanjuje.

Obrada baterija i akumulatora se ne vrši u predmetnom pogonu.

3.4. Opreme za smanjenje negativnog utjecaja na okoliš

Sakupljanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda vrši se u vodonepropusnu jamu. Dimenzioniranje njene zapremine je u funkciji obračunatih količina i vremena pražnjenja sadržaja. Za povremeno pražnjenje i zbrinjavanje sadržaja sklopljen je ugovor sa ovlaštenom firmom koja ovaj otpad može zbrinuti.

Sakupljanje otpadnih voda sa platoa za manipulaciju sa kiselinama i drugim otpadima vrši se u vodonepropusnu jame koja je u stanju da primi sav eventualno izliven sadržaj. Sadržaj iz jame se tretira kao opasan otpad i zbrinjava ga na propisan način izvozom u ovlaštene spalionice.

Za prečišćavanje površinskih-oborinskih voda, koje mogu biti zagađene štetnim zagađujućim materijama (suspendiranim materijama i sa povećanim sadržajem ulja, masnoća, nafte i naftnih derivata), koje će nastajati na novom radnom platou za manipulaciju sa uljima i zauljenim otpadom, proces taloženja-separiranja otpadnih voda će se odvijati u novoizgrađenom taložniku-separatoru.

Površinske-oborinske vode nastale na ostalim površinama (osim oborinskih voda koje nastaju na platou za manipulaciju sa uljima smatraju se nezagađenima i kao takve bez prethodnog tretmana prikupljat će se i odvoditi zasebnom kanalizacionom mrežom bez prethodnog tretmana. U ove vode će se upajati i prethodno tretirane vode na uređaju separator/taložnik koje nastaju na platou za manipulaciju sa uljem i zauljenim otpadom.

Tehnološke vode iz uređaja za sterilizaciju, se smatraju prečišćenim obzirom da je u sklopu uređaja već integrirana jedinica za tretman i obradu voda i plinova koji nastaju u uređaju tokom njegovog rada.

## 4. Osnovne sirovine, pomoćne/sekundardne sirovine i ostali materijali/supstance koje se koriste u pogonu/postrojenju

Popis sirovina, pomoćnih sirovina i supstanci koje ne sadrže opasne supstance

| Ref. br. ili šifra | Naziv sirovine/ supstance | Miris |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Miris Da/Ne | Opis | Prag osjetljivosti g/l |  |
| 16 OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U KATALOGU |
| 16 01 stara vozila iz različitih načina prevoza (uključujući necestovna sredstva) i otpad od rastavljanja starih vozila i održavanja vozila (osim 13, 14, 16 06 i 16 08) |
| 16 01 03 | Otpadne gume | Ne | - | - | - |
| 16 01 06 | Otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente | Ne |  |  |  |
| 16 01 12 | Kočne obloge koje nisu navedene pod 16 01 11* | Ne |  |  |  |
| 16 01 16 | Spremnici za tekući plin | Ne |  |  |  |
| 16 01 17 | Metali sa sadržajem željeza | Ne |  |  |  |
| 16 01 18 | Prokrom/inox | Ne |  |  |  |
| 16 01 19 | Plastika | Ne |  |  |  |
| 16 01 20 | Staklo | Ne |  |  |  |
| 16 06 baterije i akumulatori |
| 16 06 04 | Alkalne baterije osim 16 06 03 | Ne |  |  |  |
| 16 06 05 | Ostale baterije i akumulatori | Ne |  |  |  |
| 17 04 metali (uključujući njihove legure) |
| 17 04 01 | Bakar, mesing, mjed | Ne |  |  |  |
| 17 04 02 | Aluminij | Ne | - | - | - |
| 17 04 05 | Željezo i čelik | Ne | - | - | - |
| 19 10 otpad od mljevenja otpada koji sadrže metal |
| 19 10 01 | Otpad od željeza i čelika | Ne | - | - | - |
| 19 10 02 | Otpad od obojenih metala | Ne | - | - | - |
| 19 10 04 | Pahuljasta frakcija i prašina koja nije navedena pod 19 10 03* | Ne | - | - | - |
| 19 10 06 | Ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05* | Ne |  |  |  |
| 19 12 otpad od mehaničke obrade otpada (na pr. sortiranjem, drobljenjem, zbijanjem, paletiranjem/granuliranjem) koji nije specificiran na drugi način |
| 19 12 10 | zapaljivi otpad (gorivo nastalo iz otpada) | Ne |  |  |  |

Popis sirovina, pomoćnih sirovina i supstanci koje sadrže opasne supstance

| Ref. br. ili šifra | Naziv sirovine/ supstance | CAS Broj | Kategorija opasnosti | Kapacitet skladišta (t) | Godišnja upotreba (t) | Priroda upotrebe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 06 01* | Olovne baterije | 7439-92-1 | - | 105 t | 500 | Sekundarna sirovina-skladištenje i prodaja |
|  |  | 7664-93-9 | - |  |  |  |
|  |  | 7440-02-0 | - |  |  |  |
|  |  | 7440-43-9 | - |  |  |  |
|  |  | 20427-58-1 | - |  |  |  |
|  |  | 1310-58-3 | - |  |  |  |
|  |  | 1310-58-3 | - |  |  |  |
|  |  | 7439-97-6 | - |  |  |  |

Skladištenje sirovina i ostalih supstanci

| Broj | Prostor skladišta, privremeno skladištenje, rukovanje sa sirovinom, proizvodima i otpadom | Kapacitet | Tehnički opis | Referentna oznaka iz dijagrama toka/ tlocrta u Prilogu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skladište metalnih Fe cijevi | 20 t | Otvoreno skladište, naznačeno na crtežu situacije | SFeC |
|  | Skladište metala (Fe i metali sa primjesama Fe) | 500 t | Otvoreno skladište, naznačeno na crtežu situacije | SFe |
|  | Skladište otpadnih školjki vozila | 11 t | Otvoreno skladište, naznačeno na crtežu situacije | SOV |
|  | Skladište otpadnih spremnika tečnog gasa | 1 t | Otvoreno skladište, naznačeno na crtežu situacije | SOS |
|  | Boks za Al | 200 t | Betonski box, otvoreni | SAl |
|  | Boks za Inox | 80 t | Betonski box, otvoreni | SI |
|  | Skladište obojenih metala (Cu, mesing, mjed) | 8 t | Zatvorena prostorija u prostoru upravne zgrade, naznačeno na situaciji | SOM |
|  | Skladište guma | 5,5 t | Otvoreno skladište, naznačeno na crtežu situacije | SG |
|  | Skladište plastike | 2 t | Otvoreno skladište, naznačeno na crtežu situacije | SP |
|  | Skladište stakla | 1t | Namjenski kontejner na naznačenoj površini | SS |
|  | Skladište olovnih baterija | 105 t | Objekat nadstrešnice. Objekat nadstrešnice nalazi se uz bočni zid zaštitne ograde i povezan je dijelom objekta sa kancelarijama i boksovima. Ukupna površina objekta nadstrešnice je 108,8 m2. Ovaj objekat sastoji se od nekoliko boksova koji se koriste kao skladišta za pojedine sekundarne sirovine, a tu se nalazi i boks za prijem sirovine. Konstruktivni sistem nadstrešnice jeod AB stubova u zidu i od čeličnih U stubova. Krovna konstrukcija nadstrešnice je izvedena od čeličnih I i U nosača, a pokrov je od valovitog salonita. Zidovi nadstrešnice su izvedeni od šljakobetonskih blokova debljine 20 cm. | SBA |
|  | Skladište alkalnih baterija i ostalih baterija i akumulatora | 1 t | Objekat nadstrešnice. Objekat nadstrešnice nalazi se uz bočni zid zaštitne ograde i povezan je dijelom objekta sa kancelarijama i boksovima. Ukupna površina objekta nadstrešnice je 108,8 m2. Ovaj objekat sastoji se od nekoliko boksova koji se koriste kao skladišta za pojedine sekundarne sirovine, a tu se nalazi i boks za prijem sirovine. Konstruktivni sistem nadstrešnice jeod AB stubova u zidu i od čeličnih U stubova. Krovna konstrukcija nadstrešnice je izvedena od čeličnih I i U nosača, a pokrov je od valovitog salonita. Zidovi nadstrešnice su izvedeni od šljakobetonskih blokova debljine 20 cm. | SBA |
|  | Pahuljasta frakcija i prašina koja nije navedena pod 19 10 03* i ostala frakcija koja nije navedena pod 19 10 05* (odgovarajući broj zatvorenih kontejnera-namjenskij posuda) | 3 t | Odgovarajući broj zatvorenih kontejnera-namjenskih posuda an naznačenoj površini | SF |
|  | Zapaljivi otpad (gorivo nastalo iz otpada) | 69,5 t | Skladište RDF-a | RDF |

Upravljanje opasnim otpadom

| Otpadni materijal | Broj pod kojim se otpad vodi u Pravilniku okategorijama otpada sa listama | Primarno mjesto nastajanja | Količine | Prerada ili odlaganje na lokaciji (metoda i lokacija) | Prerada, ponovna upotreba ili recikliranje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor) | Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i ugovarač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tona/ mjesec | m3/ mjesec |  |  |  |
| 13 OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA (OSIM JESTIVOG ULJA, I OTPAD IZ GRUPA 05, 12 i 19) |
| 13 02 Otpadna ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje |
| Ostala ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje | 13 02 08* | Predmetni pogon | 0,008 | - | Namjenska posuda | DELTA PETROL d.o.o. Kakanj | - |
| 13 05 Sadržaj iz odvajača za ulje |
| Čvrste materije iz pješčanih komora i odvajača ulje/voda | 13 05 01* | Čišćenje separatora ulja i masti | Nema podatka | - | Separator | DELTA PETROL d.o.o. Kakanj |  |
| Muljevi iz odvajača ulje/voda | 13 05 02* | Čišćenje separatora ulja i masti | Nema podatka | - | Separator | DELTA PETROL d.o.o. Kakanj |  |
| Ulje iz odvajača ulje/voda | 13 05 06* | Čišćenje separatora ulja i masti | Nema podatka | - | Separator | DELTA PETROL d.o.o. Kakanj |  |
| Uljana voda iz odvajača ulje/voda | 13 05 07* | Čišćenje separatora ulja i masti | Nema podatka | - | Separator | DELTA PETROL d.o.o. Kakanj |  |
| 13 07 Otpad od tekućih goriva |
| Mazut i dizel | 13 07 01* | Curenja po platou pogona | U sklopu količina otpadnih ulja iz separatora i količina za zauljeni otpad | - | Putem tehnoloških voda se sapiru u separator ulja i masti, ili kupe apsorbensima (zauljeni otpad-posebni nepropusni kontejneri-namjenske posude) | DELTA PETROL d.o.o. Kakanj |  |
| Benzin | 13 07 02* | Curenja po platou pogona | U sklopu količina otpadnih ulja iz separatora i količina za zauljeni otpad | - | Putem tehnoloških voda se sapiru u separator ulja i masti, ili kupe apsorbensima (zauljeni otpad-posebni nepropusni kontejneri-namjenske posude) | DELTA PETROL d.o.o. Kakanj |  |
| 13 08 Zauljeni otpad koji nije specificiran na drugi način |
| Otpad koji nije na drugi način specificiran | 13 08 99* | Predmetni pogon, skladišta-manipulativni plato | 0,02 | - | Posebni nepropusni kontejneri-namjenske posude | DELTA PETROL d.o.o. Kakanj |  |
| 15 OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, MATERIJALI ZA UPIJANJE, FILTERSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFIRANA NA DRUGI NAČIN |
| 15 02 Apsorbensi, filterski materijali, materijali za upijanje i zaštitna odjeća |
| Apsorbensi, filterski materijali (uključujući filtere za ulja koji nisu na drugi način specificirani), materijali za upijanje i zaštitna odjeća onečišćena opasnim materijama | 15 02 02* | Ukupna lokacija postrojenja | U sklopu količina za zauljeni otpad |  | Posebni nepropusni kontejneri-namjenske posude | DELTA PETROL d.o.o. Kakanj |  |

Količine u prethodnoj tabeli su date u odnosu produkovani otpad protekle 2021. godine.

Opasni otpad koji ne produkuje predmetni pogon, otpad koji služi kao sirovina (sekundarna)

| Otpadni materijal | Broj pod kojim se otpad vodi u Pravilniku o kategorijama otpada sa listama | Primarno mjesto nastajanja | Količine | Prerada ili odlaganje na lokaciji (metoda i lokacija) | Prerada, ponovna upotreba ili recikliranje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor) | Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i ugovarač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tona/ mjesec | m3/ mjesec |  |  |  |
| 16 OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U KATALOGU |
| 16 06 Baterije i akumulatori |
| Olovne baterije | 16 06 01* | - | 41,6 | - | Odlaganje Predmetni pogon-skladište olovnih baterija, nepropusni namjenski kontejneri | Prodaja trećim licima/izvoz MONBAT PLC d.o.o. Srbija | - |

Upravljanje neopasnim otpadom

| Otpadni materijal | Broj pod kojim se otpad vodi u Pravilniku o kategorijama otpadasa listama | Primarno mjesto nastajanja | Količine | Prerada ili odlaganje na lokaciji (metoda i lokacija) | Prerada, ponovna upotreba ili recikliranje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor) | Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i ugovarač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tona/ mjesec | m3 / mjesec |  |  |  |
| 20 KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ DOMAĆINSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ INDUSTRIJSKIH I ZANATSKIH POGONA I IZ USTANOVA) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO PRIKUPLJENE SASTOJKE |
| 20 03 Ostali komunalni otpad |
| Miješani komunalni otpad | 20 03 01 | Kancelarije,predmetni pogon gdje rade radnici | 0,5 | - | Kontejneri za komunalni otpad | - | Nadležno komunalno preduzeće JKP Komunalac d.o.o. Busovača |

Neopasni otpad koji ne produkuje predmetni pogon, otpad koji služi kao sirovina (sekundarna)

| Otpadni materijal | Broj pod kojim se otpad vodi u Pravilniku o kategorijama otpadasa listama | Primarno mjesto nastajanja | Količine | Prerada ili odlaganje na lokaciji (metoda i lokacija) | Prerada, ponovna upotreba ili recikliranje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor) | Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i ugovarač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tona/ mjesec | m3 / mjesec |  |  |  |
| Otpadna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente | 16 01 06 | - | 250 | - | Rezanje i siječenje, presovanje po potrebi, Skladišta za svaki metal pojedinačno-naznačeno u situaciji (crtež) | Prodaja trećim licima |  |
| Kočne obloge koje nisu navedene pod 16 01 11* | 16 01 12 | - | 1,6 | - |  | Prodaja trećim licima |  |
| Spremnici za tekući plin | 16 01 16 | - | 8,3 | - |  |  |  |
| Metali sa sadržajem željeza | 16 01 17 | - | 41,6 | - |  |  |  |
| Prokrom/inox | 16 01 18 | - | 83,3 |  |  |  |  |
| Bakar, mesing, mjed | 17 04 01 | - | 83,3 | - |  |  |  |
| Aluminij | 17 04 02 | - | 250 | - |  |  |  |
| Željezo i čelik | 17 04 05 | - | 83,3 | - |  |  |  |
| Otpad od željeza i čelika | 19 10 01 | - | 2916,6 |  |  |  |  |
| Otpad od obojenih metala | 19 10 02 | - | 83,3 |  |  |  |  |
| Otpadne gume | 16 01 03 | - | 125 |  | Otvoreno skladište, naznačeno na crtežu situacije | Prodaja trećim licima |  |
| Plastika | 16 01 19 | - | 41,6 |  | Otvoreno skladište, naznačeno na crtežu situacije | Prodaja trećim licima |  |
| Staklo | 16 01 20 | - | 16,6 |  | Otvoreno skladište, naznačeno na crtežu situacije, namjenski kontejner | Prodaja trećim licima |  |
| Alkalne baterije osim 16 06 03 | 16 06 04 | - | 8,3 |  | Zatvoreno skladište, naznačeno na crtežu situacije | Prodaja trećim licima |  |
| Ostale baterije i akumulatori | 16 06 05 | - | 8,3 |  | Zatvoreno skladište, naznačeno na crtežu situacije | Prodaja trećim licima |  |
| Pahuljasta frakcija i prašina koja nije navedena pod 19 10 03* | 19 10 04 | - | 41,6 |  | Odgovarajući broj zatvorenih kontejnera-namjenskih posuda na naznačenom prostoru | Prodaja trećim licima |  |
| Ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05* | 19 10 06 | - | 16,6 |  | Odgovarajući broj zatvorenih kontejnera-namjenskih posuda na naznačenom prostoru | Prodaja trećim licima |  |
| Plastika i guma | 19 12 04 | - | 833,3 |  | - | Prodaja trećim licima |  |
| Zapaljivi otpad (gorivo nastalo iz otpada) | 19 12 10 | - | 1666,6 |  | - | Prodaja trećim licima |  |
| Ostali otpad (uključujući mješavine materijala)od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* | 19 12 12 | - | 833,3 |  | - | Prodaja trećim licima |  |

Maksimalne količine prometovanja navedenim sekundarnim sirovinama su u skladu sa dozvolom za Upravljanje otpadom.

5. Emisije koje pogon  i postrojenje ima u okoliš

5.1. Emisija u zrak

Prilikom rada Predmetnog pogona razlikuju se sljedeće emisije u zrak:

- Emisije para naftnih derivata uslijed dolaska/odlaska mehanizacije u krug pogona i

- Emisije štetnih polutanata prilikom sagorijevanja čvrstog goriva u kotlovnici

- Emisija prašine usljed manipulisanja i prometa patuljastom frakcijom i prašinom

Peć služi za zagrijavanje manjeg dijela upravnog objekta (kancelarija i blagajna), a instalirana snaga peći je 47 kW i kao takva ne emituje značajne količine štetnih materija.

5.2. Emisije u vodu

Otpadne vode koje nastaju u predmetnom pogonu mogu se podijeliti na:

- Oborinske vode

- Sanitarno-fekalne vode

- Tehnološke otpadne vode

Oborinske vode se sa krovnih površina odvode putem olučnih cijevi i putem linijske slivne rešetke, bez tretmana, u recipijent-otvoreni kanal uz magistralni put Kaonik-Busovača.

Sanitarno-fekalne vode se odvode putem lokalne kanalizacione mreže.

Tehnološke otpadne vode nastaju na manipulativnom dvorištu usljed transporta i obrade sekundarnih sirovina, te usljed mogućeg kvara mašina, pilikom čega može doći do prosipanja tečnih medija poput naftnih derivata, ulja i maziva. Ova vrsta otpadnih voda se prikuplja sistemom uličnih slivnika i linijske slivne rešetke, zatim vodi do armirano betonskog trokomornog separatora ulja i masti, odakle se prečiščene tehnološke vode ispuštaju u lokalnu kanalizacionu mrežu a zatim u krajnji recipijent.

Referentni broj emisionog mjesta: V

|  | Prije tretmana | Na ispustu u recipijent | Efikasnost uređaja za prečišćavanje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. Prosje-čna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. Prosje-čna vrijednost na dan (mg/l) | kg/dan | kg/god | Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. prosječna vrijednost na dan (mg/l) | kg/dan | kg/god |  |
| Temperatura | - | - | - | - | - | 22,5 °C | - | - | - |
| Boja | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Sadržaj rastvorenog kisika | - | - | - | - | - | 7,16 | - | - | - |
| Ph vrijednost | - | - | - | - | - | 7,62 pH jedinica | - | - | - |
| Elektroprovodljivost | - | - | - | - | - | 427 μS/cm | - | - | - |
| Ukupne suspendovane materije | - | - | - | - | - | 23 mg/l | - | - | - |
| Taložive materije | - | - | - | - | - | 0,2 ml/l/h | - | - | - |
| Hemijska potrošnja kisika, HPK-Cr (mgO2/l) | - | - | - | - | - | 38,4 mgO2/l | - | - | - |
| Biološka potrošnja kisika, BPK5 | - | - | - | - | - | 9,6 mgO2/l | - | - | - |
| Amonijačni azot, NH4-N | - | - | - | - | - | 0,30 mg/l | - | - | - |
| Ukupni azot, N | - | - | - | - | - | 1,73 mg/l | - | - | - |
| Ukupni fosfor, P | - | - | - | - | - | 0,20 mg/l | - | - | - |
| Test toksičnosti | - | - | - | - | - | % otp. vode u razblaženju 94,99 % |  |  |  |
| Protok, Q | - | - | - | - | - | 0,7 m3/dan | - | - | - |
| SPECIFIČNI PARAMETRI |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | - | - | - | - | - | 0,5 mg/l | - | - | - |

5.3.  Emisija buke

Buka u predmetnom pogonu nastaje od transportnih sredstava pri dopremi i otpremi sekundarnih sirovina, kao i usljed obrade sekundarnih sirovina.

Buka koja nastaje u toku rada pogona nema značajnijeg utjecaja na okoliš zbog blizine regionalne saobraćajnice, ali i radi činjenice da je krug pogona zatvoren zidanom ogradom.

Na predmetnoj lokaciji je izvršeno mjerenje buke od strane akreditovane laboratorije “Inspekt-RGH” d.o.o. Sarajevo, broj izvještaja 114-3/20, 28.05.2020. godine. Mjerenje je vršeno na graničnim dijelovima pogona, prema shemi u Izvještaju. Prema navedenom izvještaju niti ekvivalentni nivo buke LAeq, ni vršni nivo buke – L1, ni na jednom mjernom mjestu ne prelazi dozvoljeni nivo buke definisan Zakonom o zaštiti od buke („Sl. novine Federacije BiH“ br. 110/12).

Emisija buke-zbirna lista izvora buke

| Izvor | Emisiono mjesto Ref. Br | Oprema Ref. Br | Zvučni pritisak (1) (dBA) na referentnu udaljenost | Periodi emisije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MM1 | 1 | Mjerač razine zvuka/analizator SVAN 979 | 54,7 | dan |
| MM2 | 2 | Mjerač razine zvuka/analizator SVAN 979 | 51,2 | dan |
| MM3 | 3 | Mjerač razine zvuka/analizator SVAN 979 | 56,3 | dan |

"Modernizacija" d.o.o. Gradačac – Podružnica Busovača je smješteno je u industrijskoj zoni uz glavu saobraćajnicu pa na intenzitet buke djelimično utiče i prometna buka koja dolazi sa ove saobraćajnice.

Buka koja se javlja u zahvatu je diskontinuiranog karaktera odnosno postoji samo prilikom pretovara i sitnjenja sekundarnih sirovina.  Područje u kome je lociran objekat definirano je kao industrijska zona (zona VI).

6. Opis mjera prevencije nastanka emisija u okoliš

6.1. Mjere za sprječavanje ili minimiziranje emisije u zrak

Prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak, svaki zagađivač zraka je dužan da emisije zagađujućih tvari i neprijatnih mirisa smanji na najmanju moguću mjeru uz upotrebu najboljih raspoloživih tehnika i mjera.

Svaki izvor emisije mora ispunjavati sljedeće uslove:

- da se emisija zagađujućih tvari ograniči i smanji na najmanju moguću mjeru,

- da granične vrijednosti emisije ne mogu biti prekoračene i

- da emisija ne smije utjecati na kvalitet zraka iznad propisanih normi.

U procesu manipulisanja i prometa sa patuljastom frakcijom i prašinom može doći do pojave sitne lebdeće prašine u krugu predmetne lokacije. S tim u vezi i uzimajući u obzir da se u blizini nalaze privatni stambeni objekti, na osnovu Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21), Zakonom o zaštiti zraka (“Službene novine FBiH”, br.33/03 i 04/10), a u skladu sa Pravilnikom o monitoringu kvaliteta zraka (“Službene novine FBiH”, br.12/05 i 9/16), Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (“Službene novine FBiH”, br.1/12). Potrebno je u predmetnom pogonu izvršiti mjerenje ukupnih lebdećih čestica ULČ i lebdećih čestica ispod 10 µm (PM10). Olakšavajuća okolnost je to što je predmetni pogon ograđen zidanom ogradom pa će širenje prašine izvan pogona biti minimalno.

Da bi se dodatno smanjila emisija u zrak potrebno je primjeniti i sljedeće mjere:

- redovno održavanje vozila, ograničiti kretanje vozila na 10 km/h u poslovnom krugu.

Kotlovsko postrojenje smješteno u kotlovnici (upravna zgarada) služi za zagrijavanje manjeg dijela upravnog objekta (kancelarija i blagajna), a instalirana snaga peći je 47 kW i kao takva ne emituje značajne količine štetnih materija. Ovo postrojenje prema prema članu 3 Pravilnika o graničnim vrijednostima  emisije zagađujućih materija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje potpada pod mala postrojenja za sagorijevanje čija toplotna snaga nije veća od 1 MW. Samim tim, prema članu 3  navedenog Pravilnika, Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje nije primjenjiv za mala i srednja postrojenja za sagorijevanje u kojima se produkti sagorijevanja koriste neposredno za zagrijavanje, te prema tome nije potrebno vršiti monitoring zagađujućih materija u zrak.

Za sprečavanje nedozvoljenih emisija u zrak potrebno je primjeniti sljedeće mjere:

- redovno održavanje kotlovskog postrojenja i

- redovno mjerenje emisije prašine u krugu predmetnog pogona

6.2. Mjere za sprječavanje ili minimiziranje otpadnih voda

Svi sistemi za odvodnju i skladištenje otpadnih voda moraju imati atest o vodonepropusnosti uz obavezno ispitivanje svakih pet godina od strane ovlaštene institucije. U svim aktivnostima potrebno je postupiti u skladu sa vodnim aktom.

Preventivne mjere za sprečavanje nastanka otpadnih voda:

- Interni kanalizacijski sistem u cjelini je izveden od vodonepropusnog materijala,

- Sve slivne površine koje su izložene onečišćenju izvedene su vodonepropusno,

- Tehnološke vode prije upuštanja u sistem kanalizacije provedene su kroz uređaj za pročišćavanje, separator masti i ulja,

- Sve radne površine proizvodnih pogona izvedene su od materijala otpornih na hemijske i mehaničke utjecaje jer se radi o prometu otpadom,

- Postupanje u skladu sa vodnom dozvolom,

- Obavezno je redovito pražnjenje, te minimalno jedanput godišnje provjera efikasnosti i funkcionalnosti dijelova separatora,

- Minimalno jednom godišnje provjera efikasnosti i funkcionalnosti sistema cjevovoda.

Ugradnja i montaža opreme i cjevovoda izvedena je prema uputstvima proizvođača, tehničkim crtežima i opisu prema projektu.

Sprečavanje onečišćenja vode prekomjernim emisijama štetnih polutanata realizira se na nekoliko načina:

- Redovnim održavanjem postrojenja separatora ulja i masti, betonskih kanala, čistilica i drugih taložnika otpadnih voda,

- Tekuće i preventivno održavanje kompletne vodovodne instalacije (zamjena dotrajalih cjevovoda, česmi, ventila, dihtunga)

- Redovnim čišćenjem rasutih otpadnih tečnosti i ulja i sprečavanje njihovog miješanja sa kanalizacionom vodom, čišćenjem oluka   na objektima i nadstrešnici, čišćenje rešetki i kanala na prostoru pogona itd.

- Sanacijom odvodnih cijevi za oborinske vode,

Prema Uredbi o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine FBiH“ br. 26/20, 96/20) monitoring otpadnih voda potrebno je vršiti jednom godišnje, od strane ovlaštene/licencirane laboratorije, ukoliko vodnim aktom nije drugačije određeno. Obveznici monitoringa dužni su svoje pojedinačne izvještaje dostaviti nadležnoj agenciji za vode.

Redovno se  treba voditi evidencija o:

- stanju i čišćenju separatora,

- rezultatima ispitivanja kvaliteta ispuštene otpadne vode iz separatora (efluenta),

- vanrednim događajima koji nastanu radi drugačijeg sastava otpadne vode, kvarova na instalacijama ili rezervoarima te njihovo vrijeme trajanja i način sanacije.

Granične vrijednosti emisija supstanci i kvaliteta otpadnih voda (u skladu sa relevantnim propisima) koje pogoni i postrojenja ispuštaju u površinske vode pri obavljanju svoje/ih djelatnosti.

| Parametar | Jedinice | Granična vrijednost |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | °C | 30 |
| Boja | mg/lPt | - |
| Sadržaj rastvorenog kisika | mgO2/l | - |
| Ph vrijednost | pH jedinica | 6,5-9,0 |
| Elektroprovodljivost | μS/cm | - |
| Ukupne suspendovane materije | mg/l | 35 |
| Taložive materije | ml/l/h | 0,5 |
| Hemijska potrošnja kisika, HPK-Cr (mgO2/l) | mgO2/l | 125 |
| Biološka potrošnja kisika, BPK5 | mgO2/l | 25 |
| Amonijačni azot, NH4-N | mg/l | 10 |
| Ukupni azot, N | mg/l | 15 |
| Ukupni fosfor, P | mg/l | 2,0 |
| Protok, Q | m3/dan | >50 % |
| SPECIFIČNI PARAMETRI |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | mg/l | 20 |

6.3. Mjere za ublažavanje u slučaju akcidentnih situacija prilikom manipulacije opasnim otpadom

Proces utovara, transporta i istovara opasnog otpada podrazumjeva stalnu prisutnost odgovornog lica, odnosno stalni nadzor i kontrolu, tako da je mala mogućnost dešavanja ovakve situacije. Kod preuzimanja opasnog otpada, njegovog transporta kroz skladišni manipulativni prostor i njegovog odlaganja u namjenske kontejnere u naznačenom skladištu moguće je da dođe do štećenja i curenja sadržaja: na samom prevoznom sredstvu (kamion), u manipulativnom prostoru skladišta ili u skladištu. U svim slučajevima pristupa se prikupljanju rasutog sadržaja, njegovog spremanja u rezervnu ambalažu, čišćenju i neutralizaciji mjesta akcidenta. Olakšavajuća okolnost je da su sve manipulativne površine kao i pod skladišta prekriveni vodonepropusnom betonskom podlogom.

U predmetnom pogonu je potrebno voditi evidencije o količinama opasnog i bezopasnog otpada.

Sam pogon svoj rad temelji na preradi i prometu otpada što znači da isti već svojom djelatnošću služi svrsi sprečavanja i smanjenja produkcije otpada. Emisija i produkcija otpada koju proizvodi sam Pogon je minimalna (obzirom da je zaposleno 5 radnika), a sav proizvedeni otpad se zbrine na adekvatan način.

Opasni otpad zbrinjava DELTA PETROL d.o.o. Kakanj o čemu je u prilogu ovog Zahtheva dat ugovor br. 0800/20-DS, od 01.06.2020. godine. Opasni otpad (koji producira pogon u toku svog rada ali i opasni otpad u vidu sekundarnih sirovina kojima pogon prometuje) se do odvoza sa lokacije skladišti u skladu sa ekološkim i zakonskim propisima, u namjenskim vodonepropusnim posudama, na za to predviđenom mjestu.

7.   Monitoring plan

| Medij | Parametar | Mjesto mjerenja | Učestalost |
| --- | --- | --- | --- |
| Vode | Ispitivanje otpadnih voda iz separatora* | Prije ispusta u recipijent | Vodna dozvola |
| Buka | Nivo buke (dB), oktavna analiza* | Oko skladišta i na granici prema susjednim objektima | Jednom u tri godine |

| Količina mulja i masti | Vizuelno praćenje količine i i evidentiranje | Separatortaloznik | 7 – 15 dana | Rukovodilac pogona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opasni materijal iz sirovina | Vizuelno praćenje tokom prijema sirovina od dobavljača | Prijemna stanica za sirovine | Kontinuirano | Lice koje radi na prijemu |
| Količina otpadnih ulja i maziva | Vizuelno uz evidentiranje u u ustrojenu evidenciju | Skladište starih ulja i maziva | Svakodnevn o | Rukovodilac pogona |
| Pitka voda | Mjerenje potrošnje uz evidentiranje računa u ustrojenu evidenciju | Vodomjer | Mjesečno | Rukovodilac pogona |
| Fekalna voda | Vizuelno praćenje količine i popunjenosti i evidentiranje | Septička jama | Mjesečno | Rukovodilac pogona |
| Sadržaj mulja u taložniku i slivnim rešetkama | Utvrđivanje nivoa taloga ulja | Komore taložnika i slivne rešetke | Mjesečno | Rukovodilac pogona |

8.  Izvještavanja

Investitor je dužan izvještavati  Federalno ministarstvo okoliša i turizma o prikupljenim podacima na način kako je to propisano odredbom člana 8. Pravilnika o registrima postrojenja i zagađivanjima („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 82/07);

9. Period važenja dozvole

Okolinska dozvola se izdaje na period od 5 (pet) godina i važi od dana uručenja rješenja.

Obrazloženje

Dana 02.03.2022. godine operator „Modernizacija“ d.o.o. Gradačac – Podružnica Busovača dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za obnovu okolinske dozvole postojećeg pogona i postrojenja za sakupljanje i primarnu preradu industrijskih otpadaka i promet sekundarnih sirovina u općini Busovača.

Pravni osnov za izdavanje okolišne dozvole sadržan je u Poglavlju X. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21) i Prilog I. Lista pogona i postrojenja za koje Federalno ministarstvo izdaje okolišnu dozvolu Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/21), na osnovu kojih je utvrđeno da operator pripada postrojenjima i djelatnostima definiranim pod točkom 5.. Upravljanje otpadom, točka 5.1. Zbrinjavanje ili iskorištavanje opasnog otpada kapaciteta većeg od 20 t na dan i točka 5.3. Zbrinjavanje neopasnog otpada kapaciteta većeg od 100 t na dan i točka 5.5. Privremeno skladištenje opasnog otpada koji nije obuhvaćen točkom 5.4. i koji čeka na neki od postupaka iz točke 5.1., 5.2., 5.4., 5.6., ukupnog kapaciteta 100 t, osim privremenog skladištenja koje čeka sakupljanje, na lokaciji na kojoj je otpad nastao.

Zahtjev za obnovu okolišne dozvole izradila je ovlaštena kuća ESTA d.o.o.  Busovača.

Uz zahtjev dostavljena sljedeća dokumentacija:

- Odobrenje o građenju

- Kopiju katastarskog plana,

- Zemišno – knjižni izvadaka za parcelu,

- Plan upravljanja otpadom,

- Rješenje o vodnoj dozvoli Agencije za vodno područje rijeke Save

- Ugovor o zakupu,

- Izvještaj o mjerenju buke,

- Izvještaj o mjerenju kvaliteta otpadnih voda,

- Tlocrt reciklaćnog dvorišta sa halama za privremeno skladištenje otpada. i pomočnih objekata.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma sukladno čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavjestilo je zainteresirane strane i stanovnike jedinice lokalne samouprave Busovača o podnesenom zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole i to:

- dopisom od 14.04.2022. godine,

- putem web stranice Federalnog ministarstva okoliša i turizma: od 15.04.2022. godine,

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole je dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, soba 310.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogle su se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ali nije bilo primjedbi na Zahtjev.

Na temelju izloženog i činjenica da je:

- lokacija postrojenja za proizvodnju metalnih konstrukcija i površinsku zaštitu smještena u industrijskoj zoni,

- postrojenje i oprema pogona savremena,

- tehnološki postupak takav da uz preduzete mjere nema značajnog uticaja na okoliš,

- otpadni tokovi iz pogona ograničeni i zbrinuti,

- mogućnost akcidentnih slučajeva svedena na najmanju moguću mjeru, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je ocijenilo da su se stekli uvjeti za izdavanje integralne okolišne dozvole za cijeli kompleks pogona, postrojenja i pomoćnih objekata privrednom društvu “Modernizacija” d.o.o.Gradačac – Podružnica Zenica, te da će se propisanim mjerama zadovoljiti zakonom propisani nivo zaštite okliša, te je sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, tako da je doneseno rješenje kao u dispozitivu.

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku, te protiv njega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prijepisu.

U skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“ broj: 43/13) podnosilac zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun kod UNION banke d.d. Sarajevo.

M I N I S T R I C A

dr. Edita Đap

Dostaviti:

- Općina Busovača

- Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK

- Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

- dokumentaciji

- arhivi

# Footnotes

Ukoliko materijal uključuje više opasnih supstanci, navedite detalje o svakoj supstanci.