### Bosna i Hercegovina

### Federacija Bosne i Hercegovine

### FEDERALNO MINISTARSTVO

### OKOLIŠA I TURIZMA

Broj: UPI05/2-02-19-5-73/22

Sarajevo, ___________2022. godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, na osnovu člana 89. stav (1) Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21), člana 13. st. (7) Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/21) (u daljem tekstu: Pravilnik), i čl. 200. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 02/98 i 48/99), rješavajući po zahtjevu operatora „Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo za postojeće pogone i postrojenja podružnice Blažuj u industrijskoj zoni naselja Blažuj, općina Ilidža, u predmetu izdavanja okolinske dozvole d o n o s i:

RJEŠENJE

- Utvrđuje se okolinska dozvola operatoru „Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo za postojeće pogone i postrojenja podružnice Blažuj – Terminali Blažuj (u projektnoj dokumentaciji definisani kao objekti sa oznakom S-106), ulica Vlakovski put bb, Blažuj, katastarska općina Vlakovo, Općinska geodetska uprava Ilidža, br. katastarska općina Vlakovo, Općinska geodetska uprava Ilidža, br. Plana L.d. Hadžići-30. K.O. 450258.

Skladišno-distributivni centar za tečna goriva i ukapljeni naftni plin “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo, za postojeće pogone i postrojenja podružnicu Blažuj, općina Ilidža, nalazi se u zapadnom dijelu grada Sarajeva, uz magistralni put Sarajevo - Mostar.

- Pravni osnov za postupanje

Predmetni pogon/postrojenje/skladište u skladu sa stavom (1) člana 102. i stavom (1) člana 107. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21), prihvatanje, skladištenje i distribucija tečnih goriva operatora „Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo pripada višem razredu pogona/postrojena/skladišta (ukupno 42.300 m3) u skladu sa Prilogom Ia., Dio 1. i Dio 2. kolona 3. Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21).

2.1. Obaveza izrade Izvještaja o stanju sigurnosti

U skladu sa stavom (1) člana 102. i stavom (1) člana 107. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21), ukoliko operator utvrdi  da je u njegovom pogonu, postrojenju i/ili skladištu prisutna velika količina opasne supstance, odnosno da pogon, postrojenje i/ili skladište pripada višem razredu u skladu sa Prilogom Ia., Dio 1. kolona 3. i Dio 2. kolona 3.  Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21), osim dokumenata iz čl. 7. i 8. Pravilnika, obaveza skladišta opasnih supstanci koje mogu izazvati nesreće većih razmjera operator je dužan izraditi i:

- Izvještaj o stanju sigurnosti

- Informaciju o sigurnosnim mjerama i

- Unutrašnji plan intervencija

Izvještajem o stanju sigurnosti, operator dokazuje:

- da je započeo sa primjenom Plana sprečavanja nesreća većih razmjera i sistema upravljanja sigurnošću za njegovo provođenje u skladu sa informacijama utvrđenim u stavu (4) člana 8. Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21),

- da su identifikovane opasnosti od nesreća većih razmjera i mogući scenariji nesreća većih razmjera, te da su preduzete potrebne mjere da bi se te nesreće spriječile i da bi se ograničile njihove posljedice za zdravlje ljudi i okoliš,

- da se vodilo računa o dovoljnoj sigurnosti i pouzdanosti pri projektovanju, izgradnji, funkcionisanju i održavanju svakog pogona, postrojenja, skladišta, opreme i infrastrukture za njegovo funkcioniranje, koji su povezani sa opasnostima od nesreća većih razmjera unutar objekta,

- da su izrađeni unutrašnji planovi za slučaj opasnosti i pružanja informacija da bi  se omogućila izrada vanjskog plana za slučaj opasnosti,

- pružanje dovoljno informacija nadležnom organu da bi se omogućilo donošenje odluka u pogledu identifikacije novih aktivnosti ili promjena na postojećim objektima.

- Opis djelatnosti operatora „Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo

Djelatnost operatora „Operator – Terminali Federacije” d.o.o Sarajevo, podružnica Blažuj, Općina Ilidža je:

- trgovina na veliko tekućim gorivima i srodnim proizvodima,

- skladištenje naftnih derivata,

- stavljanje rezervi naftnih derivata na tržište u slučaju poremećaja snabdijevanja,

- organizacija, nadzor i upravljanje količinama i kvalitetom rezervi naftnih derivata,

- prikupljanje i obrada podataka o stanju i prometu operativnih zaliha naftnih derivata i rezervi  naftnih derivata,

- saradnja s ministarstvima i nadležnim inspekcijama u skladu sa posebnim propisima,

- saradnja s domaćim i inozemnim energetskim tijelima i/ili subjektima,

- obezbjeđenje tehničko-tehnološke ispravnosti postrojenja i skladišta za skladištenje naftnih derivata.

Obzirom da Terminal nije proizvodnog karaktera, njegova osnovna djelatnost je prihvatanje, skladištenje i distribucija tečnih goriva i to:

- bezolovni motorni benzini i to:

- BMB EUROSUPER BS 95,

- BMB EUROSUPER BS 95 CLASS,

- BMB EUROSUPER BS 98 i BMB,

- EUROSUPER BS 98 + CLASS,

- avionski benzin i kerozin i to:

- avionski benzin TIP100LL,

- gorivo za mlazne motore JET A-1,

3.  dizelska goriva i to:

- EURODIZEL BS,

- EURODIZEL BS CLASS i

- EURODIZEL BS PLAVI,

4.  Euro loživo ulje ekstra lako (EURO LU EL) i

5.  Ukapljeni naftni plin.

Rezerve tečnih goriva podrazumijevaju sljedeće grupe naftnih derivata:

- motorne benzine,

- dizel gorivo i

- lož ulje – LUEL.

Ukapljeni naftni plin, avionski benzin i kerozin više se neće skladištiti na predmetnoj lokaciji dok su pored navedenih bezolovnih motornih benzina, dizela i euro loživog ekstra lakog ulja, planirana skladištiti sva konvencionalna tečna goriva koja će služiti kao robne rezerve za Bosnu i Hercegovinu. Tačne vrste i nazivi goriva definisati će se kada Terminal bude pušten u rad.

Skladišni kapacitet rezervoarskog prostora Terminala naftnih derivata – Blažuj sa osnovnim karakteristikama, a koji služe za skladištenje dizela, benzina i kerozina dati su u sljedećoj tabeli:

Tabela 1. Kapaciteti nadzemnih rezervoara Terminala dizela, benzina i kerozina

| Oznaka | Kapacitet [m3] | Vrsta goriva | Tip krova | Prečnik [m] | Visina [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61R-01 | 10.000 | Benzini | Plivajući | 30,480 | 14,32 |
| 61R-02 | 5.000 | Benzini | Plivajući | 24,384 | 12,80 |
| 61R-03 | 5.000 | Benzini | Plivajući | 24,384 | 12,80 |
| 61R-04 | 2.000 | Kerozini | Fiksni | 15,240 | 12,80 |
| 61R-05 | 10.000 | Dizeli | Fiksni | 30,480 | 14,32 |
| 61R-06 | 10.000 | Dizeli | Fiksni | 30,480 | 14,32 |
| UKUPNO 42.000 |

Tabela 2. Kapaciteti manipulativnih rezervoara Terminala

| Oznaka | Kapacitet [m3] | Vrsta goriva | Način ugradnje | Prečnik [m] | Visina [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61B-01 | 50 | Dizeli | Podzemni-ukopani | 2,522 | 10,822 |
| 61B-02 | 50 | Dizeli | Podzemni-ukopani | 2,522 | 12,80 |
| 61B-03 | 50 | Benzini | Podzemni-ukopani | 2,522 | 12,80 |
| 61B-04 | 50 | Benzini | Podzemni-ukopani | 2,522 | 12,80 |
| 61B-05 | 50 | Lož ulje | Podzemni-ukopani | 2,522 | 14,32 |
| 61B-06 | 50 | Lož ulje | Podzemni-ukopani | 2,522 | 14,32 |
| UKUPNO 300 |

Obzirom da operator “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo za postojeće pogone i postrojenja podružnice Blažuj, općina Ilidža nije u funkciji i da dokumentacija o godišnjem prometu za vrijeme rada Terminala nije dostupna, godišnji promet će biti naknadno utvrđen, kako je to i zakonom propisano o čemu će operator informis ati nadležne organe.

- Pogoni/postrojenja/skladišta za koje se izdaje okolinska dozvola

Namjena Terminala naftnih derivata – Blažuj je prihvatanje, skladištenje i distribucija tečnih goriva i to dizela, benzina, kerozina, UNP-a (ukapljenog naftnog plina), ulja i masti u bačvama i sitnom pakovanju. S obzirom da Terminal nije u funkciji preko dvadeset godina, podaci o namjeni skladišnih kapaciteta preuzeti su iz projektne dokumentacije, a nova namjena skladišnih kapaciteta biće usklađena sa članom 40. Zakona o naftnim derivatima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/14)

U sastav Terminala ulaze sljedeći objekti:

- Pumpna stanica produkata sa pratećim instalacijama,

- Pumpna stanica protupožarne vode, rezervoar vode, hidrant mreža,

- Autopunilošte i cjelokupna tehnološka cijevna mreža i armature,

- Vagon pretakalište,

- Manipulativni rezervoari,

- Nadzemni rezervoari i tankvane,

- Kuglasti rezervoar za gas i pripadajuće instalacije za UNP,

- Separator zauljenih voda i njihova infrastruktura,

- Trafostanica-elektroinstalacija-cijeli elektroenergetski sistem,

- Kontrolno-energetski blok,

- Vaga,

- Upravna zgrada,

- Skladišta,

- Portirnica,

- Garaže i

- nadstrešnica

Objekti u skladu sa tehnološkom namjenom dijele se na sljedeće grupe:

- Nadzemni rezervoar sa fiksnim krovom R06 za skladištenje dizela zapremine

V=10.000 m3

- Nadzemni rezervoar sa fiksnim krovom R04 za skladištenje kerozina zapremine

V=2000 m3

- Nadzemni rezervoar sa fiksnim krovom R05 za skladištenje dizela zapremine

V=10.000 m3

- Nadzemni rezervoar sa plivajućim krovom R03 za skladištenje benzina zapremine V=5.000 m3

- Nadzemni rezervoar sa plivajućim krovom R02 za skladištenje benzina zapremine V=5.000 m3

- Nadzemni rezervoar sa plivajućim krovom R01 za skladištenje benzina zapremine V=10.000 m3

- Manipulativni podzemni rezervoari zapremine V=50 m3 (ukupno ih ima 6)

Objekti za pretakanje (pumpna stanica, vagon istakalište, autopunilište):

- Pumpna stanica za istovar goriva,

- Pretakalište vagon-cisterni sa istakalištem auto-cisterni,

- Utakalište auto-cisterni,

- Punilište bačvi.

Objekti za uskladištenje ulja i maziva:

- Otvoreno skladište praznih bačvi,

- Otvoreno - regalno skladište ulja i maziva.

Objekti za uskladištenje i pretakanje UNP:

- Nadzemni rezervoar za UNP zapremine V= 1000 m3,

- Pretakalište vagon-cisterni UNP-a,

- Pumpno kompresorska stanica UNP – a,

- Pretakalište auto-cisterni UNP-a.

Objekti hlađenja rezervoara i protupožarne zaštite:

- Nadzemni rezervoar za PP vodu zapremina V=2900 m3,

- Protupožarna pumpna stanica.

Objekti prečišćavanja otpadnih voda:

- Separator zauljenih voda - API separator sa pumpnom stanicom,

- Separator fekalnin voda - biološki separator.

Prateći objekti:

- Pogonska zgrada i dispečerski centar,

- Skladište pakovane robe,

- Energetski blok,

- Garaža, radionica i vatrogasno spremište

- Kućica za čuvara,

- Vaga,

- Nadstrešnica za crijeva,

- Parking za teška vozila,

- Parking za putnička vozila,

- Plato za istovar vagona

- Ograda

Rezervoar UNP-a (Ukapljeni naftni plin) i punilište bačvi neće biti predmet sanacije iz razloga što nisu u funkciji i njihovo korištenje u budućem radu nije planirano. Predmet projekta sanacije Terminala su samo objekti i postrojenja u funkciji skladištenja naftnih derivata sa pripadajućim postrojenjima za zaštitu od požara, postrojenjima za mjerenje i regulaciju, te postrojenjima i instalacijama za tretman i odvodnju oborinskih i otpadnih voda.

Kako rezervoari nisu u funkciji preko dvadeset godina, sve rezervoare je potrebno pregledati i ustanoviti nivo oštećenja, sanirati, izvršiti sva potrebna ispitivanja, ugraditi mjernu i sigurnosnu opremu u skladu sa važećim zakonskim aktima i BAT-ovima, te iste dovesti u funkcionalno stanje.

5. Sadržaj Izvještaja o stanju sigurnosti

Izvještaj o stanju sigurnosti izrađen je u aprilu 2022. godine u kojem je utvrđena opasnost od nesreća većih razmjera te na osnovu istog osiguran sistem upravljanja sigurnošću unutar lokacije pogona/postrojenja/skladišta na kojem može doći do nesreće većih razmjera. Svaki segment sistema skladištenja tečnih naftnih derivata može se smatrati rizičnim, obzirom da se radi o eksplozivnim i zapaljivim supstancama koje cirkulišu u zatvorenom sistemu Terminala koji je rasprostranjen po cijeloj lokaciji. Radi klasifikacije, može se definisati nekoliko izvora opasnosti na lokaciji i to:

- vagon pretakalište (pumpna stanica produkata tečnog goriva, sistem za mjerenje protoka tečnog goriva, armature za povezivanje cjevovoda i vagon cisterni),

- rezervoari (nadzemni, podzemni-manipulativni),

- autoutakalište,

- separator zauljenih voda.

Identifikacija, opasnosti, analiza rizika urađena je prema Metodi za utvrđivanje prioriteta među rizicima izazvanim velikim nesrećama u procesnoj i srodnim industrijama. Procedura navedene metode sastoji se u sljedećim aktivnostima:

- razvrstavanje vrsta djelatnosti i popisa supstanci,

- procjena vanjskih posljedica velikih nesreća za ljude,

- procjena vjerovatnosti velikih nesreća na nepokretnim postrojenjima,

- procjena društvenog rizika,

- utvrđivanje prioriteta među rizicima.

U tački 3. Izvještaja o stanju sigurnosti, procjena vjerovatnoće velikih nesreća na nepokretnim postrojenjima iznosi P=1x10-9.

Operator je izvršio analizu i procjenu rizika od nastanka većih nesreća u sklopu čega je razradio dva moguća scenarija velikih nesreća:

- analiza najgoreg mogućeg slučaja - požar na nadzemnom rezervoaru zbog elementarne nepogode (grmljavinskog nevremena i elektrostatskog pražnjenja). Izračunati uticaj udarnog talasa eksplozije je do 250 m i vjerovatnoća i vremenska učestalost nesreće veoma mala i nije učestala,

- povoljniji mogući scenarii - požar na nadzemnom spremniku usljed kvara ventila (neposredno uz sam  spremnik). Izračunati uticaj udarnog talasa eksplozije je do 250 m i vjerovatnoća i vremenska učestalost nesreće veoma mala i nije učestala.

Poduzete tehničke i organizacijske mjere bitno umanjuju moguću učestalost i posljedice iznenadnog događaja.

6. Preventivne mjere za sprječavanje nesreća velikih razmjera

- imenovati odgovornu osobu za provođenje procedure zaštite na radu, protivpožarne zaštite i zaštite u slučaju nesreće većih razmjera,

- imenovati tim ljudi koji će u slučajevima akcidenta provoditi procedure i slijediti upute zaštite zdravlja ljudi i okoliša,

- sistematizacijom poslova i organizacijom rasporeda radnika na poslove i zadatke, osigurati da se na mjesta s rizicima za okolinu raspoređuju samo radnici koji imaju sve potrebne sposobnosti i da im je raspored stalan,

- vršiti redovnu obuku zaposlenih iz  oblasti zaštite okoliša, od požara i u slučaju nesreća većih razmjera, kao i novih radnika prilikom procesa zapošljavanja,

- vršiti redovnu kontrolu znanja i fizičke i psihičke spremnosti zaposlenih u skladu sa radnom dužnosti koju obavljaju a u oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite za vrijeme nastanka akcidentne situacije,

- osigurati stalan nadzor od ovlaštenih i osposobljenih osoba pri pretakanju naftnih derivata, te pri preuzimanju tih supstanci u skladište i njihovom izdavanju,

- uz sva postrojenja je obavezno postaviti uputstvo za radkoje će biti dostupno radnicima u svakom momentu,

- pri manipulaciji sa opasnim supstancama pridržavati se internih procedura i pravila proizvođača,

- broj zaposlenih u skladištu reducirati na minimum, te vršiti evidenciju ulaska i izlaska iz skladišta opasnih m aterija, kako materijala tako i osoblja,

- u skladištu obezbijediti mjesta za uputstva za rukovanje zapaljivim, opasnim, tečnim i drugim supstancama koje mogu izazvati nesreće većih razmjera,

- skladište smije biti otključano samo u slučaju kada u njemu boravi odgovorna osoba. Ključ smije posjedovati samo odgvoorna osoba,

- opremu zaštite na radu uskladiti sa zakonskom regulativom, propisanim standardima i elaboratom zaštite na radu,

- redovno vršiti kontrolu opreme, električnih instalacija, gromobranskih instalacija i hidrantske mreže (vanjske i unutrašnje, odnosno cjelokupnog sistema koji bi mogao potencijalno ugroziti zdravlja ljudi i okoliša, ukoliko dođe do akcidenta),

- u propisanim rokovima redovno vršiti periodične i kontrolne preglede vatrogasnih aparata, te cjelokupne vatrogasne opreme i sistema,

- ograničiti pristup lokaciji neovlaštenim licima. Ukoliko se javi potreba za ulaskom  osoba koje nisu u radnom odnosu izvršiti evidenciju istih, ograničiti im kretanje na neutralnim područjima, te im dati zaštitnu opremu koju su dužni da koriste dok se nalaze u krugu Terminala,

- krug obilježiti znakovima upozorenja (zabranjeno pušenje, oapsna supstanca, zabranjen pristup i sl.) koji su čitljivi i jasno vidljivi,

- zaštitna sredstva (PP aparati, šljemovi, HTZ obuća i odjeća itd) moraju biti lako dostupni, i u skladu sa propisanim standardima i zakonskom regulativom te elaboratom o zaštiti na radu,

- nabaviti sva potrebna (odgovarajuća) lična zaštitna sredstva za slučaj nesreće,

- opasne supstance odlagati i skladištiti na mjestima koja su isključivo predviđena za tu svrhu. Ukoliko su u zatvorenom prostoru obezbijediti propisnu ventilaciju prostora i protivpožarnu zaštitu istog,

- redovno vršiti čišćenje prostorija, manipulativnih prostora, mašina, uređaja, održavati unutrašnje i vanjsko uređenje lokacije,

- prilikom rada Terminala posebno obratiti pažnju na okoliš (manipulacija sa tečnim gorivima se mora vršiti pažljivo, bez istakanja na zelene površine),

- primijeniti sve preventivne mjere zaštite od požara utvrđene Elaboratom zaštite od požara,

- uspostaviti saradnju sa vatrogasnim brigadama i upoznati ih sa aktivnostima koje treba da se sprovedu u slučaju akcidentata na navedenom području,

- uspostaviti saradnju sa službom hitne medicinske pomoći, pripremiti uputstvo za davanje prve pomoći,

- uspostaviti korektne odnose i komunikaciju sa okolnim stanovništvom, upozoriti ih i uputiti o sistemu poslovanja Terminala i potencijalnim izvorima nesreća većih razmjera,

- vršiti redovnu kontrolu ekoloških parametara, uticaja otpadnih voda na okoliš, isparavanja u zrak, redovna kontrola kvaliteta zraka na lokaciji,

- lokaciju osigurati maksimalno sa automatskim protivpžarnim i alarmnim sistemima, te sistemima detekcije dima i zapaljivih supstanci,

- organizacija zaštite od požara je od velikog značaja i mora se posebna pažnja posvetiti istoj, u vidu instaliranja opreme koja je u mogućnosti detektovati i alarmirati u što kraćemvremenskom roku izbijanje požara. Također, tim koji je zadužen za provođenje procedura zaštite zdravlja ljudi i objekata za vrijeme požara mora bit obućen i opremljen u skladu sa aktuelnim standardima, zakonskom regulativom i Elaboratom zaštite od požara.

7. Mjere zaštite i reagovanja radi ograničavanja posljedica nesreće većih razmjera

- Organizacione mjere koje obezbjeđuju sigurnost pogona i postrojenja podrazumijevaju izradu i primjenu sljedećih dokumenata:

- Rizik menadžment plan,

- Program sigurnosne odgovornosti,

- Program prevencije

- Pogonske procedure i sigurnosne procedure,

- Procedura za trening osoblja,

- Procedure održavanja,

- Plan intervencije u slučaju nesreća većih razmjera,

- Interne ieksterne audite,

- Zapis o svakom incidentu.

- Tehnički parametri i oprema u funkciji zaštite od požara

Glavnim izvedbenim projektom rekonstrukcije predviđeno je više mjera koje se odnose između ostalog i na zaštitu od požara a koje se mogu podijeliti na sljedeće:

- Mjere za sprječavanje nastanka požara

- objekti (pogonska zgrada i dispečerski centar, upravna zgrada i magacin pakovane robe, zgrada energetike) moraju biti projektovani, izgrađeni i opremljeni na takav način da se rizik od nastanka požara svede na najmanju moguću mjeru,

- pravilan odabir opreme i instalacija na elektro postrojenjima i instalacijama  usklađenih sa snagom potrošača,

- ugradnja adekvatne i propisima predviđene opreme i elemenata instalacija na mašinskim instalacijama.

- Mjere za sprječavanje širenja požara

- objekti generalno moraju biti podijeljeni na požarne sektore kako bi se širenje vatre i dima ograničilo, obezbijedila sigurna evakuacija, pomoglo spašavanje i sama operacija gašenja, i umanjila materijalna šteta nastala požarom,

- pojedini spratovi objekata, podrum i potkrovlje moraju biti posebni požarni sektori (razdvajanje požara po spratovima),

- prostorije sa bitno različitom namjenom ili sa bitno različitim požarnim opterećenjem moraju se organizovati u posebne požarne sektore, ukoliko je to neophodno za obezbjeđenje zaštite ljudi ili immovine (razdvajanje požara prema namjeni).

- Mjere evakuacije u uslovima požara

- u slučaju pojave požara ili druge nesreće mora biti moguće bezbjedno evakuisati objekat,

- objekat mora biti opremljen adekvatnim brojem izlaza razmještenih na odgovarajući način, a koji su istovremeno dovoljno prostrani, jednostavni za upotrebu tako da vrijeme evakuacije objekta ne traje dugo,

- izlazi moraju biti takvi da omogućavaju iznošenje nepokretnih osoba na nosilima kroz izla iz evakuacionog područja,

- prolazi  u evakuacionom području, koji vode do izlaza, moraju biti dovoljno prostrani i lako prohodni,

- evakuaciju dobara mogu organizovati i provesti samo uposlenici Terminala, jedinica PVB kantona Sarajevo i osobe koje su se sa svojim sredstvima našle na ovom terminalu u vrijeme akcidentne situacije,

- putevi evakuacije iz objekata u kojima borave zaposleni su kratki, prohodni, osvjetljeni i neizlomljeni.

- Mjere dojave i gašenja požara

- predviđen vatrodojavni sistem sa vrlo visokim zahtjevima za evakuaciju i obavještavanje, namijenjen za ranu detekciju dima, toplote i požara u početnoj fazi, kako bi se brzo i efikasno reagovalo i zaustavilo njegovo širenje. Za obradu signala sa detektora i upravljanje radom sistema koristit će se adresabilna mikroskopska centrala sa upravljačkom tastaturom, pozicionirana u portirnici pogonske zgrade,

- predvđena instalacija dojave para zapljivih tečnosti namijenjena za detekciju prisutnosti oktana u isparenjima koja se javljaju uspljed curenja goriva u atmosferu. Projektom je predviđeno da centrala za detekciju plina bude postavljena u portirnici pored centrale za dojavu požara.

- mašinske instalacije i poluautomatski stabilni sistem gašenja požara realizovani su kroz poluautomatske sisteme gašenja požara teškom pjenom i hlađenje rezervoara vodom, kao i stabilni automtski sistem gašenja i hlađenja na autopunilištu i vagon istakalištu. Kompletan sistem sa sastoji od: rezervoara protipožarne vode kapaciteta 3.000 m3, pumpne stanice protivpožarne zaštite, instalacije za gašenje požara teškom pjenom i instalacijom za hlađenje.

- organizacijske mjere zaštite od požara.

8. Obaveze ažuriranja dokumentacije

8.1. Obaveza ažuriranja Izvještaja o stanju sigurnosti

U skladu sa stavom (2) člana 107. Zakona i člana 13. Pravilnika, operator je dužan ažurirati, te u tom smislu izvršiti dopune podataka i informacija, i to:

a) svakih 5 godina od posljednjeg Izvještaja o stanju sigurnosti,

b) bez odlaganja, u slučaju bilo kakve promjene, rekonstrukcije uključujući i slučaj prestanka rada pogona/postrojenja/skladišta, a najkasnije u roku od 60 dana od značajne promjene:

- u postrojenju;

- u skladišnom prostoru;

- u postupku u kojem se koristi opasna tvar;

- u količini, prirodi, agregatnom stanju opasne tvari u poređenju sa podatcima sadržanim u postojećem Izvješću o stanju sigurnosti;

c) u bilo koje drugo vrijeme na inicijativu operatora ili na zahtjev Federalnog ministarstva:

- iz razloga uzimanja u obzir saznanja o novim činjenicama ili novim tehnološkim spoznajama o sigurnosnim pitanjima, uključujući spoznaje koje proizlaze iz analize nesreća ili, u mjeri u kojoj je to moguće, iz izbjegnutih nesreća;

- u slučaju bilo kakvih saznanja i pretpostavki o promjenama glede mogućih bitnih posljedica u vezi s opasnostima povezanima sa nesrećom većih razmjera.

Ukoliko se informacije sadržane u Izvještaju o stanju sigurnosti nisu mijenjale, operator nije obavezan dostaviti Izvještaje u ostavljenom roku, ali je istovremeno dužan o tome obavijestiti Federalno ministarstvo u okviru Informacije o sigurnosnim mjerama, u skladu sa članom 110. Zakona.

8.2. Obaveza ažuriranja Informacije o stanju sigurnosti propisana je stavom (2) članom 110. Zakona u slučaju promjene u radu u roku od šest mjeseci nakon nastale promjene, te ponovo razmatra svake treće godine.

8.3. Obaveza ažuriranja Unutarnjeg plana intervencija vrši se u skladu sa stavom (5) član 14. svake treće godine ili u slučaju promjene u radu u roku od šest mjeseci nakon nastale promjene.

9. Izvještaj o stanju sigurnosti, Informaciju o sigurnosnim mjerama i Unutrašnji plan intervencija su obavezni prilozi ovog rješenja o okolinskoj dozvoli-saglasnosti na Izvještaj o stanju sigurnosti.

10. Dozvola/saglasnost se izdaje na period od 5 (pet) godina uz poštivanje obaveza ažuriranja iz tačke 8. ovog Rješenja, a svake pete godine vrši se obnova na način utvrđen u članu 93. Zakona.

12. Ovo rješenje se upisuje u registar izdatih okolinskih dozvola.

Obrazloženje

Operator „Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo, podružnica Blažuj – Terminali Blažuj  podnio je dana 14.04.2022. godine zahtjev za obnovu okolinske dozvole za terminal tečnih naftnih derivata.

Predmetni pogon/postrojenje/skladište u skladu sa stavom (1) člana 102. i stavom (1) člana 107. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21), prihvatanje, skladištenje i distribucija tečnih goriva operatora „Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo pripada višem razredu pogona/postrojena/skladišta (ukupno 42.300 m3) u skladu sa Prilogom Ia., Dio 1. i Dio 2. kolona 3. Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21).

U skladu sa čl. 102. do 113. Zakonom o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21), dostavljena je sljedeća dokumentacija:

- obavještenje o skladištu koje može izazvati nesreće većih razmjera  (u skladu sa čl. 7. Pravilnika),

- izvještaj o stanju sigurnosti (u skladu sa čl. 10. Pravilnika),

- informacija o sigurnosnim mjerama (u skladu sa čl. 6. Pravilnika),

- unutrašnji plan intervencija (u skladu sa čl. 14. Pravilnika),

- potpisana Izjava o tačnosti, istinitosti i potpunosti podataka ovjerena pred nadležnim organom (u skladu sa čl. 7. Pravilnika).

Postupak rješavanja podnesenog zahtjeva izvršen je prema odredbama čl. 102. do 113. Zakona i odredbama čl. 7., 8. 10. 14. i 16. Pravilnika. U tom postupku izvršen je uvid u dostavljenu dokumentaciju, njen sadržaj i da li je odgovoreno po svim stavkama o sadržaju, te utvrđeno je da je dokumentacija podnesena na propisanim obrascima i da sadrži sve podatke utvrđene Zakonom i Pravilnikom, kao i izjava podnosioca zahtjeva data prema članu 7. stav (2) Pravilnika, tj. na obrascu Priloga IV Pravilnika.

Na osnovu podataka sadržanih u priloženoj dokumentaciji utvrđeno je da pogon/postrojenje/skladišta spadaju u Prilogu Ia. Dio 1. kolona 3. ili Prilogu Ia. Dio 2. kolona 3. Pravilnika i po tom osnovu rješavanje podnesenog zahtjeva spada u nadležnost Federalnog ministarstva okoliša i turizma kako je utvrđeno u članu 102. i 103. Zakona. U okviru utvrđivanja činjeničnog stanja Ministarstvo je provelo radnje na učešću javnosti u rješavanju zahtjeva stranke koje su utvrđene u članu 88. Zakona.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u skladu sa članom 88.  Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 15/21) obavijestilo zainteresirane strane i stanovnike jedinice lokalne samouprave Ilidže i kantona Sarajevo, o podnesenom zahtjevu za obnovu okolinske dozvole operatoru „Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo, podružnica Blažuj – Terminali Blažuj i to: dopisom broj: UPI05/2-02-19-5-73/22-2 SC od 20.05.2022. godine, putem web stranice Federalnog ministarstva okoliša i turizma https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi/javni-uvid-u-zahtjev-za-izdavanje-okolisne-dozvole-za-operator-terminali-federacije-d-o-o-sarajevo-za-terminal-tecnih-naftnih-derivata-blazuj i oglašavanjem u jednim od dnevnih novina dana 31.05.2022. godine. Zahtjev za obnovu okolinske dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolinske dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br.2, Sarajevo, soba 312. Primjedbe na Zahtjev za obnovu okolinske dozvole mogle su se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma. U zakonkom roku nije bilo primjedbi na Zahtjev za obnovu okolinske dozvole i

Federalna uprava civilne zaštite, iako je to propisano članom 113. Zakona da je ista nadležna na osnovu unutrašnjeg plana intervencije sa sadržanim mjerama koje će se poduzeti u slučaju nesreće većih razmjera izraditi vanjske planove intervencije za mjere koje će se poduzeti izvan pogona i postrojenja/skladišta, dopisom broj 05-02-2-416/2021 od 08.11.2021. godine obavijestila da nije nadležna za izradu vanjskog plana intervencija jer odredbe navedenog Zakona i Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21) nisu usklađene sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10).

Na osnovu provedenog postupka i izvedenih dokaza, utvrđeni su svi podaci u skladu sa čl. 104. stav (2) Zakona, te, u skladu sa odredbom čl. 89. Zakona, riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

U skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“ broj: 43/13), podnosilac zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun kod UNION banke d.d. Sarajevo.

Uputa o pravnom lijeku:

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dopuštena žalba. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prepisu.

M I N I S T R I C A

dr Edita Đapo

# Text boxes

### Bosnia and Herzegovina

### Federation of Bosnia and Herzegovina

### FBiH MINISTRY OF

### ENVIRONMENT AND TOURISM