Broj:                                                                                                   Bosna i Hercegovina

Datum:13.08.2020 godine                                                         Federacija Bosne i Hercegovine

Mjesto: Sarajevo                                                                Federalno Ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića br.2 71000 Sarajevo

PREDMET: Dopuna dokumentacije  za obnovu i produženje okolinske dozvole JP

Željeznice FBiH  d.o.o. Sarajevo, dostavlja se -

Poštovani,

U skladu sa Vašim zaključkom broj: UPI05/2-02-19-5-39/20 od 04.08.2020 godine  za dopunu zahtjeva  za okončanje upravnog postupka za  obnovu i produženje integralne  okolinske dozvole po blagovremenom zahtjevu JP  ŽFBiH  d.o.o. Sarajevo  za postojeće objekte i postrojenja u radu  koji  čine ekonomsko-poslovnu cjelinu  Društva i organizacione dijelove  Prometno poslovna područja i Područja Infrastrukture.

Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole se podnosi prema odredbama člana 18.(54a) Zakona o zaštiti okoliša    ( „Službene novine Federacije BiH „ broj 33/03 i 38/09) za;

1.POSLOVNO PODRUČJE SARAJEVO ZA PRUGU 11:  Sarajevo – Čapljina (od km 0 + 000 do km 36 + 900)  i pruga 12: Bosanski Šamac – Sarajevo (od km 195 + 200 do km 257 + 900 )

Pogoni i postrojenja za koje se  traži  okolinska dozvola

Poslovno  područje  Sarajevo  djeluje   u  sastavu   JP  Željeznica Federacije  Bosne Hercegovine i na svom lokalitetu obavlja osnovnu djelatnost prevoza putnika i roba i održavanje šinskih vozila.

Željeznička pruga Bosanski Šamac-Sarajevo je jednokolosiječna i elektrificirana monofaznim sistemom 25kV/50Hz. Dužina dionice na kojoj se saobraća je 154 km. Na pruzi se nalaze slijedeće stanice: tehnička stanica Sušica, Sarajevo putna, Alipašin Most, Rajlovac putna, Semizovac, Podlugovi, Visoko, Kakanj, te ukrsnice Dobrinje i Modrinje. U blizini stanice Sarajevo putna, iako ne direktno na pruzi je stanica Sarajevo teretna, a u blizini stanice Rajlovac putna je stanica Rajlovac teretna, Centralna radionica Rajlovac i Služba za vuču vozova Rajlovac. Stanice Sarajevo putna i Alipašin Most su zajedničke stanice za željezničke  pruge  Bosanski Šamac - Sarajevo i Sarajevo - Čapljina i ovaj je dio izgrađen kao dvije paralelne željezničke pruge sa istim trupom i za jednokolosječni saobraćaj.

Tehnička stanica "Sušica" nalazi se u Općini Novo Sarajevo, MZ Velešići.

Područje stanice Sarajevo putna nalazi se u općini Novo Sarajevo, ulica Put života 2.

Objekat Službe za ETP nalazi se u općini Novo Sarajevo, ulica Put života 1O. Područje stanice Sarajevo-teretna nalazi se u općini Novo Sarajevo, ulica Put  života 12 u km 257+097 . Radna jedinica radionica (Alipašin Most) Sarajevo nalazi se u području općine Novi Grad, ulica Srđana Aleksića bb u km 253+700 pruge Šamac -Sarajevo.

Stanica Alipašin Most nalazi se u općini Novi Grad-Sarajevo, ulica Safeta Zajke 49 u KM 254+900 B. pruge  Šamac-Sarajevo. Poslovna  zgrada i magacin nalaze  se na području općine Novi Grad u ulici Halilovići br. 12.

Objekti i imovina Centralne radionice smješteni su na lokalitetu Rajlovca, ulica Bačići bb, općina Novi Grad.

Služba za VV Sarajevo nalazi se u općini Novi Grad u području Rajlovca - područje stanice Rajlovac - teretna.

Stanica Rajlovac-teretna nalazi se u općini Novi Grad na području Rajlovca, u KM 1+063 pruge 12.2 Stanica Rajlovac-putna  nalazi se u općini Novi Grad na području Rajlovca, u KM 249+100, pruge 12 Stanica Semizovac se nalazi na području općine Vogošća, ulica Nova željeznička stanica bb.

Stanica Podlugovi nalazi se u općini llijaš, MZ Podlugovi, Ulica Moševačka, u KM 233+100.

Objekat poslovno stambene zgrade RJ ZOP Podlugovi se nalazi u Kantonu    Sarajevo na području općine llijaš u ulici Moševačka br. 52, pruge  Bosanski Šamac-Sarajevo u KM 233+100.

Stanica Visoko nalazi se u općini Visoko, MZ Željeznička stanica Visoko, u ulici Ibrahima Hodžića 22, u KM 226+000, a stanična zgrada otpravnika vozova nalazi se u KM 25+646.

Stanična zgrada ukrsnice Dobrinje. Radna jedinica ZOP Kakanj-Podlugovi nalazi se u Zeničko-Dobojskom kantonu, na području općine Kakanj, po organizaciji pripada Infrastrukturi Sarajevo.Poslovno-stambena zgrada nalazi se sa lijeve strane pruge B. Šamac-Sarajevo  u KM 208+000.

Stanica Kakanj je locirana sa desne strane pruge Šamac-Sarajevo u km 208+200, UI. Željeznička bb.

Pruga Sarajevo-Čapljina od km 0+000 do 36+900

Željeznička pruga Sarajevo - Čapljina je jednokolosječna i elektrificirana monofaznim sistemom 25kV/50Hz.. Dužina dionice na kojoj se saobraća je 170,39 km. Na pruzi se nalaze slijedeće stanice: Sarajevo putna, Alipašin Most, Blažuj, Hadžići, Pazarić i ukrsnica Raštelica. U blizini stanice Sarajevo putna, iako ne direktno na pruzi se nalazi stanica Sarajevo teretna. Stanice Sarajevo i Alipašin Most su zajedničke stanice za željezničke pruge Bosanski Šamac - Sarajevo i Sarajevo - Čapljina i ovaj je dio izgrađen kao dvije paralelne željezničke pruge sa istim trupom i za jednokolosiječni saobraćaj.

Rasputnica Miljacka  nalazi se na otvorenom dijelu pruge 11, u km 7+249.

Stanica Blažuj nalazi se u općini llidža uz magistralni put M-17, ulica Blažuj  bb,  u  km 12+500 pruge 11. Prostiranje staničnog prostora je od km 10+800 do 15+600.

Objekat Služba za mehanizovano održavanje pruge i teške pružne mehanizacije i krug radionice za opravku teške pružne mehanizacije (TMD + TPM) nalazi se u Kantonu Sarajevo, općina llidža, MZ Blažuj, ul. Kamenolom 1.

Objekat RJ stanice Hadžići se nalazi na području općine Hadžići, Kantona Sarajevo, u ulici Hadželi bb, bivša Željeznička bb. Objekt je lociran sa desne strane pruge Sarajevo­ Čapljina u km 19+200.

Stajalište Tarčin nalazi se u općini Hadžići, blizu naselja Sivice na otvorenoj pruzi u km 29+800 .

Ukrsnica Raštelica  nalazi se odvojeno od naseljenog mjesta u km 34+800

Opis djelatnosti

Poslovno područje Sarajevo djeluje u sastavu JP Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine i na svom lokalitetu obavlja osnovnu djelatnost preveza putnika i roba i održavanje šinskih vozila.

Putnički željeznički saobraćaj u Poslovnom području Sarajevo vrši se lokalnim, brzim i Talgo  vozovima prema utvrđenom Redu vožnje. U redovnom putničkom saobraćaju lokalnih vozova saobraćaju  elektromotorni  vozovi serije 411, a na ostalim relacijama za sve vrste putničkog saobraćaja kao vučno sredstvo upotrebljavaju se elektro lokomotive serije 441. Redovan prevoz roba i tereta obavlja se po utvrđenom Redu vožnje, a kao vučno sredstvo upotrebljavaju se elektro lokomotive serije 441 i dizelelektrične lokomotive serije 661. Pored toga obavlja niz drugih manipulativnih i manevarskih poslova za što koristi manevarske dizel lokomotive. Osnovu unutrašnje organizacije Poslovnog područja Sarajevo čine: Željeznički operator i Željeznička infrastruktura Poslovnog područja Sarajevo. Željeznički operator pruža usluge transporta roba i putnika u čijem se sastavu nalaze orgazicioni djelovi za operativne poslove, poslovi putničkog i teretnog prometa, poslovi marketinga, poslovi  vuče   i  održavanja   šinskih   vozila ,  poslovi   razvoja   i  poslovi   podjele   prihoda. Poslovi zajedničkih funkcija Društva kao cjeline su: plansko-analitički poslovi, knjigovodstveni, financijski, poslovi nabavke, razvoja, pravni, kadrovski, poslovi unutrašnje kontrole, kontrole prihoda,  reda vožnje, opći poslovi. U poslovnom području Sarajevo te poslove obavljaju zajedničke službe:

Lista sirovina i pomoćnih materijala uključujući hemijske supstance i gorivo

Opis  aktivnosti i materijala koji se koriste :

a) Centralna radionica Rajlovac

Broj lokomotiva u kontrolnim pregledima + vanredno održavanje + investicione opravke cca 70 lokomotiva/mjesec

Potrošnja ulja cca 600 I/mjesec (motorno ulje + trafo ule) Potrošnja masti cca 100 kg/mjesec

Broj  vagona   (teretni   +  putnički)   investicione   opravke   +  tekuće   održavanje   cca   30 vagona/mjesec

Potrošnja masti 200 kg/mjesec EMV - jedan voz/mjesec Potrošnja ulja  50 I/mjesec Potrošnja masti 1O kg/mjesec

Potrošnja goriva nafte 2001/mjesec Potrošnja goriva u kotlovnici	120 t/sezona

Zamjenjena motorna ulja i trafo ulja se ispuštaju iz lokomotiva u bačve koje se privremeno skladište u za to određeni prostor i nakon toga se  zbrinjavaju po osnovu ugovora putem  ovlaštenih pravnih lica registrovanim za ovu djelatnost.

Skladištenje  novih ulja  i maziva je  u centralnom  magacinu,  a  u Centralnoj  radionici  Rajlovac je samo za tekuće održavanje. Veće količine se dovoze po potrebi i odmah ugrađuju u lokomotive .

Depo  Rajlovac  se  snabdijeva  vodom  iz gradskog  vodovoda  i mjesečna  potrošnja je  cca 1000 m 3mjesec (potrošnja na cio depo Rajlovac) Potrošnja električne energije cca 60 000 KWh. Odvoz smeća vrši JKP RAD prema ugovoru 500 m3/mjesec.

U radioničkom kompleksu CR Rajlovac Sarajevo, na osnovu rješenje o vodnoj dozvoli broj; UP-I/25-3-40-215-6/17 od 06.09.2017 godine za  objekat Centralne radionice za opravku, remont i servisiranje  vučnih i vučenih vozila  Rajlovac  Sarajevo u skaldu sa  tehničkim rješenjem i izvedbenog projekta, izvršena je ugradanja 2 (dva) tipska separatora ulja i masti.

Redovno pražnjenje i čišćenje svih vodonepropusnih posuda sa opasnim otpadom (separatora) obavlja   ovlaštena institucija, odnosno ovlašteno pravno lice koje je registrovano i posjeduje okolinsko odobrenje za rukovanje i prikupljanje opasnih materija,  sa kojim  JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo  ima potpisan ugovor o zakonitom i pravilnom zbrinjavanju otpada. Uredno se vodi  dnevnik o pražnjenju, prikupljanju i odvozu sadržaja iz posuda sa opasnim otpadom na nivou nadležnog organizacionog dijela Društva.

Opisne mjere iz ove tačke provode se i za  ostala  radionička postrojenja i pogone  na nivou Društva    ( OŠV i VV Zenica, OŠV i VV Tuzla, Radionica Dobošnica, teretna stanica Mostar) koje po osnovu obaveza iz vodnih dozvola, imaju izvedene separatore za kontrolisano prikupljanje, pročišćavanje i ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u prirodne recipijente ili sisteme javne kanalizacije uz posjedovanje evidencije - dnevnika o pražnjenju, prikupljanju i odvozu sadržaja iz posuda sa opasnim otpadom.

Vrši se predviđeni  broj redovnih ispitivanja kvaliteta otpadnih voda koje vrši ovlaštena laboratorija sa odobrenjem Federelanog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prema  potrebannom broju godišnjih  uzoraka efluenta iz predviđenog okna za monitoring čiji rezultati utvrđene kvalitete se obavezno dostavljaju na znanje nadležnoj  Agenciji za vodno područje.

- Vuča vozova Rajlovac

| Metrijal | Mjesec | Godina | Zadnje tri godine |
| --- | --- | --- | --- |
| Dizel gorivo D-2 (l) | 32550 | 470349 | 1436095 |
| Mazivo MOL turbo S-40 | 40 | 520 | 1700 |
| Mazivo MOL dinamik MK9 15W40 | 30 | 360 | 900 |
| Mazivo MOL dinamik lokomotiv -4 | 180 | 2700 | 7200 |
| Mazivo Fluid BL | 30 | 170 | 500 |
| Mazivo HYKOMOL 85w90 | 20 | 200 | 600 |
| Sredstvo za pranje Cleaner | 40 | 250 | 820 |

c)Tehnička stanica Sušica Godišnja potrošnja sirovina: 1. Ulje 80/90  82kg

2.Dizel gorivo	150 I

3.Deterdžent za suđe 150 I

4.Deterdžent za staklo 150 I

5.Sanitar  127 I

6.Domestos  150 I

7.Vim  70 kom

8.Tečni sapun 60 I

9.Solna kiselina 1000 I

10.Deterdžent za veš praškasti Ariel 357 kg

11. Omekšivač 80 I

12.Multicleaner za wap 65 I

d) Radinica MOP Blažuj

potrošnja goriva godišnji prosjek

| Motrorno vozilo | NAS.D-2 | potrošnja 1/100 km | kilometara | norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW kombi | 3012,01 | 12,48 | 24129 | 12,50 |
| TAM 130 038-E-494 | - | - | - | 27,00 |
| IVECO 925-J-003 | - | - | - | 22,50 |
| viljuškar HYSTER | 150,10 | 2,74 I/mh | 24,80 moto sata | 2,0 14,5 I/mh |

| Mašina | potrošnja D-2 | moto sati | I/moto satu |
| --- | --- | --- | --- |
| 09-32 CSM/3134 | 16186+g181 | 489 | 33,10 |
| SSP 203/772 | 3495 | 221 | 15,81 |
| DGS 62 N/524 | 11277 | 389 | 28,98 |
| 08-32 /1776 | 17496+(g44) | 553 | 31,64 |
| SSP 90 SPR/304 | 6363 | 432 | 14,73 |
| PSD-4/207-487 | 2303 | 189 | 12,19 |

Potrošnja ulja i masti godišnji prosjek

| mašina vozilo | ulje | LI MAST | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HD46 | HD100 | 15W40 | EP90 | ATF | UK-2 |  |  |
| 08-32 /1776 | 461 | 60 | 88 | 40 | 75 | - | 80 | zamjena i dos |
| 09-32 CSM/3134 | 1530 | 35 | 100 | 35 | - | - | 45 | zamjena i dos |
| DGS 62 N/524 | - | - | 155 | 35 | - | - | 20 | zamjena i dos |
| SSP 90 SPR/304 | 130 | - | 50 | 27 | - | - | 10 | zamjena i dos |
| PSD-4/207-487 | - | - | 20 | 5 | 30 | - | 10 | zamjena i dos |
| SSP 203/772 | 30 | - | 35 | 25 | - | - | 20 | zamjena i dos |
| UKUPNO | 2151 | 95 | 448 | 167 | 105 | - | 185 | zamjena i dos |

Gorivo za potrebe teške pružne mehanizacije uzima se na benzinskim pumpama vuče vozova poslovnog područja gdje se mašine nalaze na radu. Drumska vozila sipaju gorivo na benzinskim pumpama prema ugovoru za JP ŽFBiH d.o.o. Ulja koja koristi radionica Blažuj (motorno, hidraulično, hipoidno) nabavljaju se u buradima i skladište se u kontejner namijenjen za te svrhe, a koji se provjetrava i zaključava. Ulje se iz buradi crpi ručnom pumpom, pri čemu nema rasipanja sa strane. Ulje u mašinama se mijenja u hali ili na vanjskom kanalu.

Godišnja potrošnja sirovina i pomoćnih materijala

| NAZIV ENERGENTA | Jed. mjere | Količina |
| --- | --- | --- |
| Elek.energija (aktivna) | kWh | 1352775,3 |
| Elek.energija (reaktivna) | kVArh | 366869 ,3 |
| Dizel gorivo (nafta) | litar | 600000 |

Prikaz godišnje potrošnje električne energije i dizel goriva u PP Sarajevo

Godišnja potrošnja ostalih materijala u PP Sarajevo

| NAZIV | Jed. mjere | Količina |
| --- | --- | --- |
| Vliskolit 840 | Litar | 9 |
| Antifriz 100% | litar | 100 |
| Ulje ROTO 46 | litar | 6 |
| Ulje MOL MK8-1540 | litar | 100 |
| Hidraulično ulje HIDROL 46 | litar | 30 |
| Ulje MOL HIKOMOL 85-90 | litar | 800 |
| Ulje MOL LOKOMOTIV-40 | litar | 1600 |
| Ulje MOL TURBO S40 | litar | 1500 |
| Lož ulje | litar | 10000 |
| Start sprej | kom | 10 |
| Grafitna mast | Kg | 54 |
| LIS mast EP-2 | Kg | 545 |
| Motorno ulje 15/40 | litar | 800 |
| Ulje DVOTAKTOL | litar | 20 |
| Tekućina za brisače | litar | 20 |
| Tečnost DRINKOŠEL | litar | 5 |
| Permant | litar | 80 |
| Destilovana voda | litar | 20 |
| Petrolej | litar | 100 |
| Drveni uqal | Kg | o |
| Alkohol-90 i 98% | litar | 10 |
| Litijeva mast | Kg | 100 |
| Hipoidno Ulie HIP -90 | Kg | 50 |
| Hidraulično ulje SHELL TELLUS T-46 | kg | 600 |
| Kisik | Kg | 559 |
| Propan - butan | Kg | 350 |
| ATF-tekućina | llitar | 100 |
| Benzin 95 . akt. | litar | 2000 |
| S A E -90 | Kg | 200 |
| UK-2 | Kg | 25 |
| Tovatna mast | kg | 100 |

Vodosnabdijevanje  i potrošnja vode

Objekti na svim željezničkim stanicama priključeni su na gradski vodovod javnih komunalnih preduzeća, preko kojh se vrši snabdjevanje vodom zgrada željezničkih stanica , kao i drugih željezničkih objekata duž pruge. Godišnja potrošnja vode je 20000 m3.

2.POSLOVNO PODRUČJE MOSTAR ZA PRUGU 11:  Sarajevo – Čapljina ( km 164 + 673)

Poslovno Područje Mostar čine Željeznički operator i Željeznička infrastruktura i svojim većim dijelom locirno je u dolini rijeke Neretve. Na ovom području se nalazi pruga 11 kojom se ovo područje uvezuje u mrežu pruga Željeznica FBiH. Na sjevernom dijelu graniči sa Poslovnim područjem Sarajevo, dok se na južnom dijelu u km 170+390 nalazi državna granica sa Republikom Hrvatskom.

Pogoni  i  postrojenja za koje se  traži okolinska dozvola

Duž pruge od juga prema sjeveru su smještene stanice, ukrsnice i stajališta:

| R/ b | Stanica (km) | Ukrsnica (km) | Stajalište (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čapljina 163+100 | Šurmanci 155+600 | Gabela 167+600 |
| 2. | Žitomislići 148+400 | Raška Gora 116+800 | Struge 164+900 |
| 3. | Bačevići 139+300 | Grabovica 96+300 | Dretelj 160+200 |
| 4. | Mostar Teretna 135+500 | Celebić 72+900 | Kručevići 153+500 |
| 5. | Mostar 128+800 | Ovčari 57+900 | Maloševići 143+000 |
| 6. | Raštani 125+800 | Grad 49+100 | Buna 141+300 |
| 7. | Drežnica 107+000 |  | Vojno 120+100 |
| 8. | Jablanica n/N 88+000 |  | Vituša 113+000 |
| 9. | Ostrožac 79+300 |  | Drežnica Stara 102+700 |
| 10. | Konjic 66+600 |  | Capi 100+300 |
| 11. | Bradina 41+400 |  | Jablanica Grad 85+700 |
| 12. |  |  |  |  | Plješevac 46+000 |

Željeznička stanica Mostar-Teretna: je smještena na južnom izlazu, u industrijskoj zoni grada Mostara, sa lijeve strane pruge Sarajevo-Ploče u km 135+500. Stanica je povezana cestom, i svom potrebnom infrastrukturom. U blizini stanice se nalazi industrijski kolosijek kojim se povezuje Energopetrol terminali Mostar. U sklopu stanice Mostar-Teretna sa sjeverne strane u blizini robnog magacina se vrši skladištenje i utovar rude boksita i starog željeza za transport željeznicom.

Željeznička stanica Mostar je smještena na sjevernom ulazu u grad Mostar, u neposrednoj blizini autobuske stanice, Univerziteta „Džemal Bijedić" i Vodovoda Mostar. Stanica je povezana cestom, i svom potrebnom infrastrukturom. U zgradi željezničke stanice Mostar je smještena uprava Poslovnog područja Mostar. Stanica je povezana sa Depoom za održavanje šinskih vozila Mostar.

Željeznička stanica Raštani je smještena na desnoj obali rijeke Neretve, u centralnom dijelu naselja Raštani, sa desne strane pruge Sarajevo-Ploče u km 125+800. U sklopu stanice na sjevernoj strani se nalazi EV postrojenje Raštani. Iz stanice se odvaja industrijski kolosijek za „Žitopromet" Mostar. Stanica je povezana cestom, i svom potrebnom infrastrukturom.

Željeznička stanica Drežnica je smještena na desnoj obali rijeke Neretve,  odnosno jezera Salakovac, sa desne strane pruge Sarajevo-Ploče u km 107+000. Stanica nije povezana cestom, tako da se komunikacija odvija isključivo željeznicom, ili čamcima do magistralnog puta    M-17.

Željeznička stanica Jablanica  je smještena na desnoj obali rijeke Neretve, u centralnom dijelu naselja Donja Jablanica, sa desne strane pruge Sarajevo-Ploče u km 88+000. U sklopu stanice na južnoj strani nalazi se robni magacin i manipulativni prostor za utovar robe. Stanica je povezana cestom, i svom potrebnom infrastrukturom.

Željeznička stanica Konjic je smještena u blizini centra opštine Konjic, sa lijeve strane pruge Sarajevo-Ploče u km 66+600. U sklopu stanice na sjevernoj strani nalazi se robni magacin i manipulativni prostor za utovar robe. U stanici Konjic se vrši utovar i istovar roba za industrijski kompleks „lgman Konjic". U blizini stanice se nalaze: Autobuska stanica, Elektroprivreda, Šumarstvo Konjic. Stanica je povezana cestom, i svom potrebnom infrastrukturom.

Željeznička stanica Bradina je smještena na lijevoj obali rijeke Trešanice, u naselju Bradina, sa desne strane pruge Sarajevo-Ploče u km 41+400. U sklopu stanice na sjevernoj strani nalazi se robni magacin, manipulativni prostor za utovar robe i željeznički tunel „lvan". Stanica je povezana cestom, i svom potrebnom infrastrukturom.

Objekat „Radionica Čapljina" je smješten  uz samu prugu 11 Željeznica FBiH, u opštini Čapljina . Pogon je smješten sa lijeve strane pruge 11 ŽFBiH, južno od opštine Čapljine udaljen 1 km od centra u pravcu naselja Struge, na adresi Augusta Šenoe bb, 88300 Čapljina.

Radionica se nalazi na parceli k.č.5627 k.o.Čapljina. Površina lokacije je cca 12,000 m2 . Radionica Čapljina je nov objekat savremenog tipa, sa svom potrebnom infrastrukturom, koji je pušten u rad 09.04.2013.godine.

Kompleks se sastoji od:

-Hala za opravku vagona Spratnosti prizemlja i galerija površine 2680 m2 .

.-Magacin rezervnih dijelova (dim.40x1 O m) površine 400 m2

-Ulazna nadstrešnica (dim.17,5x12,5m) površine 220 m2

-U sklopu kompleksa su: pristupni putevi sa parkinzima cca 2600 m2 , pješačke staze 380 m2 ,     Kolosijeci i manipulativni platoi cca 1470 m2

Pogoni  i  postrojenja „Vuče vozova i  OŠV „ Mostar“

Pogon „Vuče vozova i OŠV" Mostar je smješten uz samu prugu 11 Željeznica FBiH, u gradu Mostaru Pogon je smješten sa lijeve strane pruge 11 ŽFBiH, između stanica Raštani i  Mostar  putna.  Pogon  se  nalazi  u  naselju  Zalik,  u  neposrednoj  blizini    Univerziteta „Džemal Bijedić" i rijeke Neretve. U blizini se nalazi magistralni put M-17 Ćapljina-Sarajevo pa je pogon komunikacijski dobro povezan.

U sastavu pogona nalazi se i pumpna stanica za dizel gorivo, koje se koristi za potrebe šinskih vozila u PP Mostar. Kapacitet pumpne stanice je cca 30t.

Poslovno Područje Mostar je svojim većim dijelom locirno u dolini rijeke Neretve. Na ovom području se nalazi pruga 11 kojom se ovo područje uvezuje u mrežu pruga Željeznica FBiH. Na sjevernom dijelu graniči sa Poslovnim područjem Sarajevo, dok se na južnom dijelu u km 170+390 nalazi državna granica sa Republikom Hrvatskom. U Poslovnom području Mostar su smješteni objekti Vuče vozova i OŠV Mostar kao i Radionica za opravku vagona Ćapljina.

Opis djelatnosti, vrsta djelatnosti, godišnji kapaciteti

Djelatnost Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d. o. o Sarajevo kao preduzeća od posebnog državnog interesa, čija je osnovna djelatnost obavljanje unutrašnjeg i međunarodnog željezničkog prijevoza putnika i roba, održavanje i izgradnja željezničke infrastrukture.

Prijevoz robe prugom  11 obavlja se za  slijedeće   kompanije: Aluminij  Mostar, GIKL Lukavac, Arceler Mittal Zenica, Cibos Sarajevo itd. Prugom 11 Sarajevo- Ćapljina najviše se prevoze slijedeće robe: Ugljen, koks, šećer, boksit,  aluminij,  glinica  smola,  gredice, ingoti  kao i razne vrste roba u kontejnerima itd.

Pogon „Vuče vozova i OŠV" Mostar, pripada Poslovnom području Mostar, Željeznica Federacije BiH. U sastavu pogona nalaze se dva unutrašnja kanala za  pregled donjeg stroja lokomotiva i jedan vanjski kanal sa platformom, pumpna stanica za dizel gorivo i skladište za ulja i maziva.

U radionicama depoa  vrše se sljedeći radovi održavanja vučnih vozila:

kontrolni pregledi

redovne opravke manjeg ranga

vanredne opravke manjeg obima

vanredne opravke većeg obima (na bazi zamjene sklopova i agregata).

Potrošnja električne energije i dizel goriva u PP Mostar

| N a z i v | JM | Količina |
| --- | --- | --- |
| Elek. energija (aktivna) | kWh | 1,592.514 |
| Elek. energija (reaktivna) | kVArh | 245.820 |
| DIZEL GORIVO BAS EN-590 (za VV) | L | 145.142 |
| DIZEL GORIVO (ostali korisnici) | L | 11.242 |

Potrošnja energenata u PP Mostar

| N a z i v | JM | Količina |
| --- | --- | --- |
| Lož ulje | L | 50000 |
| Ugalj | t | 50 |
| Drva za loženje | m | 60 |

Potrošnja ostalih pomoćnih matrija u PP Mostar

| N a z i v | JM | Količina |
| --- | --- | --- |
| Ulje MOL MK8-1540 | L | 800 |
| Motorno ulje 15/40 | L | 600 |
| Hipoidno ulje HIP - 90 | kg | 600 |
| Hidraulično ulje SHELL TELLUS T-46 | kg | 600 |
| Ulje dvotaktol | L | 30 |
| Benzin 95 okt. | L | 1000 |
| Petrolej | L | 200 |
| SAE - 90 | kg | 200 |
| UK- 2 | kg | 50 |
| Tovatna mast | kg | 200 |
| Litijeva mast | kg | 50 |
| Kisil< | kQ | 600 |
| Acetilen | kQ | 100 |
| Propan | kg | 350 |
| ATF - tekućina | L | 400 |
| Alkohol -90 i 98% | L | 50 |
| Destilovana voda | L | 50 |
| Permant | L | 600 |
| Tekućina za brisaće | L | 20 |
| Start sprej | kom | 20 |
| Otrov | kQ | 300 |
| Aditiv za dizel gorivo | Kom. | 3 |
| Multi cliner soul | L | 20 |
| Odmašćivač industrijski | Kom. | 20 |
| Odvijač sprej | Kom. | 2 |
| Razređivač nitro za pranje i odmašćivanje | L | 54 |
| Razređivač uljni 3982 | L | 100 |
| Solna kiselina 33% | L | 18 |

Vodosnabdjevanje i potrošnja vode

Objekti u poslovnom području Mostar na svim željezničkim stanicama, izuzev stanice Drežnica i ukrsnica Raška Gora i Grabovica, priključeni su na gradski vodovod javnih komunalnih preduzeća preko kojih se vrši snabdjevanje vodom zgrada željezničkih stanica, kao i drugih željezničkih objekata duž pruge.Potrošnja vode 11608 m3

3.POSLOVNO PODRUČJE ZENICA ZA PRUGU 12:

Poslovno Područje Zenica locirno je u dolini rijeke Bosne. Velikim dijelom je locirano u Zeničko-Dobojskom kantonu.Pruga 12 je komunikacijski dobro uvezana sa industrijskim kompleksom „Arcelor Mittal" Zenica i „Željezarom" Zenica preko pruge 12.5 (Jelina - Zenica Željezara).

Pogoni i postrojenja za koje se  traži okolinska dozvola

Pruga 12 koja je komunikacijski  uvezana sa industrijskim kompleksom „Arcelor Mittal" Zenica i „Željezarom" Zenica preko pruge 12.5 (Jelina - Zenica Željezara). Postoji osigurana komunikacijaka uvezanost sa kompleksom „Natron" Maglaj, „Krivaja" Zavidovići, „Metalno" Zenica i drugim preduzećima na području Zeničko-Dobojskog Kantona. Duž pruge su smještene stanice: Maglaj, Zavidovići, Žepče, ZenicaTeretna, Zenica, Drivuša, te ukrsnice: Nemila, Jelina i Lašva. Između stanica Zenica Teretna i Zenica nalaze se Radionica Zenica i Radionica Zenica OŠV.

Granice djelovanja Željezničkog operatora Poslovnog područja Zenica su:

Pruga: Bosanski Šamac-Sarajevo, uključivo stanica Maglaj do uključivo stanica Kakanj od kilometra103+500 do 212+000 (pruga 12).

Pruga: Jelina-Zenica Željezara-Zenica Putna, od kilometra 000+424 do 7+194 u dužini od 6,770 km (pruga 12.5)

Pruga: Bosanski šamac - Sarajevo od kilometra 21+746 do 22+528(pruga 12).

Granice djelovanja Željezničke  infrastrukture  Poslovnog područja Zenica su: Pruga:

B.Šamac-Sarajevo, od kilometra 103+500 do 195+200 u dužini od 91,700 km (pruga 12)

Pruga: B.Šamac-Sarajevo, (drugi kolosjek) od 103+500 do 171+921u dužini od 68,421 km (pruga 12)

Pruga: B.Šamac-Sarajevo, od kilometra 21+746 do 22+528 u dužini od  0,782 km (pruga 12)

Pruga: Jelina-Zenica Željezara-Zenica Putna, od kilometra 00+424 do 7+194 u dužini od 6,770 km (pruga 12.5)

Opis djelatnosti, vrsta proizvoda, godišnji kapacitet

Poslovno područje Zenica djeluje u sastavu JP Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine . Poslovno područje Zenica na svom lokalitetu obavlja osnovnu djelatnost prevoza putnika i roba. Putnički željeznički saobraćaj u Poslovnom području Zenica vrši se lokalnim, brzim i talgo  vozovima prema unaprijed utvrđenom Redu vožnje. Na relacijiod PSN Lašva (Jehovina) -Zenica P. i relaciji Zenica P. - Zenica ž. u redovnom putničkom saobraćaju lokalnih vozova saobraćaju elektromotorni vozovi serije 411, a na ostalim relacijama za sve vrste putničkog saobraćaja kao vučno sredstvo upotrebljavaju se elektro lokomotive serije.

Redovan prevoz roba i tereta obavlja se po već utvrđenom Redu vožnje, a kao vučno sredstvo upotrebljavaju se elektro lokomotive serije 441 i dizelelektrične lokomotive serije 661. Pored toga obavlja niz drugih manipulativnih i manevarskih poslova za što koristi manevarske dizel lokomotive serije. Osnov unutrašnje organizacije Poslovnog područjea Zenica čine: Željeznički operator i Željeznička infrastruktura Poslovnog područja Zenica.

Željeznički operator pruža usluge transporta roba i putnika u čijem sastavu se nalaze orgazicioni djelovi za operativne poslove, poslovi putničkog i teretnog prometa, poslovi marketinga, poslovi vuče i održavanja šinskih vozila, poslovi razvoja i poslovi kontole prihoda.

Lista osnovnih sirovina  i pomoćnih materijala

Za prevoz putnika i roba na Poslovnom Području Zenica koristte se električne lokomotive serije 441(kao osnovno vučno sredstvo),elektromotorni vozovi serije 411, talgo vozovi, dizel-električne lokomotive serije 661. Prugama na Poslovnom Području Zenica saobraćajau i pružna motorna vozila, druge dizel  lokomotive raznih serija.

Osnovna sirovina za pogon električnih lokomotiva,elektromotornih vozova i pružnih motornih vozila je električna energija koja je ekološki potpuno čist energent te sa ekološkog aspekta se                    ne smatara zagađivačem.

Osnovna sirovina za pogon dizel-električnih lokomotiva i dizel-mehaničkih lokomotiva je nafta.

Osnovne sirovine:električna energija naftni derivati motorna uljamazive masti (hidraulično ulje HVL 68,maksima super 30, emolt 40, hidraulično ulje hd 100, lima 2 ep,ina pleks 2 ep, lkomodol, elokm 2, autopleks 100/2 itd.)

Kao pomoćne sirovine za pokretanje i održavanje svih vrsta lokomotiva, elektromotornih vozova i vučnih vozila koriste se različite vrste ulja i maziva:

-Cirkol ulje 800 i Reduktol 200

-Hipoidno ulje

-Motorno ulje

-Grafitna mast

-Mast

Druge pomoćne sirovine za održavanje objekata i postrojenja su:

-solna kiselina

-tečnost za staklo

-deterđenti

-herbicidi

-boje i lakovi

Snabdjevanje i potrošnja električne energije

Željezničke zgrade, kako u stanicama tako i duž pruge, napajaju se električnom energijom iz elektrodistributivne mreže JP „Elektroprivreda" preko trafo stanica lociranih duž geografskog prostora Poslovnog područja Zenica od Maglaja do Kaknja.

Snabdjevanje i potrošnja  nafte i naftinih derivata

Transport sirovina vrši se putem transportnih sredstava (teretni vagona ili teretna vozila) do manipulativnih površina. Manipulativne površine napravljene su od čvrstih materijala i natkrivene su. Skladištenje sirovina vrši se na za to tačno definisanom prostoru:

Priručni magacin boja i lakova

Magacin rezervnih dijelova

Pumpna stanica se nalazi u krugu Radionice Zenica OŠV. Naftni derivati od isporučioca do terminala stižu u cisternama ili teretnim vagonima.

Pretakanje naftnih derivata vrši se iz vagona ili cisterne u skladištni rezervoar.Dalja distribucija do potrošača (dizel lokomotive, reme i drezine) vrši se u pumpnoj stanici.

Potrošnja električne energije i dizel goriva u PP Zenica

| NAZIV ENERGENTA | Jed. mj. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Količina |
| Elek.energija (aktivna) | kWh | 807315 |
| Elek.energija (reaktivna) | kVArh | 71182 |
| Dizel gorivo (nafta) | Litar | 666816 |

Godišnja potrošnja ostalih pomoćnih materijala u PP Zenica

| NAZIV | Jed. mjere |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Količina |
| Vliskolit 840 | litar | 7 |
| Antifriz 100% | litar | 80 |
| Ulje ROTO 46 | litar | 4 |
| Ulje MOL MK8-1540 | litar | 68 |
| Hidraulično ulje HIDROL 46 | litar | 19 |
| Ulje MOL HIKOMOL 85-90 | litar | 682 |
| Ulje MOL LOKOMOTIV-40 | litar | 1383 |
| Ulje MOL TURBO 840 | litar | 1298 |
| Laž ulje | litar | 7000 |
| Start sprej | kom | 10 |
| Grafitna mast | kg | 54 |
| LIS mast EP-2 | kg | 545 |
| Motorno ulje 15/40 | litar | 550 |

| Ulje DVOTAKTOL | litar | 20 |
| --- | --- | --- |
| Tekućina za brisače | litar | 20 |
| Tečnost DRINKOŠEL | litar | 5 |
| Permant | litar | 80 |
| Destilovana voda | litar | 20 |
| Petrolej | litar | 100 |
| Drveni ugal | kg | 500 |
| Alkohol-90 i 98% | litar | 10 |
| Litijeva mast | kg | 100 |
| Hipoidno Ulje HIP -90 | kg. | 50 |
| Hidraulično ulje SHELL TELLUS T- 46 | kg. | 400 |
| Kisik | kg | 559 |
| Propan - butan | kg | 350 |
| ATF-tekućina | llitar | 100 |
| Benzin 95 . okt. | litar | 1500 |
| S A E -90 | kg | 200 |
| U K-2 | kg | 25 |
| Tovatna mast | kg | 100 |

Vodosnabdijevanje i potrošnja vode

Objekti u Poslovnom području Zenica na svim željezničkim stanicama priključeno je na gradski vodovod javnih komunalnih preduzeća, preko kojh se vrši snabdjevanje vodom zgrada željezničkih stanica, kao i drugih željezničkih objekata duž pruge.

Potrošnja vode 9034 m3.

4.POSLOVNO PODRUČJE TUZLA  ZA PRUGU 13:

Pruga 13 pruga Tuzla - Dobošnica - km 29 + 000 - (Doboj, ŽRS) Pruga 14: Brčko - Banovići (od km 59+000 do km 141+506) Pruga 15 odnosno dionica od Živinica preko stanice Kalesija do km 25 + 480 je pod nadzorom ŽFBiH i ista se nalazi na teritoriji Federacije BiH. Od km 25 + 480 pa do stanice Zvornik .

Pogoni   i            postrojenja za koje  se  traži okolinska dozvola

Na području koje organizacijiski i upravljački pokriva PP Tuzla smještene su tri pruge: pruga 13: Tuzla - Doboj (od km 0-230 do km 29+002)	{·

pruga 14: Brčko - Banovići (od km 59+000 do km 141+506) i	· pruga 15: Živinice - Zvornik Novi (od km 1+086 do km 25+480).

Tri pruge, kako su međusobno povezane tako su dalje povezane sa Prugom 12 u stanici Doboj, da na sjeveru Pruga 14 proteže se i u direktnoj vezi je sa prugom koja vodi do stanice Vinkovci u Republici Hrvatskoj, dok preko stanice Zvronik Novi prema istoku Pruga 15 ostvaruje vezu preko stanice Ruma sa susjednom Republikom Srbijom.

Pruga13: Tuzla - Doboj (od 0-230 do km 29 + 002)

Dionica pruge Tuzla do KM 29 + 002 je sastavni dio pruge Tuzla-Doboj. Odvija se jednokolosječni saobraćaj vozova i regulisanje saobraćaja vozova vrši se u staničnom razmaku.  Dopuštena masa vozila  po osovini je  22,5 t, dok je  najveća dopuštena  masavozila  po  dužnom  metru  8  t.  Najveća  dopuštena  dužina  vozova  na  pruzi je  529  m.Zaustavni put na pruzi je 700 m.

Pruga nije elektrificirana i za vuču vozova se koriste vučna sredstva na dizel pogon (uglavnom dizel-električne lokomotive serije 661 i putničke dizel motorne garniture).

Na dionici pruge Tuzla - km 29 + 002 smještene su stanice Tuzla, Kreka, Bosanska Poljana, Lukavac i Dobošnica iste su otvorene za prijem i otpremu putnika i stvari, te odvojna skretnica za Radionicu Dobošnica (situacioni i tehnički  plan radionice  u prilogu). Osim stanica na Pruzi 13 se nalaze i stajališta Bistarac, Lukavac Tvornica, Puračić i Miričina i iste su otvorene samo za prijem putnika. Kolosječnim vezama u stanici Kreka sa njenim staničnim kolosječnim kapacitetima povezana je Radionica za opravku šinskih vozila Kreka, Depo Vuče vozova Kreka i Radionica ZOP-a Kreka.

Pruga 14: Brčko - Banovići (od km 59+000 do km 141+506)

Dionica pruge od km 59+000 do Banovića je sastavni dio pruge Brčko - Banovići. Na ovoj dionici odvija se jednokolosječni saobraćaj vozova i regulisanje saobraćaja vozova vrši se u staničnom razmaku. Dopuštena masa vozila po osovini je 20,0 t, dok je najveća dopuštena masa vozila po dužnom metru 7,2 t. Najveća dopuštena dužina vozova na pruzi je 450 m. Zaustavni put na pruzi je 700 m.

Pruga nije elektrificirana i za vuču vozova se koriste vučna sredstva na dizel pogon (uglavnom dizel-električne lokomotive serije 661).

Pruga 15: Živinice - Zvornik Novi (od km 1+086 do km 25+480)

Pruga 15 dionica od Živinica preko stanice Kalesija do km 25 + 480 je pod nadzorom ŽFBiH i ista se nalazi na teritoriji Federacije BiH. Od km 25 + 480  pa do stanice Zvornik Novi odnosno do km 46 + 331 gdje je državna granica sa Republikom Srbijom, nalazi se na teritoriji Republike Srpske i pruga je pod uprvom ŽRS.

Dionica pruge Živinice - Kalesija - km 25+480 je sastavni dio pruge Živinice - Zvornik Novi - Zvornik Novi državna granica (km 69+369). Na ovoj dionici odvija se jednokolosječni saobraćaj vozova i regulisanje saobraćaj-a vozova vrši se u staničnom razmaku. Dopuštena masa vozila po osovini je 22,5 t, dok je najveća dopušten_a masa vozila po dužnom metru 8,0 t. Najveća dopuštena dužina vozova na pruzi je 630 m. Zaustavni put na pruzi je 1000 m.

Pruga nije elektrificirana i za vuču vozova se koriste vučna sredstva na dizel pogon (uglavnom dizel-električne lokomotive serije 661).

Vrsta proizvoda, godišnji kapacitet

Osnovna djelatnost Poslovnog Područja Tuzla je prevoz tereta i putnika.

Najveći obim prevoza ostvaren je za Elektroprivredu Sarajevo GIKIL Lukavac, Arcelor Mittal Zenica, Aluminijski kombinat Mostar i CIBOS Sarajevo.

Lista sirovina i pomoćnih materijala uključujući gorivo

Osnovne sirovine su: motorna ulja,  mazive masti  i nafta i naftni derivati (dizel gorivo,benzin, petrolej, tovatna mast, hd hidro!, permant i sl.). Pomoćne sirovine su: sanitar, sona kiselina, tečnost za staklo, vim, sapun, pasta za ruke, herbicidi, boje i lakovi i sl.

Od sirovina koje se troše u postrojenjima PP Tuzla značajno mjesto zauzima i potrošnja nafte, ulja i vode. Ostale sirovine imaju učešće u potrošnji ali ne tako značajno.

Potrošnja pomoćnih sirovina u VV i OŠV Tuzla

| Redni broj | Sirovina | Količina (kg/I/kom) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Boje i lakovi | 300 |
| 2 | Razređivači | 70 |
| 3 | Grafitna mast | 200 |
| 4 | Mast LITMA 2 EP | 100 |
| 5 | Mast LITMA 2 | 100 |
| 6 | Kiseonik | 600 |
| 7 | Acetilen | 300 |
| 8 | Ugljen dioksid | 60 |
| 9 | Butan 35/1 | 200 |
| 10 | Prerađeno ulje | 900 |
| 11 | Pasta za ruke | 120 |

Potrošnja pomoćnih sirovina u radionici Tuzla

| Potrošnja u Radionici Tuzla |  |
| --- | --- |
| Redni broj | Sirovina | Količina (kg/I/kom) |
| 1 | Boje i lakovi | 131 |
| 2 | Razređivači | 16 |
| 3 | Mast LJTMA 2 . -- | 50 |
| 4 | _ UJj .bigoidno 90 | 170 |
| 5 | Nafta D-2 | 44.444 |
| 6 | Kiseonik | 445 |
| 7 | Acetilen | 12,5 |
| 8 | Butan 35/1 | 140 |
| 9 | Prerađeno ulje | 730 |
| 10 | Tečnost za staklo | 20 |
| 11 | Tečnost za suđe | 15 |
| 12 | WC sanitar | 10 |
| 13 | Sona kiselina | 10 |
| 14 | Pasta za ruke | 50 |
| 15 | Ulje motorno | 560 |
| 16 | Ulje hidraulično 62 | 95 |
| 17 |  | Ulje UK-2 | 8 |

Način vodosnabdijevanja i regulisanja otpadnih voda

| STANICA | Način snadbijevanja vodom | Otpadne vode |
| --- | --- | --- |
| Tuzia | Gradski vodovod | Mokri čvor u staničnoj zgradi. Gradska kanalizacija, |
| Kreka | Gradski vodovod | Mokri čvor u staničnoj zgradi. Gradska kanalizacija |
| Bosanska Poljana | Lokalni mjesni vodovod . | Mokri čvor u staničnoj zgradi i stari vanjski WC bez vode sa septičkom jamom |
| Lukavac | Gradski vodovod | Mokri čvor u staničnoj zgradi. Lokalna mjesna kanalizacija |
| Dobošnica | Bunarska voda čiji se kvalitet jednom mjesečno analizira | Nema mokrog čvora. lmprovizovani vanjski WC sa improvizovanom septičkom jamom |
| Bukovac | Nema riješeno snabdijevanje vodom | Nema mokrog čvora. Stari vanjski WC bez vode sa septičkom jamom |
| Bukvik | Lokalni mjesni vodovod. Jedna česma u staničnoj zgradi. | Nema mokrog čvora. Stari vanjski WC bez vode sa septičkom jamom |
| Bos.Bijela | Lokalni mjesni vodovod. Jedna česma u staničnoj zgradi. | Nema mokrog čvora. Stari vanjski WC bez vode sa septičkom jamom |
| Špionica | Lokalni mjesni vodovod. | Mokri čvor u staničnoj zgradi. Lokalna mjesna kanalizacija |
| Srebrenik . | Gradski vodovod | Mokri čvor u staničnoj zgradi. . Gradska kanalizacija . |
| Duboki Potok | Lokalni mjesni vodovod. | Mokri čvor u staničnoj zgradi. Lokalna mjesna kanalizacija |
| Tinja | Lokalni mjesni vodovod. | Mokri čvor u staničnoj zgradi. Lokalna mjesna kanalizacija |
| Mramor | Lokalni mjesni vodovod. | Mokri čvor u staničnoj zgradi. Lokalna mjesna kanalizacija |
| Ljubače | Lokalni mjesni vodovod. Jedna česma u staničnoj zgradi. | Nema mokrog čvora. Stari vanjski WC bez vode sa septičkom jamom. |
|  | Gradski vodovod. Jedna česma u staničnoj zgradi. | Nema mokrog čvora. Stari vanjski WC bez vode sa septičkom jamom. |
| Živinice |  |  |
| Donja Višća | Nema vodu. | Nema mokrog čvora. lmprovizovani vanjski WC (kontejner) sa improvizovanom septičkom jamom |
| Banovići | Gradski vodovod | Mokri čvor u staničnoj zgradi. Gradska kanalizacija. |
| Kalesija | Gradski vodovod | Otpadne vode riješene pomoću septičkih jama. |

Godišnja potrošnja električne energije PP Tuzla

| Mjerna jedinica | Zgrada Direkcije i Zgrada "Samačke" | Željezničke : stanice „ | Blokovi | t : ZOI .. | 'Putni prijelazi | TKP | Privatnici ' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kWh | 73.013 | 713.414 | 48.832 | 72.555 | 14.022 | 0 | 2.489 |
| KM | 16.543,13 | 139.252,66 | 14.576,13 | 16.311,29 | 4.199,42 | 87,17 | 849,48 |
| % kWh | 7,90%_ | 77,18% | 5,28% | 7,85% | 1,52% | 0,00% | 0,27% |
| -% KM | 8,62% | 72,60% | 7,60% | 8,50% | 2,19% | 0,05% | 0,44% |

5.  POSLOVNO PODRUČJE BIHAĆ  ZA PRUGU 17:  Bosanski Novi – Knin .

Pogoni i postrojenja za koje se  traži okolinska dozvola

Pruga br.17 je komunikacijski povezana industrijskim kolosijecima : Bira, Željezara, Šipad, Agra , Žitoprerada i Energopetrol u stanici Bihać. Duž pruge su smještena službena mjesta (stanice) :Bosanska Otoka, Bosanska Krupa, Grmuša, Cazin Srbljani, Bihać, Ripač, Kulen Vakuf i Martin  Brod.

Pruga br. 17 Bosanski Novi -Knin

Željeznička stanica Bosanska Otoka : Stanica Bosanska Otoka je  locirana  je  u  km 24+300 sa prenamjenom staničnog magacina u prostorije šefa stanice i otpravnika vozova.  Na utovarnom manipulativnom platou vrši se prijevoz mangana.

Željeznička stanica Bosanska Krupa : Stanica Bosanska Krupa je  locirana je  u  km 34+200 u urbanom dijelu gdje su locirani ugostiteljski i prodajni objekti. U bližem području nalazi se i autobusna stanica Bosanske Krupe Na utovarnom manipulativnom platou na I kolosjeku vrši se prijevoz boksita i starog željeza,  prijevoz bukovih trupaca, celuloznog i ogrijevnog drveta drvene oblovine i neprarađenog drveta željeznicom.

Željeznička stanica Cazin-Srbljani. Stanica Cazin-Srbljani je locirana u km 55+200 ,a u blizini se nalazi turistički kompleksi Hotela Sedra .U odnosu na stanično područje sa desne strane se nalazi korito Une  a između magistralna cesta M-14.

Željeznička stanica Bihać Stanica Bihać je locirana u  km  65+900,  i  u  bližoj  okolini nalaze se  industrijski zona pogona „Mljekara" Bihać, industrijski kolosjek S-106 vlasništvo

„Energopetrol" "Bihaćka pivovara" „ Žitoprerada" Bihać kompleks „Šipad" Bihać koji je zatvoren i dio objekta se koriste kao skladišni prostori, benzinska pumpa „OMV" , „Žas Željezara" i „Kombiteks" van funkcije i „Gorenje" Bihać sa kojom se vrši prijevoz sirovina industrijskim  kolosjekom.

Željeznička sta-nica Ripač Stanica Ripač je locirana u km73+900 i u bližoj okolini nalaze se industrijski zona Ripča. U sklopu aktivnosti utovara i prijevoza vrši se prijevoz bukovih trupaca,celuloznog i ogrijevnog drveta drvene oblovine i neprarađenog drveta željeznicom. sa I i V kolosjeka u stanici Ripač

Željeznička stanica Kulen Vakuf Stanica Kulen Vakuf je locirana u km 105+500.Rijeka Una je granična rijeka između Republike Hrvatke i Republike Bosne i Hercegovine i u sklopu toga nalazi se Nacionalni park „Una U stanici se vrši utovar i prijevoz rude gipsa sa komitentom "Rudnik gipsa" Donji Vakuf  za Republiku Sloveniju .

Željeznička stanica Martin Brod Stanica Martin Brod je locirana u km 115+700 je granična stanica sa Republikom Hrvatskom ,sa lijeve strane pruge  prati  kanjon  Une  u bližoj okolini nalazi se Nacionalni park"Una" .

Radionica za održavanje i remont lokomotiva (Radionica Bihać OŠV)

Poslovno područje obavlja aktivnosti na održavanju pruge i pružnih postrojenja koje se sastoje od:

Planske - preventivno održavanje se obavlja nakon utvrđenog vremena u tvorničkoj dokumentaciji za te strojeve, a sastoji se u izmjeni ulja, čišćenju ili zamjeni filtera, pregledu vitalnih dijelova stroja, te njihovoj zamjeni ili opravci.

Vanplansko održavanje podrazumjeva održavanje kao posljedica vanrednih događaja na pruzi i pružnim postrojenjima. Održavanje, ima fukciju obezbjeđenja ispravnosti pruge i pružnih postrojenja koja rezultira minimiziranjem zagađenja okoliša.

Vanredno investiciona održavanje obuhvata sve hitne i  neodložne opravke objekata i opreme.

Opis djelatnosti, vrsta proizvoda, godišnji kapacitet

Poslovno područje Bihać djeluje u sastavu JP Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Poslovno područje Bihać na svom lokalitetu obavlja osnovnu djelatnost preveza putnika i roba.

Putnički željeznički saobraćaj u Poslovnom području Bihać vrši se lokalnim,  vozovima prema unaprijed utvrđenom Redu vožnje. Na relaciji od Bihać-Bosanska Krupa-Bosanska Otoka-Bosanski Novi (Novi Grad). Prevoz roba se vrši prema potrebama korisnika sa dizel-lokomotivama serije 611 na relaciji Kulen Vakuf-Bihać­ Bosanska Krupa-Bosanski Novi (Novi Grad).

Lista sirovina i pomoćnih materijala, uključujući hemijske supstance i gorivo

Za prevoz putnika i roba na Poslovnom Području Bihać koriste kao osnovno vučno sredstvo, dizel lokomotive serije 661-312.Sem pomenutih vučnih sredstava prugama na Poslovnom Području Bihać saobraćaju i pružna motorna vozila D-845-GR-485 i D 845-C- 481, TMD RR 2000 Rolba br.23 i druge dizel lokomotive raznih serija. Osnovna sirovina za pogon dizel lokomotiva i pružnih motornih vozila je dizel gorivo

Osnovne sirovine: električna energija, motorno ulje, maziva i masti (hidraulično  ulje  HVL 68, emolt 40,  hidraulično  ulje hd  100, lima 2 ep,ine pleks 2 ep, lkomodel, elokm 2, autopleks 100/2

naftni derivati (dizel gorivo, benzin super, bezolovni benzin, petrole), tovatna mast, hd hidro!, permant i sl.)

Pomoćne sirovine: sona kiselina, deterđenti, herbicidi, boje i lakovi

Godišnja Potrošnja sirovina u PP Bihać

| NAZIV ENERGENATA | Jed.mj. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Količina |
| ANTIFRIZ 100% | litar | 40 |
| Hidraulično ulje HIDROL 46 | litar | 17 |
| Ulje MOL HIKOMOL 85-90 | litar | 90 |
| Ulje MOL LOKOMOTIV 40 | litar | 130 |
| Grafitna mast | kg. | 27 |
| LIS mast EP-2 | kg. | 89 |
| Motorno ulje 15/40 | litar | 40 |
| Ulje DVOTAKTOL | litar | 10 |
| Tekućina za brisače | litar | 5 |
| PERMANT | litar | 40 |
| Destilovana voda Hipoidno ulje HIP -90 | litar | 10 |
| Hipoidno ulje HIP 90 | kg. | 20 |
| Kisik | kg. | 150 |
| Propan-Butan | kg. | 50 |  |
| Benzin 95 | okt. |  | litar | litar | 682 |  |
| SAE -90 |  |  |  | kg. | 50 |  |

Snabdijevanje i potrošnja vode

Objekti u Poslovnom području Bihać na svim željezničkim stanicama priključeni su gradski vodovod javnih komunalnih preduzeća, preko kojh se vrši snabdjevanje vodom zgrada željezničkih stanica, kao i drugih željezničkih objekata duž pruge. Potrošnja vode 6866 m3.

Opskrbljivanje i potrošnja električne energije

Željezničke zgrade, kako u stanicama tako i duž pruge, napajaju se električnom energijom iz elektrodistributivne mreže JP „Elektroprivreda BiH“ preko trafo stanica lociranih duž geografskog prostora Poslovnog Područja Bihać od Bosanske Otoke do Martin Broda.

Na prostoru poslovnog Područja Bihać locirane su dvije elektrovučne podstanice koje se električnom energijom snabdijevaju iz elektrodistributvne mreže preko  trafo  stanica 110/25 kV i koje dalje napajaju kontaktnu mrežu elektrificirnih pruge broj 17 i naponom 25000V/50 Hz.

Godišnja potrošnja električne energije i goriva

| NAZIV ENERGENATA | Jed.mj. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Količina |
| Elek.energija (aktivna) | kWh | 263.136,00 |
| Dizel goriva (nafta) | litar | 68.002,00 |

Opis postojećih mjera prevencije nastanka emisija i sistem monitoringa : Generalno se primjenjuje  za sva PPP I PI u okviru JP Željeznice FBIH d.o.o Sarajevo

Postojeće mjere  koje se primjenju za smanjenje nastanka emisija na okoliš su:

-Redovno pranje betonskih površina,

-Redovno čišćenje odvodnih kanala

-Provođenjem ovih mjera  doprinosi se  smanjenju emisija prašine u zrak i prekomjernog   raznošenja prosutih ulja ili drugih nečistoća oborinskim vodama.

-Pravilnim  održavanjem opreme (dizel i električnih lokomotiva i pruga), značajno su smanjene količine taloga, maziva i goriva koja dospijevaju u tlo

-Otpadna (rabljena) ulja se privremeno skladište u metalnim bačvama. Ulja se nakon toga prodaju odgovarajućim  ovlaštenim  i ugovorom definisanim pravnim lica  radi odvoza i konačnog  zbrinjavanja;

-Stare drvene pružne pragove i stare šine propisno složiti i uskladištiti na odgovarajućim mjestima i provesti postupak prodaje istih putem nadležnih službi unutar preduzeća;

-Stare akumulatore i baterije propisno složiti i uskladištiti na odgovarajućim mjestima i provesti postupak prodaje istih putem nadležnih službi unutar preduzeća;

-Istrošeni materijal, masti, ulja, boje, masne krpe,  papirna, pamučna, plastična i druga ambalaža, kao i drugi otpadni materijal korišćen pri izvođenju radova održavanja, remonta i rekonstrukcije,  za vrijeme rada  se razvrstavaju i odlažu  u metalne posude sa poklopcem, a po završetku radne smjene iznose iz radnih prostorija i odlažu nasigurno  mjesto prema Planu upravljanja otpadom.

-Prikupljanje komunalnog otpada se obavlja u jasno označenim kontejnerima i kantama u sklopu pogona, koje redovno prazni komunalno preduzeće. Metalne strugotine se posebno odvajaju u kontejnere i na osnovu ugovora  prodaju ovlaštenim pravnim licima radi odvoza i konačnog zbrinjavanja.

-Kontinuirano se vrši praćenje  potrošnje ulja i maziva,  tehnološke vode i mjesečno praćenje potrošnje vode i električne energije

-Pražnjenje i čišćenje i analiza efluenta iz odvodnih slivnih šahtova (taložnika)

-Kruti otpad sakuplja se u kontejnere  sa odvajanjem po vrstama ambalaže , odnosno odvajanjem opasnog od neopasnog otpada.  Sav selektivno prikupljeni otpad se putem postupka prodaje  operatoru, odnosno ovlaštenim preduzećima za prikupljanje, transport i preradu otpada u skladu sa Uredbom o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada («SL. novine FBIH», broj 38/06).

Mjere prevencije od buke

Buka nastala pri željezničkom prevozu - transportu je privremena tokom radnog vremena.

Mjere zaštite od štetnog djelovanja i smanjenju  buke, koje se nužno javljaju u procesu rada vrši se na  način da se provodi sistematsko održavanje lokomotiva  i pravilno  davanje zvučnih signala u željezničkom saobraćaju, vrši se predviđeni  monitoring kontrole nivoa buke.

Na oruđima za rad, uređajima i opremi vrši se redovno održavanje  raznih sastavnih komponenti  (limova) i ostalih dijelova  koji svojim vibracijama mogu izazvati određeni izvor buke na toj opremi.

Tokom redovnog rada postojećih radioničkih  kompleksa kontrolišu se  i stalno održavaju mašine i uređaje kako ne bi došlo do povećanja buke na lokaciji u cilju zaštite od buke, primjenjuju se tehničko tehnološke mere koje su  orijentisane na pridržavanje zaposlenih  uputstava za rad, zatim na  prigušivanju i izolaciji izvora buke  kao i redovno održavanje mehanizacije u tehnički ispravnom stanju redovnim tehničkim pregledima.

Mjere  za   prevenciju   nastanka  emisija   prašine  sa  površina   na  lokalitetima prevoza roba

Redovno se  vrši  skupljanje  prosute stijenske mase prilikom radnih aktivnosti.

Redovno se  uz upotrebu autocisterni provode mjere na  održavanju transportnih komunkacija  kamionskih puteva, putem vodenog postupka  polivanjem trasa  kamionskih  puteva i radnih površina  sa vodom  u sušnom periodu radi  kontrolisanog smanjenja prašine

Istim postupkom vrši se  pranje asfalitranih ili betoniranih površina u zoni industrijskog kruga i drugih radnih lokacija koji su podložni uticaju prašine, naročito  u sušnom periodu.

Mjere koje se   preduzimaju za korištenje  i zaštitu voda  i adekvatno  zbrinjavanje otpada

Preduzete  mjere proizlaze iz propisa o vodama, odnosno zakona o vodama i propisa donesenih na osnovu tog zakona i Vodne akata koje posjuduje JP ŽFBIH.d.o.o.Sarajevo

Predviđeno je i pročišćavanje  voda iz radioničkih postrojenja preko separatora  ulja , masti i ostalih naftnih derivata . Izdvojena ulja se sakupljaju i privremeno skladištena u posebno označenim nepropusnim posudama sve do njihovog sigurnog zbrinjavanja . Šematski  prikaz ugrađenih separatora u radioničkim postrojenjima, čini sastavni prilog uz plan prikupljanja otpadom.

U slučaju eventualnog prolijevanja tečnih goriva i maziva  obezbijeđene su  dovoljne količine inertnog materijala (piljevina) i sredstva za suho čišćenje tla od masnoća .

Ulja i  masti se  skladište  na za to predviđenom prostoru.Otpadna ulja i maziva se posebno prikupljaju, razvrstavaju i privremeno skladište u metalnim buradima  te u ugovorom definisanom postupku sa ovlaštenim pravnim licem vrši konačno  zbrinjavanje ove vrste otpada. Ambalaža od naftnih derivata i ostalih štetnih materija obavezno se odlaže  i sakuplja u namjenski kontejner.

Svaka zamjena ulja  vrši se stručno i pažljivo, pri čemu se staro ulje skuplja u metalne posude    ( 200 l. )

Stari drveni pružni pragovi i šine,  baterije i akumulatori, pojedini  elektronski i elktronički otpad,   se propisno sortiraju i privremeno odlažu i skladište na odgovarajućim mjestima zaštićeni od mogućeg uticaja na okolinu.

Lista opasnog kao i neopasnog  otpada nalazi se planu upravljanja otpadom koji čini sastavni pilog.

Sistem monitoringa

Monitorng omogućava adekvatno sprovođenje određenih mjera prevencije i zaštite.

U zoni lokacija gdje se odvija teretni željeznički prevoz roba i skladištenje (depoi) ruda, metala, planski se prema zakonskim uslovima provode :  Monitoring kvaliteta zraka, monitoring kvaliteta voda i monitoring nivoa buke.

U Sistemu monitoringa i kontrole  standarda kvaliteta okoliša, na određenim emisionim mjestima u zoni lokacija gdje se odvija teretni željeznički prevoz roba i skladištenje (željeznički depoi)   izvršen je monitorig i ispitivanje parametara  kvaliteta zraka,kvaliteta voda i nivoa buke na lokacijama Pregled izvršenog monitoringa sa važećim rokovima i urednim nalazom i bez odstupanja od zakonski definisanih parametara dostavljeni su Vam u našem ranijem zahtjevu.

Za potrebe upravljanja otpadom, klasificiran je  otpad koji nastaje u JP Željeznice FBIH d.o.o Sarajevo  što je prikazano u Planu upravljanja otpadom sa klasifikacijom otpada koji  nastajaje u procesu održavanja u svim radioničkim postrojenjima na nivou JP Željeznice FBIH d.o.o Sarajevo.

U svrhu kontrolisanja negativnih uticaja pogona i postrojenja na stanje  voda i vodni režim, operater JP ŽFBiH d.o.o Sarajevo je obezbjedio vodne dozvole za predviđene  objekte i postrojenja  koje su Vam ranije dostavljene. Takođe Vam je dostavljan i dokaz o  uplati  administrativne takse u iznosu od 250,00 KM na ime postupka izdavanje okolinske dozvole.

U periodu važenja prethodnih  okolinskih dozvola, nisu se dogodile  akcidentne situacije koje bi prouzrokovale ozbiljnu prijetnju po ljudsko zdravlje i ugrozile propisane standarde kvalitete okoliša.

Okončan je upravni  postupak i obezbjeđena  vodna dozvola za Radionicu za mehanizovano održavanje pruge i teške pružne mehanizacije Blažuj. Rješenjem „Agencije za vodno područje rijeke Save“ broj UP-I/25-3-40-713-3/19 od 14.02.2020 godine  za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda i oborinskih onečišćenih voda sa lokacije  predmetne radionice.

S poštovanjem,

PRILOG :- Plan upravljanja otpadom za sve organizcione dijelove na nivou JP Željeznice FBIHd.o.o

Sarajevo   sa situacionim tehničkim opisom postrojenja i objekta ;

-Rješenjem „Agencije za vodno područje rijeke Save“ broj UP-I/25-3-40-713-3/19 od

14.02.2020 godine  za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda i oborinskih onečišćenih voda

za radionicu za mehanizovano održavanje pruge i teške pružne mehanizacije Blažuj

Dostavljeno:

-Naslovu

-U spis predmeta

Predsjednik Uprave-Generalni direktor

Enis Džafić,mr.ecc