Broj: _____________

Datum: ___________

ZAHTJEV

ZA IZDAVANJE-OBNOVU  OKOLIŠNOG  DOPUŠTENJA

ZA  SKLADIŠTE-PUNIONICU  TNP-a

„PLINOMATIC“ d.o.o. Kiselak

Brestovsko b.b.

71 250  Kiseljak

SADRŽAJ:

|  | Izvod predmetne lokacije i šireg područja sa namjenom iz prostornog plana općine Kiseljak ................................................................................................. | 04 |
| --- | --- | --- |
|  | Lokacija pogona i postrojenja .......................................................................... | 04 |
|  | Opis pogona, postrojenja i aktivnosti ............................................................... | 05 |
|  | Opis osnovnih i pomoćnih sirovina i ostalih supstanci i energije koja se koristi ili koju proizvodi pogon i postrojenje ................................................... | 09 |
|  | Izvori emisija iz pogona i postrojenja ….......................................................... | 11 |
|  | Stanje lokacije pogona i postrojenja …............................................................ | 12 |
|  | Prirode i količine predviđenih emisija iz pogona i postrojenja u okoliš (zrak, voda, tlo) kao i identifikacija značajnih utjecaja na okoliš ............................. | 12 |
|  | Opis predloženih mjera, tehnologija i drugih tehnika za sprječavanje emisije u okoliš iz punionice plina .............................................................................. | 14 |
|  | Mjere za sprječavanje produkcije i za povrat korisnog materijal i otpada koji pro dukuje postrojenje ….................................................................................. | 16 |
|  | Opis ostalih mjera radi usklađivanja sa osnovnim obvezama operatora nakon zatvaranja postrojenja ……..................................................................……… | 17 |
|  | Kopije zahtjeva za dobivanje drugih dozvola koje će biti izdane zajedno sa okolinskom dozvolom ..............................................................….................... | 18 |
|  | Opis mjera planiranih za monitoring emisija unutar područja djelovanja ..... | 18 |
|  | Netehnički sažetak .......................................................................................... | 19 |
|  | Plan upravljanja otpadom ................................................................................. | 21 |

Prilozi:

-Rješenje o okolišnoj dozvoli od 16.11.2015 god.

-Vodna suglasnost

-Registar ispuštanja i prijenosa onečišćivača – Izvješće 2019

UVOD

Poduzeće "PLINOMATIC"d.o.o. Kiseljak u sklopu svoje poslovne djelatnosti ima izgrađenu Skladište i Punionicu TNP-a  gdje su instalirana tri podzemna spremnika volumena 803 i jedan podzemni spremnik 203, što odgovara  ukupnom kapacitetu svih spremnika od     121,55  t .

Shodno o odredbama Zakona o zaštiti okoliša za dosadašnji rad, za predmetni pogon, poduzeće posjeduje Okolišno dopuštenje od nadležnog FEDERALNOG MINISTARSTVA OKOLIŠA I TURIZMA, pod  brojem UP-I/05-2-2311-113-2/15SN od 16.11.2015 god.

S obzirom da je Okolišno dopuštenje izdato na 5 godina, ovim putem poduzeće pokreće postupak obnove Okolišnog dopuštenja za pogon skladište-punionicu TNP-a.

U dosadašnjem radu pogona ovo je drugi zahtjev za produžavanja važenje Okolišne dozvole, te su pri produžavanju važnosti okolišne dozvole 2015 godine priloženi   slijedeći dokumenti:

-Izvod iz prostornog plana općine Kiseljak 2006-2026 god.,

-Sanitarna suglasnost,

-Urbanistička suglasnost,

-Građevinska dozvola,

-Upotrebna dozvola za plinsku stanicu,

-Rješenje o okolišnoj dozvoli od 14.07.2010 god.,

-Ugovor o pružanju usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada,

-Ugovor o preuzimanju, skladištenju i zbrinjavanju opasnog otpada,

-Ugovor o pružanju usluga-čišćenje separatora,

-Rješenje o imenovanju odgovorne osobe za upravljanje otpadom.

Svi navedeni dokumenti, ugovori, rješenja su važeći, te u slučaju potrebe možemo iste na zahtjev poslati, a napominjemo da se isti nalaze u ministarstvu, s tim da je Rješenje o Vodnoj suglasnosti u prilogu ( UP-I-25-2-40-764-2/17) OD 27.12.2017 god.).

1.  IZVOD PREDMETNE LOKACIJE I ŠIREG PODRUČJA SA NAMJENOM IZ PROSTORNOG PLANA OPĆINE KISELJAK

Prema prostornom planu općine Kiseljak za period od 2006-2026, predmetna lokacija punionice plina nalazi se Dugom Polju,  u MZ Brestovsko. Namjena lokacije iz prostornog plana gdje je izgrađena punionica plina,  predstavlja    radnu zonu   .

2. LOKACIJA POGONA I POSTROJENJA

Skladište i punionica tečnog naftnog plina,  izgrađeni su u naselju Brestovsko-općina Kiseljak, na zemljištu označenom k.č. 2333 i k.č. 2334, k.o. Brestovsko.  Površina kompleksa skladišta-punionica plina iznosi 2.638 m2.  Pristupni put punionici plina je odobren i urađen sa regionalne prometnice R 442,  Kaonik-Kobiljača.

Ulaz u pogon skladišta-punionice plina je sa sjeverozapadne strane, iz pravca Kaonika.

U okruženju punionice plina locirana su slijedeća poduzeća:

-„INPEX“ d.o.o.,  djelatnost-proizvodnja betonskih konstrukcija;

-„EU-PAL“ d.o.o., djelatnost-drvna industrija,

-"BUCOMERC"d.o.o.  ……

Susjedne parcele lokacije punionice plina, trenutno služe kao poljoprivredno zemljište, gdje se dio površina obrađuje odnosno dio predstavljaju livade.  Površine preko puta punionice također predstavljaju  jedinstvenu radnu zonu koja je djelomično izgrađena i funkcionalna,  a najbliži objekti od punionice udaljeni su cca 500 m.

Slika 1.  Lokacija pogona

3. OPIS POGONA I POSTROJENJA I AKTIVNOSTI

Na predmetnoj lokaciji izgrađeno je slijedeće:

- objekt punionice plina,

- pretakalište sa ukopanim podzemnim spremnicima 3 x 80 m3 i 1 x 20 m3.

Pored navedenih objekata izgrađen je i stambeno-poslovni objekt (nije predmet okolišne dozvole), koji ima slijedeću namjenu:

- obavljanje administrativnih poslova,

- radionica i,

- pomoćne prostorije za uposlenike.

Objekt punionica plina

Objekt je slobodnostojeći na predmetnoj parceli, dimenzija 9.5 m x 11.5 m. Projektiran je i izgrađen sa masivnim konstruktivnim zidovima od opečenih blokova debljine 25 cm, u sklopu armirano-betonskih seizmički stupova i serklaža. Krovna konstrukcija je od čeličnih „I“  profila,  oslonjena na armirano betonske serklaže.  Cijela unutrašnja strana krovne konstrukcije obložena je vatrootpornim rigipsom. Krovni pokrivač je al-lim.

Sa bočne strane objekta  izvedena je  rampa, koja je izdignuta od platoa na razinu radnih površina punionice. Prilaz rampi izveden je bočnim stepeništem. Sa rampe se ulazi u punionicu boca, a iz punionicu u skladišta. Sva vrata otvaraju se vani.  Ventiliranje prostora vrši se preko ventilacijski otvora u donjem dijelu vrata i gore preko prozora i otvora sa žaluzinama. Prozori i vrata izrađuju se od čelični profila, a ramovi se oblažu Al limom, radi sprječavanja iskrenja, dok je podna obloga  elektroprovodljiva.

Tlocrtna koncepcija prostora punionice plina:

-Rampa ................................................ 11,42 m2,

-Prostor za prazne boce  ………..…… 21,88 m2,

-Prostor za punjenje boca  ……..….… 40,00 m2,

-Prostor za pune boce  ……..……...… 21,88 m2.

Pretakalište sa ukopanim podzemnim spremnicima 3 x 80 m3 i 1 x 20 m3

Pretakalište  kao prostor služi u svrhu istakanja plina iz autocisterne u podzemne spremnike,  a izvodi se bez ikakvih udubljenja na terenu. Pražnjenje autociterne  vrši se pumpom ili kompresorom. Otvaranjem i zatvaranjem odgovarajućih zapornih ventila ostvaruje se veza između autocisterne, pumpe, kompresora i podzemnih spremnika, i svi priključni dijelovi pretakališta izvode se nadzemno.

Prema projektnoj dokumentaciji za skladištenje TNP-a, instalirani su spremnici 3 x 80 m3 i 1 x 20 m3, sa pratećim instalacijama i opremom za pretakanje.

Ugrađeni spremnici su podzemni, položeni na betonske temelje i vezani čeličnim ankerima. Spremnici imaju na sebi pločice, sa podacima: naziv proizvođača, godina proizvodnje, oznaka norme po kojoj je proizveden, volumne, projektirani predtlak, površina plašta.

Spremnici su opremljeni sigurnosnim ventilima, tlak otvaranja 13,8 bar-a .

Spremnik od 20 m3 , opremljen je sa dvije potopljene pumpe od kojih je jedna namijenjena za transport tečne faze na automat za točenje auto plina,  a druga se tečna faza transportira na vagu za punjenje boca.

Cirkularni krugovi za obje pumpe opremljeni su „PRESTRUJNIM“ ventilom, tlak otvaranja 8,5 bara.

- Tehnološki procesi u pogonu

Tehnološki proces od dopreme do otpreme plina kupcima, dijeli se na slijedeće faze:

-istakanje iz auto cisterne u podzemne spremnike;

-skladištenje plina;

-punjenje boca od 10 kg,

Svaka od navedenih tehnoloških operacija ima svoje propisane radnje kako u tehničkom, tako i u sigurnosnom smislu. Sigurnost tehnoloških procesa provodi se putem zaštite na radu i zaštite od požara, što direktno osigurava  zaštitu ljudi, materijalni dobara i sastavnica okoliša.

-Istakanje auto cisterne

Auto cisterne opremljene su sa sigurnosnim ventilima i instrumentima za kontrolu napunjenosti cisterne, kontrolu maksimalnog punjenja, tako da ne postoji opasnost od prepunjivanja i s tim  u vezi nesreće od prepunjenosti nisu za očekivati.

Istakanje auto cisterni vrši  se na za to posebno određenom mjestu „prtakalište“, na kojem je instalirana fiksna protiv požarna instalacija, uz prethodno eliminiranje statičkog elektriciteta.

Pražnjenje auto cisterne  obavlja se pumpom i kompresorom. Otvaranje i zatvaranje odgovarajućih zapornih ventila ostvaruje se veza između auto cisterne, pumpe, kompresora i spremnika.

Poslije završenog  pretakanja  tečne faze pumpom ili kompresorom, preostala količina plinske faze pretače se samo pomoću kompresora.

U tijeku pretakanja kontroliraju se parametri plina ( tlak na svim dionicama), razina tečne faze u rezervoaru, te protok plina preko registratora protoka plina.

-Skladištenje propan-butan plina

U krugu punionice plina vrši se skladištenje propan butan plina u podzemne spremnike 3 x 80 m3 i 1 x 20 m3, što odgovara ukupnoj maksimalnoj količini od 121,55 tona plina propan butan. Postupak uskladištenja propisan je u tehničkom i protupožarnom smislu. Kontrola punjenja vrši se putem magnetnog pokazivača razine tečne faze. Dopunska kontrola vrši se na mehaničkom pokazivaču maksimalnog punjenja. Rezervoari koji ne raspolažu sa dvojnim mjerenjem smatraju se neispravni i obvezno se prazne. U pravilu rezervoar koji se puni ne smije se koristiti istovremeno i za punjenje boca u punionici. Pri tome rezervoar se drži izoliran od instalacija za otpremu plina.

Skladištenje plina u bocama sadržaja 10 kg, vrši se u objektu punionica plina, kapaciteta punjenja i skladištenja je 200 boca od 10 kg. Propisno napunjene boce i kontrolirane na nepropusnost, smatraju se bezopasnim u skladištima na dnevnim temperaturama. Radi eventualnog požara u krugu punionice i  sa tim u vezi grijanja boca iznad sigurnosno dozvoljene razine, predviđa se protiv požarna zaštita sa hidrantima koji moraju imati odgovarajući projektirani kapacitet.

-Punjenje boca od 10

Punionica plina (plinska stanica tečnog naftnog plina –TNP) opremljena je instalacijama i uređajima za punjenje boca sa plinom kapaciteta 200 boca od 10 kg TNP-a, skladištenje napunjenih boca u količini do maksimalno 2000 kg plina, skladištenje praznih boca i ispitivanje napunjenih boca na nepropusnost.

Proces punjenja boca od 10 kg odvija se na tehnološkoj liniji-vagama, sa ručnim manipuliranjem i automatskim isključenjem kod dostizanja zadane napunjenosti. Tehnološki proces punjenja započinje prihvatanjem boca sa dostavnog vozila, te skladištenje ili otpremu u punionicu, a  sadrži:

-skladištenje praznih boca,

-ulaznu kontrolu ( vizualni pregled boca i kontrola težine na kontrolnoj vagi),

-pripajanje i punjenje boca ( punjenje boca izvodi se na vagi, a pomoću pumpe koja služi i za pretakanje plina, aktiviranje pištolja za punjenje vrši se komprimiranim zrakom),

-kontrolu napunjenosti na kontrolnim vagama,

-kontrolu na nepropusnost u kadi sa vodom,

-skladištenje propisno napunjenih boca plina.

Punjenje boca vrši se pumpom za pretakanje, otvaranje i zatvaranje odgovarajućih zapornih ventila.  Na instalacijama pumpe postavljen je i sigurnosni obilazni ventil, preko koga pumpa vraća plin u rezervoar u trenutku prestanka punjenja boca zatvaranjem pištolja za punjenje boca.

Objekt (poslovno-stambeni) za smještaj zaposlenih i  prostorom za obavljanje administrativnih poslova smješten je na ulazu u krug punionice, i za isti su ishođene dozvole od nadležnog općinskog organa.

-Energetske instalacije:

Za rad punionice plina potrebni energenti su:

-električna energija,

-komprimirani zrak (mobilni kompresor-punjenje boca) i,

- voda za eliminiranje statičkog elektriciteta sa autocisterne i protupožarnu zaštitu.

Napajanje punionice plina električnom energijom ( napon 380 V ) ostvaruje se preko glavnog razvodnog ormara,  a sve električne instalacije položene  su u skladu sa propisima o eksplozivno ugroženim prostorima. U projektu je razrađena i izvedena gromobranska zaštita, kao i uzemljenje i izjednačavanje statičkog elektriciteta.

U plinskoj stanici postavljen je uređaj za kontrolu koncentracije plina, te zvučna i vizualna signalizacija povećanja koncentracije plina propan-butan.

4. OPIS OSNOVNIH I POMOĆNIH SIROVINA I OSTALIH SUPSTANCI I ENERGIJE KOJA SE KORISTI ILI KOJU PROIZVODI POGON I POSTROJENJE

Kako je TNP osnovna tvar kojom se manipulira u pogonu, dat ćemo osnovne karakteristike TNP-a, kako bi se mogao sagledati mogući nepoželjni utjecaj na okoliš .

TNP se dobiva iz zemnog plina ili preradom nafte i uglja. TNP se komercijalno u potrošnji naziva butanom, a smjesa je ukapljenih plinova ugljikovodika, koji se dobivaju iz prirodni izvora. Radi lakšeg korištenja ukapljuje se povećanjem tlaka u posebnim posudama pod tlakom.

Zbog spomenute osobine da se lako ukapljuje u posudama pod tlakom-bocama, i da veoma lako isparava u plinovito stanje, upotrebljava se kao gorivo u domaćinstvima i industriji.

Praktično ovaj plin ne sadrži negorive ostatke i otrovne primjese, ali je zato vrlo eksplozivan. Njegova specifična težina u plinovitom stanju približno je dva puta veća od zraka što znači da se ovaj plin zadržava u razini poda i da lako ispunjava udubljenja i prostore okolnog terena, stvarajući sa zrakom eksplozivnu smjesu u dužem vremenskom periodu. Pri normalnim termodinamičkim okolnostima plin se nalazi u plinovitom stanju, a pri promjeni ovi okolnosti t.j. pri malim povećanjem tlaka prelazi u tekuće stanje i obrnuto. Pri povišenju temperature, tlak plina u boci brzo raste, pa je zbog toga opasno držati plinske boce izložene povišenim temperaturama. Plin u tekućem stanju ima visoki koeficient prostornog širenja. Pri povećanju temperature propan se širi za 16 puta više nego voda, a butan za 11. Kod normalni uvjeta gorenja brzina širenja plamena propan-butan plin iznosi 0.8-1.5 m/s, a max. tlak pri eksploziji 8 bara, dok pri detonacijskom izgaranju brzina širenja plamena poveća se na 1.5 puta -3,5 km/s, a tlak pri udaru vala eksplozije o prepreku poveća približno 50 puta.  Sredstva za  gašenje: suhi prah, CO2 i haloni.

-Stupanj utvrđene opasnosti prema JUS Z.C0. 010:

a) zdravlje  ...........1;  ( To su tvari koje izazivaju nadražaj kože ili udisajni organa, ili samo manje trajno oštećenje, ako se ne pruži medicinska pomoć. Tu su uključene i tvari koje zahtijevaju upotrebu poboljšane plin-maske sa izolacionim aparatima)

b) zapaljivost  ..... 4; ( To su tvari koje brzo ili potpuno isparavaju na atmosferskom pritisku i normalnoj temperaturi ili koje se lako disperziraju u zraku i lako sagorijevaju. Najefikasnije mjere za gašenje požara materija ovog stupnja opasnosti predstavljaju zatvaranje protoka te tvari od skladišta prema mjestu požara i držanje tankova u skladištu pod mlazom za hlađenje),

c) reaktivnost ...... 0; ( To su materije koje su normalno stabilne i koje pod utjecajem temperature ne reagiraju sa vodom)

Karakteristična svojstva plina

-ENERGENTI:

Za rad punionice plina koriste se slijedeći energenti:

-električna energija,

-komprimirani zrak (mobilni kompresor za punjenje boca i kompresor za pretakanje plina iz autocisterne u podzemne spremnike i obrnuto) i,

- voda za eliminiranje statičkog elektriciteta sa autocisterni, i protupožarnu zaštitu.

-Opskrba električnom energijom predviđena  je iz KMPO, presjek vodiča 5x 25 + 1x16 mm2.

-Komprimirani zrak, za potrebe punjenja boca plinom, osigurava se putem mobilnog kompresora.

-Opskrba plinske stanice sa vodom, riješena je putem vlastitog bunara, iz kojeg se voda crpi putem pumpe.

5.  IZVOR  EMISIJA IZ POGONA I POSTROJENJA

5.1 Otpadne vode

S obzirom da je poduzeće za plinsku stanicu ishodilo Rješenje o prethodnoj vodnoj suglasnosti br. U-I/25-1-40-218-3/15 od 11.06.2015 god., poduzeće je poduzelo mjere po istoj i izvršilo revidiranje investiciono tehničke dokumentacije za plinsku stanicu. U tu svrhu izrađen je „Projekt izvedenog stanja instalacija vodovoda i kanalizacije“ od strane ovlaštenog poduzeća „ZAGREBINSPEKT“ d.o.o. Mostar ( juli 2017 god.).

Gore navedenom dokumentacijom predviđen je i izgrađen separator ulja i masti za pročišćavanje oborinskih voda sa manipulativnih površina.

U daljnjim aktivnosti za pogon će se zatražiti Vodna dozvola, te će se u radu pogona implementirati sve mjere i montoring dan kroz Vodnu dozvolu.

5.2 Zagađenje zraka

Skladište plina je na otvorenom prosoru-ukopano, a objekt punionica plina se ne zagrijava, tako da nema emisija u zrak vezano za zagrijavanja pogona.

Plin kojim se manipulira na plinskoj stanici je u zatvorenom sustavu i kao takav u normalnom radu se ne ispušta u okolinu, a eventualno ispuštanje u punionici plia se detektira ugrađenim stabilnin senzorom za zapaljivo-eksplozivnu atmosferu.

5.3 Stvaranje otpada

Na pogonu nastaje otpad koji se zbrinjava:
-putem komunalnog poduzeća komunalni otpad,

-opasni otpad putem ovlaštene pravne osobe.

S obzirom na tehnologiju rada pogona i broja angažiranih radnika u pogonu nije izražena produkcija stvaranja otpada.

6. STANJE LOKACIJE POGONA I POSTROJENJA

Punionica plina nalazi se u industrijskoj zoni Dugo Polje, na prostoru općine Kiseljak. Predmetna industrijska zona je u razvojnoj fazi gdje trenutno egzistira više pogona u različitim privrednim djelatnostima. Lokacija industrijske zone situirana je uz magistralnu prometnicu Kobiljača – Kaonik, koja ima i prometi priključak  na istu.

Susjedne parcele punionice plina su nenaseljene, i koriste se kao poljoprivredno zemljište, gdje se dio površina obrađuje odnosno dio predstavlja livade-pašnjake. Iza punionice plina teče potok „Mlava“, sa protokom koji varira u ovisnosti od godišnjeg doba, dok lokaciju punionice plina sa radnom zonom Dugo Polje dijeli magistralna prometnica Kobiljača – Kaonik.

Na lokaciji privredni subjekti zasebno se vrši zbrinjavanje otpadnih tokova iz pogona.

U dosadašnjem višegodišnjem radu,  na lokaciji pogona nema vidljivi oštećenja na prisutnoj flori koja gravitira pogonu, a ista se odnosi uglavnom na obrasle obale vodotoka Mlava koji protiće iza pogona, kao i zagađenog i/ili degradiranog tla.

Također nije bilo pritužbi najbližeg mjesnog stanovništva koje gravitira radnoj zoni, odnosno pogonu punionica-skladište plina, kao niti prisutni pravnih osoba.

7. PRIRODA I KOLIČINE PREDVIĐENIH EMISIJA IZ POGONA I POSTROJENJA U OKOLIŠ (ZRAK, VODA, TLO)  KAO I IDENTIFIKACIJA ZNAČAJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ

## Tehnologija rada punionice plina podrazumijeva manipuliranje plinom, u smislu uskladištavanja plina, punjenja plinskih boca od 10 kg, kao i eventualno ponovno pretakanje u auto cisternu iz podzemnih spremnika radi snabdijevanja krajnjih kupaca.

## Navedeno manipuliranje plinom, podrazumijevaju rad u zatvorenim sustavima, gdje se ne predviđa ispuštanje plina kao posljedica tehnološkog rada. Kao pogonska energija, koristi se el. energija putem pumpi i kompresora.

## Mogućnost pojave nepovoljni posljedica po okoliš, za vrijeme redovnog rada punionice plina na predmetnoj lokaciji može se promatrati u slijedećem:

- ugrožavanje ljudi i materijalnih dobara-pojava požara/eksplozije,

- zagađenje voda i tla,

- zagađenje zraka.

-Prisustvo plina u predviđenim  količina predstavljaju veliku koncentraciju energije, i u slučaju akcidentnih situacije predstavlja potencijalnu opasnost po ljude, okoliš i materijalna dobra. Ugrožavanje ljudi i materijalnih dobara, ogleda se prvenstveno u slučaju pojave akcidentne situacije u obliku pojave požara/eksplozije. Opasnost po ljude u prvom redu odnosi se na uposlenike punionice, zatim učesnika prometa na prometnici R-442. Pojava eksplozivne atmosfere se automatski prati putem senzora tako da u slučaju nekontroliranog ispuštanja plina u punionice ista će biti detektirana i odmah se vrši sanacija na mjestu ispuštanja, prema posebno pisanoj uputi odobrenoj od strane direktora.

-Pri radu punionice sa manipulativnih površina spiraju se oborinske vode i kao takve mogu imati određenu količinu štetnih tvari. Od nadležne Agencije za vodno područje rijeke Save kroz Prethodnu vodnu suglasnost naložena je  revidiranje postojeće investiciono tehničke dokumentacije, što je i urađeno i ishođena je Vodna suglasnost.

Poduzeće je poduzelo mjere i instaliran je separator ulja i masti, te će poduzeti aktivnosti na ishođenju Vodne dozvole i postupanja po istoj.

-Stvaranje otpada

Nastali otpad  prikuplja i zbrinjava se prema odredbama  Zakona o upravljanju otpadom ( Službene novine  F BiH, br. 33 / 03), t.j. prema internom dokumentu „Plan upravljanja otpadom“. U dosadašnjem radu komunalno poduzeće je redovito preuzimalo komunalni otpad.

Kako je instaliran Separator ulja i masti, poduzeće će ustrojiti redovito čišćenje od strane ovlaštenog pravnog subjekta i obveze ugovorno definirati, a o istom vodti evidencije.

8. OPIS PREDLOŽENIH MJERA, TEHNOLOGIJA I DRUGIH TEHNIKA ZA SPRJEČAVANJE  EMISIJA U OKOLIŠ IZ  PUNIONICE PLINA

Identifikacija štetnih  emisija u okoliš, podrazumijeva sagledavanje tehnologije rada punionice plina i karakteristika instalirane opreme t.j. sredstava rada.

| Red. broj | Vrsta emisije | Izvor emisije | Tehnika sprječavanja emisije |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Emisija plina u atmosferu – (gubitak energe.) | Spremnici i instalacije pretakanja | Kroz projektna rješenja primijenjene su sve norme za ovu vrstu instalacija. ( instalirani prestrujni ventili ). Detekcija – Instaliran detektor koncentracije plina u punionici. Naputak u slučaju izlaženja plina. |
|  | Ispuštanje otpadnih voda | -Prometnice i manipulativne površine - oborinske vode . - WC i održavanje higijene uposlenika i prostora -fekalne i sanitarne vode – | -Instaliran separator -Bio jama / odvajač ulja i masti) |
|  | Emisija buke | Vozila, pumpe / kompresori za pretakanje plina | Nije izražena s obzirom na postrojenje i lokaciju pogona. |
| 4. | Produkti sagorijevanja | Pojava požara /eksplozije pri radu punionice | Sve faze rada na punionici plina su propisane i dokazane u radu. Kroz projektna rješenje predviđena su protiv požarna sredstva. Za vozila osiguran „Eliminator statičkog elektriciteta“. |

Emisija štetnosti u okoliš, pri radu punionice plina, može biti izazvana samo u slučaju nepravilnog rukovanja postrojenjem, odnosno pri pojavi ekscesnih situacija požar / eksplozija.

Požar/eksplozija mogu nastati kao posljedica isticanja plina, a kada je njegova koncentracija u smjesi sa kisikom/zrakom u području zapaljivosti odnosno eksplozivnim granicama. Uzrok požara može biti otvoreni plamen, iskra, statički elektricitet i sl. Eliminiranje požara je najefikasnije zaustavljanjem istjecanja,  ako je to trenutno nemoguće, koristi se protupožarni aparati.

Kod normalne eksploatacije punionice plina postoji opasnost od eksplozije, koja direktno  utiče na sigurnost ljudi i okoliša, a podrazumijeva stvaranje eksplozivne smjese i paljenje iste.

Eksplozivna smjesa može nastati u dva slučaja:

- zapaljiva smjesa unutar opreme i instalacija,

- zapaljiva smjesa izvan opreme i instalacija.

U cilju eliminiranja mogućnosti stvaranja zapaljive smjese u opremi i instalacijama prije svakog puštanja u rad , treba odstraniti zrak. To se postiže stvaranjem neutralne atmosfere,  t.j. punjenjem instalacije nekim od inertnih plinova ( dušik, argon..).  Strujanje inertnog plina vrši se dok  se ne postigne neutralna atmosfera sa aspekta stvaranja zapaljivosti i eksplozivnosti. Nakon utvrđivanja neutralne atmosfere moguće je punjenje opreme i instalacija plinom.

Stvaranje zapaljiva smjesa izvan opreme i instalacija nastat će  uslijed istjecanja plina iz procesne opreme i cjevovoda. To se može desiti na slijedećim mjestima:

Na pretakalištu:

-pucanju crijeva uslijed zamora,

-isticanje plina na spojnim vezama ( gibljivo crijevo-cisterna),

-isticanje plina poslije završenog pretakanja, uslijed nezatvaranja slavine na gibljivom crijevu i neozračivanja nastavka,

-pucanje cjevovoda uslijed zamora.

Na skladišnim rezervoarima:

-prepunjene rezervoara uslijed neispravni razinometara i istjecanja plina preko sigurnosnog ventila,

-porast temperature rezervoara,  te povećanje tlaka plina uslijed neprimjerene zaštite od insolacije,

-pucanje cjevovoda uslijed zamora ili neodgovarajućeg izbora materijala.

Na pumpi i kompresoru:

-mehaničko oštećenje pumpe i kompresora,

-prekoračenje tlaka na tlačnoj strani kompresora,

-neispravna sklopka maksimalne razine plina u odvajaču faze na usisnoj strani kompresora,

U punionici:

-mehaničko oštećenje  ili nepravilno rukovanje linijom za punjenje,

-prekoračenje tlaka plina preko dozvoljene razine,

-prepunjenje boca,

-neispravni ventili na bocama.

Radi toga se prije puštanja plina u instalacije izvrši provjera na nepropusnost. To se vrši dok je inertni plina u instalacije sa sapunicom kao pomoćnim sredstvom.  Ovim načinom ispitivanja nepropusnosti instalacija, može se  vršiti i kada je plin u  instalacijama. Utvrđena isticanja treba odmah sanirati,  a ako je u prostoriji istu provjeriti. Bilo koja vrsta intervencije na opremi, koja nije u sklopu tehnologije rada na plinskoj stanici, vrši se prema pisanoj proceduri, koja se propisuje od strane odgovorne osobe punionice plina.

Svi upotrijebljeni elementi na plinskoj stanici moraju imati odgovarajući atest,  te prema preporuci proizvođača na temelju uvjeta korištenja, biti mjenjani u određenim vremenskim periodima, o čemu se vodi evidencija.

9. MJERE ZA SPRJEČAVANJE PRODUKCIJE I ZA POVRAT KORISNOG

MATERIJAL I OTPADA KOJI PRODUKUJE POSTROJENJE

Predmetni pogon se bavi distribucijom plina čija se manipulacija  odvija u zatvorenom sustavu. Iz procesa rada gdje plin propan-butan predstavlja osnovnu sirovinu za rad i od istog nema otpada. Otpad u pogonu nastaje od održavanja postrojenja i čišćenja kruga postrojenja.

Mjere koje će se provoditi u pogonu,  radi sprječavanja proizvodnje otpada odnosno minimiziranja zagađenja okoliša, zasnivaju se na slijedećem:

- izrađena „Procedura“ o načinu izbora nabave pomoćnih materijala, postrojenja-uređaja, sa aspekta zaštite životne okoline,

- vodi se evidencija o vrstama i količini nastajanja otpadnih materijala putem "Registra ispuštanja i prijenosa onečišćivača",

- usavršava se tehnika / tehnologija rada,

- zamjena pojedinih strojeva – postrojenja-dijelova, sa  tehnološki naprednijim,

- koriste se kvalitetnija osobna zaštitna sredstava,

- koriste se ambalažni materijali ponovno,

- koriste se  ambalažni  i drugih materijali koji imaju mogućnost recikliranja,

- minimizira se onečišćenje otpadnih voda,

- u krug punionice   ulaze vozila samo tehnički ispravna.

- Mjere za kvantitativno smanjenje nastanka otpada

U radu pogona nije izraženo stvaranje otpada, nastaju mala količine i kao takve se odgovarajuće zbrinjavaju.

U radu pogona nastojati će se minimizirati maksimalno proizvodnja otpada, što podrazumijeva provođenje slijedećeg:

- poštivati propisani tehnološki režimi rada skladištenja plina i punjenja boca,

- održavati instaliranu opreme prema naputku proizvođača iste,

- pažljivo rukovati plinskim bocama, kako bi se iskoristi maksimalno propisano vrijeme eksploatacije istih,

- kontrolirati povrat  plinskih boca, t.j. ispravnosti istih.

10.  OPIS OSTALIH MJERA RADI USKLAĐIVANJA SA OSNOVNIM OBVEZAMA  OPERATORA NAKON ZATVARANJA POSTROJENJA

Za potrebe djelatnosti skladištenja i pretakanja TNP-a, instalirani su podzemni spremnici, pretakalište sa instalacijama, te objekt sa punionicom.

S obzirom da je predmet manipuliranja u „punionici plina“, tečni naftni plin, a isti spada u opasne tvari, predstavlja potencijalnu opasnost za ljude i sastavnice okoliša.

Kako se pretakanje plina u tehničkoj praksi iz autocisterne u podzemni spremnik odvija u jednom zatvorenom sustavu, kao i punjenje boca, eventualno zagađenje svodi se na kontaminacija opreme iznutra, dok na okoliš nema bitnog štetnog utjecaja u normalnom radu.

Iz gore navedenog vidimo, da u slučaju prestanka korištenja istog, neće zaostati nikakve štetnosti koje bi mogle eventualno utjecati na okoliš. Oprema koja je služila može se vrlo jednostavno dekontaminirat „spaljivanjem“ ( zaštita radnika), nakon čega se može zbrinuti kao neopasni otpad ili njeni pojedini dijelovi upotrijebiti  u druge svrhe.

Imajući u vidu navedeno nije potrebno provoditi posebne mjere u redovnom radu pogona, kako bi nakon eventualnog zatvaranja pogona na lokaciji zaostali materijali koji mogu  dugoročno štetno djelovati na okolinu i ljude.

11. KOPIJE ZAHTJEVA ZA DOBIVANJE DRUGIH DOZVOLA KOJE ĆE BITI               IZDANE ZAJEDNO SA OKOLINSKOM DOZVOLOM

Poduzeće je u prethodnom periodu ishodilo  Vodnu suglasnost, uz prethodno izrađen „Projekt izvedenog stanja instalacija vodovoda i kanalizacije“ od strane ovlaštenog poduzeća „ZAGREBINSPEKT“ d.o.o. Mostar ( juli 2017 god.).

Trenutno su u tijeku   pripreme za podnošenje Zahtjeva za Vodnu dozvolu.

12. OPIS MJERA PLANIRANIH ZA MONITORING EMISIJA UNUTAR

PODRUČJA DJELOVANJA

U dosadašnjem radu predmetnoga pogna nije vršen monitorin emisija, s obzirom na vrstu procesa rada ( zatvoreni sustav ) i intenzitet, te u petogodišnjem radu na sastavnicama okoliša nema vidljivi vizualni oštećenja, niti je bilo pritužbi na rad pogona od strane eko udruga, ribolovački, lovački društava i dr. .

Kako je postupak ishođenja vodne dozvole u tijeku, poduzeće će po dobivanju iste uspostaviti monitoring propisan po istoj, a koje se odnosi na broj uzoraka, karakteristike uzoraka  i vrste   štetnih tvari u otpadnom toku.

13. NETEHNIČKI  SAŽETAK

Poduzeće „PLINOMATIC“d.o.o. Kiseljak, locirano je u MZ Brestovsko (Dugo Polje) u općini Kiseljak. Osnovna djelatnost poduzeća je skladištenje i manipuliranje plinom propan-butan (TNP), te je u tu svrhu izgrađen objekt punionica plina i ugrađeni su podzemni spremnici za čuvanje plina sa pratećim sadržajem, i za isto je organiziran tehnički prijem i dobivena  Uporabna dozvola.

Podzemni spremnici za skladištenje plina imaju kapaciteta 3 x 80 m3 i 1 x 20 m3 (ukupno 121,55 t), a  punionice plinskih boca ima kapacitet  200 boca od 10 kg.

Pristupni put punionici plina odobren je i urađen sa regionalne prometnice R 442,  Kaonik-Kobiljača. Susjedne parcele punionice plina su nenaseljene, i koriste se  kao poljoprivredno zemljište, gdje se dio površina obrađuje odnosno dio predstavlja livade. Iza punionice plina protiće potok „Mlava“, sa protokom koji varira u ovisnosti od godišnjeg doba.

Na  široj lokaciji punionice plina, locirani su i drugi gospodarski objekti sa slijedećim djelatnostima: „EU-PAL“d.o.o. Kiseljak – drvna industrija; „INPEX“d.o.o. Kiseljak-proizvodnja betonskih elemenata, „VUKOJA COMERCE“d.o.o. Kiseljak – sakupljanje sekundarnih sirovina  i dr.

Manipuliranje sa „TEČNIM NAFTNIM PLINOM“ kao opasnom tvari, na predmetnoj lokaciji, predstavlja određeni rizik po ljude, materijalna dobra i sastavnice okoliša. Osnovna opasnost predstavlja mogućnost ne kontroliranoga ispuštanja plina u atmosferu koji bi se eventualno zapalio ili eksplodirao. Potencijalna mjesta propuštanja predstavljaju spojna mjesta, a odnose se na instalacije  pretakališta i punionicu plina.

Dosljednom primjenom važećih Zakona, Pravilnika i tehnički propisa u radu, te primjenom detaljno propisane tehnologije rada u punionici, osiguran je minimalni rizik od ispuštanja plina koji bi se eventualno mogao zapaliti ili eksplodirti, a time  ugrozio ljude, okoliš i materijalna dobra.  Putem aktivne zaštite osigurano je sprječavanje i minimalnih učinak pojave akcidentni situacija, za što je instaliran detektor plina, hidrantska mreža, osigurani aparata za početno gašenja, te se redovito vrši kontrola instalacija i opreme.

U  Punionici plina konstantno se prati koncentracije plina, a monitoring utjecaja na okolinu bit će uspostavljen nakon ishođenja Vodne dozvole, a ista se odnosi na monitoring otpadnih voda (oborinske vode sa manipulativni površina ).

U dosadašnjem radu punionice plina redovno se kontrolira ispravnosti postrojenja, koja se ogledaju u vršenju odgovarajući elektromjerenja, kontrolu mjerno regulacione tehnike i vrši se kontinuirana edukacija  osoblja za rukovanje zapaljivim plinovima i instalacijama i PP zaštite.

Predmetna punionica plina na predmetnoj lokaciji u dosadašnjem radu je ekonomski održiva, s obzirom da se nalazi uz industrijsku zonu Dugo Polje, te ista osigurava efikasno snabdijevanje drugih privrednih subjekata na lokalitetu korištenje plina kao energent. Poticanje korištenje plina propan butan kao energenta, proizlazi iz njegovih dobrih karakteristika sagorijevanja, koje su veoma bitne sa aspekta zaštite okoliša i daju mu prednost u odnosu na druge energente-goriva ( ugalj, nafta i sl).

U dosadašnjem radu skladišta i punionice TNP-a  nije bilo ekscesni situacija koja bi za posljedicu imalo ne kontrolirano ispuštanje plina gdje bi se potencijalno stekli uvjeti za nastanak požar-eksplozije. Također na sastavnicama okoliša vizualno nema promjena u odnosu na stanje prije izgradnje pogona na lokalitetu. Mjere i monitoring koji se imaju uspostaviti kroz Vodnu dozvolu, dodatno će osigurati kontrolirano ispuštanje oborinski voda sa manipulativni površina i voda od pranja manipulativni površina i postrojenja, a iste se osiguravaju  izrađenom revidiranom investiciono-tehničkom dokumentacijom kojom je definirano   pročišćavanje otpadnog toka sa manipulativnih površina.

Na temelju gore navedenoga i iz dosadašnjeg iskustva u rada punionice plina, smatramo da je punionica plina kao pogon ekonomski održiva, sa tehničkim rješenjima dokazano pouzdana i sigurna u radu,  te da ima minimalni utjecaj na sastavnice okoliša.

14.   PLAN  UPRAVLJANJA  OTPADOM

- Opće odredbe

1. Plan upravljanja otpadom propisuje  sakupljanje, privremeno skladištenje i zbrinjavanje /otpremu otpada,  na okolišno prihvatljiv način.

2.Područje upravljanja otpada ovim planom regulira se na razini rada skladišta i punionice plina.

3.Planom se reguliraju:

- Identificiranje otpada,

- Procedure sakupljanja otpada,

- Zaštita okoliša od ispuštanja ili bacanja otpada,

- Zaštita od onečišćenja područja lokacije skladišta i punionice plina.

4. Osnovan načela upravljanja otpadom, kojima  se rukovodi u radu skladišta i punionice plina, a ista su propisana zakonom,  odnose se na slijedeće:

-prevencija - izbjegavanje nastajanja otpada ili smanjivanje količine i štetnosti nastaloga otpada kako bi se smanjio rizik po zdravlje ljudi i okoliš i izbjegla okolišna degradacija;
-mjere opreznosti - sprečavanje opasnost ili štete po okoliš koji uzroči otpad, poduzimanje mjera, čak i ako nije na raspolaganju potpuna znanstvena podloga;
-odgovornost proizvođača otpada - proizvođač je odgovoran za odabir najprihvatljivijeg okolišnog rješenja prema značajkama proizvoda i tehnologiji proizvodnje, uključujući životni ciklus proizvoda i korištenje najadekvatnije raspoložive tehnologije; 
-princip zagađivač plaća - proizvođač ili vlasnik otpada snosi sve troškove prevencije, tretmana i odlaganja otpada, uključujući brigu nakon uporabe i monitoring. On je i financijski odgovoran za preventivne i sanacijske mjere uslijed šteta po okoliš koje je uzročio ili će ih najvjerojatnije uzročiti;
-blizina - tretman ili odlaganje otpada treba se obavljati u najbližem odgovarajućem postrojenju ili lokaciji, uzimajući u obzir okolišnu i ekonomsku  profitabilnost.

5. Gospodarenje otpadom

Otpad koji se proizvodi u skladištu i punionici plina, sa istim ima se postupati  na način da se izbjegne:

-opasnost za zdravlje ljudi,

-opasnost za biljni i životinjski svijet,

-onečišćenje vode, tla i zraka iznad propisanih graničnih vrijednosti,

-ne kontrolirano odlaganje i spaljivanje otpada,

-eksplozija ili požar,

-buka i neugodni mirisi,

-pojavljivanje i razmnožavanje štetnih životinjskih i biljnih organizama,

-narušavanje javnog reda i mira.

6. Ciljevi gospodarenja otpadom su:

a)  selektivno prikupljanje i odvajanje otpada radi sekundarnog iskorištavanja,

b)  kontrolirano odlaganje otpada,

c)  sprječavanje neodgovornog gospodarenja s otpadom,

d)  edukacija o postupanju s otpadom,

e)  izbjegavanje nepotrebnog kašnjenja otpreme otpada.

7.  U slučaju da se na lokaciji Skladišta i punionice plina pojave drugi pravni subjekti ili da se obavlja neka druga djelatnost, isti mora usuglasiti  prostor na predmetnoj lokaciji, na kojem će privremeno skupljati otpad, do njegovog trajnog zbrinjavanja.

8. Poslovna politika rada Skladišta i punionice plina orijentirana tako da rad iste minimalno  utječe na okoliš i ljudsko zdravlje, smanjuje opterećenje i korištenje okolišnih resursa, promiču ponovno korištenje i reciklažu otpada i sigurno odlaganje otpada.

U cilju sprječavanja proizvodnje otpada i smanjenja količina i štetnih utjecaja otpada poduzimati  će se slijedeće:

- racionalno koristiti  materijale i energiju;

- čuvati materijale i ostatke unutar rada Skladišta i punionice plina i trošiti u što manjoj mjeri;

- koristiti materijale i proizvode, koji produciraju najmanju količinu otpada i stvaraju najmanje štetnih utjecaja po okoliš,

- zamjenjivati materijale koji uzroče rizik, kad postanu otpadom.

9.  Skladišta i punionice plina koja radi u sklopu poduzeća „Plinomatic“d.o.o. Kiseljak,  za upravljanje otpadom provodit će nadzor, monitoring i voditi evidenciju o otpadu, te sačiniti godišnje izviješće. Također  odgovorna osoba za upravljanje otpada  na razini poduzeća obavijestit će nadležni organ, o otkrivenim negativnim utjecajima na okoliš odmah, a najkasnije 12 sati nakon pojave negativnog utjecaja na lokaciji Skladišta i punionice plina.

10. Plan upravljanja otpadom za Skladišta i punionice plina,  ažurirat će se svake tri godine, ili nakon uvođenja novih djelatnosti u pogonu-poduzeću koje nisu obrađene ovim planom.

14.1   Definiranje  proizvodnje  otpada

14.1.1   Procesi rada u Skladištu - punionici plina

Tehnološki proces od dopreme plina  u skladište-spremnike do otpreme plina kupcima, dijeli se na slijedeće faze:

-istakanje iz auto cisterne u podzemne spremnike;

-skladištenje plina;

-punjenje boca 10 kg.

Svaka od navedenih tehnoloških operacija ima svoje propisane radnje kako u tehničkom, tako i u sigurnosnom smislu. Sigurnost tehnoloških procesa provodi se putem zaštite na radu i zaštite od požara i eksplozije, što direktno osigurava  zaštitu ljudi, materijalni dobara i okoliša.

14.1.2  Nastanak i identificiranje  otpadnih materijala po fazama rada

| Red. broj | Vrsta procesa | Vrsta otpad | Mjesto nastanka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čišćenje/održavanje objekta, kruga punionice, odvajača ulja i masti, kanalizacije | Komunalni otpad | -Skladište i punionica plina -Odvajač ulja i masti |
|  |  | Otpad iz električne i elektronske opreme |  |
|  |  | Fluorescentne cijevi |  |
|  |  | Apsorbensi, filtarski materijali, materijali za upijanje i zaštitna odjeća onečišćena opasnim tvarima Apsorbensi, filterski materijali, materijali za upijanje i zaštitna odjeća onečišćena opasnim tvarima |  |
|  |  | Baterije i akumulatori |  |
|  |  | Muljevi iz ulaznog okna odvajača |  |
|  |  | Muljevi iz odvajača ulje/voda |  |
|  |  | Ulje iz odvajača ulje/voda |  |
|  |  | Uljna voda iz odvajača ulje/voda |  |
| 2. | Proizvodnja komprimiranog zraka | Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih materija | -Kompresor |
|  |  | Komunalni otpad |  |
|  |  | Otpadna ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje |  |
| 3. | Punjenje plina u boce | Neispravna plinska boca | -Punionica plina |

Identifikacija otpada izvršena je na temelju djelatnosti Skladištenja i punjenje plina, a koristeći kao referentnu listu otpada iz „Pravilnika o kategorijama otpada sa listama“. Ako se u tijeku eksploatacije skladišta-punionice, pojavi otpad za koji nije siguran sadržaj, pristupit će se detaljnom ispitivanju i provođenju kemijske analize u cilju utvrđivanja karakteristika otpada. Do utvrđivanja karakteristika otpad se tretira kao opasni otpad.

14.1.3    Obilježavanje otpada, sastav, i količina

Opasni otpad koji nastane pri Skladištenju i punjenju plina, radi zbrinjavanja  transportirati će se do druge ovlaštene osobe i obilježavati će se prema sljedećim karakteristika:

1) eksplozivan,
2) oksidirajući,
3) veoma zapaljiv,
4) nadražujući,
5) štetan,
6) toksičan,
7) kancerogen,
8) toksičan za reprodukciju,
9) korozivan,
10) mutageni,
11) ekotoksičan.

Ambalaža će se obilježava nazivima opasnih supstanci koje prvenstveno čine otpad opasnim kao i odgovarajućim međunarodno priznatim simbolima i opisima opasnog otpada i standardnim frazama za obilježavanje rizika i sigurnosti (R i S fraze) koje se koriste u državama Evropske unije.

Ako se pri radu punionice plina pojavi da je sastav opasnog otpada nepoznat i ne može se sa sigurnošću utvrditi, ambalaža treba da sadrži naljepnicu ''Opasan otpad, sastav nepoznat''. U tom slučaju, upozoravajuća naljepnica mora sadržati simbole za opasni otpad ''T'' (toksičan) i ''F'' (lako zapaljiv) i R frazu R11-R23, R24, R25 kao i S frazu S1-S3, S7, S9-S36, S37,S39. Sva obilježja (etikete) na ambalaži moraju biti izražena na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, iste trebaju biti vodootporna i otporna na vanjske uvjete i utjecaje, trebaju da pruže odgovarajuće informacije o količini, sastavu i opasnim karakteristikama otpada, o mjerama predostrožnosti tokom tretmana otpada i o mjerama koje je neophodno poduzeti u slučaju nezgode.
Obilježje se stavlja na jednu ili više stranica ambalaže bilo to direktno na ambalažu ili na posebnu oznaku izrađenu za ove svrhe na način da bude horizontalno čitljivo ako je ambalaža u normalnom položaju.
Obilježje se stavlja na zajedničku ambalažu kada je potrebno na naljepnici navesti broj upakiranih jedinica u zajedničkom paketu.
U slučaju da nije moguće nalijepiti naljepnicu direktno na ambalažu zbog njene veličine ili oblika, moguće je na ili uz ambalažu priložiti posebnu etiketu ili obilježavajuću pločicu.

*** Osnova za obilježavanje otpada koji nastaje radom Skladišta i punionice plina, imaju služiti Sigurnosno tehnički listovi za pojedine materijale, koji se izdaju od strane proizvođača za iste.

Spisak opasnog otpada koji  proizvodi Pogon za skladištenje i punionica plina :

| Red. broj | Vrsta otpada | Ključni broj | Kvantitativni pokazatelj | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Otpad iz električne i elektronske opreme | 16 02 |  |  |
| 2. | Baterije i akumulatori | 16 06 |  |  |
| 3. | Otpadna ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje | 13 02 |  |  |
| 4. | Apsorbensi, filtarski materijali, materijali za upijanje i zaštitna odjeća onečišćena opasnim tvarima | 15 02 02* |  |  |
| 5. | Fluorescentne cijevi | 20 01 21* |  |  |
| 6. | Muljevi iz ulaznog okna odvajača | 13 05 03* |  |  |
| 7. | Muljevi iz odvajača ulje/voda | 13 05 02* |  |  |
| 8. | Ulje iz odvajača ulje/voda | 13 05 06* |  |  |
| 9. | Uljna voda iz odvajača ulje/voda | 13 05 07* |  |  |

Spisak ne opasnog otpada :

| Red. broj | Vrsta otpada | Ključni broj | Kvantitativni pokazatelj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ambalaža od metala | 15 01 04 |  |  |
|  | Komunalni otpad | 20 |  |  |
|  | Ostatci od čišćenja ulice | 20 03 03 |  |  |

14.2   Mjere za sprječavanja proizvodnje otpada

14.2.1  Preventivne mjere za sprječavanje nastanka otpada

Mjere koje će se provoditi u Punionici plina,  radi sprječavanja proizvodnje otpada odnosno minimiziranja zagađenja okoliša, zasnivaju se na slijedećem:

- ažurirati „Proceduru“ o načinu izbora nabave pomoćnih materijala, postrojenja-uređaja, sa aspekta zaštite životne okoline,

- voditi evidencija o vrstama i količini nastajanja otpadnih materijala,

- usavršavanje tehnika / tehnologija rada,

- zamjena pojedinih strojeva – postrojenja, sa  tehnološki naprednijim,

- zamjena pomoćnih materijala sa ekološki prihvatljivijim,

- korištenje kvalitetnijih osobnih zaštitnih sredstava,

- korištenje ambalažnih materijala ponovno,

- korištenje ambalažnih i drugih materijala koji imaju mogućnost recikliranja,

- minimizirati onečišćenje otpadnih voda,

- u krug punionice mogu ulaziti vozila samo tehnički ispravna.

14.2.2  Mjere za kvantitativno smanjenje nastanka otpada

Osnovne mjera za smanjenje nastanka otpada, podrazumijeva provođenje slijedećeg:

- poštivanje propisanog tehnološkog režima rada skladištenja plina i punjenja boca,

- održavanje instalirane opreme prema naputku proizvođača iste,

- pažljivo rukovanje plinskim bocama, kako bi se iskoristi maksimalno propisano vrijeme eksploatacije istih,

- kontrola povratnih plinskih boca, t.j. ispravnosti istih.

Analiza će se  uraditi po fazama rada i kvantitativni podatci iskazivati će se na godišnjoj razini do kraja prvog mjeseca tekuće godine za prethodnu.

14.3  Zbrinjavanje  otpada

14.3.1  Prikupljanje i odlaganje otpada

Obvezu o prikupljanju i odlaganju otpada imaju svi uposlenici pogona Skladišta i punionice plina. Za potrebe odlaganja pojedinih otpadnih materijala instalirani su odgovarajući skladišnih prostori/odnosno kontejneri / spremnici.

Prije početka rada pogona Skladišta i punionice plina, svi uposlenici se obvezno upoznaju sa Planom upravljanja otpadom.  Poseban dio edukacije odnosi se na  upoznavanje sa vrstama otpada koja nastaju na pojedinim radnim mjestima, i mjestom odlaganja istih.

14.3.2  Razdvajanje otpada

U skladu sa zakonskim odredbama koje tretiraju zaštitu okoliša, odnosno zbrinjavanje otpadnih materijala, obvezna je odredba selektivnog prikupljanja i zbrinjavanja otpada. Ova mjera ima za cilj maksimalni povrat otpadnih materijala u proizvodnju odnosno  upotrebu.

Ovim planom identificirane su vrste otpada, i isti će biti selektivno prikupljani, i prema vrsti zbrinjavani.

Od otpada koji nastaju radom pogona Skladišta i punionice plina, nastajati će otpad koji se može ponovo koristiti kao „reciklažni“ otpad, i „opasni“ otpad koji se mora zbrinut od ovlaštenog poduzeća i komunalni otpad.

14.3.3  Otpadni ambalažni materijal za ponovnu uporabu

Pri radu punionice nastaje otpad koji se može ponovno  koristiti.

Ambalažni materijal  koji se  ponovno upotrebljava-sekundarna sirovina:

| Red. broj | Vrsta otpada | Ključni broj | Lokacija odlaganja | Buduća namjena | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ambalaža od metala -plinska boca | 15 01 04 | Krug punionice | Sekundarna sirovina |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

14.3.4   Komunalni otpad

Za neselektirani otpad, odnosno otpad koji se ne može komercijalno prodati,  zbrinjava se privremeno u kontejner u krugu poduzeća, koji se nakon punjenja odvozi od strane komunalnog poduzeća.

Otpadni materijali koje se zbrinjavaju putem komunalnog poduzeća:

| Red. broj | Vrsta otpada | Ključni broj | Lokacija privremenog odlaganja | Konačno zbrinjavanje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostatci od čišćenja ulice | 20 03 03 | Krug poduzeća KONTEJNER | Komunalno poduzeće |
| 2. | Komunalni otpad | 20 | Krug poduzeća-KONTEJNER | Komunalno poduzeće |

14.3.5 Opasni  otpad

Za opasni otpad, odnosno otpad koji se ne može komercijalno prodati,  zbrinjava se privremeno u krugu poduzeća.  Otpad se  zbrinjava putem ovlaštenih poduzeća.

Spisak otpadnih materijala koji se zbrinjavaju putem ovlaštenih poduzeća:

| Red. broj | Vrsta otpada | Ključni broj | Lokacija privremenog odlaganja | Konačno zbrinjavanje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Otpad iz električne i elektronske opreme | 16 02 | Krug poduzeća KONTEJNER | Ovlašteno poduzeće |
| 2. | Baterije i akumulatori | 16 06 | Krug poduzeća-KONTEJNER | Ovlašteno poduzeće |
| 3. | Otpadna ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje | 13 02 | Krug poduzeća-Eko spremnik | Ovlašteno poduzeće |
| 4. | Apsorbensi, filterski materijali, materijali za upijanje i zaštitna odjeća onečišćena opasnim tvarima | 15 02 02* | Krug poduzeća-KONTEJNER | Ovlašteno poduzeće |
| 5. | Fluorescentne cijevi | 20 01 21* | Krug poduzeća-KONTEJNER | Ovlašteno poduzeće |
|  | Muljevi iz ulaznog okna odvajača | 13 05 03* | - | Ovlašteno poduzeće čisti odvajač i zbrinjava |
|  | Muljevi iz odvajača ulje/voda | 13 05 02* | - | Ovlašteno poduzeće čisti odvajač i zbrinjava |
|  | Ulje iz odvajača ulje/voda | 13 05 06* | - | Ovlašteno poduzeće čisti odvajač i zbrinjava |
|  | Uljna voda iz odvajača ulje/voda | 13 05 07* | - | Ovlašteno poduzeće čisti odvajač i zbrinjava |

14. 4  Privremeno odlaganje otpada u krugu punionice plina

U ovisnosti od vrste otpada, isti se selektivno prikuplja i odlaže na za to određeno mjesto prema planu. Svi proizvedeni otpadni materijali na razini pogona Skladišta i punionice plina predaju se operatorima za zbrinjavanje, bez prethodnog tretmana (pakiranje i obilježavanje ),  sa kojima se imaju sklopiti ugovori o preuzimanju i zbrinjavanju. Za odlaganje pojedinih opasnih otpadnih materijal, izvršit će se nabavka kontejnera, spremnika, koji su odobreni i zadovoljavaju sve ekološke kriterije.

Pakiranje otpada za transport

Opasni otpad koji se transportira do druge ovlaštene osobe pakira se u sigurnu zatvorenu ambalažu koja može da izdrži opterećenje svakodnevne upotrebe i umjerene uvjete skladištenja i koja sprječava da otpad dođe i kontakt sa okolinom, u skladu sa posebnim propisima o transportu opasnih roba.
Ambalaža i naljepnice moraju biti izrađene od materijala koji ne reagiraju na opasni otpad na način na koji bi predstavljali opasnost po ljudsko zdravlje i okolinu.

Otpadni materijali koji se privremeno skladište u krugu Skladišta i punionice plina, prije njegovog prijenosa, transporta, povrata, skladištit će  se po potrebi i pakirati prema  sljedećim principima:

- otpad se ne smije prosuti ili rasuti kao rezultat tretiranja otpada ili prirodnih pojava;
- tečni otpad i procjedne vode se ne smiju ispuštati u odvode, vodene tokove ili okolno zemljište;
- otpad mora biti osiguran od vandalizma, krađe, manipulacije od strane neovlaštenih ljudi i životinja ili bilo koje druge vrste neprilika;
- otpad ne smije ostavljati negativne posljedice na okolinu, niti smije biti uzrok uznemiravanja uslijed razvoja neprijatnih mirisa ili narušavanja estetskih karakteristika krajolika.

Otpadni materijal mora biti sigurno i sigurno skladišten u odgovarajućim kontejnerima.

Mjesta odlaganja pojedinih otpadnih materijala prikazan je na grafičkom planu,  a isti je  istaknut u punionici, kao i “Naputak o prikupljanju i odlaganju otpada“, za što je odgovoran  odgovorna osoba za upravljanje otpadom za punionicu plina.

14.5  Evidencija o nastanku i zbrinjavanju otpada

Zakon obuhvaća sve sudionike u sustavu zbrinjavanja opasnog otpada:

- -proizvođača opasnog otpada,

- -skupljača opasnog otpada,

- -obrađivača opasnog otpada.

Obaveze proizvođača opasnog otpada je :

- vodi evidenciju o nabavljenim količinama materijala, koji u procesima postaju otpadni materijali ili tvore neki drugi materijal,

- vodi evidencije o količinama prikupljenih otpadnih materijala u skladu s obaveznim faktorom povrata

- odvojeno skuplja otpadne materijale različitih kategorija

Odgovorna osoba za poslove zaštite okoliša i upravljanja otpadom, u poduzeću za Pogon skladišta i punionice plina, vodi potrebne evidencije o proizvodnji i zbrinjavanju otpada, a iste se odnose na slijedeće:

-evidencije o vrstama i količinama opasnog otpada,

-evidencije o vrstama i količinama neopasnog otpada,

-evidenciji o vrstama i količinama predanog komunalnog otpada,

-evidenciji o vrstama i količinama otpada prodanog za recikliranje.

U 2019 godini poduzeće je predalo nadležnom komunalnom poduzeću 3,6 t komunalnog nespecificiranog na drugi način.

Stručni suradnik:

Dragan Matić, dipl.inž. zaštite na radu

i životne okoline

_________________________________

Podnositelj  zahtjeva:

„PLINOMATIC“ d.o.o. Kiseljak

___________________________

Prilozi:

# Text boxes

R a d n a  z o n a

| Naziv | BUTAN | PROPAN |
| --- | --- | --- |
| Formula | C4H10 | C3H8 |
| Molarna masa M, kg/kmol | 44,096 | 42,081 |
| Plinska konstanta R, J (kg K) | 188,5 | 197,58 |
| Maseni udio ugljika % | 81,71 | 85,72 |
| Maseni udio vodika % | 18,28 | 14,28 |
| Vrelište tvr °C | -0,5 | -42 |
| Kritična temperatura tkr °C | 96,8 | 91,8 |
| Kritični tlak pkr, bar | 42,46 | 44,73 |
| Specifični volumen u plinovitom stanju (pri 15 °C) vpl, m3/kg | 0,521 | 0,545 |
| Specifični volumen u kapljevitom stanju (pri 15 °C) vkap, l/kg | 1,972 | 1,912 |
| Gustoća u plinovitom stanju (pri normalnim uvjetima) ppl , kg/m3 | 2,011 | 1,913 |
| Gustoća u kapljevitom stanju (pri 15 °C) vkap, kg/l | 0,507 | 0,523 |
| Specifični toplinski kapacitet u kapljevitom stanju (pri 0°C) ckap, kJ (kg K) | 2,43 | 2,64 |
| Relativna gustoća d | 1,555 | 1,48 |
| Gornja ogrjevna vrijednost Hg , kWh/kg kWh/m3 | 14 28,28 | 13,69 26,21 |
| Donja ogrjevna vrijednost Hd , kWh/kg kWh/m3 | 12,87 25,99 | 12,79 24,5 |
| Omjer ogrjevnih vrijednosti Hd / Hg | 0,919 | 0,934 |